Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 7 декабря 2004 г. N 857-ПП

ПРАВИЛА

ПОДГОТОВКИ И ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,

ОБУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 12.04.2005 N 215-ПП, от 14.06.2005 N 418-ПП,

от 11.10.2005 N 780-ПП, от 06.12.2005 N 980-ПП,

от 17.01.2006 N 19-ПП, от 21.03.2006 N 199-ПП,

от 22.08.2006 N 596-ПП, от 12.09.2006 N 687-ПП,

от 07.11.2006 N 866-ПП)

5.17.6. Выполнение работ в ночное время суток (с 22.00 до 6.00) без соответствующего разрешения органов исполнительной власти.

Производство работ в ночное время суток оформляется распоряжением префекта административного округа по согласованию с главой районной управы, органами Госсанэпиднадзора, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ОАТИ города Москвы.

Производство работ в ночное время суток разрешается при выполнении следующих условий:

- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке;

- исключить громкоговорящую связь;

- не производить сварочные работы без установки защитных экранов;

- исключить забивку фундаментных свай и производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;

- не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к строительной площадке;

- исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы.