НОРМАТИВЫ ТРУДОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ЧАСТЬ 1

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Москва, 2006 г.

«Нормативы трудовых и материальных ресурсов по выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов» разработаны на основании Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в котором не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным домом не был реализованы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.

Предназначены для определения нормативной трудоемкости и нормативов материальных ресурсов, необходимых для выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме материальные ресурсы на право управления которым проводится конкурс, на основании которых определяется расчетная стоимость обязательных работ.

Нормативы могут использоваться органами местного самоуправления и управляющими организациями, использоваться собственниками помещений в многоквартирном доме и предприятиями и организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов для определения расчетной стоимости обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Содержание

1. Общая часть

2. Техническая часть

3. Содержание помещений общего пользования

3.1. Организация труда и технология работ

3.2. Уборка лестничных площадок и маршей

3.3. Уборка кабин лифтов

3.4. Уборка мусороприемных камер

3.5. Уборка загрузочных клапанов

4. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

4.1. Организация труда и технология работ

4.2. Подметание земельного участка в летний период

4.3. Уборка мусора с газона

4.4. Очистка урн

4.5. Уборка мусора на контейнерных площадках

4.6. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

4.7. Сдвижка и подметание снега при снегопаде

4.8. Вывоз твердых бытовых отходов

5. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

5.1. Организация труда и технология работ

5.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок

5.3. Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы

5.4. Ремонт просевшей отмостки вручную

5.5. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

5.6. Ремонт и укрепление входных дверей

5.7. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления

5.8. Утепление бойлеров

5.9. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

5.10. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий

5.11. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок

6. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

6.1. Организация труда и технология работ

6.2. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции

6.3. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления

6.4. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств

6.5. Аварийное обслуживание

6.6. Дератизация

6.7. Дезинсекция

Приложение 1 Перечень и периодичность выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов

Приложение 2 Пример расчета нормативной трудоемкости и нормативного расхода материальных ресурсов для выполнения обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

Приложение 3 Перечень коэффициентов, применяемых к нормативам трудовых и материальных ресурсов для работ по сдвижке и подметанию территорий в зимний период

Приложение 4 Перечень коэффициентов, применяемых к нормативам трудовых и материальных ресурсов для работ по ремонту просевшей отмостки и замене стекол

Приложение 5 Нормы расхода на специнвентарь для рабочих, занятых выполнением обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов

# 1. Общая часть

1.1. «Нормативы трудовых и материальных ресурсов по выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Часть 1. Обязательные работы.» (далее - Сборник) предназначены для определения нормативной трудоемкости и нормативной потребности в материальных ресурсах по обязательным работам и услугам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на право управления которым проводится конкурс.

1.2. Нормативы трудовых и материальных ресурсов носят рекомендательный характер и могут использоваться для определения расчетной стоимости обязательных работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанной организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия внутридомового инженерного оборудования, материала стен и кровли, других параметров.

1.3. Основные понятия, используемые в Сборнике:

Обязательные работы - работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с которыми определяется плата за содержание и ремонт жилого помещения при проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.'

Дополнительные работы - работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, определяемые органом местного самоуправления в отношении объекта конкурса, которые являются основанием для определения победителя конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.2

Норма времени - величина затрат рабочего времени, устанавливаемая для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях.

Нормативы численности - оптимальная численность работников конкретного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения единицы или общего объема работ в определенных организационно-технических условиях.

Нормы расхода материальных ресурсов - величина расхода материальных ресурсов на единицу работы при определенных организационно-технических условиях.

Общая площадь жилых помещений - сумма площадей всех частей жилого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Объект конкурса - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

Организационно-технические условия - факторы, влияющие на величину нормативной трудоемкости и нормативной потребности в материальных ресурсах, основными из которых являются: виды и объемы выполняемых работ, технология выполнения работ, виды используемого оборудования и материалов, техническая вооружённость (степень механизации и автоматизации процессов), организационная структура предприятия и пр.

1.4. Нормативы трудовых и материальных ресурсов могут использоваться органами местного самоуправления и управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирном доме и предприятиями и организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

1Перечень обязательных работ и услуг определяется в соответствии с Приложением № 2 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.

2Перечень дополнительных работ и услуг определяется в соответствии с Приложением № 3 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.

1.5. В основу разработки состава работ и услуг и нормативов трудовых и материальных ресурсов положены действующие нормативно-технические документы, включая «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(р)», утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 г. № 312, Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 09.12.1999 г. № 139, Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 22.08.2000 г. № 191, а также материалы Центра муниципальной экономики и права по результатам анализа организационно-технических условий выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, проведенные по муниципальным образованиям РФ.

1.6. В целях определения платы за содержание и ремонт жилого помещения, в наибольшей степени соответствующей платежеспособности населения (в том числе посредством определения интервалов значений платы), в Сборнике предусмотрена дифференциация нормативов в зависимости от периодичности выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

1.7. Периодичность выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов приведена с учетом требований обеспечения безопасности проживания граждан и периодичности выполнения данных работ и услуг, предусмотренной Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170, Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», а также материалов Центра муниципальной экономики и права по результатам анализа организационно-технических условий выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, проведенного по муниципальным образованиям РФ. Периодичность выполнения обязательных работ и услуг приведена в Приложении 1.

1.8. В Сборнике предусмотрена дифференциация нормативов трудовых и материальных ресурсов в зависимости от факторов, оказывающих наибольшее влияние на соответствующие нормативы: срок эксплуатации, степень благоустройства, периодичность выполнения работ и услуг.

1.9. Нормативы трудовых и материальных ресурсов установлены как на единицу выполняемых видов работ, так и на общую площадь жилых помещений исходя из периодичности выполнения работ, услуг и среднеотраслевого годового объема выполнения данных работ.

1.10. Нормативы трудовых и материальных ресурсов установлены на приведенный измеритель из расчета на год.

1.11. В случае, если в соответствии с настоящими нормативами по выбранной органом местного самоуправления периодичности выполнения работ и оказания услуг размер платы за жилое помещение превысит предельный индекс, орган местного самоуправления может провести корректировку стоимости обязательных работ посредством выбора другого стандарта эксплуатации, либо посредством применения к расчетной стоимости обязательной работы, определенной исходя из ранее выбранного стандарта, коэффициента, учитывающего соотношение планируемой периодичности к периодичности работ и услуг, приведенных в Приложении 1.

1.12. Нормы времени (нормативы численности) установлены в человеко-часах (человеках) на единицу объема работы для исполнителей, численный и квалификационный состав которых приведен в каждом параграфе при обеспечении необходимыми материалами, инструментом и приспособлениями.

1.13. Нормативы численности установлены исходя из продолжительности рабочей недели 40 часов с соблюдением законодательных норм охраны труда при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени и обеспечении необходимыми приспособлениями и средствами уборки.

1.14. Нормативы численности предусматривают явочную численность. Для определения списочной численности необходимо учесть коэффициент планируемых невыходов, учитывающий ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявки в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.

1.15. Нормативы трудовых и материальных ресурсов применяются при условии того, что состав и периодичность выполняемых работ и услуг соответствует установленным в Приложении 1. В случае применения иных, чем предусмотрено в нормативах, организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных Сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы трудовых и материальных ресурсов или применять другие нормативно-методические документы.

1.16. Наименования профессий рабочих указаны в Сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР).  Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифноквалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном Сборнике, должны соответственно изменяться.

1.17. Пример расчета нормативов трудовых и материальных ресурсов для выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов приведен в Приложении 2.

# 2. Техническая часть

2.1. В состав обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов по договору с управляющей организацией входят:

1) работы по содержанию помещений общего пользования, включающие в себя:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования включая лифты;

- влажную уборку кабин лифтов;

- мытье и протирку закрывающих устройств мусоропровода;

- очистку и влажную уборку мусорных камер.

2) работы по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, включающие в себя:

- подметание земельного участка в летний период;

- уборку мусора с газона и очистка урн;

- уборку мусора на контейнерных площадках;

- сдвижку и подметание снега при отсутствии снегопада и при снегопаде.

3) работы по подготовке многоквартирного дома к сезонной эксплуатации многоквартирных домов, включающие в себя:

- укрепление водосточных труб, колен, воронок;

- расконсервацию, консервацию и ремонт поливочной системы;

- расконсервацию, консервацию, ремонт, регулировку, промывку и испытание систем центрального отопления;

- ремонт просевшей отмостки;

- замену разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования;

- ремонт и укрепление входных дверей;

- ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;

- утепление бойлеров;

- утепление и прочистку дымовентиляционных каналов.

4) работы по проведению технических осмотров и мелкого ремонта, включающие в себя:

- работы по проведению технических осмотров и устранение технических неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления;

- работы по проведению технических осмотров и устранение технических неисправностей электротехнических устройств;

- аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей;

- работы по дератизации и дезинсекции.

2.2. Нормативы трудовых включают в себя затраты времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений, погрузку на транспортные средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) со складированием, установку и перестановку подмостей и приспособлений, периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку в установленное место на расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.

2.3. Затраты времени на переезды (переходы) рабочих от участка до объекта и с объекта на объект нормами не учтены и устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечивающих минимальные затраты времени на передвижение рабочих.

2.4. В составах работ перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы, вытекающие из характера и содержания самой работы - доставка средств уборки и приспособлений

к месту работы и в конце смены - в установленное место, дежурство (наблюдение за санитарным состоянием территории и за сохранностью всего наружного домового оборудования и т.п.), не упоминаются, но их выполнение нормами учтено.

2.5. Показатели расхода материалов в нормах определены на основании производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.

2.6. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией работ. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил и организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.д.

2.7. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полуженных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования.

2.8. В нормах расхода материальных ресурсов учтены минимальные нормы отходов по материалам в процессе производства работ.

2.9. Нормы расхода материальных ресурсов отражают средний уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид работ.

2.10. На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

2.11. Нормы расхода специнвентаря приведены в Приложении 5.

# 3. Содержание помещений общего пользования

## 3.1. Организация труда и технология работ

3.1.1. Работы по содержанию помещений общего пользования включают:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования включая лифты;

- влажную уборку кабин лифтов;

- мытье и протирку закрывающих устройств мусоропровода;

- очистку и влажную уборку мусорных камер.

3.1.2. Нормы времени на работы по уборке лестничных площадок и маршей разработаны в зависимости от видов уборочных работ для содержания различных элементов и оборудования лестничных площадок и маршей.

3.1.3. Нормы определены с учетом затрат на доставку средств уборки и приспособлений в начале смены к месту работы и в конце смены в установленные для их хранения места, уборку рабочего места, устранение аварий и их последствий, выполнение непредвиденных работ и устранение мелких повреждений мусоропровода по заявкам жильцов. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.

3.1.4. Уборка лестничных площадок и маршей, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов, клапанов мусоропроводов. При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару и транспортируют в установленное место (мусороприемную камеру или контейнерную площадку).

3.1.5. После каждого удаления мусора полы камер подметаются. Стены и полы камер, загрузочные клапаны мусоропроводов периодически очищаются от грязи и моются.

3.1.6. Нормы установлены на работы по обслуживанию наиболее распространенных типов мусоропроводов (холодные, изолированные и обслуживающие одну вертикальную группу квартир, имеющие загрузочные клапаны с отверстиями размером от 150 × 200 мм до 200 × 200 мм).

3.1.7. Нормативы трудовых ресурсов на работы по уборке лестничных площадок и маршей разработаны дифференцировано в зависимости от этажности зданий, наличия оборудования, находящегося на лестничных клетках, и периодичности выполняемых работ.

3.1.8. Нормативы трудовых ресурсов мусоропроводов разработаны дифференцировано в зависимости от типа мусоросборников, этажности зданий, места расположения мусоросборников и периодичности выполняемых работ.

3.1.9. В случае отсутствия данных о площади лестничных клеток применяются нормативы трудовых и материальных ресурсов, определенные в зависимости от общей площади жилых помещений и этажности многоквартирных домов, приведенные в таблицах 2, 4.

## 3.2. Уборка лестничных площадок и маршей

Состав работ: Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными камерами мусоропроводов, мест для бачков с пищевыми отходами) с предварительным их увлажнением

Профессия и разряд работ: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 1

| Количество этажей в многоквартирном доме | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
|  | Многоквартирные дома, имеющие в своем составе |
|  | мусоропровод | лифт | лифт, мусоропровод | без лифта и мусоропровода | мусоропровод | лифт | лифт, мусоропровод | без лифта и мусоропровода | мусоропровод | лифт | лифт, мусоропровод | без лифта и мусоропровода |
| Норма времени на 1000 м2 лестничных площадок и маршей, чел.-час. |
| от 2-х до 5 этажей | 5292 | 4092 | 5517 | 3424 | 4031 | 2913 | 4 095 | 2 601 | 2 546 | 1865 | 2650 | 1643 |
| от 6 до 9 этажей | 4232 | 3624 | 4503 | 2844 | 2765 | 1675 | 2 561 | 1846 | 1777 | 1171 | 1881 | 1187 |
| от 10 до 13 этажей | - | 3485 | 4218 | - | - | 1269 | 2 087 | - | - | 945 | 1649 | - |
| от 14 до 17 этажей | - | 3414 | 4073 | - | - | 1063 | 1 845 | - | - | 830 | 1531 | - |
| от 18 до 22 этажей | - | 3374 | 3990 | - | - | 945 | 1 708 | - | - | 765 | 1464 | - |
| свыше 22 этажей | - | 3351 | 3943 | - | - | 878 | 1 630 | - | - | 727 | 1426 | - |
| Норматив численности на 1000 м2 лестничных площадок и маршей, чел. |
| от 2-х до 5 этажей | 2,67 | 2,07 | 2,79 | 1,73 | 2,04 | 1,47 | 2,07 | 1,31 | 1,29 | 0,94 | 1,34 | 0,83 |
| от 6 до 9 этажей | 2,14 | 1,83 | 2,27 | 1,44 | 1,40 | 0,85 | 1,29 | 0,93 | 0,90 | 0,59 | 0,95 | 0,60 |
| от 10 до 13 этажей | - | 1,76 | 2,13 | - |  | 0,64 | 1,05 | - | - | 0,48 | 0,83 | - |
| от 14 до 17 этажей | - | 1,72 | 2,06 | - | - | 0,54 | 0,93 | - | - | 0,42 | 0,77 | - |
| от 18 до 22 этажей | - | 1,70 | 2,02 | - | - | 0,48 | 0,86 | - | - | 0,39 | 0,74 | - |
| свыше 22 этажей | - | 1,69 | 1,99 | - | - | 0,44 | 0,82 | - | - | 0,37 | 0,72 | - |

Примечание:

В случае отсутствия данных о площади мест общего пользования рекомендуется применять нормативную трудоемкость, определенную в зависимости от общей площади жилых помещений, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Количество этажей в многоквартирном доме | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
|  | Многоквартирные дома, имеющие в своем составе |
|  | Мусо- ропровод | лифт | лифт, мусо- ропровод | без лифта и мусоропровода | мусоропровод | лифт | лифт, мусоропровод | без лифта и мусоропровода | Мусо- ропровод | лифт | лифт, мусо- ропровод | без лифта и мусоропровода |
| Норма времени на 1000 м2 общей пощади жилых помещений, чел.-час. |
| от 2-х до 5 этажей | 582 | 450 | 607 | 377 | 443 | 320 | 450 | 286 | 280 | 205 | 291 | 181 |
| от 6 до 9 этажей | 466 | 399 | 495 | 313 | 304 | 184 | 282 | 203 | 195 | 129 | 207 | 131 |
| от 10 до 13 этажей | - | 383 | 464 | - | - | 140 | 230 | - | - | 104 | 181 | - |
| от 14 до 17 этажей | - | 376 | 448 | - | - | 117 | 203 | - | - | 91 | 168 | - |
| от 18 до 22 этажей | - | 371 | 439 | - | - | 104 | 188 | - | - | 84 | 161 | - |
| свыше 22 этажей | - | 369 | 434 | - | - | 97 | 179 | - | - | 80 | 157 | - |
| от 2-х до 5 этажей | 29,4 | 22,7 | 30,7 | 19,0 | 22,4 | 16,2 | 22,7 | 14,4 | 14,1 | 10,4 | 14,7 | 9,1 |
| от 6 до 9 этажей | 23,5 | 20,1 | 25,0 | 15,8 | 15,4 | 9,3 | 14,2 | 10,3 | 9,9 | 6,5 | 10,4 | 6,6 |
| от 10 до 13 этажей | - | 19,4 | 23,4 | - | - | 7,1 | 11,6 | - | - | 5,3 | 9,2 | - |
| от 14 до 17 этажей | - | 19,0 | 22,6 | - | - | 5,9 | 10,2 | - | - | 4,6 | 8,5 | - |
| от 18 до 22 этажей | - | 18,7 | 22,2 | - | - | 5,3 | 9,5 | - | - | 4,2 | 8,1 | - |
| свыше 22 этажей | - | 18,6 | 21,9 | - | - | 4,9 | 9,1 | - | - | 4,0 | 7,9 | - |

Нормативы материальных ресурсов

##### Таблица 3

| № п/п | Количество этажей в многоквар- тирном доме | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  | Максимальная | Максимальная | Максимальная |
|  |  | Многоквартирные дома имеющие в своем составе |
|  |  | Ед. изм. | мусоро- провод | лифт | лифт, мусоропровод | без лифта и мусоропровода | мусоро- провод | лифт | лифт, мусо- ропровод | без лифта и мусо- ропровода | мусоро- провод | лифт | лифт, мусо- ропровод | без лифта и мусо- ропровода |
|  | от 2-х до 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | 2,67 | 2,07 | 2,79 | 1,73 | 2,04 | 1,47 | 2,07 | 1,31 | 1,29 | 0,94 | 1,34 | 0,83 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | 32,07 | 24,80 | 33,44 | 20,75 | 24,43 | 17,66 | 24,82 | 15,76 | 15,43 | 11,30 | 16,06 | 9, 96 |
| 3. | Совок | шт./год | 1,34 | 1,03 | 1,39 | 0,86 | 1,02 | 0,74 | 1,03 | 0,66 | 0,64 | 0,47 | 0,67 | 0,41 |
| 4. | Швабра | шт./год | 2,67 | 2,07 | 2,79 | 1,73 | 2,04 | 1,47 | 2,07 | 1,31 | 1,29 | 0,94 | 1,34 | 0,83 |
| 5. | Щетка | шт./год | 2,67 | 2,07 | 2,79 | 1,73 | 2,04 | 1,47 | 2,07 | 1,31 | 1,29 | 0,94 | 1,34 | 0,83 |
|  | от 6 до 9 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | 2,14 | 1,83 | 2,27 | 1,44 | 1,40 | 0,85 | 1,29 | 0,93 | 0,90 | 0,59 | 0,95 | 0,60 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | 25,65 | 21,96 | 27,29 | 17,24 | 16,76 | 10,15 | 15,52 | 11,19 | 10,77 | 7,10 | 11,40 | 7,19 |
| 3. | Совок | шт./год | 1,07 | 0,92 | 1,14 | 0,72 | 0,70 | 0,42 | 0,65 | 0,47 | 0,45 | 0,30 | 0,47 | 0,30 |
| 4. | Швабра | шт./год | 2,14 | 1,83 | 2,27 | 1,44 | 1,40 | 0,85 | 1,29 | 0,93 | 0,90 | 0,59 | 0,95 | 0,60 |
| 5. | Щетка | шт./год | 2,14 | 1,83 | 2,27 | 1,44 | 1,40 | 0,85 | 1,29 | 0,93 | 0,90 | 0,59 | 0,95 | 0,60 |
|  | от 10 до 13 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 1,76 | 2,13 | - | - | 0,64 | 1,05 | - | - | 0,48 | 0,83 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 21,12 | 25,56 | - | - | 7,69 | 12,65 | - | - | 5,73 | 9,99 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,88 | 1,07 | - | - | 0,32 | 0,53 | - | - | 0,24 | 0,42 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 1,76 | 2,13 | - | - | 0,64 | 1,05 | - | - | 0,48 | 0,83 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 1,76 | 2,13 | - | - | 0,64 | 1,05 | - | - | 0,48 | 0,83 | - |
|  | от 14 до 17 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 1,72 | 2,06 | - | - | 0,54 | 0,93 | - | - | 0,42 | 0,77 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 20,69 | 24,68 | - | - | 6,44 | 11,18 | - | - | 5,03 | 9,28 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,86 | 1,03 | - | - | 0,27 | 0,47 | - | - | 0,21 | 0,39 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 1,72 | 2,06 | - | - | 0,54 | 0,93 | - | - | 0,42 | 0,77 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 1,72 | 2,06 | - | - | 0,54 | 0,93 | - | - | 0,42 | 0,77 | - |
|  | от 18 до 22этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 1,70 | 2,02 | - | - | 0,48 | 0,86 | - | - | 0,39 | 0,74 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 20,45 | 24,18 | - | - | 5,73 | 10,35 | - | - | 4,63 | 8,87 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,85 | 1,01 | - | - | 0,24 | 0,43 | - | - | 0,19 | 0,37 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 1,70 | 2,02 | - | - | 0,48 | 0,86 | - | - | 0,39 | 0,74 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 1,70 | 2,02 | - | - | 0,48 | 0,86 | - | - | 0,39 | 0,74 | - |
|  | свыше 22 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 1,69 | 1,99 | - | - | 0,44 | 0,82 | - | - | 0,37 | 0,72 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 20,31 | 23,90 | - | - | 5,32 | 9,88 | - | - | 4,41 | 8,64 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,85 | 1,00 | - | - | 0,22 | 0,41 | - | - | 0,18 | 0,36 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 1,69 | 1,99 | - | - | 0,44 | 0,82 | - | - | 0,37 | 0,72 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 1,69 | 1,99 | - | - | 0,44 | 0,82 | - | - | 0,37 | 0,72 | - |

Таблица 4

| № п/п | Количество этажей в многократном доме/Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
|  |  |  | Многоквартирные дома имеющие в своем составе |
|  |  |  | мусоро- провод | лифт | лифт, мусоропровод | без лифта и мусоропровода | мусоро- провод | лифт | лифт, мусо- ропровод | без лифта и мусо- ропровода | мусоро- провод | лифт | Лифт, мусо- ропровод | Без лифта и мусо- ропровода |
|  | от 2-х до 5 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | 0,29 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,23 | 0.14 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,09 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | 3,53 | 2,73 | 3,68 | 2,28 | 2,69 | 1,94 | 2,73 | 1,73 | 1,70 | 1,24 | 1,77 | 1,10 |
| 3. | Совок | шт./год | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 4. | Швабра | шт./год | 0,29 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,09 |
| 5. | Щетка | шт./год | 0,29 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,09 |
|  | от 6 до 9 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | 0,24 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | 2,82 | 2,42 | 3,00 | 1,90 | 1,84 | 1,12 | 1,71 | 1,23 | 1,18 | 0,78 | 1,25 | 0,79 |
| 3. | Совок | шт./год | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| 4. | Швабра | шт./год | 0,24 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 |
| 5. | Щетка | шт./год | 0,24 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 |
|  | от 10 до 13 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 0,19 | 0,23 | - | - | 0,07 | 0,12 | - | - | 0,05 | 0,09 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 2,32 | 2,81 | - | - | 0,85 | 1.39 | - | - | 0,63 | 1,10 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,10 | 0,12 | - | - | 0.04 | 0,06 | - | - | 0,03 | 0,05 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 0,19 | 0,23 | - | - | 0,07 | 0,12 | - | - | 0,05 | 0,09 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 0,19 | 0,23 | - | - | 0,07 | 0,12 | - | - | 0,05 | 0,09 | - |
|  | от 14 до 17 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 0,19 | 0,23 | - | - | 0,06 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,09 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 2,28 | 2,72 | - | - | 0,71 | 1,23 | - | - | 0,55 | 1,02 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,09 | 0,11 | - | - | 0,03 | 0,05 | - | - | 0,02 | 0,04 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 0,19 | 0,23 | - | - | 0,06 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,09 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 0,19 | 0,23 | - | - | 0,06 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,09 | - |
|  | от 18 до 22 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 0,19 | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,09 | - | - | 0,04 | 0,08 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 2,25 | 2,66 | - | - | 0,63 | 1,14 | - | - | 0,51 | 0,98 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,09 | 0,11 | - | - | 0,03 | 0,05 | - | - | 0,02 | 0,04 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 0,19 | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,09 | - | - | 0,04 | 0,08 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 0,19 | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,09 | - | - | 0,04 | 0,08 | - |
|  | свыше 22 этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт./год | - | 0,19 | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,09 | - | - | 0,04 | 0,08 | - |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | - | 2,23 | 2,63 | - | - | 0,59 | 1,09 | - | - | 0,48 | 0,95 | - |
| 3. | Совок | шт./год | - | 0,09 | 0,11 | - | - | 0,02 | 0,05 | - | - | 0,02 | 0,04 | - |
| 4. | Швабра | шт./год | - | 0,19 | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,09 | - | - | 0,04 | 0,08 | - |
| 5. | Щетка | шт./год | - | 0,19 | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,09 | - | - | 0,04 | 0,08 | - |

## 3.3. Уборка кабин лифтов

Состав работ: Подметание и влажная уборка полов кабины лифта. Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия и разряд работ: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

###### Таблица 5

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 5 до 6 этажей | 9,38 | 7,43 | 4,68 |
| от 7 до 9 этажей | 6,41 | 5,08 | 3,20 |
| от 10 до 13 этажей | 9,67 | 7,67 | 4,82 |
| от 14 до 17 этажей | 8,32 | 6,59 | 4,15 |
| от 18 до 22 этажей | 8,62 | 6,83 | 4,29 |
| свыше 22 этажей | 7,01 | 5,56 | 3,50 |

Таблица 6

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 5 до 6 этажей | 0,47 | 0,38 | 0,24 |
| от 7 до 9 этажей | 0,32 | 0,26 | 0,16 |
| от 10 до 13 этажей | 0,49 | 0,39 | 0,24 |
| от 14 до 17 этажей | 0,42 | 0,33 | 0,21 |
| от 18 до 22 этажей | 0,44 | 0,34 | 0,22 |
| свыше 22 этажей | 0,35 | 0,28 | 0,18 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 7

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме / Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
|  | от 5 до 6 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,005 | 0,004 | 0,002 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт. | 0,057 | 0,045 | 0,028 |
| 3. | Совок | шт. | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 4. | Швабра | шт. | 0,005 | 0,004 | 0,002 |
| 5. | Щетка | шт. | 0,005 | 0,004 | 0,002 |
| 6. | Мешковина | кг | 1,02 | 0,81 | 0,51 |
| 7. | Мыло (1) | кг | 1,70 | 1,34 | 0,85 |
| 8. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,85 | 0,67 | 0,42 |
|  | от 7 до 9 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт. | 0,039 | 0,031 | 0,019 |
| 3. | Совок | шт. | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 4. | Швабра | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 5. | Щетка | шт. | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 6. | Мешковина | кг | 0,70 | 0,55 | 0,35 |
| 7. | Мыло (1) | кг | 1,16 | 0,92 | 0,58 |
| 8. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,58 | 0,46 | 0,29 |
|  | от 10 до 13 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,005 | 0,004 | 0,002 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт. | 0,059 | 0,046 | 0,029 |
| 3. | Совок | шт. | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 4. | Швабра | шт. | 0,005 | 0,004 | 0,002 |
| 5. | Щетка | шт. | 0,005 | 0,004 | 0,002 |
| 6. | Мешковина | кг | 1,05 | 0,83 | 0,52 |
| 7. | Мыло (1) | кг | 1,75 | 1,39 | 0,87 |
| 8. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,87 | 0,69 | 0,44 |
|  | от 14 до 17 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт. | 0,050 | 0,040 | 0,025 |
| 3. | Совок | шт. | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 4. | Швабра | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 5. | Щетка | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 6. | Мешковина | кг | 0,90 | 0,71 | 0,45 |
| 7. | Мыло (1) | кг | 1,50 | 1,19 | 0,75 |
| 8. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,75 | 0,60 | 0,37 |
|  | от 18 до 22 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт. | 0,052 | 0,041 | 0,026 |
| 3. | Совок | шт. | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 4. | Швабра | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 5. | Щетка | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 6. | Мешковина | кг | 0,93 | 0,74 | 0,47 |
| 7. | Мыло (1) | кг | 1,56 | 1,23 | 0,78 |
| 8. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,78 | 0,62 | 0,39 |
|  | свыше 22 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт. | 0,042 | 0,034 | 0,021 |
| 3. | Совок | шт. | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 4. | Швабра | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 5. | Щетка | шт. | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 6. | Мешковина | кг | 0,76 | 0,60 | 0,38 |
| 7. | Мыло (1) | кг | 1,27 | 1,00 | 0,63 |
| 8. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,63 | 0,50 | 0,32 |

## 3.4. Уборка мусороприемных камер

Состав работ: Подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением. Мытье стен и полов камер водой.

Профессия и разряд работ: уборщик мусоропроводов 1 или 2 разряда3.

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 8

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 5 до 6 этажей | 372 | 279 | 218 |
| от 7 до 9 этажей | 127 | 95 | 74 |
| от 10 до 13 этажей | 85 | 63 | 49 |
| от 14 до 17 этажей | 59 | 45 | 35 |
| от 18 до 22 этажей | 45 | 34 | 26 |
| свыше 22 этажей | 37 | 28 | 22 |

Таблица 9

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норма времени на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 5 до 6 этажей | 18,81 | 14,08 | 10,99 |
| от 7 до 9 этажей | 6,43 | 4,81 | 3,76 |
| от 10 до 13 этажей | 4,27 | 3,20 | 2,50 |
| от 14 до 17 этажей | 3,00 | 2,25 | 1,76 |
| от 18 до 22 этажей | 2,29 | 1,71 | 1,34 |
| свыше 22 этажей | 1,86 | 1,39 | 1,09 |

3Разряд определяется  в зависимости от месторасположения мусороприемной камеры и этажности многоквартирного дома.

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 10

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме / Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
|  | от 5 до 6 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,19 | 0,14 | 0,11 |
| 2. | Метла | шт. | 1,13 | 0,84 | 0,66 |
| 3. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 0,19 | 0,14 | 0,11 |
| 4. | Щетка | шт. | 2,26 | 1,69 | 1,32 |
| 5. | Мыло (1) | кг | 112,55 | 84,27 | 65,78 |
| 6. | Сода кальцинированная (2) | кг | 37,52 | 28,09 | 21,93 |
| 7. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 150, | 112,36 | 87,70 |
|  | от 7 до 9 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| 2. | Метла | шт. | 0,39 | 0,29 | 0,23 |
| 3. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| 4. | Щетка | шт. | 0,77 | 0,58 | 0,45 |
| 5. | Мыло (1) | кг | 38,46 | 28,79 | 22,48 |
| 6. | Сода кальцинированная(2) | кг | 12,82 | 9,60 | 7,49 |
| 7. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 51,28 | 38,39 | 29,97 |
|  | от 10 до 13 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 2. | Метла | шт. | 0,26 | 0,19 | 0,15 |
| 3. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 4. | Щетка | шт. | 0,51 | 0,38 | 0,30 |
| 5. | Мыло (1) | кг | 25,55 | 19,13 | 14,93 |
| 6. | Сода кальцинированная(2) | кг | 8,52 | 6,38 | 4,98 |
| 7. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 34,07 | 25,51 | 19,91 |
|  | от 14 до 17 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 2. | Метла | шт. | 0,18 | 0,13 | 0,11 |
| 3. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Щетка | шт. | 0,36 | 0,27 | 0,21 |
| 5. | Мыло (1) | кг | 17,97 | 13,46 | 10,50 |
| 6. | Сода кальцинированная (2) | кг | 5,99 | 4,49 | 3,50 |
| 7. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 23,96 | 17,94 | 14,01 |
|  | от 18 до 22 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 2. | Метла | шт. | 0,14 | 0,10 | 0,08 |
| 3. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 4. | Щетка | шт. | 0,27 | 0,21 | 0,16 |
| 5. | Мыло (1) | кг | 13,68 | 10,25 | 8,00 |
| 6. | Сода кальцинированная (2) | кг | 4,56 | 3,42 | 2,67 |
| 7. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 18,24 | 13,66 | 10,66 |
|  | свыше 22 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Метла | шт. | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
| 3. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | Щетка | шт. | 0,22 | 0,17 | 0,13 |
| 5. | Мыло (1) | кг | 11,14 | 8,34 | 6,51 |
| 6. | Сода кальцинированная (2) | кг | 3,71 | 2,78 | 2,17 |
| 7. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 14,85 | 11,12 | 8,68 |

## 3.5. Уборка загрузочных клапанов

Состав работ: Очистка загрузочных клапанов (закрывающих устройств) от грязи при помощи щеток, их мытье и протирка насухо.

Профессия и разряд работ: уборщик мусоропроводов 1 или 2 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 11

| Вид работ | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Уборка загрузочных клапанов | 24,7 | 24,7 | 12,4 |

Таблица 12

| Вид работ | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Уборка загрузочных клапанов | 1,25 | 1,25 | 0,62 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 13

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 обшей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. | Ведро | шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Щетка | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| 3. | Моющее средство | кг | 5,02 | 5,02 | 2,51 |

# 4. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

## 4.1. Организация труда и технология работ

4.1.1. Работы по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, включают в себя:

- подметание земельного участка в летний период;

- уборку мусора с газона и очистка урн;

- уборку мусора на контейнерных площадках;

- сдвижку и подметание снега при отсутствии снегопада и при снегопаде.

4.1.2. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в себя: подметание земельного участка, уборку мусора с газона и с контейнерных площадок вручную, очистку урн, вывоз твердых бытовых отходов.

4.1.3. Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно.

4.1.4. Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, уборку мусора с контейнерных площадок, очистку урн, вывоз твердых бытовых отходов.

4.1.5. Неуплотненный, свежевыпавшие снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка. Снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - «под скребок», с неусовершенствованных покрытий и с территорий без покрытий снег убирается не полностью - «под движок», при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.

4.1.6. Нормативы численности и нормы времени на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно, в зависимости от класса территории и типа покрытий.

4.1.7. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Территории дворов относятся к I классу.

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.

4.1.8. В случае отсутствия данных о площади придомовой территории, типе покрытий применяются нормативы трудовых и материальных ресурсов, определенные в зависимости от общей площади жилых помещений и этажности многоквартирных домов, приведенные в таблицах 15, 17, 19, 21, 22, 27, 29,31,33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

## 4.2. Подметание земельного участка в летний период

Состав работ: Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.

Профессия и разряд работ: дворник 1 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 14

| Вид территории / Классы покрытий | Норма времени на 1000 м2 территории, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| С усовершенствованным покрытием I класс | 137,5 | 137,5 | 92,1 |
| II класс | 340,2 | 340,2 | 170,1 |
| III класс | 808,2 | 808,2 | 406,1 |
| С неусовершенствованным покрытием I класс | 189,0 | 189,0 | 126,6 |
| II класс | 442,2 | 442,2 | 221,1 |
| III класс | 1010,3 | 1010,3 | 507,6 |
| Без покрытий I класс | 223,4 | 223,4 | 149,6 |
| II класс | 510,3 | 510,3 | 255,1 |
| III класс | 1145,0 | 1145,0 | 575,3 |

Таблица 15

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| до 2-х этажей | 195,1 | 195,1 | 130,7 |
| от 2-х до 5 этажей | 114,5 | 114,5 | 76,7 |
| от 6 до 9 этажей | 95,4 | 95,4 | 63,9 |
| от 10 до 16 этажей | 58,5 | 58,5 | 39,2 |
| свыше 16 этажей | 39,0 | 39,0 | 26,1 |

Таблица 16

| Вид территории / Классы покрытий | Норматив численности на 100 000 м2 территории, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| С усовершенствованным покрытием I класс | 6,94 | 6,94 | 4,65 |
| II класс | 17,18 | 17,18 | 8,59 |
| III класс | 40,82 | 40,82 | 20,51 |
| С неусовершенствованным покрытием I класс | 9,55 | 9,55 | 6,39 |
| II класс | 22,33 | 22,33 | 11,17 |
| III класс | 51,02 | 51,02 | 25,64 |
| Без покрытий I класс | 11,28 | 11,28 | 7,56 |
| II класс | 25,77 | 25,77 | 12,89 |
| III класс | 57,83 | 57,83 | 29,06 |

Таблица 17

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| до 2-х этажей | 9,85 | 9,85 | 6,60 |
| от 2-х до 5 этажей | 5,78 | 5,78 | 3,87 |
| от 6 до 9 этажей | 4,82 | 4,82 | 3,23 |
| от 10 до 16 этажей | 2,96 | 2,96 | 1,98 |
| свыше 16 этажей | 1,97 | 1,97 | 1,32 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 18

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С усовершенствованным покрытием | С неусовершенствованным покрытием | Без покрытий |
|  |  |  | I класс | II класс | III класс | I класс | II класс | III класс | I класс | II класс | III класс |
| Максимальная и оптимальная периодичность выполнения работ и услуг |
| 1. | Ведро | шт. | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,19 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,19 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,07 | 0,17 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,51 | 0,11 | 0,26 | 0,58 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 3,7 | 9,1 | 21,6 | 5,1 | 11,8 | 27,0 | 6,0 | 13,7 | 30,6 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 25,3 | 62,7 | 149,0 | 34,8 | 81,5 | 186,2 | 41,2 | 94,1 | 211,1 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,03 | 0,09 | 0,20 | 0,05 | 0,11 | 0,26 | 0,06 | 0,13 | 0,29 |
| Необходимая периодичность выполнения работ и услуг |
| 1. | Ведро | шт. | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,10 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,10 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,05 | 0,09 | 0,21 | 0,06 | 0,11 | 0,26 | 0,08 | 0,13 | 0,29 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 2,5 | 4,6 | 10,9 | 3,4 | 5,9 | 13,6 | 4,0 | 6,8 | 15,4 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 17,0 | 31,4 | 74,9 | 23,3 | 40,8 | 93,6 | 27,6 | 47,0 | 106,1 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,15 |

Таблица 19

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме / Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
|  | до 2-х этажей |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,03 | 0,02 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,03 | 0,02 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,10 | 0,07 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 5,2 | 3,5 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 36,0 | 24,1 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,05 | 0,03 |
|  | от 2-х до 5 этажей |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,02 | 0,01 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,02 | 0,01 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,06 | 0,04 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 3,1 | 2,1 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 21,1 | 14,1 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,03 | 0,02 |
|  | от 6 до 9 этажей |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,02 | 0,01 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,02 | 0,01 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,05 | 0,03 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 2,55 | 1,71 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 17,6 | 11,8 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,02 | 0,02 |
|  | от 10 до 16 этажей |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,03 | 0,02 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 1,6 | 1,0 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 10,8 | 7,2 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,01 | 0,01 |
|  | свыше 16 этажей |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,01 | 0,004 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,01 | 0,004 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,02 | 0,01 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 1,0 | 0,7 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 7,2 | 4,8 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,01 | 0,01 |

Примечание:

Нормативы трудовых и материальных ресурсов определены исходя из продолжительности летнего периода - 7 месяцев и количества дней с сильными осадками более 2 см (когда производится частичная уборка территорий) до 10% общего количества дней летнего периода.

При иной продолжительности летнего периода к нормам необходимо применять следующий коэффициент (К):

где:

Пр - продолжительность летнего периода в данном муниципальном образовании, мес.

При количестве дней с сильными осадками (более 2 см), составляющих свыше 10% общего количества дней летнего периода, к соответствующим нормам обслуживания на каждый последующий процент применять коэффициент Kос = 1,01. Размер применяемого коэффициента может быть установлен по следующей зависимости:

Кос = 1,01(n-10),

где:

n - процент дней с осадками более 2 см,

## 4.3. Уборка мусора с газона

Состав работ: Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место.

Профессия и разряд работ: дворник 1 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 20

| Вид работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Уборка газонов | Норма времени на 1000 м2 газонов, чел.-час. |
|  | 589,3 | 318,0 | 250,8 |
|  | Норматив численности на 1000 м2 газонов, чел. |
|  | 0,30 | 0,16 | 0,13 |

Таблица 21

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норма времени на 1 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| до 2-х этажей | 421,4 | 227,4 | 179,3 |
| от 2-х до 5 этажей | 247,2 | 133,4 | 105,2 |
| от 6 до 9 этажей | 206,0 | 111,2 | 87,7 |
| от 10 до 16 этажей | 126,4 | 68,2 | 53,8 |
| свыше 16 этажей | 84,3 | 45,5 | 35,9 |

Таблица 22

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| до 2-х этажей | 21,30 | 11,50 | 9,10 |
| от 2-х до 5 этажей | 12,50 | 6,70 | 5,30 |
| от 6 до 9 этажей | 10,40 | 5,60 | 4,40 |
| от 10 до 16 этажей | 6,40 | 3,40 | 2,70 |
| свыше 16 этажей | 4,30 | 2,30 | 1,80 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 23

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 газонов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. | Ведро | шт. | 0,10 | 0,05 | 0,04 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,10 | 0,05 | 0,04 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,30 | 0,16 | 0,13 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 15,77 | 8,51 | 6,71 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 108,63 | 58,63 | 46,23 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,15 | 0,08 | 0,06 |

Таблица 24

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме/ Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 обшей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
|  | до 2-х этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,21 | 0,11 | 0,09 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 11,3 | 6,1 | 4,8 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 77,7 | 41,9 | 33,1 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,11 | 0,06 | 0,05 |
|  | от 2-х до 5 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 6,6 | 3,6 | 2,8 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 45,6 | 24,6 | 19,4 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
|  | от 6 до 9 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 5,5 | 3,0 | 2,3 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 38,0 | 20,5 | 16,2 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  | от 10 до 16 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 3,4 | 1,8 | 1,4 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 23,3 | 12,6 | 9,9 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  | свыше 16 этажей |  |  |  |  |
| 1. | Ведро | шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Грабли | шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 2,3 | 1,2 | 1,0 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 15,5 | 8,4 | 6,6 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

Примечание:

Нормативная трудоемкость и нормативы материальных ресурсов определены исходя из продолжительности летнего периода - 7 месяцев.

При иной продолжительности летнего периода к нормам необходимо применять следующий коэффициент (К):

где:

Пр - продолжительность летнего периода в данном муниципальном образовании, мес.

## 4.4. Очистка урн

Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место. Профессия и разряд работ: дворник 1 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 25

| Количество этажей в многоквартирном доме | Ед. изм. | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| до 5 этажей | Общая площадь жилых помещений, м2 | 43,73 | 17,32 | 17,32 |
| от 6 до 9 этажей |  | 23,14 | 9,17 | 9,17 |
| от 10 до 16 этажей |  | 12,47 | 4,94 | 4,94 |
| свыше 16 этажей |  | 8,62 | 3,41 | 3,41 |

Таблица 26

| Количество этажей в многоквартирном доме | Ед. изм. | Норматив численности на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| до 5 этажей | Общая площадь жилых помещений, м2 | 22,08 | 8,75 | 8,75 |
| от 6 до 9 этажей |  | 11,69 | 4,63 | 4,63 |
| от 10 до 16 этажей |  | 6,30 | 2,49 | 2,49 |
| свыше 16 этажей |  | 4,35 | 1,72 | 1,72 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 27

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме/ Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. | до 5 этажей |  |  |  |  |
|  | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 8,1 | 3,2 | 3,2 |
| 2. | от 6 до 9 этажей |  |  |  |  |
|  | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 4,3 | 1,7 | 1,7 |
| 3. | от 10 до 16 этажей |  |  |  |  |
|  | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 2,3 | 0,9 | 0,9 |
| 4. | свыше 16 этажей |  |  |  |  |
|  | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. | 1,6 | 0,6 | 0,6 |

## 4.5. Уборка мусора на контейнерных площадках

Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Профессия и разряд работ: дворник 1 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 28

| Вид работ | Норма времени на 1 м2 контейнерной площадки, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Уборка контейнерных площадок | 7,62 | 6,03 | 6,03 |

Таблица 29

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Норматив времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Многоквартирные дома, оборудованные мусоропроводами | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Многоквартирные дома, не оборудованные мусоропроводами | 2,92 | 2,77 | 2,77 |

Таблица 30

| Вид работ | Норматив численности на 1000 м2 контейнерной площадки, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Уборка контейнерных площадок | 3,85 | 3,05 | 3,05 |

Таблица 31

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Многоквартирные дома, оборудованные мусоропроводами | 0,01 |
| Многоквартирные дома, не оборудованные мусоропроводами | 0,15 | 0,14 | 0,14 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 32

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 контейнерной площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. | Метла березовая (наконечник) | шт. | 0,20 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 33

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома / Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. | В многоквартирных домах, оборудованных мусоропроводом |  |  |  |  |
|  | Метла березовая (наконечник) | шт. | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
| 2. | В многоквартирных домах, не оборудованных мусоропроводом |  |  |  |  |
|  | Метла березовая (наконечник) | шт. | 0,08 | 0,07 | 0,07 |

## 4.6. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи.

Профессия и разряд работ: дворник 1 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 34

| Виды территории | Нормы времени на 10 000 м2 земельного участка в зависимости от класса территории, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 63 | 108 | 270 |
| С неусовершенствованным покрытием | 77 | 135 | 338 |
| Без покрытий | 95 | 169 | 432 |

В случае отсутствия данных о площади придомовой территории применяются укрупненные нормы времени на общую площадь жилых помещений, представленных в таблице 35.

Таблица 35

| Этажность | Нормы времени на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
| до 2-х этажей | 848 |
| от 2-х до 5 этажей | 498 |
| от 6 до 9 этажей | 415 |
| от 10 до 16 этажей | 255 |
| свыше 16 этажей | 170 |

Таблица 36

| Виды территории | Норматив численности на 100 000 м2 земельного участка в зависимости от класса территории, чел. |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 0,32 | 0,55 | 1,36 |
| С неусовершенствованным покрытием | 0,39 | 0,68 | 1,70 |
| Без покрытий | 0,48 | 0,85 | 2,18 |

В случае отсутствия данных о площади придомовой территории применяются укрупненные нормативы численности на общую площадь жилых помещений, представленных в таблице 37.

Таблица 37

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
| до 2-х этажей | 0,43 |
| от 2-х до 5 этажей | 0,25 |
| от 6 до 9 этажей | 0,21 |
| от 10 до 16 этажей | 0,13 |
| свыше 16 этажей | 0,09 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 38

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме/ Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 10 000 м2 земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С усовершенствованным покрытием | С неусовершенствованным покрытием | Без покрытий |
|  |  |  | I класс | II класс | III класс | I класс | II класс | III класс | I класс | II класс | III класс |
| 1. | Движок | шт. | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,09 | 0,22 |
| 2. | Лопата штыковая | шт. | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,11 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,09 | 0,22 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 2,23 | 3,82 | 9,55 | 2,70 | 4,77 | 11,93 | 3,34 | 5,97 | 15,27 |
| 5. | Скребок | шт. | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,09 | 0,22 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,11 |

Таблица 39

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 100 000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество этажей в многоквартирном доме |
|  |  |  | до 2-х этажей | от 2-х до 5 этажей | от 6 до 9 этажей | от 10 до 16 этажей | свыше 16 этажей |
| 1. | Движок | шт. | 0,43 | 0,25 | 0,21 | 0,13 | 0,09 |
| 2. | Лопата штыковая | шт. | 0,21 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,43 | 0,25 | 0,21 | 0,13 | 0,09 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 29,99 | 17,60 | 14,66 | 9,00 | 6,00 |
| 5. | Скребок | шт. | 0,43 | 0,25 | 0,21 | 0,13 | 0,09 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,21 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |

Примечание: В зависимости от климатических условий, в которых расположены многоквартирные дома, к нормативной трудовых и материальных ресурсов необходимо применять коэффициент, учитывающий климатические условия (К1), приведенный в Приложении 3.

## 4.7. Сдвижка и подметание снега при снегопаде

Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи.

Профессия и разряд работ: дворник 1 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 40

| Виды территории | Нормы времени на 1000 м2 земельного участка в зависимости от класса территории в год, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 325 | 564 | 1324 |
| С неусовершенствованным покрытием | 394 | 684 | 1608 |
| Без покрытий | 482 | 843 | 2012 |

Таблица 41

| Количество этажей в многоквартирном доме | Нормы времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений в год, чел.-час. |
| --- | --- |
| до 2-х этажей | 435 |
| от 2-х до 5 этажей | 326 |
| от 6 до 9 этажей | 213 |
| от 10 до 16 этажей | 130 |
| свыше 16 этажей | 87 |

Таблица 42

| Виды территории | Норматив численности на 10 000 м2 земельного участка в зависимости от класса территории в год, чел. |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 1,64 | 2,85 | 6,69 |
| С неусовершенствованным покрытием | 1,99 | 3,46 | 8,12 |
| Без покрытий | 2,43 | 4,26 | 10,16 |

Таблица 43

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений в год, чел. |
| --- | --- |
| до 2-х этажей | 21,96 |
| от 2-х до 5 этажей | 12,88 |
| от 6 до 9 этажей | 10,74 |
| от 10 до 16 этажей | 6,59 |
| свыше 16 этажей | 4,39 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 44

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме/ Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 10 000 м2 земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С усовершенствованным покрытием | С неусовершенствованным покрытием | Без покрытий |
|  |  |  | I класс | II класс | III класс | I класс | II класс | III класс | I класс | II класс | III класс |
| 1. | Движок | шт. | 0,16 | 0,28 | 0,67 | 0,20 | 0,35 | 0,81 | 0,24 | 0,43 | 1,02 |
| 2. | Лопата штыковая | шт. | 0,08 | 0,14 | 0,33 | 0,10 | 0,17 | 0,41 | 0,12 | 0,21 | 0,51 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,16 | 0,28 | 0,67 | 0,20 | 0,35 | 0,81 | 0,24 | 0,43 | 1,02 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 11,48 | 19,93 | 46,81 | 13,93 | 24,19 | 56,85 | 17,03 | 29,79 | 71,15 |
| 5. | Скребок | шт. | 0,16 | 0,28 | 0,67 | 0,20 | 0,35 | 0,81 | 0,24 | 0,43 | 1,02 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,08 | 0,14 | 0,33 | 0,10 | 0,17 | 0,41 | 0,12 | 0,21 | 0,51 |

Таблица 45

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 100 000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество этажей в многоквартирном доме |
|  |  |  | до 2-х этажей | от 2-х до 5 этажей | от 6 до 9 этажей | от 10 до 16 этажей | свыше 16 этажей |
| 1. | Движок | шт. | 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| 2. | Лопата штыковая | шт. | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| 4. | Метла березовая | шт. | 15,37 | 11,53 | 7,52 | 4,61 | 3,07 |
| 5. | Скребок | шт. | 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| 6. | Тележка | шт. | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |

Примечание:

1) В зависимости от климатических условий, в которых расположены многоквартирные дома, к нормативам трудовых и материальных ресурсов необходимо применить коэффициент, учитывающий климатические условия (К2), приведенный в Приложении 3.

2) При установлении укрупненных нормативов времени (нормативной численности) учтено, что работа по сдвиганию снега свыше 2 см выполняется в дни, составляющие до 35% общего количества дней снегопада. При выполнении этой работы на протяжении количества дней, составляющих более 35%, к соответствующим нормам обслуживания на каждый следующий процент применять коэффициент К1 = 0,95. Размер применяемого коэффициента может быть установлен по следующей зависимости:

К = 0,95(n-35)

где:

n - процент дней с осадками более 2 см, %

## 4.8. Вывоз твердых бытовых отходов

Состав работ.

Для водителя: Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТБО. Переезд к следующей контейнерной площадке. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием. Вывоз ТБО на полигон. Разгрузка мусоровоза на полигоне.

Для грузчика: открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТБО. Закрывание крышек контейнеров. Открывание заднего борта (при необходимости). Очистка кузова от остатков ТБО после разгрузки.

Профессия и разряд работ:

водитель 4 или 5 разряда4

грузчик 2 разряда

Норматив времени по вывозу ТБО определяется как сумма норм времени в расчете на объем вывоза ТБО и норм времени на годовой пробег транспортных средств.

1) Нормативы трудовых ресурсов в расчете на объем вывоза ТБО

Таблица 46

| Средняя вместимость кузова транспортного средства с учетом коэффициента уплотнения (Рсред) | Норма времени на 1 м3 ТБО, чел.-час. | Норматив численности на 1000 м3 ТБО, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | для водителя | для грузчика | для водителя | для грузчика |
| до 8 |  |  |  |  |
| - при механизированной погрузке | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,25 |
| - при ручной погрузке | 0,20 | 0,40 | 1,02 | 2,03 |
| от 9 до 30 | 0,09 | 0,09 | 0,43 | 0,43 |
| свыше 30 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 0,35 |

2) Нормативы трудовых ресурсов в расчете на годовой пробег

Норма времени на годовой пробег транспортных средств определяется исходя из произведения количества рейсов и норм времен за 1 рейс по следующей формуле:

где:

Vтбо - объем вывоза ТБО, м3;

Рсред - средняя вместимость кузова транспортного средства с учетом коэффициента уплотнения, м3;

n - количество типов дорожного покрытия при транспортировке ТБО, ед.;

- средняя протяженность пробега транспортного средства в i-ом промежутке за 1 рейс (во время сбора ТБО и пробега до места обезвреживания и обратно), км;

- норма времени на 1 км пробега на i-ом промежутке пробега, час (определяется по таблице 40).

Норма времени для сбора ТБО для водителя, чел.-час. - Нв;

Норма времени для сбора ТБО для грузчика, чел.-час. - Нв;

4 При грузоподъемности транспортного средства до 10 тонн - 4 разряд, при грузоподъемности от 10 до 40 тонн - 5 разряд.

Нормативная численность рабочих определяется исходя из суммарного значения трудоемкости для каждого рабочего и годового фонда рабочего времени на 1 чел. в планируемом периоде.

Норматив численности на пробег определяется исходя из отношения полученного значения норм времени к годовому фонду рабочего времени на 1 чел. в планируемом периоде.

Таблица 47

| Характеристика дорог (тип дорожного покрытия) | Норма времени на 1 км пробега, час |
| --- | --- |
| При работе за городом |  |
| 1. Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные) | 0,0263 |
| 2. Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные) | 0,0334 |
| 3. Дороги естественные фунтовые | 0,0441 |
| При работе в городе |  |
| Независимо от типа дорожного покрытия для работы спецмашин - на шасси ГАЗ - на шасси КамАЗ, МАЗ | 0,0480 0,0501 |

Примечание:

1. Средний объем ТБО, загружаемый в транспортное средство за 1 рейс, определяется исходя из отношения однократного суммарного объема вывоза ТБО всеми транспортными средствами5, оказывающими услуги по вывозу ТБО на объекте, к количеству данных транспортных средств.

Нормативы материальных ресурсов

Расходы на топливо и ГСМ на вывоз ТБО определяются исходя из действующих норм расхода материалов для транспортного средства объем, кузова которого имеет наименьшее отклонение от Рсред, в соответствии с «Рекомендациями по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 № 36.

5 Определяется на основании производительности транспортного средства с учетом коэффициента уплотнения (в соответствии с техническими характеристиками, определенными заводом-изготовителем).

# 5. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

## 5.1. Организация труда и технология работ

5.1.1. Работы по подготовке многоквартирного дома к сезонной эксплуатации многоквартирных домов включают в себя:

- укрепление водосточных труб, колен, воронок;

- расконсервацию, консервацию и ремонт поливочной системы;

- расконсервацию, консервацию, ремонт, регулировку, промывку и испытание систем центрального отопления;

- ремонт просевшей отмостки;

- замену разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования;

- ремонт и укрепление входных дверей;

- ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;

- утепление бойлеров;

- утепление и прочистку дымовентиляционных каналов.

5.1.2. Нормативы трудовых и материальных ресурсов на работы по подготовке многоквартирного дома к сезонной эксплуатации разработаны в зависимости от срока эксплуатации многоквартирных домов.

5.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные.

5.1.4. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

При весеннем осмотре проверяется готовность многоквартирного дома или объекта к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.

При осеннем осмотре проверяется готовность многоквартирного дома или объекта к эксплуатации в осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года.

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут, быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

5.1.5. Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии многоквартирного дома или объекта должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

5.1.6. Планирование технического обслуживания зданий и объектов должно осуществляться путем разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому обслуживанию.

5.1.7. Техническое обслуживание систем отопления, поливочной системы, водоразборных кранов и колонок, бойлеров включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации многоквартирных домов или объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению

санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

5.1.8. Для обеспечения эффективной эксплуатации многоквартирных домов или объектов с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию) должен проводится текущий ремонт элементов многоквартирного дома или объектов.

5.1.9. Периодичность текущего ремонта должна находится в пределах трех-пяти лет с учетом физического износа и местных условий.

5.1.10. Годовой план текущего ремонта должен составляться на основании дефектных ведомостей, в которых указываются  объем обнаруженных во время плановых осмотров многоквартирного дома неисправностей и повреждений.

5.1.11. Текущий ремонт заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации, в обеспечении безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфортности проживания.

5.1.12. Работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным работам относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, выявляемые в процессе эксплуатации многоквартирного дома.

5.1.13. В соответствии с полученным заданием рабочие получают со склада (мастерской). Необходимая инструмент, приспособления, материалы, погружают на транспортные средства (или переносят сами), выгружают на объекте (рабочей зоне) со складированием в определенном порядке.

5.1.14. После окончания работы рабочие производят очистку и уборку рабочего места, транспортируют отходы и мусор в установленные места, неиспользованные материалы, инструменты и приспособления погружают на транспортные средства (или переносят сами), разгружают и складируют на складе (или в мастерской).

5.1.15. При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

## 5.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок

Состав работ: Замена части ухватов (стремян) и пробок. Снятие и установка новых ухватов (стремян) в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости). Укрепление водосточных труб, колен воронок к ухвату проволокой или хомутами.

Профессия: кровельщик по стальным кровлям.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 48

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | с лестниц или подмостей | с люлек | с лестниц или подмостей | с люлек |
| Кровельщик по стальным кровлям 2 разряда | 2,07 | 2,98 | 1,05 | 1,50 |
| Кровельщик по стальным кровлям 3 разряда | 2,07 | 2,98 | 1,05 | 1,50 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 49

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ухват (стремена) | шт. | 3,77 |
| 2. | Проволока | кг | 0,03 |
| 3. | Хомут (применяется вместо п.2) | шт. | 3,77 |
| 4. | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,03 |
| 5. | Пробка деревянная | шт. | 3,77 |
| 6. | Раствор цементный М25 | м3 | 0,03 |

## 5.3. Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы

Состав работ:

Консервация поливочной системы: Осмотр поливочной системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Осушение сети трубопроводов сжатым воздухом, подготовка к хранению насосного оборудования и устройств управления системы автоматического полива.

Расконсервация системы: Осмотр системы. Запуск поливочной системы. Очистка рабочих частей дождевателей от талых наслоений, а также общая проверка работоспособности системы.

Профессия и разряд работ: слесарь-сантехник 3 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 50

| Система полива | Норма времени на 1 поливочную систему, чел.-час. | Норматив численности на 1000 систем, чел. |
| --- | --- | --- |
| Полив статическими головками | 1,86 | 0,94 |
| Полив роторами | 1,16 | 0,58 |

Примечание: Поливочная система включает в себя трубы, статические поливочные головки, сопла, электромагнитные клапаны узел подключения поливочных головок и электромагнитных клапанов, пульт управления (при автоматической системе).

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 51

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1 систему |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полив статическими головками | Полив роторами |
| 1. | Компрессорная установка | шт. | 0,00019 | 0,00012 |
| 2. | Статические поливочные головки | шт. | 0,72 | 0,3 |
| 3. | Сопла | шт. | 0,72 | 0,3 |
| 4. | Узел подключения поливочных головок (гибкие отводы, компрессионные фитинги) | шт. | 0,72 | 0,3 |
| 5. | Электромагнитные клапаны | шт. | 0,06 | 0,06 |
| 6. | Узел подключения электромагнитных клапанов | шт. | 0,06 | 0,06 |
| 7. | Трубы диаметром от 20 мм до 40 мм | м | 1,96 | 1,96 |

## 5.4. Ремонт просевшей отмостки вручную

Состав работ: Разломка и обрубка краев отмостки на поврежденных площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка старого асфальта и отходов на самосвал вручную.

Состав звена: асфальтобетонщик, подсобный рабочий.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 52

| № п/п | Наименование профессий рабочих и разряд работ | Кол-во на 1000 м2 общей площади жилых помещений в год, чел.-час. |
| --- | --- | --- |
|  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  | до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Нормы времени, всего, в том числе: | 0,25 | 0,33 |
| 2. | Асфальтобетонщик 4 разряда | 0,03 | 0,04 |
| 3. | Асфальтобетонщик 3 разряда | 0,09 | 0,12 |
| 4. | Асфальтобетонщик 2 разряда | 0,06 | 0,08 |
| 5. | Асфальтобетонщик 1 разряда | 0,03 | 0,04 |
| 6. | Подсобный рабочий 1 разряда | 0,03 | 0,04 |

Таблица 53

| № п/п | Наименование профессий рабочих и разряд работ | Кол-во на 100 000 м2 общей площади жилых помещений в год, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  | до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Нормативы численности, всего, в том числе: | 0,012 | 0,017 |
| 2. | Асфальтобетонщик 4 разряда | 0,002 | 0,002 |
| 3. | Асфальтобетонщик 3 разряда | 0,005 | 0,006 |
| 4. | Асфальтобетонщик 2 разряда | 0,003 | 0,004 |
| 5. | Асфальтобетонщик 1 разряда | 0,002 | 0,002 |
| 6. | Подсобный рабочий 1 разряда | 0,002 | 0,002 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 54

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 100 000 м2 общей площади жилых помещений в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  |  | до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Асфальт литой | м3 | 3,73 | 4,98 |
| 2. | Битум6 | т | 0,02 | 0,03 |

Примечание: Для многоквартирных домов, расположенных в сейсмических районах, с расчетной сейсмической интенсивностью 6 и более баллов, к нормативам трудовых и материальных ресурсов применяется поправочный коэффициент, приведенный в Приложении 4. Перечень муниципальных образований, к которым рекомендуется применять повышающий коэффициенты приведен в Общем сейсмическом районировании территории РФ ОСР-97.

6 При подгрунтовке основания из щебня принимать норму расхода битума для зданий сроком эксплуатации до 70 лет - 0,33, свыше 70 лет - 0,48.

## 5.5. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

Состав работ: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.

Профессия и разряд работ: стекольщик 4 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 55

| № п/п | Вид работ | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- | --- |
|  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  | до 10 лет | от 11 до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Замена стекла оконного толщиной 4-6 мм | 2,30 | 2,38 | 2,52 | 2,77 | 3,31 |

Таблица 56

| № п/п | Вид работ | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  | до 10 лет | от 11 до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Замена стекла оконного толщиной 4-6 мм | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,17 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 57

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  |  | до 10 лет | от 11 до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Стекло | м2 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 5,4 | 6,6 |
| 2. | Замазка: |  |  |  |  |  |  |
|  | меловая | кг | 0,76 | 0,77 | 0,87 | 1,00 | 1,22 |
|  | белильная | кг | 1,06 | 1,08 | 1,21 | 1,39 | 1,70 |
|  | железно-суриковая | кг | 1,33 | 1,36 | 1,52 | 1,75 | 2,14 |
| 3. | Проволока стальная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 4. | Прокладка резиновая | кг | 0,86 | 0,88 | 0,98 | 1,13 | 1,38 |
| 5. | Штапики | м | 17,15 | 17,56 | 19,66 | 22,58 | 27,60 |

Примечание: Для многоквартирных домов, расположенных в сейсмических районах, с расчетной сейсмической интенсивностью 6 и более баллов, к нормативам трудовых и материальных ресурсов применяется поправочный коэффициент, приведенный в Приложении 4. Перечень муниципальных образований, к которым рекомендуется применять повышающий коэффициенты приведен в Общем сейсмическом районировании территории РФ ОСР-97.

## 5.6. Ремонт и укрепление входных дверей

Состав работ:

Малый и большой ремонт дверных полотен: снятие дверного полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; установка планки; заделка гнезд после удаления замков; заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную; ремонт дверных порогов; укрепление дверных наличников; навеска дверного полотна на петли.

Смена дверных петель: снятие дверного полотна; снятие петель с отвинчиванием шурупов; заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли.

Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков).

Ремонт коробок: выправление перекосов коробки с закреплением клиньями, закрепление коробки дополнительными ершами, пристрожка четвертей коробки.

Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. Окраска дверей.

Состав звена: столяр строительный, плотник, слесарь, маляр.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 58

| № п/п | Наименование профессий рабочих и разряд работ | Нормы времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- | --- |
|  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  | до 10 лет | от 11 до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Нормы времени, всего, в том числе: | 3,37 | 3,81 | 3,85 | 4,57 | 6,74 |
| 2. | Столяр строительный 3 разряда | 1,78 | 2,00 | 2,04 | 2,38 | 3,15 |
| 3. | Столяр строительный 4 разряда | 0,75 | 0,89 | 0,89 | 1,10 | 1,91 |
| 4. | Столяр строительный 5 разряда | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5. | Плотник 3 разряда | 0,49 | 0,58 | 0,58 | 0,73 | 1,29 |
| 6. | Слесарь 3 разряда | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7. | Маляр 3 разряда | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |

Таблица 59

| № п/п | Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  | до 10 лет | от 11 до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Нормативы численности, всего, в том числе: | 0,170 | 0,192 | 0,195 | 0,231 | 0,340 |
| 2. | Столяр строительный 3 разряда | 0,090 | 0,101 | 0,103 | 0,120 | 0,159 |
| 3. | Столяр строительный 4 разряда | 0,038 | 0,045 | 0,045 | 0,055 | 0,096 |
| 4. | Столяр строительный 5 разряда | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 • | 0,006 |
| 5. | Плотник 3 разряда | 0,025 | 0,029 | 0,029 | 0,037 | 0,065 |
| 6. | Слесарь 3 разряда | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7. | Маляр 3 разряда | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 60

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 обшей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  |  | до 10 лет | от 11 до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Планка | шт. | 0,42 | 0,47 | 0,48 | 0,55 | 0,67 |
| 2. | Бруски хвойные, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной до 7,5 см | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3. | Коробки дверные | м | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,56 |
| 4. | Наличники дверных проемов | м | 0,67 | 0,79 | 0,79 | 0,99 | 1,76 |
| 5. | Дверные петли | пар | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6. | Дверные ручки | шт. | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| 7. | Металлические листы | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8. | Дверные пружины | шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| 9. | Клинья деревянные | шт. | 0,281 | 0,305 | 0,317 | 0,363 | 0,434 |
| 10. | Ерш деревянный | шт. | 0,563 | 0,610 | 0,633 | 0,727 | 0,867 |
| 11. | Дверной блок | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,005 |
| 12. | Масляная краска (на окрашивание 2 раза) | кг | 0,089 | 0,089 | 0,091 | 0,103 | 0,116 |
| 13. | Пена полиуретановая | л | 0,053 | 0,026 | 0,026 | 0,028 | 0,022 |
| 14. | Шурупы стальные | кг | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,016 |
| 15. | Гвозди | кг | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,036 |

## 5.7. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления

Состав работ: Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы под давлением. Присоединение шланга к трубопроводу. Отсоединение шланга от трубопровода. Пробная топка. Проверка теплоизоляции и мелкий ремонт изоляции.

Смена отдельных участков трубопроводов. Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавлений секций к радиаторному блоку. Установка кранов для спуска воздуха из системы. Утепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков. Ремонт и замена насосов малой мощности (ручного насоса). Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы. Наполнение системы в целом до заданного давления.

Состав звена: слесарь-сантехник, изолировщик.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 61

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норма времени на 1000 м2 обшей площади жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных системой центрального отопления, чел.-час. | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных системой центрального отопления, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  | до 10 лет | от 11 до 30 лет | более 30 лет | до 10 лет | от 11 до 30 лет | более 30 лет |
| Нормативы трудоемкости, всего, в том числе: | 62,0 | 64,7 | 67,8 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| Слесарь-сантехник 4 разряда | 50,8 | 53,5 | 56,6 | 2,56 | 2,70 | 2,86 |
| Изолировщик на гидроизоляции 2 разряда | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Изолировщик на гидроизоляции 3 разряда | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 62

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных системой центрального отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубы стальные 15 мм | м | 2,92 |
| 2. | Трубы стальные 20 мм | м | 3,33 |
| 3. | Трубы стальные 25 мм | м | 0,42 |
| 4. | Трубы стальные 32 мм | м | 0,39 |
| 5. | Трубы стальные 40 мм | м | 1,51 |
| 6. | Арматура муфтовая | шт. | 1,89 |
| 7. | Скоба | кг | 0,10 |
| 8. | Сурик | кг | 0,04 |
| 9. | Олифа | кг | 0,05 |
| 10. | Кронштейны | кг | 1,09 |
| 11. | Дюбели-гвозди | кг | 0,02 |
| 12. | Задвижки | шт. | 0,36 |
| 13. | Проволока оцинкованная | кг | 0,95 |
| 14. | Минераловатные маты | м3 | 1,627 |
| 15. | Ацетилен | м3 | 0,0048 |
| 16. | Резиновые прокладки | шт. | 0,58 |
| 17. | Маты из крафт-бумаги | м3 | 0,18 |
| 18. | Сетка металлическая 20×20 мм, Д= 1,5 мм | кг | 4,14 |
| 19. | Раствор асбоцементный | м3 | 3,02 |
| 20. | Набивка для сальников | кг | 0,03 |
| 21. | Масло минеральное | кг | 0,04 |
| 22. | Прокладки паронитовые, 3 мм | шт. | 1,08 |
|  |  | кг | 0,04 |
| 23. | Болты с гайками | кг | 0,52 |
| 24. | Паста корундовая | кг | 0,01 |
| 25. | Вентиль | шт. | 1,90 |
| 26. | Краны | шт. | 2,10 |
| 27. | Фланцы стальные | шт. | 2,10 |
| 28. | Болты с гайками | кг | 1,28 |
| 29. | Электроды | кг | 0,88 |
| 30. | Асбест | кг | 6,29 |
| 31. | Паронит | кг | 0,15 |
| 32. | Лен трепаный | кг | 0,33 |

## 5.8. Утепление бойлеров

Состав работ: Обертывание бойлеров и приборов изоляционными материалами (матами из крафтбумаги, стекловаты войлок и т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковиной и шпагатом. Профессия: изолировщик на теплоизоляции

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 63

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норма времени на 1 м2 утепленного участка, чел.-час. | Норматив численности на 1000 м2 утепленного участка, чел. |
| --- | --- | --- |
| Нормативы трудоемкости, всего, в том числе: | 1,0 | 0,5 |
| изолировщик на теплоизоляции 2 разряда | 0,5 | 0,25 |
| изолировщик на теплоизоляции 3 разряда | 0,5 | 0,25 |

Нормативы материальных ресурсов

###### Таблица 64

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1 м2 утепленного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изоляционный материал | м2 | 2,14 |
| 2. | Мешковина | м2 | 1,15 |
| 3. | Проволока | кг | 0,07 |
| 4. | Шпагат | кг | 0,18 |

## 5.9. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

Состав работ: Обертывание дымовентиляционных каналов на чердаках домов матами из крафтбумаги и стекловаты. Осмотр теплоизоляции восстановление разрушенной тепловой изоляции.

Прочистка засоренных дымовентиляционных каналов: удаление засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий по мере необходимости, заделка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделки.

Состав звена: изолировщик на теплоизоляции, чистильщик дымоходов, боровок и топок.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 65

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- | --- |
| Нормативы трудоемкости, всего, в том числе: | 20,6 | 1,04 |
| Изолировщик на теплоизоляции 4 разряда | 7,6 | 0,39 |
| Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | 13,0 | 0,65 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 66

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительный войлок | м2 | 9,73 |
| 2. | Мешковина | м2 | 5,23 |
| 3. | Проволока | кг | 0,32 |
| 4. | Шпагат | кг | 0,82 |

## 5.10. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий

Состав работ: Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска площади ремонтируемой поверхности.

Состав звена: штукатур, маляр.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 67

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.- час. | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование профессий рабочих и разряд работ |
|  | Штукатур 3 разряда | Маляр 3 разряда | Штукатур 3 разряда | Маляр 3 разряда |
| от 2-х до 5 этажей | 0,26 | 0,11 | 0,013 | 0,006 |
| от 6 до 9 этажей | 0,18 | 0,08 | 0,009 | 0,004 |
| от 10 до 13 этажей | 0,12 | 0,05 | 0,006 | 0,003 |
| от 14 до 17 этажей | 0,08 | 0,04 | 0,004 | 0,002 |
| свыше 18 этажей | 0,06 | 0,03 | 0,003 | 0,001 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 68

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество этажей в многоквартирном доме |
|  |  |  | от 2-х до 5 этажей | от 6 до 9 этажей | от 10 до 13 этажей | от 14 до 17 этажей | от 18 до 22 этажей | свыше 22 этажей |
| 1. | Цементный раствор | м3 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2. | Краска | кг | 0,062 | 0,043 | 0,028 | 0,020 | 0,015 | 0,013 |

## 5.11. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок

Состав работ: Обертывание водоразборных кранов и колонок матами изоляционными материалами (стекловата, войлок, деревянная стружка, толь и т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковиной и шпагатом. Масляная окраска водоразборных кранов и колонок. Осмотр водоразборных кранов и колонок, ремонт кранов. Замена клапана, смена прокладки, смазка и протяжка рабочих элементов.

Состав звена: изолировщик на термоизоляции, слесарь-сантехник.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 69

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норма времени на 1 колонку, чел.-час. | Норматив численности на 1000 колонок, чел. |
| --- | --- | --- |
| Нормативы трудоемкости, всего, в том числе: | 0,56 | 0,28 |
| Изолировщик на теплоизоляции 3 разряда | 0,44 | 0,22 |
| Слесарь-сантехник 4 разряда | 0,12 | 0,06 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 70

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормативы материальных ресурсов на 1 колонку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительный войлок | м2 | 0,94 |
| 2. | Мешковина | м2 | 0,51 |
| 3. | Проволока | кг | 0,03 |
| 4. | Шпагат | кг | 0,08 |
| 5. | Прокладка | шт. | 1 |
| 6. | Смазка | кг | 0,02 |
| 7. | Краска | кг | 0,092 |

# 6. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

## 6.1. Организация труда и технология работ

6.1.1. Работы по проведению технических осмотров и мелкого ремонта включают в себя:

- работы по проведению технических осмотров и устранение технических неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления;

- работы по проведению технических осмотров и устранение технических неисправностей электротехнических устройств;

- аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей;

- работы по дератизации и дезинсекции.

6.1.2. Нормативы трудовых и материальных ресурсов на выполнение работ по техническим осмотрам и мелкому ремонту разработаны в зависимости от этажности многоквартирных домов.

6.1.3. Нормативы трудовых ресурсов на работы по аварийному обслуживанию разработаны в зависимости от степени благоустройства и срока эксплуатации многоквартирного дома.

6.1.4. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные.

6.1.5. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

6.1.6. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

6.1.7. В соответствии с полученным заданием рабочие получают со склада (мастерской). Необходимый инструмент, приспособления, материалы, погружают на транспортные средства (или переносят сами), выгружают на объекте (рабочей зоне) со складированием в определенном порядке.

6.1.8. После окончания работы рабочие производят очистку и уборку рабочего места, транспортируют отходы и мусор в установленные места, неиспользованные материалы, инструменты и приспособления погружают на транспортные средства (или переносят сами), разгружают и складируют на складе (или в мастерской).

6.1.9. При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

## 6.2. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции

Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов: Снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место.

Профессия и разряд работ: слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 71

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел. -час. | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- | --- |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3 разряда | 4,2 | 0,21 |

Примечание:

При установке в кухнях газовых водонагревателей к нормативам трудовых ресурсов применяется коэффициент - 2.

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 72

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,032 |
| 2. | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | м3 | 0,006 |

## 6.3. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления

Состав работ: Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления.

Профессия и разряд работ: слесарь-ремонтник 3 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 73

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных системой дымоудаления, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Слесарь-ремонтник 3 разряда | 50,4 | 25,2 | 8,4 |

Таблица 74

| Наименование профессий рабочих и разряд работ | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных системой дымоудаления, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Слесарь-ремонтник 3 разряда | 2,55 | 1,27 | 2,55 |

## 6.4. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств

Состав работ: Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств.

Профессия и разряд работ: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 75

| Количество этажей в многоквартирном доме и типы проводки | Норма времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Срок эксплуатации многоквартирного дома |
|  | до 10 лет | от 11 до 30 лет | свыше 31 |
| В домах с открытой проводкой |  | . | 52,0 |
| В домах с закрытой проводкой: от 2-х до 5 этажей | 22,1 | 23,1 | 23,6 |
| от 6 до 9 этажей | 21,1 | 22,0 | 22,5 |
| от 10 до 13 этажей | 20,3 | 21,2 | 21,7 |
| от 14 до 17 этажей | 19,9 | 20,8 | 21,3 |
| свыше 18 этажей | 19,7 | 20,6 | 21,1 |

Таблица 76

| Количество этажей в многоквартирном доме и типы проводки | Норматив численности на 100 000 м2 обшей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Срок эксплуатации многоквартирного дома |
|  | до 10 лет | от 11 до 30 лет | свыше 31 |
| В домах с открытой проводкой | - | - | 2,62 |
| В домах с закрытой проводкой: от 2-х до 5 этажей | 1,12 | 1Д7 | 1,19 |
| от 6 до 9 этажей | 1,07 | 1Д1 | 1,14 |
| от 10 до 13 этажей | 1,03 | 1,07 | 1,10 |
| от 14 до 17 этажей | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
| свыше 18 этажей | 1,00 | 1,04 | 1,07 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 77

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном доме / Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срок эксплуатации многоквартирного дома |
|  |  |  | до 10 лет | от 11 до 30 лет | свыше 31 |
| 1. | В домах с открытой проводкой |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг | - | - | 0,030 |
|  | Лента киперная | кг | - | - | 0,742 |
| 2. | В домах с закрытой проводкой |  |  |  |  |
| 2.1. | от 2-х до 5 этажей |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Лента киперная | кг | 0,316 | 0,330 | 0,337 |
| 2.2. | от 6 до 9 этажей |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,012 | 0,013 | 0,013 |
|  | Лента киперная | кг | 0,301 | 0,315 | 0,322 |
| 2.3. | от 10 до 13 этажей |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Лента киперная | кг | 0,290 | 0,303 | 0,310 |
| 2.4. | от 14 до 17 этажей |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,011 | 0,012 | 0,012 |
|  | Лента киперная | кг | 0,285 | 0,297 | 0,304 |
| 2.5. | свыше 18 этажей |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,011 | 0,012 | 0,012 |
|  | Лента киперная | кг | 0,282 | 0,295 | 0,301 |

## 6.5. Аварийное обслуживание

Состав работ: Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению.

Состав звена: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, водитель.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 78

| № п/п | Наименование профессий рабочих и разряд работ | Ед. изм. | Норматив численности на 100 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. в смену |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срок эксплуатации многоквартирных домов |
|  |  |  | до 10 лет | от 11 до 30 лет | от 31 до 50 лет | от 51 до 70 лет | более 70 лет |
| 1. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Общая площадь жилых помещений, м2 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 2. | Слесарь-сантехник 4 разряда |  | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
| 3. | Электрогазосварщик 5 разряда |  | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 4. | Водитель 4 разряда |  | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 5. | Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования 4 разряда | Общая площадь жилых помещений, оборудованных газовыми плитами, м2 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 6. | Всего: |  | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,69 | 0,78 |

Примечание:

1) Нормативы трудовых ресурсов рассчитаны на средний уровень оснащенности жилых домов внутридомовым инженерным оборудованием7 (холодное водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, ванны (душ), горячее водоснабжение, электроснабжение), равный 87%. При ином уровне оснащенности к численности рабочих, рассчитанной по нормативам, необходимо применять следующие поправочные коэффициенты (К1):

- свыше 97% - 1,08;

- до 97% - 1,04;

- до 92% - 1,00;

- до 87% - 0,96;

- до 82% - 0,92;

- до 77% - 0,87;

2) В зависимости от природно-климатических условий нормативная численность рабочих корректируется с учетом следующих поправочных коэффициентов (К2):

- АРС, осуществляющая деятельность в муниципальном образовании, расположенном в 4 и 5 температурной зоне - 1,1;

- АРС, осуществляющая деятельность в муниципальном образовании, расположенном в 6 температурной зоне, а также местности, приравненные к районам Крайнего Севера - 1,2;

- АРС, осуществляющая деятельность в муниципальном образовании, расположенном в районах Крайнего Севера - 1,3.

Нормативы материальных ресурсов

Расходы материальных ресурсов на ликвидацию аварий определяются на основании среднегодовых объемов работ за ряд лет и норм расхода материалов на основании «Рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда», утвержденных Приказом Госстроя России от 22.08.2000 г. № 191.

## 6.6. Дератизация

Состав работ: Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов мусоропроводов) с применением отравленных приманок

Профессия и разряд работ: дезинфектор 3 разряд.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 79

| Показатель | Ед. изм. | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Нормы времени, чел.-час. | на 1 000 м2 обрабатываемых помещений | 34,73 | 17,37 | 8,68 |
| Норматив численности, чел. | на 100 000 м2 обрабатываемых помещений | 1,75 | 0,88 | 0,44 |

7Средний уровень оснащенности определяется как отношение суммы площадей жилых домов, оснащенных каждым видом внутридомового инженерного оборудования к общей площади жилых домов, увеличенного в число раз, равное количеству видов внутридомового инженерного оборудования.

В случае отсутствия данных о площади чердаков и подвалов применяются следующие нормативы трудовых ресурсов, представленные в таблицах 80-81.

Таблица 80

| Количество этажей в многоквартирном доме | Нормы времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 2-х до 5 этажей | 19,8 | 9,9 | 5,0 |
| от 6 до 9 этажей | 9,3 | 4,6 | 2,3 |
| от 10 до 13 этажей | 6,0 | 3,0 | 1,5 |
| от 14 до 17 этажей | 4,5 | 2,2 | 1Д |
| от 18 до 22 этажей | 3,5 | 1,7 | 0,9 |
| свыше 22 этажей | 2,9 | 1,4 | 0,7 |

Таблица 81

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норматив численности на 1 000 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 2-х до 5 этажей | 10,0 | 5,0 | 2,5 |
| от 6 до 9 этажей | 4,7 | 2,3 | 1,2 |
| от 10 до 13 этажей | 3,1 | 1,5 | 0,8 |
| от 14 до 17 этажей | 2,3 | 1Д | 0,6 |
| от 18 до 22 этажей | 1,8 | 0,9 | 0,4 |
| свыше 22 этажей | 1,5 | 0,7 | 0,4 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 82

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 обрабатываемых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. | Клей ALT | кг | 2,50 | 2,50 | 1,25 |
| 2. | Гельцин | кг | 0,45 | 0,45 | 0,225 |
| 3. | Масло растительное | кг | 0,30 | 0,30 | 0,15 |
| 4. | Крупа | кг | 4,4 | 4,4 | 2,2 |
| 5. | Зоокумарин | кг | 0,75 | 0,75 | 0,375 |
| 6. | Готовая приманка (применяется вместо №№ 2-5) | кг | 10,00 | 10,00 | 5,00 |

Таблица 83

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество этажей в многоквартирном доме |
|  |  |  | от 2-х до 5 этажей | от 6 до 9 этажей | от 10 до 13 этажей | от 14 до 17 этажей | от 18 до 22 этажей | свыше 22 этажей |
| 1. | Максимальная периодичность выполнения |
| 1.1. | Клей ALT | кг | 1,43 | 0,67 | 0,43 | 0,32 | 0,25 | 0,21 |
| 1.2. | Гельцин | кг | 0,26 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| 1.3. | Масло растительное | кг | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 1.4. | Крупа | кг | 2,51 | 1Д7 | 0,77 | 0,57 | 0,44 | 0,37 |
| 1.5. | Зоокумарин | кг | 0,43 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
| 1.6. | Готовая приманка (применяется вместо №№ 2-5) | кг | 5,71 | 2,86 | 1,74 | 1,29 | 1,00 | 0,83 |
| 2. | Оптимальная периодичность выполнения |
| 2.1. | Клей ALT | кг | 0,71 | 0,33 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
| 2.2. | Гельцин | кг | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 2.3. | Масло растительное | кг | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 2.4. | Крупа | кг | 1,26 | 0,59 | 0,38 | 0,28 | 0,22 | 0,18 |
| 2.5. | Зоокумарин | кг | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 2.6. | Готовая приманка (применяется вместо №№ 2-5) | кг | 2,86 | 1,33 | 0,87 | 0,65 | 0,50 | 0,42 |
| 3. | Необходимая периодичность выполнения |
| 3.1. | Клей ALT | кг | 0,36 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| 3.2. | Гельцин | кг | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.3. | Масло растительное | кг | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.4. | Крупа | кг | 0,63 | 0,29 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,09 |
| 3.5. | Зоокумарин | кг | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6. | Готовая приманка (применяется вместо №№ 2-5) | кг | 1,43 | 0,67 | 0,43 | 0,32 | 0,25 | 0,21 |

## 6.7. Дезинсекция

Состав работ: Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых.

Профессия и разряд работ: дезинфектор 3 разряд.

Нормативы трудовых ресурсов

Таблица 84

| Показатель | Ед. изм. | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| Нормы времени, чел.-час. | на 1000 м2 обрабатываемых помещений | 47,9 | 24,0 | 16,0 |
| Норматив численность, чел. | на 100 000 м2 обрабатываемых помещений | 2,42 | 1,21 | 0,81 |

В случае отсутствия данных о площади чердаков и подвалов применяются следующие нормативы трудовых ресурсов, представленные в таблицах 85-86.

Таблица 85

| Количество этажей в многоквартирном доме | Нормы времени на 1000 м2 общей площади жилых помещений, чел.-час. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 2-х до 5 этажей | 13,7 | 6,8 | 4,6 |
| от 6 до 9 этажей | 6,4 | 3,2 | 2,1 |
| от 10 до 13 этажей | 4,2 | 2,1 | 1,4 |
| от 14 до 17 этажей | 3,1 | 1,5 | 1,0 |
| от 18 до 22 этажей | 2,4 | 1,2 | 0,8 |
| свыше 22 этажей | 2,0 | 1,0 | 0,7 |

Таблица 86

| Количество этажей в многоквартирном доме | Норматив численности на 1 000 000 м2 общей площади жилых помещений, чел. |
| --- | --- |
|  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| от 2-х до 5 этажей | 6,9 | 3,5 | 2,3 |
| от 6 до 9 этажей | 3,2 | 1,6 | 1,1 |
| от 10 до 13 этажей | 2,1 | 1,1 | 0,7 |
| от 14 до 17 этажей | 1,6 | 0,8 | 0,5 |
| от 18 до 22 этажей | 1,2 | 0,6 | 0,4 |
| свыше 22 этажей | 1,0 | 0,5 | 0,3 |

Нормативы материальных ресурсов

Таблица 87

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 обрабатываемых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичность выполнения работ и услуг |
|  |  |  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. | Инсектициды | кг | 21,72 | 10,86 | 7,24 |

Таблица 88

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество этажей в многоквартирном доме |
|  |  |  | от 2-х до 5 этажей | от 6 до 9 этажей | от 10 до 13 этажей | от 14 до 17 этажей | от 18 до 22 этажей | свыше 22 этажей |
| 1. Максимальная периодичность выполнения |
| 1.1. | Инсектициды | кг | 0,62 | 0,29 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,09 |
| 2.Оптимальная периодичность выполнения |
| 2.1. | Инсектициды | кг | 0,31 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| 3.Необходимая периодичность выполнения |
| 3.1. | Инсектициды | кг | 0,21 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |

# Приложение 1
Перечень и периодичность выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов

| Виды работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
|  | Максимальная | Оптимальная | Необходимая |
| 1. Содержание помещений общего пользования |
| 1.1. Уборка лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 6 раз в неделю | 5 раз в неделю | 3 раза в неделю |
| 1.2. Уборка лестничных площадок и маршей выше третьего этажа - в домах без лифтов и мусоропроводов | 6 раз в неделю | 3 раза в неделю | 2 раза в неделю |
| - в домах без лифтов с мусоропроводом | 6 раз в неделю | 3 раза в неделю | 2 раза в неделю |
| - в домах с лифтами без мусоропроводов | 6 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| - в домах с лифтами и мусоропроводом | 6 раз в неделю | 2 раза в неделю | 2 раз в неделю |
| 1.3. Уборка кабин лифтов | 6 раз в неделю | 5 раз в неделю | 3 раза в неделю |
| 1.4. Подметание и мытье полов мусороприем-ных камер | 6 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю |
| 1.5. Мытье стен мусороприемных камер водой | 3 раза в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| 1.6. Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю | 1 раз в 2 недели | 1 раза в месяц |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1. Подметание земельного участка в летний период в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в трое суток |
| 2.2. Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см -территория 1 класса | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в трое суток |
| - территория 2 класса | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в двое суток |
| - территория 3 класса | 2 раза в сутки | 2 раза в сутки | 1 раз в сутки |
| 2.3. Уборка мусора с газона, в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в неделю | 1 раз в две недели | 1 раз в месяц |
| - уборка газонов от случайного мусора | 6 раз в неделю | 4 раза в неделю | 3 раза в неделю |
| 2.4. Очистка урн | 2 раза в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 2.5. Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 2.6. Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада - территория 1 класса | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток |
| - территория 2 класса | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| - территория 3 класса | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 2.7. Сдвижка снега при снегопаде - территория 1 класса | раз в 3 часа | раз в 3 часа | раз в 3 часа |
| - территория 2 класса | раз в 2 часа | раз в 2 часа | раз в 2 часа |
| - территория 3 класса | 1 раз в час | 1 раз в час | 1 раз в час |
| 2.8. Подметание снега при снегопаде -территория 1 класса | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| - территория 2 класса | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| - территория 3 класса | 2 раза в сутки | 2 раза в сутки | 2 раза в сутки |
| 2.9. Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | 1 раз в 2 дня | 1 раз в 2 дня |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости |
| 3.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3.3. Консервация поливочной системы | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3.4. Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3.5. Ремонт просевшей отмостки | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 3.6. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 3.7. Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 3.8. Ремонт системы центрального отопления | На основании дефектных ведомостей |
| 3.9. Регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3.10. Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3.11. Испытание системы центрального отопления | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 3.12. Расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3.13. Утепление бойлеров | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3.14. Утепление дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |
| 3.15. Прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |
| 3.16. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |
| 3.17. Ремонт и утепление наружных водозаборных кранов и колонок | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 4.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 4.2. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления | раз в месяц | 6 раз в год | 2 раза в год |
| 4.3. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств - в домах с открытой проводкой | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год |
| - в домах с закрытой проводкой | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 4.4. Аварийное обслуживание | 7 раз в неделю | 7 раз в неделю | 7 раз в неделю |
| 4.5. Дератизация | 24 раза в год | 12 раз в год | 6 раз в год |
| 4.6. Дезинсекция | 12 раз в год | 6 раз в год | 4 раза в год |

# Приложение 2
Пример расчета нормативной трудоемкости и нормативного расхода материальных ресурсов для выполнения обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

1. Исходные данные

1) Муниципальное образование находится в пределах Московской области;

2) Многоквартирный дом, общей площадью жилых помещений - 13 500 м , дом оборудован лифтами и мусоропроводом; дом с водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением и электроснабжением, год постройки - 1 980;

3) Количество этажей - 12;

4) Численность проживающих - 650 чел.;

5) Уборочная площадь лестниц - 1 500 м2;

6) Количество лифтов - 10 ед. (5 ед. - грузовых, 5 ед. - пассажирских);

7) Характеристика придомовой территории: Вся территория I класса

- площадь газонов - 2 150 м2;

- площадь территорий с усовершенствованными покрытиями - 1 900 м2;

- площадь территории без покрытий - 3 400 м2;

8) Утвержденная норма накопления - 1,5 м3 в год на 1 чел.;

9) Пробег до полигона за городом - 25 км; средний пробег при сборе ТБО - 10 км. за 1 рейс; дороги с усовершенствованным покрытием;

10) Средний объем вывоза ТБО за 1 рейс - 25 м3;

11) Водосточных труб нет;

12) На придомовой территории имеются 2 поливочные системы (полив роторами);

13) Квартиры оборудованы электрическими плитами;

14) Аварийное обслуживание - круглосуточно;

15) Коэффициент невыходов:

- для односменного режима работы - 1,12;

- для круглосуточного - 1,4.

Органом местного самоуправления выбрана оптимальная периодичность выполнения работ и услуг.

2. Определение нормативной трудоемкости обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

Таблица 89

| № п/п | Вид работ | Расчет нормативной трудоемкости, чел.-час. | Профессия | Нормативная трудоемкость работ в год, чел.-час. | Нормативная трудоемкость работ с учетом коэффициента невыходов, чел.-час. | Разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Уборка лестничных площадок и маршей | 1500 кв.м.×2087 чел.-час. /1000 кв.м. = 3 130,2 чел.-час. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 130,2 | 3 505,8 | 2 |
| 2. | Уборка кабин лифтов | 13 500 кв.м.×7,7 чел.-час. /1000 кв. м. = 104,0 чел.-час. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 104,0 | 116,4 | 2 |
| 3. | Уборка мусороприемных камер | 13 500 кв.м.×63 чел.-час. /1000 кв.м. = 850,5 чел.-час. | уборщик мусоропроводов | 850,5 | 952,6 | 2 |
| 4. | Уборка загрузочных клапанов | 13 500 кв.м.×24,7 чел.-час. /1000 кв.м. = 334,8 чел.-час. | уборщик мусоропроводов | 333,8 | 373,8 | 2 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Подметание земельного участка в летний период | (2150 кв.м.×137,5 чел.-час.+1900 кв.м.×223,4 чел.-час.) / 1000 кв.м. = 675,6 | дворник | 675,6 | 756,7 | 1 |
| 2. | Уборка мусора с газона | 3400 кв.м.×318,0 чел.-час. / 1000 кв.м. = 1 081,2 чел.-час. | дворник | 1 081,2 | 1 210,9 | 1 |
| 3. | Очистка урн | 13 500 кв.м.×4,94 чел.-час. / 1000 кв.м. = 66,7 чел. час. | дворник | 66,7 | 74,7 | 1 |
| 4. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 13 500 кв.м×0,20 чел.-час. / 1000 кв.м.= 2,7 чел.-час. | дворник | 2,7 | 3,0 | 1 |
| 5. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | (2 150 кв.м.×63 чел.-час.+1 900 кв.м×95 чел.-час.) / 10 000 кв.м.×1 = 44,1 чел.-час. | дворник | 31,5 | 35,3 | 1 |
| 6. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | (2 150 кв.м.×325 чел.-час.+1 900 кв.м.×482 чел.-час.) / 1000 кв.м×1 = 1 613,4 чел.-час. | дворник | 1 613,4 | 1 807,0 | 1 |
| 7. | Вывоз твердых бытовых отходов | (1,5 куб.м.×650 чел.×0,09 чел.-час.)+(1,5 куб.м. × 720 чел. / 25 куб.м.)×(25 км×2×0,0263+10 км×0,0501))×2 чел. = 317,1 чел.-час. | водитель | 158,6 | 177,6 | 4 |
|  |  |  | грузчик | 158,6 | 177,6 | 2 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 1. | Консервация, расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1,86 чел.-час.×2 сист. = 3,7 чел.-час. | слесарь-сантехник | 3,7 | 4,2 | 3 |
| 2. | Ремонт просевшей отмостки вручную | 13 500 кв.м.×0,25 чел.-час. /1000 кв.м. = 3,2 чел.-час. | асфальтобетонщик | 0,4 | 0,5 | 1 |
|  |  |  | асфальтобетонщик | 1,2 | 1,4 | 2 |
|  |  |  | асфальтобетонщик | 0,8 | 0,9 | 3 |
|  |  |  | асфальтобетонщик | 0,4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  | подсобный рабочий | 0,4 | 0,5 | 1 |
| 3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 13 500 кв.м.×2,52 чел.-час. / 1000 кв.м. = 34,0 чел.-час. | стекольщик | 34,0 | 38,1 | 4 |
| 4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 13 500 кв.м.×3,85 чел.-час. /1 000 кв.м. = 52 чел.-час. | столяр строительный | 27,5 | 30,8 | 3 |
|  |  |  | столяр строительный | 12,0 | 13,4 | 4 |
|  |  |  | столяр строительный | 1,6 | 1,8 | 5 |
|  |  |  | плотник | 7,8 | 8,8 | 3 |
|  |  |  | слесарь | 0,9 | 1,0 | 3 |
|  |  |  | маляр | 2,2 | 2,4 | 3 |
| 5. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация систем центрального отопления | 13 500 кв.м.×(11,2+53,5) чел.-час. / 1000 кв.м. = 873,5 чел.-час. | слесарь-сантехник | 722,3 | 808,9 | 4 |
|  |  |  | изолировщик на термоизоляции | 37,8 | 75,6 | 2 |
|  |  |  | изолировщик на термоизоляции | 37,8 | 75,6 | 3 |
| 6. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 13 500 кв.м.×(0,12 чел.-час.+0,05 чел.-час.) / 1000 кв.м = 2,3 чел.-час. | штукатур | 1,6 | 1,8 | 3 |
|  |  |  | маляр | 0,7 | 0,8 | 3 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкого ремонта |
| 1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 13 500 кв.м×4,2 чел.-час. / 1000 кв.м. = 16,2 чел.-час. | слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 124,2 | 139,1 | 3 |
| 2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 13 500 кв.м×21,2 чел.-час. / 1000 кв.м. = 124,2 чел.-час. | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 286,2 | 320,5 | 3 |
| 3. | Аварийное обслуживание | (13 500 кв.м.×0,5 чел. / 100 000 кв.м.×1,08×3 смены)×1 980 = 433,0 чел.-час. | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 86,6 | 121,2 | 4 |
|  |  |  | слесарь-сантехник | 86,6 | 121,2 | 5 |
|  |  |  | электрогазосварщик | 173,2 | 242,5 | 4 |
|  |  |  | водитель | 86,6 | 121,2 | 4 |
| 4. | Дератизация | 13 500 кв.м.×3,0 чел.-час. / 1000 кв.м. = 40,5 чел.-час. | дезинфектор | 40,5 | 45,4 | 3 |
| 5. | Дезинсекция | 13 500 кв.м.×2,1 чел.-час. / 1000 кв.м. = 28,4 чел.-час. | дезинфектор | 28,4 | 31,8 | 3 |
|  | Всего нормативная трудоемкость, чел.-час | 10 024,8 | 11 350,2 |  |

Расчет нормативной потребности в материалах приведен в таблице 90.

Расчет расхода материальных ресурсов

###### Таблица 90

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материальных ресурсов в год на ед. изм. | Значение показателя | Расход материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |
|  | Уборка лестничных площадок и маршей |
| 1. | Ведро | шт./ 1000 м2 лестничных клеток | 1,05 | 1500 | 1,58 |
| 2. | Веник обыкновенный |  | 12,65 | 1500 | 18,97 |
| 4. | Совок |  | 0,53 | 1500 | 0,79 |
| 5. | Швабра |  | 1,05 | 1500 | 1,58 |
| 6. | Щетка |  | 1,05 | 1500 | 1,58 |
|  | Уборка кабин лифтов |
| 1. | Ведро | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,004 | 13 500 | 0,05 |
| 2. | Веник обыкновенный |  | 0,046 | 13 500 | 0,62 |
| 4. | Совок |  | 0,002 | 13 500 | 0,03 |
| 5. | Швабра |  | 0,004 | 13 500 | 0,05 |
| 6. | Щетка |  | 0,004 | 13 500 | 0,05 |
| 7. | Мешковина | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,831 | 13 500 | 11,22 |
| 8. | Моющее средство |  | 0,69 | 13 500 | 9,36 |
|  | Уборка мусороприемных камер |
| 1. | Ведро | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,03 | 13 500 | 0,43 |
| 2. | Метла |  | 0,19 | 13 500 | 2,59 |
| 3. | Шланг поливочный (25 п.м.) |  | 0,03 | 13 500 | 0,43 |
| 4. | Щетка |  | 0,38 | 13 500 | 5,18 |
| 5. | Моющее средство | кг/ 1000 м2 общей площади жилых помещений | 25,51 | 13 500 | 344,40 |
|  | Уборка загрузочных клапанов |
| 1. | Ведро | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,01 | 13 500 | 0,17 |
| 2. | Щетка |  | 0,15 | 13 500 | 2,02 |
| 3. | Моющее средство | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 5,02 | 13 500 | 67,77 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Подметание земельного участка в летний период |
| 1. | Ведро | шт. /1 000 м2 общей площади жилых помещений | 0,02 | 2 150 | 0,04 |
| 2. | Грабли |  | 0,02 | 2 150 | 0,04 |
| 3. | Лопата совковая |  | 0,07 | 2 150 | 0,15 |
| 4. | Метла березовая |  | 3,68 | 2 150 | 7,91 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л |  | 25,34 | 2 150 | 54,48 |
| 6. | Тележка |  | 0,03 | 2 150 | 0,06 |
| 1. | Ведро | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещении | 0,04 | 1900 | 0,08 |
| 2. | Грабли |  | 0,04 | 1900 | 0,08 |
| 3. | Лопата совковая |  | 0,11 | 1900 | 0,21 |
| 4. | Метла березовая |  | 5,98 | 1900 | 11,36 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л |  | 41,18 | 1900 | 78,24 |
| 6. | Тележка |  | 0,06 | 1900 | 0,11 |
|  | Уборка мусора с газона |
| 1. | Ведро | шт. /1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,05 | 3 400 | 0,17 |
| 2. | Грабли |  | 0,05 | 3 400 | 0,17 |
| 3. | Лопата совковая |  | 0,16 | 3 400 | 0,54 |
| 4. | Метла березовая |  | 8,51 | 3 400 | 28,93 |
| 5. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л |  | 58,63 | 3 400 | 199,34 |
| 6. | Тележка |  | 0,08 | 3 400 | 0,27 |
|  | Очистка урн |
| 1. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,91 | 13 500 | 12,3 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках |
| 1. | Метла березовая | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,01 | 13 500 | 0,14 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада |
| 1. | Движок | шт. / 1000 м2 территории с усовершенствованными покрытиями | 0,03 | 2 150 | 0,01 |
| 2. | Лопата штыковая |  | 0,02 | 2 150 | 0,00 |
| 3. | Лопата совковая |  | 0,03 | 2 150 | 0,01 |
| 4. | Метла березовая |  | 2,23 | 2 150 | 0,48 |
| 5. | Скребок |  | 0,03 | 2 150 | 0,01 |
| 6. | Тележка |  | 0,02 | 2 150 | 0,00 |
| 1. | Движок | шт. / 1000 м2 территории без покрытий | 0,05 | 1900 | 0,01 |
| 2. | Лопата штыковая |  | 0,02 | 1900 | 0,00 |
| 3. | Лопата совковая |  | 0,05 | 1900 | 0,01 |
| 4. | Метла березовая |  | 3,34 | 1900 | 0,63 |
| 5. | Скребок |  | 0,05 | 1900 | 0,01 |
| 6. | Тележка |  | 0,02 | 1900 | 0,00 |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде |
| 1. | Движок | шт. / 1000 м2 территории с усовершенствованными покрытиями | 0,16 | 2 150 | 0,35 |
| 2. | Лопата штыковая |  | 0,08 | 2 150 | 0,18 |
| 3. | Лопата совковая |  | 0,16 | 2 150 | 0,35 |
| 4. | Метла березовая |  | 11,48 | 2 150 | 24,69 |
| 5. | Скребок |  | 0,16 | 2 150 | 0,35 |
| 6. | Тележка |  | 0,08 | 2 150 | 0,18 |
| 1. | Движок | шт. / 1000 м2 территории без покрытий | 0,24 | 1900 | 0,46 |
| 2. | Лопата штыковая |  | 0,12 | 1900 | 0,23 |
| 3. | Лопата совковая |  | 0,24 | 1900 | 0,46 |
| 4. | Метла березовая |  | 17,03 | 1900 | 32,35 |
| 5. | Скребок |  | 0,24 | 1900 | 0,46 |
| 6. | Тележка |  | 0,12 | 1900 | 0,23 |
|  | Вывоз ТБО |
| 1. | Дизельное топливо | л / рейс | 33,7 | 39 | 1 314,30 |
| 2. | Моторные масла | л / 100 л топлива | 3,2 | 13,14 | 42,06 |
| 3. | Трансмиссионные масла | л / 100 л топлива | 0,4 | 13,14 | 5,26 |
| 4. | Специальные масла | л / 100 л топлива | 0,1 | 13,14 | 1,31 |
| 5. | Пластичные (консистентные) смазки | кг / 100 л топлива | 0,3 | 13,14 | 3,94 |
| III. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
|  | Консервация, расконсервирование и ремонт поливочной системы |
| 1. | Компрессорная установка | шт. / поливочная система | 0,00012 | 2 | 0,00 |
| 2. | Статические поливочные головки |  | 0,30 | 2 | 0,60 |
| 3. | Сопла |  | 0,30 | 2 | 0,60 |
| 4. | Узел подключения поливочных головок (гибкие отводы, компрессионные фитинги) |  | 0,30 | 2 | 0,60 |
| 5. | Электромагнитные клапаны |  | 0,06 | 2 | 0,12 |
| 6. | Узел подключения электромагнитных клапанов |  | 0,06 | 2 | 0,12 |
| 7. | Трубы диаметром от 20 мм до 40 мм | м / поливочная система | 1,96 | 2 | 3,91 |
|  | Ремонт просевшей отмостки вручную |
| 1. | Асфальт литой | л / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 3,73 | 13 500 | 50,42 |
| 2. | Битум | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,02 | 13 500 | 0,27 |
|  | Замена стекла |
| 1 | Стекло | м2 / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 4,7 | 13 500 | 63,45 |
| 2. | Замазка: |  |  |  |  |
|  | меловая | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,87 | 13 500 | 11,75 |
|  | белильная |  | 1,21 | 13 500 | 16,34 |
|  | железно-суриковая |  | 1,52 | 13 500 | 20,52 |
| 3. | Проволока стальная |  | 0,01 | 13 500 | 0,14 |
| 4. | Прокладка резиновая |  | 0,98 | 13 500 | 13,23 |
| 5. | Штапики | м / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 19,66 | 13 500 | 265,41 |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей |
| 1. | Планка | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,618 | 13 500 | 8,342 |
| 2. | Дверные ручки |  | 0,028 | 13 500 | 0,378 |
| 3. | Дверные пружины |  | 0,483 | 13 500 | 6,526 |
| 4. | Клинья деревянные |  | 1,019 | 13 500 | 13,759 |
| 5. | Ерш деревянный |  | 0,121 | 13 500 | 1,628 |
| 6. | Бруски хвойные, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной до 7,5 см | м3 / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,256 | 13 500 | 3,459 |
| 7. | Коробки дверные | м / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,030 | 13 500 | 0,407 |
| 8. | Наличники дверных проемов |  | 0,211 | 13 500 | 2,849 |
| 9. | Дверные петли | пар / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,407 | 13 500 | 5,494 |
| 10. | Металлические листы | м2 / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,814 | 13 500 | 10,987 |
| 11. | Дверной блок |  | 0,002 | 13 500 | 0,020 |
| 12. | Пена полиуретановая | л / 1 000 м2 общей площади жилых помещений | 0,117 | 13 500 | 1,581 |
| 13. | Масляная краска (на окрашивание 2 раза) | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,034 | 13 500 | 0,458 |
| 14. | Шурупы стальные |  | 0,011 | 13 500 | 0,155 |
| 15. | Гвозди |  | 0,026 | 13 500 | 0,353 |
|  | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация систем центрального отопления |
| 1. | Трубы стальные 15 мм | м / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 2,92 | 13 500 | 39,45 |
| 2. | Трубы стальные 20 мм |  | 3,33 | 13 500 | 45,01 |
| 3. | Трубы стальные 25 мм |  | 0,42 | 13 500 | 5,70 |
| 4. | Трубы стальные 32 мм |  | 0,39 | 13 500 | 5,27 |
| 5. | Трубы стальные 40 мм |  | 1,51 | 13 500 | 20,37 |
| 6. | Скоба | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,10 | 13 500 | 1,34 |
| 7. | Сурик |  | 0,04 | 13 500 | 0,51 |
| 8. | Олифа |  | 0,05 | 13 500 | 0,61 |
| 9. | Кронштейны |  | 1,09 | 13 500 | 14,73 |
| 10. | Дюбели-гвозди |  | 0,02 | 13 500 | 0,25 |
| 11 | Болты с гайками |  | 1,28 | 13 500 | 17,28 |
| 12. | Электроды Э-42 |  | 0,88 | 13 500 | 11,90 |
| 13. | Асбест |  | 6,29 | 13 500 | 84,98 |
| 14. | Паронит |  | 0,15 | 13 500 | 1,98 |
| 15. | Лен трепаный |  | 0,33 | 13 500 | 4,40 |
| 16. | Набивка для сальников |  | 0,03 | 13 500 | 0,37 |
| 17. | Масло минеральное |  | 0,04 | 13 500 | 0,48 |
| 18. | Сетка металлическая 20×20 мм, Д = 1,5 мм |  | 4,14 | 13 500 | 55,94 |
| 19. | Болты с гайками |  | 0,52 | 13 500 | 7,07 |
| 20. | Паста корундовая |  | 0,01 | 13 500 | 0,15 |
| 21. | Проволока оцинкованная |  | 0,9 | 13 500 | 0,01 |
| 22. | Минераловатные маты | м3 / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 1,63 | 13 500 | 21,96 |
| 23. | Ацетилен |  | 0,0048 | 13 500 | 0,07 |
| 24. | Маты из крафт-бумаги |  | 0,18 | 13 500 | 2,48 |
| 25. | Раствор асбоцементный |  | 3,02 | 13 500 | 40,75 |
| 26. | Арматура муфтовая | шт. / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 1,89 | 13 500 | 25,47 |
| 27. | Вентиль |  | 1,90 | 13 500 | 25,72 |
| 28. | Краны |  | 2,10 | 13 500 | 28,33 |
| 29. | Фланцы стальные |  | 2,10 | 13 500 | 28,33 |
| 30. | Резиновые прокладки |  | 0,58 | 13 500 | 7,83 |
| 31. | Задвижки |  | 0,36 | 13 500 | 4,84 |
| 32. | Прокладки паронитовые, 3 мм |  | 1,08 | 13 500 | 14,53 |
|  | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий |
| 1. | Цементный раствор | м3 / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,002 | 13 500 | 0,03 |
| 2. | Краска | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,028 | 13 500 | 0,38 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |
| 1. | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,032 | 13 500 | 438,6 |
| 2. | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | М3 / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,006 | 13 500 | 77,4 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств |
| 1. | Лента изоляционная | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,012 | 13 500 | 0,16 |
| 2. | Лента киперная |  | 0,303 | 13 500 | 4,09 |
|  | Дератизация |
| 1. | Клей ALT | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,22 | 13 500 | 2,97 |
| 2. | Гельцин |  | 0,04 | 13 500 | 0,54 |
| 3. | Масло растительное |  | 0,03 | 13 500 | 0,41 |
| 4. | Крупа |  | 0,38 | 13 500 | 5,13 |
| 5. | Зоокумарин |  | 0,07 | 13 500 | 0,95 |
|  | Дезинсекция |
| 1. | Инсектициды | кг / 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0,09 | 13 500 | 1,27 |

# Приложение 3
Перечень коэффициентов,
применяемых к нормативам трудовых и материальных ресурсов для работ по сдвижке и подметанию территорий в зимний период

| № п/п | Наименование округа и субъекта РФ | Коэффициент учитывающий местные особенности |
| --- | --- | --- |
|  |  | K1 - применяется к нормам времени в дни без снегопада | К2 - применяется к нормам времени в дни со снегопадом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральный федеральный округ |
| 1. | Белгородская область | 1,02 | 0,66 |
| 2. | Брянская область | 0,99 | 0,83 |
| 3. | Владимирская область | 0,98 | 1,08 |
| 4. | Воронежская область | 1,15 | 0,63 |
| 5. | Ивановская область | 1,06 | 1,05 |
| 6. | Калужская область | 0,99 | 0,95 |
| 7. | Костромская область | 1,18 | 0,97 |
| 8. | Курская область | 1,54 | 0,60 |
| 9. | Липецкая область | 1,10 | 0,80 |
| 10. | Московская область | 1,00 | 1,00 |
| 11. | Орловская область | 1,14 | 0,71 |
| 12. | Рязанская область | 0,98 | 1,02 |
| 13. | Смоленская область | 1,09 | 0,85 |
| 14. | Тамбовская область | 1,02 | 0,88 |
| 15. | Тверская область | 1,00 | 1,02 |
| 16. | Тульская область | 0,86 | 1,08 |
| 17. | Ярославская область | 0,93 | 1,18 |
| 18. | г. Москва | 1,00 | 1,00 |
| Северо-Западный федеральный округ |
| 19. | Республика Карелия | 0,97 | 1,37 |
| 20. | Республика Коми | 1,10 | 1,69 |
| 21. | Архангельская область | 1,05 | 1,51 |
| 22. | в т.ч. Ненецкий АО | 1,05 | 1,51 |
| 23. | Вологодская область | 1,01 | 1,23 |
| 24. | Калининградская область | 0,07 | 1,32 |
| 25. | Ленинградская область | 1,05 | 0,95 |
| 26. | Мурманская область | 1,27 | 1,43 |
| 27. | Новгородская область | 0,91 | 1,08 |
| 28. | Псковская область | 1,04 | 0,75 |
| 29. | г. Санкт - Петербург | 1,05 | 0,95 |
| Южный федеральный округ |
| 30. | Республика Адыгея | 0,41 | 0,11 |
| 31. | Республика Дагестан | 0,60 | 0,12 |
| 32. | Республика Ингушетия | 0,72 | 0,29 |
| 33. | Кабардино-Балкарская Республика | 0,69 | 0,46 |
| 34. | Республика Калмыкия | 0,96 | 0,48 |
| 35. | Карачаево-Черкесская Республика | 0,56 | 0,62 |
| 36. | Республика Северная Осетия - Алания | 0,81 | 0,38 |
| 37. | Краснодарский край | 0,75 | 0,11 |
| 38. | Ставропольский край | 0,62 | 0,62 |
| 39. | Астраханская область | 1,20 | 0,28 |
| 40. | Волгоградская область | 1,13 | 0,58 |
| 41. | Ростовская область | 1,03 | 0,37 |
| Приволжский федеральный округ |
| 42. | Республика Башкортостан | 1,13 | 1,14 |
| 43. | Республика Марий Эл | 1,12 | 1,05 |
| 44. | Республика Мордовия | 1,15 | 0,88 |
| 45. | Республика Татарстан | 1,09 | 1,09 |
| 46. | Удмуртская Республика | 1,04 | 1,23 |
| 47. | Чувашская Республика | 1,15 | 0,94 |
| 48. | Кировская область | 1,01 | 1,32 |
| 49. | Нижегородская область | 1,06 | 1,02 |
| 50. | Оренбургская область | 1,25 | 0,80 |
| 51. | Пензенская область | 1,07 | 0,95 |
| 52. | Пермская область | 0,76 | 1,72 |
| 53. | в т.ч. Коми-Пермяцкий АО | 0,76 | 1,72 |
| 54. | Самарская область | 1,14 | 0,88 |
| 55. | Саратовская область | 1,13 | 0,77 |
| 56. | Ульяновская область | 1,22 | 0,85 |
| Уральский федеральный округ |
| 57. | Курганская область | 1,54 | 0,60 |
| 58. | Свердловская область | 0,89 | 1,52 |
| 59. | Тюменская область | 1,20 | 1,63 |
| 60. | в т.ч. Ханты-Мансийский АО | 1,20 | 1,63 |
| 61. | Ямало-Ненецкий АО | 1,61 | 1,51 |
| 62. | Челябинская область | 1,04 | 1,29 |
| Сибирский федеральный округ |
| 63. | Республика Алтай | 1,19 | 1,11 |
| 64. | Республика Бурятия | 0,54 | 0,74 |
| 65. | Республика Тыва | 1,52 | 0,85 |
| 66. | Республика Хакасия | 1,14 | 1,18 |
| 67. | Алтайский край | 1Д7 | 1,21 |
| 68. | Красноярский край | 1,40 | 1,54 |
| 69. | в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО | 1,40 | 1,54 |
| 70. | Эвенкийский АО | 1,40 | 1,54 |
| 71. | Иркутская область | 1,42 | 1,23 |
| 72. | в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский АО | 1,42 | 1,23 |
| 73. | Кемеровская область | 1,17 | 1,26 |
| 74. | Новосибирская область | 1,15 | 1,26 |
| 75. | Омская область | 1,23 | 1,12 |
| 76. | Томская область | 1,08 | 1,51 |
| 77. | Читинская область | 1,90 | 0,52 |
| 78. | в т.ч. Агинский Бурятский АО | 1,90 | 0,52 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 79. | Республика Саха (Якутия) | 1,70 | 1,32 |
| 80. | Приморский край | 1,31 | 0,65 |
| 81. | Хабаровский край | 1,60 | 0,80 |
| 82. | Амурская область | 1,78 | 0,69 |
| 83. | Камчатская область | 1,55 | 0,98 |
| 84. | в т.ч. Корякский АО | 1,55 | 0,98 |
| 85. | Магаданская область | 1,65 | 1,45 |
| 86. | Сахалинская область | 0,76 | 1,52 |
| 87. | Еврейская автономная область | 1,69 | 0,75 |
| 88. | Чукотский АО | 1,77 | 1,45 |

# Приложение 4
Перечень коэффициентов,
применяемых к нормативам трудовых и материальных ресурсов для работ по ремонту просевшей отмостки и замене стекол

| № п/п | Субъект РФ, в котором расположено муниципальное образование | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Республика Ингушетия Республика Тыва Республика Саха (Якутия) Республика Дагестан Республика Северная Осетия - Алания Сахалинская область | 1,6 |
| 2. | Республика Бурятия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Алтай Камчатская область Чеченская Республика | 1,5 |
| 3. | Усть-Ордынский АО Краснодарский край Магаданская область Корякский АО Еврейская АО Республика Адыгея | 1,4 |
| 4. | Ставропольский край Читинская область Республика Хакасия Амурская область Хабаровский край | 1,3 |
| 5. | Агинский Бурятский АО Кемеровская область Приморский край | 1,2 |
| 6. | Алтайский край Чукотский АО | 1,1 |
| 7. | Прочие субъекты РФ | 1,0 |

# Приложение 5
Нормы расхода на специнвентарь для рабочих, занятых выполнением обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов

| Профессия / Наименование специнвентаря | Норма на 1 рабочего в год с учетом срока службы в год | Норма на 100 чел.-час. |
| --- | --- | --- |
| Стекольщик |
| 1. Нож для отделочных работ | 0,5 | 0,0253 |
| 2. Стеклорез роликовый | 12 | 0,6061 |
| 3 Стамески плоские | 0,3 | 0,0152 |
| 4. Клещи строительные | 0,32 | 0,0162 |
| 5. Кусачки | 0,25 | 0,0126 |
| 6. Молоток слесарный с квадратным бойком | 0,07 | 0,0035 |
| 7. Отвертки слесарно-монтажные | 0,5 | 0,0253 |
| 8. Плоскогубцы комбинированные | 0,1 | 0,0051 |
| 9. Щетка из стальной проволоки | 0,4 | 0,0202 |
| 10. Ключи гаечные разводные | 0,25 | 0,0126 |
| 11. Метр складной | 1 | 0,0505 |
| 12. Рулетка в закрытом корпусе | 0,13 | 0,0066 |
| 13. Угольник деревянный | 0,1 | 0,0051 |
| 14. Лом-гвоздодер | 0,1 | 0,0051 |
| 15. Зубило слесарное | 1 | 0,0505 |
| Маляр |
| 1. Терка-зачистка с полукруглой ручкой | 0,05 | 0,0025 |
| 2. То же с удлиненной ручкой | 0,08 | 0,0040 |
| 3. Шпатели типов ШП45, ШП95, ШП150, ШП180 | 1,34 | 0,0677 |
| 4. Шпатель с резиновым полотном и пластмассовой ручкой типа ШРП | 0,25 | 0,0126 |
| 5. Шпатель-скребок | 0,13 | 0,0066 |
| 6. Устройство для перемешивания шпатлевки | 0,25 | 0,0126 |
| 7. Валики малярные типов ВП100, ВП200, ВП250 | 1 | 0,0505 |
| 8. То же типов ВМ100, ВМ200, ВМ250 | 0,5 | 0,0253 |
| 9. Валик малярный угловой типа ВМУ | 0,25 | 0,0126 |
| 11. Кисти флейцевые типов КФ25, КФ50, КФ60, КФ75, КФ100 | 0,5 | 0,0253 |
| 12. Кисти-ручники типов КР25, КР30, КР35, КР40, КР45, КР50, КР55 | 1 | 0,0505 |
| 13. Кисти филеночные типов КФК8, КФК10, КФК14, КФК18 | 2,1 | 0,1061 |
| 14. Кисти маховые типов КМ60, КМ65 | 0,25 | 0,0126 |
| 15. Кисти-макловицы типов КМА135, КМА165, КМА195 | 1 | 0,0505 |
| 16. Накатка друхваликовая типа НД | 0,4 | 0,0202 |
| 17. Щетка-торцовка типа ЩТ2 | 0,15 | 0,0076 |
| 18. Щетка из стальной проволоки | 0,25 | 0,0126 |
| 19. Рулетка в закрытом корпусе | 0,25 | 0,0126 |
| 20. Шнур разметочный - отвес | 0,04 | 0,0020 |
| 21. Отвесы стальные типов ОТ100, ОТ200 | 0,1 | 0,0051 |
| 22. Ванночки с сеткой | 0,14 | 0,0071 |
| 23. Кисти из растительных волокон, волоса и смеси волоса с капроновой щетиной | 0,5 | 0,0253 |
| Плотник |
| 1. Долота плотничные с шириной лезвия 16, 18, 20, 25 мм | 0,15 | 0,0076 |
| 2. Коловорот с трещеткой типа КТ | 0,09 | 0,0045 |
| 3. Ножовки по дереву | 0,5 | 0,0253 |
| 4. Пилы поперечные двуручные по дереву | 0,1 | 0,0051 |
| 5. Разводка для пил | 0,1 | 0,0051 |
| 6. Рейсмус реечный | 0,1 | 0,0051 |
| 7. Рубанок с одиночным ножом или рубанок металлический с одиночным ножом | 0,08 | 0,0040 |
| 8. Рубанок-шерхебель или рубанок-шерхебель металлический | 0,13 | 0,0066 |
| 9. Рубанок с двойным ножом или рубанок металлический с двойным ножом | 0,08 | 0,0040 |
| 10. Стамески плоские с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм | 0,15 | 0,0076 |
| 11. Сверла перовые к коловороту диаметром 6, 8,10 мм | 0,09 | 0,0045 |
| 13. Зенковки к коловороту диаметром 20, 25, 32 мм | 0,09 | 0,0045 |
| 14. Сверла центровые к коловороту диаметром 12, 16,20, 25, 32,40 мм | 0,09 | 0,0045 |
| 15. Топоры строительные в сборе типов Б1, Б2 | 0,09 | 0,0045 |
| 16. Добойник стальной паркетный | 0,5 | 0,0253 |
| 17. Молоток плотничный типа МПЛ | 0,17 | 0,0086 |
| 18. Клещи строительные типов КС-250, КС-225, КС-180 | 0,33 | 0,0167 |
| 19. Ломы-гвоздодеры типов ЛГ16, ЛГ20, ЛГ24 | 0,25 | 0,0126 |
| 20. Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | 0,2 | 0,0101 |
| 22. Конопатки стальные типов К-40, К-50 | 1,04 | 0,0525 |
| 23. Кусачки торцовые | 0,2 | 0,0101 |
| 24. Кувалды кузнечные продольные остроносые типов КЗ, К4 | 0,18 | 0,0091 |
| 25. Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние | 0,1 | 0,0051 |
| 26." торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту | 0,13 | 0,0066 |
| 27. Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32 | 0,1 | 0,0051 |
| 28. Отвертки слесарно-монтажные | 0,09 | 0,0045 |
| 29. Плоскогубцы комбинированные | 0,21 | 0,0106 |
| 30. Напильники | 0,25 | 0,0126 |
| 31. Щетка из стальной проволоки | 0,1 | 0,0051 |
| 32. Ключи гаечные разводные | 8 | 0,4040 |
| 33. Метр складной деревянный | 0,5 | 0,0253 |
| 34. Рулетка в закрытом корпусе | 0,1 | 0,0051 |
| 35. Шнур разметочный - отвес | 1 | 0,0505 |
| 36. Отвес стальной строительный типа ОТ400 | 0,05 | 0,0025 |
| 37. Бруски шлифовальные типов БП-40х20х200, БП-20х15х150 | 0,2 | 0,0101 |
| 38. Угольник металлический | 0,17 | 0,0086 |
| 39. Уровни строительные типов УС2, УС6-1, УС6-2 | 0,67 | 0,0338 |
| 40. Уровень гибкий (водяной) | 0,09 | 0,0045 |
| Столяр |
| 1. Долота столярные с шири ной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 мм | 0,5 | 0,0253 |
| 2. Коловорот с трещоткой типа КТ | 0,08 | 0,0040 |
| 3. Ножовки по дереву | 0,45 | 0,0227 |
| 4. Отвертки слесарно-монтажные | 0,75 | 0,0379 |
| 5. Пила лучковая с деревянным станком | 0,11 | 0,0056 |
| 6. Разводка для пил | 0,17 | 0,0086 |
| 7. Рейсмус реечный | 0,5 | 0,0253 |
| 8. Полуфуганок | 0,08 | 0,0040 |
| 9. Рубанок с одиночным ножом или рубанок металлический с одиночным ножом | 0,08 | 0,0040 |
| 10. Рубанок-шерхебель или рубанок-шерхебель металлический | 0,17 | 0,0086 |
| 11. Рубанок с двойным ножом или рубанок металлический с двойным ножом | 0,08 | 0,0040 |
| 12. Рубанок-цинубель | 0,04 | 0,0020 |
| 13. Рубанок-фальцгебель | 0,08 | 0,0040 |
| 14. Рубанок-зензубель | 0,08 | 0,0040 |
| 15. Рубанок металлический для строгания выпуклых и вогнутых поверхностей | 0,05 | 0,0025 |
| 16. Рубанок-плятгебель | 0,04 | 0,0020 |
| 17. Рубанок-шпунтубель | 0,03 | 0,0015 |
| 18. Стамески плоские с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 32, 40 мм | 0,12 | 0,0061 |
| 19. То же полукруглые | 0,04 | 0,0020 |
| 20. Сверла перовые к коловороту диаметром 6, 8, 10 мм | 0,03 | 0,0015 |
| 21. То же витые диаметром 16, 20, 25, 32, 40 мм | 0,03 | 0,0015 |
| 22. То же центровые диаметром 12, 16, 20, 25, 32 ,40 мм | 0,09 | 0,0045 |
| 23. Зенковки к коловороту диаметром 20, 25, 32 мм | 0,09 | 0,0045 |
| 24. Топоры строительные типов Al, A2 | 0,15 | 0,0076 |
| 25. То же типов Б1, Б2 | 0,18 | 0,0091 |
| 26. Фуганок | 0,04 | 0,0020 |
| 27. Цикли типов Ц2-35, Ц2-60 | 0,17 | 0,0086 |
| 28. Киянка прямоугольная | 0,33 | 0,0167 |
| 29. Молотки столярные типов МСТ-1, МСТ-2 | 0,34 | 0,0172 |
| 30. Молоток плотничный типа МПЛ | 0,17 | 0,0086 |
| 31. Клещи строительные типов КС-150, КС-180 | 0,33 | 0,0167 |
| 32. Отвертки слесарно-монтажные | 1 | 0,0505 |
| 33. Кусачки торцовые | 0,25 | 0,0126 |
| 34. Ключи торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту | 0,08 | 0,0040 |
| 35. Напильники | 8 | 0,4040 |
| 36. Метр складной деревянный | 1 | 0,0505 |
| 37. Рулетки в закрытом корпусе типов ЗПКЗ-2АУТ/1, ЗПКЗ-5АУТ/1 | 0,05 | 0,0025 |
| 38. Циркуль разметочный с дугой | 0,17 | 0,0086 |
| 39. Отвесы строительные типов ОТ100, ОТ200 | 0,17 | 0,0086 |
| 40. Угольник деревянный | 0,5 | 0,0253 |
| 41. Уровень строительный типа УС5-1 | 0,17 | 0,0086 |
| 42. Бруски шлифовальные типов БП-40×20×200, БП-20×15×150 | 2 | 0,1010 |
| Штукатур |
| 1. Кельмы для штукатурных работ типов КШ1, КШ2 | 1,33 | 0,0672 |
| 2. Соколы разборные | 1 | 0,0505 |
| 3. Молоток штукатурный типа МШТ | 0,1 | 0,0051 |
| 4. Ножовки по дереву | 0,05 | 0,0025 |
| 5. Нож для отделочных работ | 0,25 | 0,0126 |
| 6. Скарпели для каменных и бетонных работ | 0,1 | 0,0051 |
| 7. Полутерок деревянный ИР-223А | 1,04 | 0,0525 |
| 8. Полутерки типов ПТ500, ПТ750, ПТ1000 | 0,36 | 0,0182 |
| 9. Правила зубчатые типов П31200, П31600, П318ОО | 0,2 | 0,0101 |
| 10." прямые типов ПП1200, ПП1600, ПП1800 | 0,12 | 0,0061 |
| 11. Правило усеночное типа ПУ | 0,1 | 0,0051 |
| 12. " лузговое типа ПЛ | 0,1 | 0,0051 |
| 13." окованное одностороннее ИР-170 | 0,26 | 0,0131 |
| 14. Гладилка для плинтусов ИР-421А | 0,2 | 0,0101 |
| 15. Рустовки стальные типов РУ55, РУ75 | 0,25 | 0,0126 |
| 16. Скребок ИР-700 | 0,2 | 0,0101 |
| 17. Терка деревянная ИР-671 | 4 | 0,2020 |
| 18." пенопластовая и поропластовая | 0,3 | 0,0152 |
| 19." войлочная | 1,32 | 0,0667 |
| 20. Лопата растворная типа ЛР | 0,33 | 0,0167 |
| 21. Кисти маховые типов КМ60, КМ65 | 1 | 0,0505 |
| 22. Кисти из растительных волокон, волоса и смеси волоса с капроновой щетиной | 2 | 0,1010 |
| 23. Ковши для отделочных работ типов КШ 0,6, КШ 0,8, КШ 1 | 0,5 | 0,0253 |
| 24. Отрезовки типов ОШ-1, ОШ-2 | 0,33 | 0,0167 |
| 25. Ножницы ручные для резки металла типа 1 | 0,05 | 0,0025 |
| 26. Кусачки торцовые | 0,05 | 0,0025 |
| 27. Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-5АУТ/1 | 0,08 | 0,0040 |
| 28. Шнур разметочный - отвес | 0,07 | 0,0035 |
| 29. Отвес стальной строительный типа ОТ200 | 0,09 | 0,0045 |
| 30. Угольник деревянный | 0,4 | 0,0202 |
| 31. Уровень гибкий (водяной) | ОД | 0,0051 |
| Электросварщик |
| 1. Зубила слесарные | 2 | 0,1010 |
| 2. Молоток слесарный с квадратным бойком массой 1 кг | 0,5 | 0,0253 |
| 3. Отвертки диэлектрические | 1 | 0,0505 |
| 4. Плоскогубцы комбинированные | 0,5 | 0,0253 |
| 5. Напильники | 2 | 0,1010 |
| 6. Щетка из стальной проволоки | 2 | 0,1010 |
| 7. Крейцмейсели слесарные | 2 | 0,1010 |
| 8. Метр складной металлический | 1 | 0,0505 |
| 9. Циркуль разметочный без дуги | 0,25 | 0,0126 |
| 10. Электрододержатели пассатижного типа | 0,17 | 0,0086 |
| 11. Электрододержатели защелочного типа | 0,17 | 0,0086 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| 1. Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | 0,2 | 0,0101 |
| 2. Бородки слесарные | 0,23 | 0,0116 |
| 3. Зубила слесарные | 2 | 0,1010 |
| 4. Ножницы ручные для резки металла типа 1 | 0,5 | 0,0253 |
| 5. Кусачки торцовые с изолирующими рукоятками | 0,5 | 0,0253 |
| 6. Полотна ножовочные | 1 | 0,0505 |
| 7. Кусачки боковые с изолирующими рукоятками | 0,5 | 0,0253 |
| 8. Рамки ножовочные ручные | 0,1 | 0,0051 |
| 9. Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | 0,5 | 0,0253 |
| 10. Кернеры | 0,24 | 0,0121 |
| 11. Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | 0,8 | 0,0404 |
| 12. Отвертки диэлектрические | 1,33 | 0,0672 |
| 13. Плоскогубцы комбинированные | 0,67 | 0,0338 |
| 14. Напильники | 2 | 0,1010 |
| 15. Круглогубцы с изолированными рукоятками | 0,5 | 0,0253 |
| 16. Линейка металлическая | 0,5 | 0,0253 |
| 17. Рулетка в закрытом корпусе | 0,25 | 0,0126 |
| 18. Циркуль разметочный без дуги | 0,25 | 0,0126 |
| 19. Чертилки | 0,2 | 0,0101 |
| 20. Электропаяльник типа ЭПСН-40/220 | 0,2 | 0,0101 |
| 21. Угольник металлический | 0,18 | 0,0091 |
| 22. Штангенциркули типов ШЦ-I, ШЦ-П | 0,09 | 0,0045 |
| Слесарь-сантехник |
| 1. Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581 | 0,6 | 0,0303 |
| 2. Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | 0,24 | 0,0121 |
| 3. Конопатки стальные типов К-40, К-50 | 0,35 | 0,0177 |
| 4. Бородки слесарные | 0,23 | 0,0116 |
| 5. Зубила слесарные | 0,93 | 0,0470 |
| 6. Клуппы трубные | 0,12 | 0,0061 |
| 7. Ножницы ручные для резки металла типов 1, 3 | 0,08 | 0,0040 |
| 8. Плашки круглые для метрической резьбы | 0,46 | 0,0232 |
| 9. То же для трубной цилиндрической резьбы | 0,48 | 0,0242 |
| 10. Полотна ножовочные | 4,8 | 0,2424 |
| 11. Рамки ножовочные ручные | 0,1 | 0,0051 |
| 12. Труборез ручной малогабаритный марки ТМ | 0,16 | 0,0081 |
| 13. Труборез ручной марки ТРС-50 | 0,07 | 0,0035 |
| 14. Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние | 0,18 | 0,0091 |
| 15. Кувалда кузнечная продольная остроносая типа КЗ | ОД | 0,0051 |
| 16. Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | 0,35 | 0,0177 |
| 17. Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | 0,99 | 0,0500 |
| 18. Ключи трубные рычажные N 1, 2, 3 | 0,33 | 0,0167 |
| 19. То же накидные | 0,35 | 0,0177 |
| 20. Ключи радиаторные ниппельные типов К-1, К-2 | 0,1 | 0,0051 |
| 21. Отвертки слесарно-монтажные | 0,24 | 0,0121 |
| 22. Плоскогубцы комбинированные | 0,18 | 0,0091 |
| 23. Напильники | 3,5 | 0,1768 |
| 24. Щетка из стальной проволоки | 0,7 | 0,0354 |
| 25. Ключи гаечные разводные | 0,36 | 0,0182 |
| 26. Метр складной металлический | 1 | 0,0505 |
| 27. Рулетка в закрытом корпусе | 0,1 | 0,0051 |
| 28. Отвес стальной строительный типа ОТ400 | 0,1 | 0,0051 |
| 29. Угольник металлический | 0,18 | 0,0091 |
| 30. Уровень строительный типа УС2 | 0,18 | 0,0091 |
| 31." гибкий (водяной) | 0,1 | 0,0051 |
| 32. Штангенциркуль типа ШЦ-1 | 0,08 | 0,0040 |
| 33. Воротки для круглых плашек | 0,12 | 0,0061 |
| 34. Ключи торцовые для деталей с внутренним шестифанником «под ключ» | 0,17 | 0,0086 |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| 1.Дырокол шаговый марки СТД 937/1 | 0,25 | 0,0126 |
| 2. Ножницы ручные для резки металла типов 1, 2, 3 | 0,25 | 0,0126 |
| 3. Ножницы малогабаритные ручные типа НМР-180 | 0,09 | 0,0045 |
| 4. Плашки круглые для метрической резьбы | 0,46 | 0,0232 |
| 5. То же для трубной цилиндрической резьбы | 0,48 | 0,0242 |
| 6. Полотна ножовочные | 4 | 0,2020 |
| 7. Рамки ножовочные ручные | 0,05 | 0,0025 |
| 8. Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | 0,35 | 0,0177 |
| 9. Клещи фиксаторные марки СТД-153 | 0,12 | 0,0061 |
| 10. Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | 0,22 | 0,0111 |
| 11. Бородки слесарные с рабочей частью 2-8 мм | 0,23 | 0,0116 |
| 12.Ключ гаечный разводной | 0,09 | 0,0045 |
| 13. Отвертки слесарно-монтажные | 0,44 | 0,0222 |
| 14. Кернеры | 0,44 | 0,0222 |
| 15. Лом монтажный типа ЛМ24 | 0,26 | 0,0131 |
| 16. Труборез ручной марки ТРС-50 | 0,01 | 0,0005 |
| 17. То же малогабаритный марки ТМ | 0,01 | 0,0005 |
| 18. Воротки для круглых плашек | 0,07 | 0,0035 |
| 19. Киянка прямоугольная | 0,66 | 0,0333 |
| 20. Чертилки | 0,2 | 0,0101 |
| 21. Молоток кровельный типа МКР-3 | 0,25 | 0,0126 |
| 22. Плоскогубцы комбинированные | 0,18 | 0,0091 |
| 23. Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | 0,1 | 0,0051 |
| 24. Уровень строительный типа УС2 | 0,09 | 0,0045 |
| 25. Отвесы строительные типов ОТ200, ОТ400, ОТ600 | 0,1 | 0,0051 |
| 26. Циркуль разметочный с дугой | 0,17 | 0,0086 |
| 27. Щетка из стальной проволоки | 2 | 0,1010 |
| 28. Зубила слесарные | 0,44 | 0,0222 |
| 29. Кувалда кузнечная продольная тупоносая типа К2 | 0,07 | 0,0035 |
| 30. Клуппы трубные | 0,07 | 0,0035 |
| 31. Дрель ручная типа ДР-10А | 0,1 | 0,0051 |
| Изолировщик на теплоизоляции |
| 1. Ножовки по дереву | 0,18 | 0,0091 |
| 2. Нож для резки линолеума | 0,33 | 0,0167 |
| 3. Топор строительный в сборе типа А1 | 0,05 | 0,0025 |
| 4. Киянка прямоугольная | 0,018 | 0,0009 |
| 5. Гладилки ленточные с конусным концом типа ГЛК | 0,5 | 0,0253 |
| 6. Полутерок деревянный ИР-223А | 1,4 | 0,0707 |
| 7. Терка деревянная | 1,4 | 0,0707 |
| 8. Шпатель-скребок | 0,35 | 0,0177 |
| 9. Кельмы для штукатурных работ типов КШ 1, КШ 2 | 0,7 | 0,0354 |
| 10. Кисти-макловицы типов КМА135, КМА165, КМА195 | 0,72 | 0,0364 |
| 11. Ковши для разливки мастик типов КМ 1, КМ 2,5 | 0,72 | 0,0364 |
| 12. Соколы разборные | 0,7 | 0,0354 |
| 13. Лопата подборочная типа ЛП-2 | 0,47 | 0,0237 |
| 14. Кусачки торцовые | 0,47 | 0,0237 |
| 15. Ножницы ручные для резки металла типа 1 | 0,12 | 0,0061 |
| 16. То же для фигурной резки металла типа 3 | 0,13 | 0,0066 |
| 17. Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | 0,18 | 0,0091 |
| 18. Плоскогубцы комбинированные | 0,35 | 0,0177 |
| 19. Щетка из стальной проволоки | 0,6 | 0,0303 |
| 20. Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | 0,05 | 0,0025 |
| 21. То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | 0,7 | 0,0354 |
| 22. Чертилки | 0,2 | 0,0101 |
| 23. Уровень строительный типа УС5-1 | 0,18 | 0,0091 |
| 24. Щупы металлические | 0,1 | 0,0051 |
| Подсобный рабочий |
| 1. Ножовки по дереву | 0,05 | 0,0025 |
| 2. Топоры строительные в сборе типов А2, A3 | 0,2 | 0,0101 |
| 3. Молоток плотничный типа МПЛ | 0,13 | 0,0066 |
| 4. Ломы-гвоздодеры типов ЛГ20, ЛГ24 | 0,2 | 0,0101 |
| 5. Скребок металлический | 0,1 | 0,0051 |
| 6. Лопата растворная типа ЛР | 0,24 | 0,0121 |
| 7. Кирко-мотыги типов КМ-1, КМ-2 | 0,06 | 0,0030 |
| 8. Ломы обыкновенные типов ЛО24, ЛО28 | 0,06 | 0,0030 |
| 9. Лопаты копальные остроконечные типа ЛКО | 0,24 | 0,0121 |
| 10. То же прямоугольные типа ЛКП | 0,24 | 0,0121 |
| 11." подборочные типа ЛП | 0,14 | 0,0071 |
| 12. Кувалды кузнечные продольные тупоносые типов КЗ, К4, Кб | 0,01 | 0,0005 |
| 13. Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24 | 0,12 | 0,0061 |
| 14. Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | 0,05 | 0,0025 |