Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов

Часть II. Дополнительные работы

Раздел 3.

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство
придомовой территории и прочие дополнительные работы

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Москва, 2008

«Нормативы трудовых и материальных ресурсов на работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (часть 2. Дополнительные работы) (далее нормативы на дополнительные работы) предназначены для определения платы за содержание и ремонт жилых помещений.

Нормативы могут использоваться органами местного самоуправления для определения расчетной стоимости дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от его конструктивных и технических особенностей и уровня благоустройства при подготовке конкурсной документации при проведении открытых конкурсов по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в котором не выбран способ управления или принятое собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано.

Расчетная стоимость дополнительных работ включается в состав конкурсной документации и является одним из главных оснований определения победителя конкурса.

Нормативы разработаны с учетом «Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.

Указанные нормативы позволяют определить нормативную трудоемкость и потребность в материальных ресурсах на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов.

Управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирном доме, предприятиями и организациями, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, нормативы могут применяться для определения стоимости работ.

Содержание

1. Общая часть 2. Техническая часть 3. Нормативная часть 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3.1.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.1.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 3.2.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.2.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.3. Услуги вывоза бытовых отходов 3.3.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 3.4.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.4.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 3.6. Устранение аварии и выполнение заявок населения 3.7. Ремонт и установка объектов внешнего благоустройства 3.7.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.7.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.8. Прочие работы 3.8.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов 3.8.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов Приложение 1 Периодичность выполнения работ Приложение 2 Средний срок эксплуатации объектов внешнего благоустройства Приложение 3 Значения зимних надбавок к показателям расхода топлива в регионах России по климатическим районам

1. Общая часть

1.1. Сборник «Нормативы трудовых и материальных ресурсов на работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Часть 2. Дополнительные работы» (далее - Сборник) предназначен для определения нормативной трудоемкости и нормативной потребности в материальных ресурсах для определения платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также определения стоимости дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

1.2. Сборник также позволяет определить нормативную трудоемкость и потребность в материальных ресурсах на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов.

1.3. Сборник предназначен для определения нормативной трудоемкости и нормативной потребности в материальных ресурсах по дополнительным работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

1.4. Нормативы трудовых и материальных ресурсов носят рекомендательный характер и могут использоваться для определения расчетной стоимости дополнительных работ по содержанию и ремонту жилого помещения, рассчитанных организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия внутридомового инженерного оборудования, материала стен и кровли, других параметров.

1.5. Нормативы трудовых и материальных ресурсов могут использоваться органами местного самоуправления и управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирном доме, предприятиями и организациями, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.6. В настоящем Сборнике приведены нормативы на дополнительные работы по санитарному содержанию мест общего пользования, благоустройству придомовой территории и прочие дополнительные работы.

1.7. Основные понятия, используемые в Сборнике:

дополнительные работы - работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определяемые органом местного самоуправления в отношении объекта конкурса, которые являются основанием для определения победителя конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом1;

_____________

1 Перечень дополнительных работ и услуг определяется в соответствии с Приложением № 3 к «Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.

материальные ресурсы - материалы, используемые для выполнения работы в соответствии с ее технологией;

неисправность элемента (объекта) внешнего благоустройства - состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований;

нормативы материальных ресурсов - величина расхода материальных ресурсов на единицу работы при определенных организационно-технических условиях;

нормативы трудовых ресурсов - величина затрат рабочего времени, устанавливаемая для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях;

общая площадь жилых помещений - сумма площадей всех частей жилого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас;

объект конкурса - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

обязательные работы - работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с которыми определяется плата за содержание и ремонт жилого помещения при проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом2;

____________

2 Перечень обязательных работ и услуг определяется в соответствии с Приложением № 2 к «Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.

организационно-технические условия - факторы, влияющие на величину нормативной трудоемкости и нормативной потребности в материальных ресурсах, основными из которых являются: виды и объемы выполняемых работ, технология выполнения работ, виды используемого оборудования и материалов, техническая вооруженность (степень механизации и автоматизации процессов);

трудовые ресурсы - рабочие определенных профессий, выполняющие работы в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником;

укрупненные нормативы ресурсов - величины затрат трудовых или материальных ресурсов в расчете на 1 000 м2 общей площади жилых помещений с учетом видов, объемов работ и технологий их выполнения;

эксплуатационные показатели многоквартирного дома - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик многоквартирного дома, обуславливающих его эксплуатационные качества;

1.8. Для каждого многоквартирного дома организатором конкурса формируется индивидуальный по содержанию перечень обязательных и дополнительных работ в зависимости от его конструктивных и технических особенностей.

1.9. Организатор конкурса самостоятельно определяет перечень обязательных работ для каждого многоквартирного дома в целях обеспечения безопасности проживания.

1.10. Примерный перечень обязательных и дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме содержится в Приложениях № 2 и № 3 к Правилам.

1.11. Наименование разделов и подразделов Сборника соответствует наименованию группы и вида работ в каждом разделе Сборника в соответствии с Перечнем дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, приведенным в приложении № 3 к постановлению Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.

1.12. В основу разработки состава работ и нормативов трудовых и материальных ресурсов положены действующие нормативно-технические документы, включая «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (Р)», утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312, Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утвержденные приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13, Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 09.12.1999 г. № 139, Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 22.08.2000 г. № 191, ГЭСНр-2001, ГЭСН-2001, а также материалы Центра муниципальной экономики и права по результатам анализа организационно-технических условий выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальным образованиям РФ.

1.13. В каждом подразделе приведен состав работ, положенный в основу определения нормативов трудовых и материальных ресурсов.

1.14. В каждом подразделе укрупненных нормативов приведены виды выполняемых работ, состав которых соответствует составу работ, на которые определялись нормативы на единицу работ.

1.15. Нормативы трудовых ресурсов приведены в человеко-часах на единицу объема работы для исполнителей, численный и квалификационный состав которых приведен в каждом параграфе, при обеспечении необходимыми материалами, инструментом и приспособлениями.

1.16. В основу определения укрупненных нормативов трудовых и материальных ресурсов положены объемы работ, приведенные к общей площади жилых помещений, в зависимости от конструктивных и технических характеристик общего имущества в многоквартирных домах (этажность, уровень благоустройства) и усредненного срока эксплуатации каждого элемента или периодичности выполнения работ.

1.17. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов применяются при условии того, что состав работ соответствует составу, приведенному в каждом подразделе, а периодичность выполняемых работ и срок эксплуатации элементов общего имущества (объекты внешнего благоустройства) соответствуют периодичности выполнения работ и сроку эксплуатации, указанным в Приложениях 1 и 2.

1.18. В случае применения иных, чем предусмотрено в Сборнике, организационно-технических условий (состава работ, видов материальных ресурсов, срока эксплуатации и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных Сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормативы трудовых и материальных ресурсов или применять другие нормативно-методические документы.

1.19. В случае применения иной, чем предусмотрено в Сборнике, периодичности работ, нормативы трудовых и материальных ресурсов корректируются на коэффициент, учитывающий соотношение периодичности, принятой организатором конкурса, к периодичности, приведенной в Сборнике.

1.20. Укрупненные нормативы трудовых ресурсов округлены до 0,01. Материальные ресурсы, применяемые при выполнении работ, стоимость которых в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц составляют менее 1 коп., укрупненными нормативами не учтены. Стоимость данных материалов определяется в размере 0,01% от стоимости прочих материалов по данной работе.

1.21. Наименования профессий рабочих указаны в Сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном Сборнике, соответственно изменяются.

2. Техническая часть

2.1. Обеспечение санитарного содержания мест общего пользования, благоустройство придомовой территории, проведение технических осмотров и прочие дополнительные работы заключаются в проведении работ по обеспечению безопасности проживания жителей, поддержанию нормируемых параметров обеспечения комфортности проживания, а также планово-предупредительных работ по сохранению объектов общего имущества, предотвращающих их преждевременный износ, по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

2.2. В Сборнике предусмотрена дифференциация нормативов трудовых и материальных ресурсов в зависимости от факторов, оказывающих наибольшее влияние на соответствующие нормативы: этажность многоквартирных домов, степень благоустройства.

2.3. Нормативы трудовых ресурсов включают в себя затраты времени на подготовительно- заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений, погрузку на транспортные средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) со складированием, установку и перестановку подмостей и приспособлений, периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку в установленное место на расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.

2.4. Затраты времени на переезды (переходы) рабочих от участка до объекта и с объекта на объект нормативами трудовых ресурсов не учтены и устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечивающих минимальные затраты времени на передвижение рабочих.

2.5. В составах работ перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы, вытекающие из характера и содержания самой работы - доставка специнвентаря к месту работы и в конце смены - в установленное место, не упоминаются, но их выполнение нормативами учтено.

Нормативы трудовых и материальных ресурсов, связанные с эксплуатацией машин и механизмов, не учтены и рассчитываются дополнительно на основании действующих нормативных правовых документов, а в случае их отсутствия - могут разрабатываться самостоятельно с учетом местных условий.

2.6. Нормативами материальных ресурсов учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией работ. Нормативы не учитывают устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил и организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.д.

2.7. Нормативы материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования.

2.8. В нормативах материальных ресурсов учтены технологически обусловленные нормативы отходов по материалам в процессе производства работ.

2.9. На виды работ, связанные с осмотрами, нормативы материальных ресурсов не предусматриваются.

2.10. В соответствии с полученным заданием рабочие получают со склада (мастерской) необходимый инструмент, приспособления, материалы, погружают на транспортные средства (или переносят сами), выгружают на объекте (рабочей зоне) со складированием в определенном порядке.

2.11. После окончания работы рабочие производят очистку и уборку рабочего места, транспортируют отходы и мусор в установленные места, неиспользованные материалы, инструменты и приспособления погружают на транспортные средства (или переносят сами), разгружают и складируют на складе (или в мастерской).

3. Нормативная часть

3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования

3.1.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПОДМЕТАНИЕ ПОЛОВ ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КАБИНАХ ЛИФТА И ИХ ВЛАЖНАЯ УБОРКА |
| 1.1. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода |
| 1.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |
| 1.1.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 9,83 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,005 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  |  | 0,060 |
|  | Совок | шт. |  |  | 0,002 |
|  | Швабра | шт. |  |  | 0,005 |
| 1.1.1.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 7,50 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,004 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  |  | 0,045 |
|  | Совок | шт. |  |  | 0,002 |
|  | Швабра | шт. |  |  | 0,004 |
| 1.1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |
| 1.1.2.1. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 22,50 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство | кг |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,011 |
|  | Швабра | шт. |  |  | 0,011 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,011 |
| 1.1.2.2. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 18,17 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство | кг |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,009 |
|  | Швабра | шт. |  |  | 0,009 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
| 1.2. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов с мусоропроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 12,83 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) |  | кг |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,006 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,078 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,003 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,006 |
| 1.2.1.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 10,83 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) |  | кг |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,005 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,066 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,003 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 1.2.1.3. | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 18,17 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Мыло(1) |  | кг |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,110 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,005 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
| 1.2.2. | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора. Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 21,0 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,011 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,011 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,011 |
| 1.2.2.2. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 17,5 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
| 1.3. | Подметание и увлажнение полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 11,8 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) |  | кг |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,006 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,072 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,003 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,006 |
| 1.3.1.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 10,3 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) |  | кг |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,005 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,063 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,003 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 1.3.1.3. | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 100 м лифтов |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 1,0 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | Мыло(1) |  | кг |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,001 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,006 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,001 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,001 |
| 1.3.2. | Мытье лестничных площадок, маршей и полов кабин лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 15,17 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,008 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,092 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,092 |
| 1.3.2.2. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 13,00 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,007 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,007 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 1.3.2.3. | Мытье полов кабины лифтов Состав работ: Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 100 м2 лифтов |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 1,77 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  | Мыло(1) | кг |  |  | 0,5 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 0,25 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,001 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,001 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,001 |
| 1.4. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами и мусоропроводом Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 13,50 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) |  | кг |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,007 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,082 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,003 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 1.4.1.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 11,83 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) |  | кг |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,006 |
|  | Веник обыкновенный |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,072 |
|  | Совок |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,003 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,006 |
| 1.4.1.3. | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением Состав работ и нормы времени и расхода материалов аналогичны п. 1.2.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4. | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением Состав работ и нормы времени и расхода материалов аналогичны п. 1.3.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 17,83 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,009 |
| 1.4.2.2. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  | 1000 м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  | чел.-час. |  |  |  | 2 |  | 13,67 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство |  | кг |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,007 |
|  | Швабра |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,007 |
|  | Щетка |  | шт. |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 1.4.2.3. | Мытье полов кабины лифтов Состав работ и нормы времени и расхода материалов аналогичны п. 1.3.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ОЧИСТКА И ВЛАЖНАЯ УБОРКА МУСОРНЫХ КАМЕР |  |  |  |  |
| 2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер Состав работ: Закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей мусором (в случае сбора мусора в бункеры), перемещение емкостей к месту хранения до вывоза. Установление пустых емкостей в камеры. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора. |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных на 1-ом этаже |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2)3 | 8,22 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,004 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,025 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,050 |
| 2.1.2. | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных на 1-ом этаже |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2) | 12,53 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,006 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,038 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,076 |
| 2.13. | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на первом этаже |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2) | 5,98 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,003 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,018 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,036 |
| 2.1.4. | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 2 | 11,02 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,006 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,033 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,067 |
| 2.1.5. | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 2 | 16,35 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,008 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,050 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,099 |
| 2.1.6. | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 2 | 6,92 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,00 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,02 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,04 |
| ________________ 3 При выполнении работ по уборке мусора в одиннадцати- и более этажных домах или при наличии мусороприемных камер и мусороприемников в подвальных помещениях и цокольных этажах работы уборщика мусоропровода тарифицируются по 2 разряду (Постановление Минтруда РФ от 28.01.1993 № 10). |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в подвале |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 2 | 14,32 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,04 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,09 |
| 2.1.8. | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в подвале |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 2 | 19,17 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,06 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,12 |
| 2.1.9. | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных в подвале |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 ТБО |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 2 | 9,45 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,00 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,03 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,06 |
| 2.2. | Влажное подметание пола мусороприемных камер Состав работ: Подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м площади мусороприемных камер |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2) | 1,06 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,003 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,006 |
| 2.3. | Уборка мусороприемных камер Состав работ: Мытье стен и полов камер водой: 1)с применением мыла; 2) с применением соды кальцинированной; 3) с применением моющего средства. |
| 2.3.1. | Уборка мусороприемных камер, облицованных кафельной плиткой, без шланга |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м площади мусороприемных камер |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2) | 8,02 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 1,5 |
|  | Сода кальцинированная (2) | кг |  |  | 0,5 |
|  | Моющее средство (3) | кг |  |  | 2 |
| 2.3.2. | Уборка мусороприемных камер, окрашенных масляной краской, без шланга |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м площади мусороприемных камер |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2) | 11,15 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 1,5 |
|  | Сода кальцинированная (2) | кг |  |  | 0,5 |
|  | Моющее средство (3) | кг |  |  | 2 |
| 2.3.3. | Уборка мусороприемных камер с помощью шланга |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м площади мусороприемных камер |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2) | 3,67 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 1,5 |
|  | Сода кальцинированная (2) | кг |  |  | 0,5 |
|  | Моющее средство (3) | кг |  |  | 2 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Шланг поливочный | п.м. |  |  | 0,046 |
| 3. | МЫТЬЕ И ПРОТИРКА ЗАКРЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МУСОРОПРОВОДА |
| 3.1. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов Состав работ: Очистка клапанов от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, промывка водой и вытирание насухо. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 клапанов |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. |  | 1(2) | 9,85 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Моющее средство | кг |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,005 |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,030 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,060 |
| 4. | ПРОТИРКА ПЫЛИ С КОЛПАКОВ СВЕТИЛЬНИКОВ, ПОДОКОННИКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 4.1. | Протирка пыли с колпаков светильников Состав работ: Влажная протирка колпаков светильников с периодической сменой воды или моющего средства: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 шт. |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 9,00 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 0,12 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 0,24 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 0,16 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,005 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,005 |
| 4.2. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования Состав работ: Влажная протирка подоконников с периодической сменой воды или моющего средства: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 подоконников |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 2,27 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 0,15 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 0,3 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 0,2 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  |  | 0,014 |
|  | Совок | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,001 |
| 5. | МЫТЬЕ И ПРОТИРКА ДВЕРЕЙ И ОКОН В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДВЕРИ МУСОРНЫХ КАМЕР |
| 5.1. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования Состав работ: Влажная протирка дверей с периодической сменой воды или моющего средства: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 дверей |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 2,28 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 0,15 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 0,3 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 0,2 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  |  | 0,014 |
|  | Совок | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,001 |
| 5.2. | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования Состав работ: Влажная протирка оконных рам и переплетов с периодической сменой воды или моющего средства: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 оконных рам |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 2,18 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 0,15 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 0,3 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 0,2 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,001 |
| 5.3. | Мытье и протирка стекол в окнах в помещениях общего пользования Состав работ: Открывание рамы. Нанесение специального моющего раствора на стекла. Протирка стекол: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |
| 5.3.1. | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 окон |  |  |
|  | Стеклопротирщик | чел.-час. |  | 2 | 33,50 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,017 |
|  | Щетка для мытья окон | шт. |  |  | 0,017 |
| 5.3.2. | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м окон |  |  |
|  | Стеклопротирщик | чел.-час. |  | 2 | 44,17 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 1,5 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 3,0 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 2,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,022 |
|  | Щетка для мытья окон | шт. |  |  | 0,017 |
| 6. | УБОРКА ЧЕРДАЧНОГО И ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  |  |
| 6.1. | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения Состав работ: Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 чердаков и подвалов |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. |  | 2 | 3,83 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,002 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  |  | 0,023 |
|  | Совок | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Швабра | шт. |  |  | 0,002 |
| 6.2. | Транспортировка мусора в установленное место Состав работ: Уборка мусора и транспортировка его в установленное место. |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Уборка мусора с транспортировкой до 50 м |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 мусора |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 1 | 4,22 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Полиэтиленовые пакеты, 200 л | шт. |  |  | 50,0 |
| 6.2.2. | Уборка мусора с транспортировкой до 100 м |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 мусора |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 1 | 7,20 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Полиэтиленовые пакеты, 200 л | шт. |  |  | 50,0 |
| 6.2.3. | Уборка мусора с транспортировкой до 150 м |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 м3 мусора |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 1 | 9,58 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Полиэтиленовые пакеты, 200 л | шт. |  |  | 50,0 |
| 6.3. | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора Состав работ: Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости). |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 кг строительного мусора |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 1 | 21,46 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,01 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  |  | 0,01 |
|  | Совок | шт. |  |  | 0,005 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,01 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ПОДГОТОВКА ЗДАНИЙ К ПРАЗДНИКАМ |  |  |  |  |
| 7.1. | Установка флажков во флагштоки Состав работ: Установка флажков во флагштоки. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 флажков |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 1 | 0,38 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Флажки | шт. |  |  | 10 |
| 7.2. | Художественное раскрашивание фасадов зданий и площадок Состав работ: Раскрашивание и украшение фасадов зданий. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 раскрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 5 | 94,74 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Краски масляные | кг |  |  | 25 |
|  | Ветошь | кг |  |  | 0 |
|  | Пемза | кг |  |  | 0 |
| 7.3. | Протирка номерных фонарей Состав работ: Влажная протирка фонарей с периодической сменой воды или моющего средства. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 фонарей |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 9,57 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 0,2 |
|  | Моющее средство | кг |  |  | 0,1 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,00 |
| 7.4. | Протирка номерных указателей Состав работ: Влажная протирка указателей с периодической сменой воды или моющего средства. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 указателей |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 3,58 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 2,0 |
|  | Моющее средство | кг |  |  | 0,5 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,002 |
| 8. | ОЧИСТКА И ПОМЫВКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |
| 8.1. | Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата Состав работ: Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. Очистка поверхности фасада струей песка. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам чесов. |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Очистка поверхности фасадов с гладкой поверхностью с помощью пескоструйного аппарата |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м очищенной поверхности |  |  |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. |  | 3 | 4,5 |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. |  | 4 | 4,5 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Песок | м3 |  |  | 0,254 |
| 8.1.2. | Очистка поверхности фасадов, отделанных рустами или под «шубу» с помощью пескоструйного аппарата |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м очищенной поверхности |  |  |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. |  | 3 | 5,5 |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. |  | 4 | 5,5 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Песок | м3 |  |  | 0,254 |
| 8.2. | Мытье фасадов, облицованных кафельной плиткой Состав работ: Мытье фасадов с периодической сменой моющего раствора или воды: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м очищенной поверхности |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 2 | 3,8 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 0,3 |
|  | Мыло (1) | кг |  |  | 0,5 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 0,25 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,002 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,002 |
| 8.3. | Промывка фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками, водой Состав работ: Влажная протирка фасадов с периодической сменой воды или моющего средства: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 очищенной поверхности |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 2 | 1,52 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  |  | 0,3 |
|  | Мыло(1) | кг |  |  | 0,5 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  |  | 0,25 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  |  | 0,001 |
|  | Щетка | шт. |  |  | 0,001 |
| 9. | ОБРАБОТКА ФАСАДОВ ГИДРОФОБНЫМИ ИЛИ ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ |
| 9.1. | Известковое окрашивание оштукатуренных фасадов Состав работ: Очистка набела вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью. Окрашивание кистью известковым составом. |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 6,255 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 6,255 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Состав известковый | кг |  |  | 144,3 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  |  | 0,06 |
|  | Ветошь | кг |  |  | 0,1 |
| 9.1.2. | Известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 7,46 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 7,76 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Состав известковый | кг |  |  | 204,3 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  |  | 0,08 |
|  | Ветошь | кг |  |  | 0,13 |
| 9.2. | Казеиновое окрашивание фасадов Состав работ: Очистка набела вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью первое. Грунтование кистью второе с подцветкой. Окрашивание кистью казеиновым составом. |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Казеиновое окрашивание гладких фасадов |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 5,17 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 5,17 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 4 | 5,17 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Краски сухие для внутренних работ | кг |  |  | 2,3 |
|  | Олифа для улучшения окраски | кг |  |  | 0,3 |
| 9.2.2. | Казеиновое окрашивание фасадов с рустами и орнаментированных |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 6,07 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 6,07 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 4 | 6,07 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Краски сухие для внутренних работ | кг |  |  | 2,3 |
|  | Олифа для улучшения окраски | кг |  |  | 0,3 |
| 9.3. | Окрашивание кирпичных фасадов водными составами Состав работ: Очистка набело вручную. Смачивание поверхности водой. Грунтование кистью. Окрашивание кистью. |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 5,4 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 5,4 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Известь негашеная | кг |  |  | 19 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  |  | 0,06 |
|  | Краски сухие | кг |  |  | 0,9 |
|  | Ветошь | кг |  |  | 0,1 |
| 9.3.2. | Клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 5,4 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 5,4 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Купорос медный | кг |  |  | 0,23 |
|  | Олифа | кг |  |  | 0,03 |
|  | Паста меловая | кг |  |  | 23,95 |
|  | Шпатлевка масляная, клеевая | кг |  |  | 5 |
|  | Клей животный | кг |  |  | 0,23 |
|  | Мыло хозяйственное | кг |  |  | 0,27 |
|  | Краски сухие | кг |  |  | 1,7 |
| 9.3.3. | Окрашивание кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 6,25 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 6,25 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Известь негашеная | кг |  |  | 19 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  |  | 0,06 |
|  | Краски сухие | кг |  |  | 0,9 |
|  | Ветошь | кг |  |  | 0,1 |
| 9.3.4. | Клеевая окраска кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 6,25 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 6,25 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Купорос медный | кг |  |  | 0,23 |
|  | Олифа | кг |  |  | 0,03 |
|  | Паста меловая | кг |  |  | 23,95 |
|  | Шпатлевка масляная, клеевая | кг |  |  | 5 |
|  | Клей животный | кг |  |  | 0,23 |
|  | Мыло хозяйственное | кг |  |  | 0,27 |
|  | Краски сухие | кг |  |  | 1,7 |
| 9.4. | Окрашивание деревянных фасадов известковыми составами Состав работ: Очистка набела вручную. Грунтование кистью. Окрашивание кистью. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 2 | 3,65 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. |  | 3 | 3,65 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Известь строительная негашеная | кг |  |  | 19 |
|  | Краски сухие | кг |  |  | 0,9 |
|  | Ветошь | кг |  |  | 0,1 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  |  | 0,06 |

3.1.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Разряд | Нормативы ресурсов в год на 1000 кв.м общей площади жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | ПОДМЕТАНИЕ ПОЛОВ ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КАБИНАХ ЛИФТА И ИХ ВЛАЖНАЯ УБОРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 9,22 | 47,28 | 57,39 | 51,49 | 52,08 | 57,13 | 59,49 | 40,65 | 61,37 | 49,77 | 46,75 | 101,12 | 86,44 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,41 | 7,21 | 8,75 | 8,35 | 8,78 | 9,89 | 10,50 | 7,28 | 11,12 | 9,10 | 8,62 | 18,76 | 16,21 |
|  | Мыло (1) | кг |  | 2,81 | 14,43 | 17,51 | 16,70 | 17,56 | 19,78 | 21,00 | 14,56 | 22,24 | 18,21 | 17,24 | 37,53 | 32,42 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,13 | 11,70 | 13,18 | 14,00 | 9,71 | 14,83 | 12,14 | 11,49 | 25,02 | 21,61 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  | 0,06 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,25 | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,61 | 0,52 |
|  | Совок | шт. |  | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
|  | Швабра | шт. |  | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| 1.1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 21,09 | 108,19 | 131,31 | 119,21 | 121,53 | 134,05 | 140,15 | 96,06 | 145,40 | 118,16 | 111,18 | 240,80 | 206,34 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,13 | 11,70 | 13,18 | 14,00 | 9,71 | 14,83 | 12,14 | 11,49 | 25,02 | 21,61 |
|  | Моющее средство | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,13 | 11,70 | 13,18 | 14,00 | 9,71 | 14,83 | 12,14 | 11,49 | 25,02 | 21,61 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,10 |
|  | Швабра | шт. |  | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,10 |
|  | Щетка | шт. |  | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,10 |
| 1.2. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов с мусоропроводом |
| 1.2.1. | Подметание лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 12,03 | 61,71 | 74,90 | 69,10 | 70,83 | 78,67 | 82,35 | 56,62 | 85,60 | 70,10 | 66,06 | 142,42 | 122,23 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,41 | 7,21 | 8,75 | 8,35 | 8,78 | 9,89 | 10,50 | 7,28 | 11,12 | 9,10 | 8,62 | 18,76 | 16,21 |
|  | Мыло (1) | кг |  | 2,81 | 14,43 | 17,51 | 16,70 | 17,56 | 19,78 | 21,00 | 14,56 | 22,24 | 18,21 | 17,24 | 37,53 | 32,42 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,13 | 11,70 | 13,18 | 14,00 | 9,71 | 14,83 | 12,14 | 11,49 | 25,02 | 21,61 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  | 0,07 | 0,37 | 0,45 | 0,42 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | 0,34 | 0,52 | 0,42 | 0,40 | 0,86 | 0,74 |
|  | Совок | шт. |  | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
|  | Швабра | шт. |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| 1.2.2. | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 19,68 | 100,98 | 122,56 | 112,02 | 114,70 | 126,90 | 132,99 | 91,31 | 138,40 | 112,59 | 106,05 | 229,86 | 197,20 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,13 | 11,70 | 13,18 | 14,00 | 9,71 | 14,83 | 12,14 | 11,49 | 25,02 | 21,61 |
|  | Моющее средство | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,13 | 11,70 | 13,18 | 14,00 | 9,71 | 14,83 | 12,14 | 11,49 | 25,02 | 21,61 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,10 |
|  | Швабра | шт. |  | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,10 |
|  | Щетка | шт. |  | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,10 |
| 1.3. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Подметание лестничных площадок и маршей, полов кабин лифтов с предварительным их увлажнением Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей, полов кабин лифтов с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 11,09 | 56,90 | 69,06 | 64,77 | 66,60 | 73,97 | 77,52 | 53,28 | 80,65 | 66,29 | 62,45 | 134,58 | 115,56 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,41 | 7,21 | 8,75 | 8,50 | 8,91 | 10,02 | 10,60 | 7,34 | 11,17 | 9,23 | 8,73 | 18,86 | 16,27 |
|  | Мыло (1) | кг |  | 2,81 | 14,43 | 17,51 | 17,00 | 17,81 | 20,05 | 21,21 | 14,68 | 22,34 | 18,46 | 17,46 | 37,71 | 32,55 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,33 | 11,88 | 13,37 | 14,14 | 9,79 | 14,89 | 12,31 | 11,64 | 25,14 | 21,70 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  | 0,07 | 0,34 | 0,42 | 0,39 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,32 | 0,49 | 0,40 | 0,38 | 0,82 | 0,70 |
|  | Совок | шт. |  | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Швабра | шт. |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| 1.3.2. | Мытье лестничных площадок, маршей и полов кабин лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей, полов кабин лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 14,21 | 72,93 | 88,51 | 82,91 | 84,86 | 93,76 | 98,13 | 67,24 | 101,88 | 83,38 | 78,43 | 169,57 | 145,46 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,39 | 11,91 | 13,35 | 14,12 | 9,75 | 14,86 | 12,24 | 11,56 | 25,06 | 21,62 |
|  | Моющее средство | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,34 | 11,87 | 13,31 | 14,08 | 9,73 | 14,84 | 12,20 | 11,53 | 25,03 | 21,60 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,07 |
|  | Швабра | шт. |  | 0,09 | 0,44 | 0,54 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,35 | 0,27 |
|  | Щетка | шт. |  | 0,09 | 0,44 | 0,54 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,35 | 0,27 |
| 1.4. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами и мусоропроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Подметание лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными клапанами, полов кабин лифтов с предварительным их увлажнением Состав работ: Подметание лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными клапанами, полов кабин лифтов с предварительным их увлажнением: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 12,65 | 64,91 | 78,79 | 74,43 | 76,63 | 85,60 | 89,52 | 61,67 | 92,86 | 77,17 | 72,77 | 155,26 | 133,35 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,41 | 7,21 | 8,75 | 8,53 | 8,95 | 10,10 | 10,67 | 7,40 | 11,22 | 9,34 | 8,84 | 18,96 | 16,37 |
|  | Мыло (1) | кг |  | 2,81 | 14,43 | 17,51 | 17,05 | 17,89 | 20,20 | 21,35 | 14,79 | 22,44 | 18,68 | 17,67 | 37,93 | 32,73 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,37 | 11,93 | 13,47 | 14,23 | 9,86 | 14,96 | 12,45 | 11,78 | 25,28 | 21,82 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  | 0,08 | 0,39 | 0,48 | 0,45 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,37 | 0,56 | 0,47 | 0,44 | 0,94 | 0,81 |
|  | Совок | шт. |  | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
|  | Швабра | шт. |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
| 1.4.2. | Мытье лестничных площадок, маршей и полов кабин лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора Состав работ: Мытье лестничных площадок, маршей и полов кабин лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 16,71 | 85,75 | 104,08 | 95,22 | 96,13 | 105,43 | 109,39 | 74,62 | 112,20 | 92,02 | 86,34 | 185,09 | 158,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,43 | 11,96 | 13,46 | 14,21 | 9,83 | 14,93 | 12,39 | 11,71 | 25,21 | 21,74 |
|  | Моющее средство | кг |  | 1,87 | 9,62 | 11,67 | 11,38 | 11,92 | 13,41 | 14,17 | 9,81 | 14,91 | 12,35 | 11,67 | 25,17 | 21,72 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
|  | Швабра | шт. |  | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
|  | Щетка | шт. |  | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 2. | ОЧИСТКА И ВЛАЖНАЯ УБОРКА МУСОРНЫХ КАМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер Состав работ: Закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей мусором (в случае сбора мусора в бункеры), перемещение емкостей к месту хранения до вывоза. Установление пустых емкостей в камеры. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных на 1-ом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 14,59 | 15,76 | 19,90 | 17,97 | 11,68 | 10,73 | 11,08 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,46 | 9,85 | 8,02 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 2.1.2. | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных на 1-ом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 22,26 | 24,04 | 30,36 | 27,41 | 17,81 | 16,37 | 16,90 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,96 | 15,03 | 12,24 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,07 |
| 2.1.3. | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 10,62 | 11,48 | 14,49 | 13,08 | 8,50 | 7,81 | 8,07 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,62 | 7,18 | 5,84 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1.4. | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | 19,56 | 21,13 | 26,68 | 24,09 | 15,65 | 14,39 | 14,86 | 14,03 | 13,21 | 10,76 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| 2.1.5. | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | 29,03 | 31,36 | 39,60 | 35,75 | 23,23 | 21,35 | 22,05 | 20,82 | 19,61 | 15,96 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 |
| 2.1.6. | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | 12,28 | 13,27 | 16,75 | 15Д2 | 9,83 | 9,03 | 9,33 | 8,81 | 8,30 | 6,75 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 2.1.7. | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | 25,42 | 27,46 | 34,68 | 31,31 | 20,34 | 18,69 | 19,31 | 18,23 | 17,17 | 13,98 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 |
| 2.1.8. | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | 34,03 | 36,76 | 46,43 | 41,91 | 27,23 | 25,03 | 25,85 | 24,41 | 22,99 | 18,71 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
| 2.1.9. | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | 16,78 | 18,13 | 22,89 | 20,66 | 13,43 | 12,34 | 12,74 | 12,04 | 11,33 | 9,23 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Разряд | Нормативы ресурсов в год на 1000 кв.м общей площади жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 2.2. | Влажное подметание пола мусороприемных камер Состав работ: Подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 3,24 | 2,80 | 2,94 | 2,28 | 1,29 | 1,06 | 0,98 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 | 0,73 | 0,51 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3. | Уборка мусороприемных камер Состав работ: Мытье стен и полов камер водой: 1) с применением мыла; 2) с применением соды кальцинированной; 3) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка мусороприемных камер, облицованных кафельной плиткой, без шланга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 39,60 | 34,22 | 36,01 | 27,87 | 15,85 | 12,94 | 12,03 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,33 | 8,92 | 6,22 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мыло (1) | кг |  | - | - | - | 7,41 | 6,40 | 6,74 | 5,21 | 2,96 | 2,42 | 2,25 | 1,93 | 1,67 | 1,16 |
|  | Сода кальцинированная (2) | кг |  | - | - | - | 2,47 | 2,13 | 2,25 | 1,74 | 0,99 | 0,81 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | 0,39 |
|  | Моющее средство (3) | кг |  | - | - | - | 9,88 | 8,54 | 8,98 | 6,95 | 3,95 | 3,23 | 3,00 | 2,58 | 2,22 | 1,55 |
| 2.3.2. | Уборка мусороприемных камер, окрашенных масляной краской, без шланга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 55,08 | 47,60 | 50,09 | 38,76 | 22,04 | 18,00 | 16,73 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,37 | 12,40 | 8,65 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мыло (1) | кг |  | - | - | - | 7,41 | 6,40 | 6,74 | 5,21 | 2,96 | 2,42 | 2,25 | 1,93 | 1,67 | 1,16 |
|  | Сода кальцинированная (2) | кг |  | - | - | - | 2,47 | 2,13 | 2,25 | 1,74 | 0,99 | 0,81 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | 0,39 |
|  | Моющее средство (3) | кг |  | - | - | - | 9,88 | 8,54 | 8,98 | 6,95 | 3,95 | 3,23 | 3,00 | 2,58 | 2,22 | 1,55 |
| 2.3.2. | Уборка мусороприемных камер с помощью шланга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 18,11 | 15,65 | 16,47 | 12,75 | 7,25 | 5,92 | 5,50 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,72 | 4,08 | 2,85 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мыло (1) | кг |  | - | - | - | 7,41 | 6,40 | 6,74 | 5,21 | 2,96 | 2,42 | 2,25 | 1,93 | 1,67 | 1,16 |
|  | Сода кальцинированная (2) | кг |  | - | - | - | 2,47 | 2,13 | 2,25 | 1,74 | 0,99 | 0,81 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | 0,39 |
|  | Моющее средство (3) | кг |  | - | - | - | 9,88 | 8,54 | 8,98 | 6,95 | 3,95 | 3,23 | 3,00 | 2,58 | 2,22 | 1,55 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шланг поливочный | п.м. |  | - | - | - | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| 3. | МЫТЬЕ И ПРОТИРКА ЗАКРЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МУСОРОПРОВОДА Состав работ: Очистка клапанов от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, промывка водой и вытирание насухо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 1(2) | - | - | - | 3,48 | 3,00 | 4,74 | 3,67 | 2,78 | 2,27 | 4,75 | - | - | - |
|  | Уборщик мусоропроводов | чел.-час. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,53 | 4,30 | 3,55 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Моющее средство | кг |  | - | - | - | 0,71 | 0,61 | 0,96 | 0,74 | 0,56 | 0,46 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,72 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведро | шт. |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Метла | шт. |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | L 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Щетка | шт. |  | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 4. | ПРОТИРКА ПЫЛИ С КОЛПАКОВ СВЕТИЛЬНИКОВ, ПОДОКОННИКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Состав работ: Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, чердаках и лестничных клетках). Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,66 | 1,53 | 1,63 | 1,63 | 1,23 | 1,56 | 1,32 | 1,35 | 2,52 | 2,05 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
|  | Мыло(1) | кг |  | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,08 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| 5. | МЫТЬЕ И ПРОТИРКА ДВЕРЕЙ И ОКОН В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДВЕРИ МУСОРНЫХ КАМЕР Состав работ: Мытье и протирка дверей, оконных рам, стекол и переплетов в помещениях общего пользования: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 1,66 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,75 | 0,65 | 0,84 | 0,82 | 0,99 | 1,17 | 0,76 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,04 |
|  | Мыло (1) | кг |  | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,09 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| 6. | УБОРКА ЧЕРДАЧНОГО И ПОДВАЛЬНОГО В ГОД ПОМЕЩЕНИЙ Состав работ: Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения. Транспортировка мусора в установленное место. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-час. | 2 | 15,61 | 8,38 | 5,68 | 4,24 | 3,41 | 2,88 | 2,49 | 2,10 | 1,95 | 1,71 | 1,55 | 1,59 | 1,32 |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. | 1 | 8,59 | 4,61 | 3,13 | 2,33 | 1,88 | 2,70 | 2,33 | 1,97 | 1,83 | 1,61 | 1,45 | 1,49 | 1,24 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полиэтиленовые пакеты, 200 л | шт. |  | 101,8 | 54,6 | 37,1 | 27,7 | 22,3 | 18,8 | 16,2 | 13,7 | 12,7 | 11,2 | 10,1 | 10,3 | 8,6 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Веник обыкновенный | шт. |  | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7. | ПОДГОТОВКА ЗДАНИЙ К ПРАЗДНИКАМ В ГОД Состав работ: Установка флажков во флагштоки. Протирка номерных указателей. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 3,18 | 0,87 | 0,35 | 0,22 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 0,28 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Моющее средство | кг |  | 0,07 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ОЧИСТКА И ПОМЫВКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ |
| 8.1. | Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата Состав работ: Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. Очистка поверхности фасада струей песка. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам лесов. |
| 8.1.1. | Очистка поверхности фасадов с гладкой поверхностью с помощью пескоструйного аппарата |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. | 3 | 7,38 | 2,29 | 1,18 | 0,84 | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,29 |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. | 4 | 7,38 | 2,29 | 1,18 | 0,84 | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,29 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок | м3 |  | 0,417 | 0,129 | 0,067 | 0,047 | 0,035 | 0,030 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,016 | 0,018 | 0,018 | 0,016 |
| 8.1.2. | Очистка поверхности фасадов, отделанных рустами или под «шубу» с помощью пескоструйного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. | 3 | 9,02 | 2,80 | 1,45 | 1,03 | 0,75 | 0,65 | 0,62 | 0,48 | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,39 | 0,35 |
|  | Пескоструйщик | чел.-час. | 4 | 9,02 | 2,80 | 1,45 | 1,03 | 0,75 | 0,65 | 0,62 | 0,48 | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,39 | 0,35 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок | м3 |  | 0,417 | 0,129 | 0,067 | 0,047 | 0,035 | 0,030 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,016 | 0,018 | 0,018 | 0,016 |
| 8.2. | Мытье фасадов, облицованных кафельной плиткой Состав работ: Мытье фасадов с периодической сменой моющего раствора или воды: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. | 2 | 15,58 | 4,83 | 2,50 | 1,78 | 1,30 | 1,12 | 1,07 | 0,83 | 0,68 | 0,59 | 0,66 | 0,68 | 0,61 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 1,23 | 0,38 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Мыло (1) | кг |  | 2,05 | 0,64 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 1,03 | 0,32 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8.3. | Промывка фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками, водой Состав работ: Мытье фасадов с периодической сменой моющего раствора или воды: 1) с применением мыла; 2) с применением моющего средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. | 2 | 4,15 | 1,29 | 0,66 | 0,47 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешковина | кг |  | 0,82 | 0,25 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
|  | Мыло (1) | кг |  | 1,37 | 0,42 | 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | Моющее средство (2) | кг |  | 0,68 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9. | ОБРАБОТКА ФАСАДОВ ГИДРОФОБНЫМИ ИЛИ ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Известковое окрашивание оштукатуренных фасадов Состав работ: Очистка набела вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью. Окрашивание кистью известковым составом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 17,10 | 10,60 | 8,22 | 7,79 | 7,11 | 7,39 | 8,18 | 7,28 | 6,72 | 6,52 | 7,98 | 8,92 | 9,31 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 17,10 | 10,60 | 8,22 | 7,79 | 7,11 | 7,39 | 8,18 | 7,28 | 6,72 | 6,52 | 7,98 | 8,92 | 9,31 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав известковый | кг |  | 394,4 | 244,6 | 189,7 | 179,8 | 164,0 | 170,5 | 188,8 | 167,9 | 155,0 | 150,3 | 184,1 | 205,7 | 214,9 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ветошь | кг |  | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 9.1.2. | Известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 20,39 | 12,64 | 9,81 | 9,30 | 8,48 | 8,81 | 9,76 | 8,68 | 8,01 | 7,77 | 9,52 | 10,63 | 11,11 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 20,39 | 12,64 | 9,81 | 9,30 j | 8,48 | 8,81 | 9,76 | 8,68 | 8,01 | 7,77 | 9,52 | 10,63 | 11,11 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав известковый | кг |  | 558,5 | 346,3 | 268,6 | 254,6 | 232,2 | 241,4 | 267,2 | 237,7 | 219,4 | 212,8 | 260,7 | 291,2 | 304,2 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  | 0,22 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
|  | Ветошь | кг |  | 0,36 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| 9.2. | Казеиновое окрашивание фасадов Состав работ: Очистка набела вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью первое. Грунтование кистью второе с подцветкой. Окрашивание кистью казеиновым составом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Казеиновое окрашивание гладких фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 7,07 | 4,38 | 3,40 | 3,22 | 2,94 | 3,05 | 3,38 | 3,01 | 2,78 | 2,69 | 3,30 | 3,68 | 3,85 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 7,07 | 4,38 | 3,40 | 3,22 | 2,94 | 3,05 | 3,38 | 3,01 | 2,78 | 2,69 | 3,30 | 3,68 | 3,85 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 4 | 7,07 | 4,38 | 3,40 | 3,22 | 2,94 | 3,05 | 3,38 | 3,01 | 2,78 | 2,69 | 3,30 | 3,68 | 3,85 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краски сухие для внутренних работ | кг |  | 3,14 | 1,95 | 1,51 | 1,43 | 1,31 | 1,36 | 1,50 | 1,34 | 1,23 | 1,20 | 1,47 | 1,64 | 1,71 |
|  | Олифа для улучшения окраски | кг |  | 0,41 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
| 9.2.2. | Казеиновое окрашивание фасадов с рустами и орнаментированных |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 8,30 | 5,15 | 3,99 | 3,78 | 3,45 | 3,59 | 3,97 | 3,53 | 3,26 | 3,16 | 3,87 | 4,33 | 4,52 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 8,30 | 5,15 | 3,99 | 3,78 | 3,45 | 3,59 | 3,97 | 3,53 | 3,26 | 3,16 | 3,87 | 4,33 | 4,52 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 4 | 8,30 | 5,15 | 3,99 | 3,78 | 3,45 | 3,59 | 3,97 | 3,53 | 3,26 | 3,16 | 3,87 | 4,33 | 4,52 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краски сухие для внутренних работ | кг |  | 3,14 | 1,95 | 1,51 | 1,43 | 1,31 | 1,36 | 1,50 | 1,34 | 1,23 | 1,20 | 1,47 | 1,64 | 1,71 |
|  | Олифа для улучшения окраски | кг |  | 0,41 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
| 9.3. | Окрашивание кирпичных фасадов водными составами Состав работ: Очистка набело вручную. Смачивание поверхности водой. Грунтование кистью. Окрашивание кистью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 14,76 | 9,15 | 7,10 | 6,73 | 6,14 | 6,38 | 7,06 | 6,28 | 5,80 | 5,62 | 6,89 | 7,70 | 8,04 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 14,76 | 9,15 | 7,10 | 6,73 | 6,14 | 6,38 | 7,06 | 6,28 | 5,80 | 5,62 | 6,89 | 7,70 | 8,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Известь негашеная | кг |  | 51,94 | 32,20 | 24,98 | 23,67 | 21,60 | 22,45 | 24,85 | 22,10 | 20,40 | 19,79 | 24,24 | 27,08 | 28,29 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  | 0,164 | 0,102 | 0,079 | 0,075 | 0,068 | 0,071 | 0,078 | 0,070 | 0,064 | 0,062 | 0,077 | 0,086 | 0,089 |
|  | Краски сухие | кг |  | 2,46 | 1,53 | 1,18 | 1,12 | 1,02 | 1,06 | 1,18 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 1,15 | 1,28 | 1,34 |
|  | Ветошь | кг |  | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 9.3.2. | Клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 14,76 | 9,15 | 7,10 | 6,73 | 6,14 | 6,38 | 7,06 | 6,28 | 5,80 | 5,62 | 6,89 | 7,70 | 8,04 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 14,76 | 9,15 | 7,10 | 6,73 | 6,14 | 6,38 | 7,06 | 6,28 | 5,80 | 5,62 | 6,89 | 7,70 | 8,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купорос медный | кг |  | 0,63 | 0,39 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,34 |
|  | Олифа | кг |  | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Паста меловая | кг |  | 65,47 | 40,59 | 31,48 | 29,84 | 27,22 | 28,30 | 31,33 | 27,86 | 25,72 | 24,95 | 30,56 | 34,14 | 35,67 |
|  | Шпатлевка масляная, клеевая | кг |  | 13,67 | 8,47 | 6,57 | 6,23 | 5,68 | 5,91 | 6,54 | 5,82 | 5,37 | 5,21 | 6,38 | 7,13 | 7,45 |
|  | Клей животный | кг |  | 0,63 | 0,39 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,34 |
|  | Мыло хозяйственное | кг |  | 0,74 | 0,46 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,40 |
|  | Краски сухие | кг |  | 4,65 | 2,88 | 2,23 | 2,12 | 1,93 | 2,01 | 2,22 | 1,98 | 1,83 | 1,77 | 2,17 | 2,42 | 2,53 |
| 9.3.3. | Окрашивание кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 17,08 | 10,59 | 8,22 | 7,79 | 7,10 | 7,38 | 8,18 | 7,27 | 6,71 | 6,51 | 7,97 | 8,91 | 9,31 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 17,08 | 10,59 | 8,22 | 7,79 | 7,10 | 7,38 | 8,18 | 7,27 | 6,71 | 6,51 | 7,97 | 8,91 | 9,31 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Известь негашеная | кг |  | 51,94 | 32,20 | 24,98 | 23,67 | 21,60 | 22,45 | 24,85 | 22,10 | 20,40 | 19,79 | 24,24 | 27,08 | 28,29 |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  | 0,164 | 0,102 | 0,079 | 0,075 | 0,068 | 0,071 | 0,078 | 0,070 | 0,064 | 0,062 | 0,077 | 0,086 | 0,089 |
|  | Краски сухие | кг |  | 2,46 | 1,53 | 1,18 | 1,12 | 1,02 | 1,06 | 1,18 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 1,15 | 1,28 | 1,34 |
|  | Ветошь | кг |  | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 9.3.4. | Клеевая окраска кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 17,08 | 10,59 | 8,22 | 7,79 | 7,10 | 7,38 | 8,18 | 7,27 | 6,71 | 6,51 | 7,97 | 8,91 | 9,31 |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 17,08 | 10,59 | 8,22 | 7,79 | 7,10 | 7,38 | 8,18 | 7,27 | 6,71 | 6,51 | 7,97 | 8,91 | 9,31 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купорос медный | кг |  | 0,63 | 0,39_ | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,34 |
|  | Олифа | кг |  | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Паста меловая | кг |  | 65,47 | 40,59 | 31,48 | 29,84 | 27,22 | 28,30 | 31,33 | 27,86 | 25,72 | 24,95 | 30,56 | 34,14 | 35,67 |
|  | Шпатлевка масляная, клеевая | кг |  | 13,67 | 8,47 | 6,57 | 6,23 | 5,68 | 5,91 | 6,54 | 5,82 | 5,37 | 5,21 | 6,38 | 7,13 | 7,45 |
|  | Клей животный | кг |  | 0,63 | 0,39 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,34 |
|  | Мыло хозяйственное | кг |  | 0,74 | 0,46 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,40 |
|  | Краски сухие | кг |  | 4,65 | 2,88 | 2,23 | 2,12 | 1,93 | 2,01 | 2,22 | 1,98 | 1,83 | 1,77 | 2,17 | 2,42 | 2,53 |
| 9.4. | Окрашивание деревянных фасадов известковыми составами Состав работ: Очистка набела вручную. Грунтование кистью. Окрашивание кистью. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 2 | 9,98 | 6,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Маляр строительный | чел.-час. | 3 | 9,98 | 6,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Известь строительная негашеная | кг |  | 51,94 | 32,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Краски сухие | кг |  | 2,46 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ветошь | кг |  | 0,27 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Раствор цементный М25 | м3 |  | 0,164 | 0,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | С усовершенствован­ным покрытием | С неусовершенствован­ным покрытием | Без покрытия |
|  |  |  |  |  | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| 1. | ПОДМЕТАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД Состав работ: подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 убираемой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 1,83 | 2,17 | 2,50 | 2,17 | 2,50 | 2,83 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
|  | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | ПОЛИВ ТРОТУАРОВ Состав работ: поливка территории из шланга. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 000 м2 тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 66,67 | 116,67 | 133,33 | - | - | - | - | - | - |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шланг поливочный | шт. |  |  | 0,03 | 0,06 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | СДВИЖКА И ПОДМЕТАНИЕ СНЕГА ПРИ ОТСУТСТВИИ СНЕГОПАДА Состав работ: подметание территории, сдвигание снега в валы или кучи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 000 м2 убираемой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 23,33 | 26,67 | 33,33 | 28,33 | 33,33 | 41,67 | 35,00 | 41,67 | 53,33 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метла | шт. |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | Лопата штыковая | шт. |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Скребок | шт. |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 4. | СДВИЖКА И ПОДМЕТАНИЕ СНЕГА ПРИ СНЕГОПАДЕ Состав работ: подметание свежевыпавшего снега, сдвигание снега в валы или кучи. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 000 м2 убираемой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 101,67 | 118,33 | 135,0 | 123,3 | 141,67 | 161,67 | 150,0 | 173,33 | 200,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лопата совковая | шт. |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Тележка | шт. |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | ЛИКВИДАЦИЯ НАЛЕДИ |
| 5.1. | Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами Состав работ: скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 000 м2 убираемой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 708,33 | 746,67 | 856,67 | - | - | - | - | - | - |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лопата штыковая | шт. |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Скребок | шт. |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Очистка территории от наледи с обработкой противогололедными реагентами Состав работ: посыпка наледи и льда толщиной более 2 см реагентами. Скалывание разрушенной кромки наледи. Сгребание скола в валы или кучи. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 10 000 м2 убираемой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 1091,6 | 1255,0 | 1443,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лопата штыковая | шт. |  |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Лом | шт. |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УБОРКА МУСОРА С ГАЗОНОВ |
| 1.1. | Уборка мусора с газонов средней засоренности Состав работ: Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100000 м2 убираемой территории |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 1166,67 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Грабли | шт. |  |  | 0,2 |
|  | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. |  |  | 214,4 |
| 1.2. | Уборка мусора с газонов сильной засоренности Состав работ: Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100000 м2 убираемой территории |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 1766,67 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Грабли | шт. |  |  | 0,3 |
|  | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. |  |  | 324,7 |
| 2. | ОЧИСТКА УРН ОТ МУСОРА Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 урн |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 7,95 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. |  |  | 1,5 |
| 3. | УБОРКА МУСОРА НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 контейнерных площадок |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 2,43 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Мешки полиэтиленовые | шт. |  |  | 0,4 |
| 4. | ПОЛИВ ГАЗОНОВ Состав работ: Поливка газонов из шланга. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100000 м2 газонов |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 100,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Шланг | шт. |  |  | 0,05 |
| 5. | СТРИЖКА ГАЗОНОВ Состав работ: Приготовление газонокосилки к работе. Выкашивание газонов. Сбор и относка травы на расстояние до 30 м. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 газонов |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,98 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Мусорные мешки 60 л | шт. |  |  | 8 |
| 6. | ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ |
| 6.1. | Формовочная обрезка деревьев Состав работ: Подноска и установка стремянки. Профильная обрезка кроны дерева с приданием формы шара, куба, пирамиды и т.д. Перенос лестницы во время работы. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 деревьев |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 5 | 61,0 |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 4 | 61,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Секатор | шт. |  |  | 0,06 |
|  | Пила | шт. |  |  | 0,06 |
| 6.2. | Вырезка сухих ветвей и поросли Состав работ: Подноска и установка стремянки. Вырезка ветвей. Перенос лестницы во время работы. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 деревьев |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 75,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Секатор | шт. |  |  | 0,04 |
|  | Пила | шт. |  |  | 0,04 |
| 6.3. | Обрезка под естественный вид крон деревьев Состав работ: Подноска и установка стремянки. Обрезка крон под естественный вид с закрашиванием крупных срезов. Перенос лестницы во время работы. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 деревьев |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 5 | 37,0 |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 4 | 37,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Секатор | шт. |  |  | 0,04 |
|  | Пила | шт. |  |  | 0,04 |
| 6.4. | Формирование кроны кустарников Состав работ: Профильная обрезка кроны. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 000 кустов |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 5 | 135,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Секатор | шт. |  |  | 0,07 |
| 6.5. | Обрезка под естественный вид крон кустарников Состав работ: Обрезка кроны под естественный вид. Закрашивание крупных срезов. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 000 кустов |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 5 | 50,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Секатор | шт. |  |  | 0,03 |
| 6.6. | Стрижка живой изгороди Состав работ: Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 живой изгороди |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 5 | 28,0 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Секатор | шт. |  |  | 0,01 |
| 7. | ОЧИСТКА И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  |
| 7.1. | Уборка детских и спортивных площадок Состав работ: Подметание площадки, уборка и транспортировка мусора в установленное место. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 площадок |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 2,17 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |
|  | Метла | шт. |  |  | 0,06 |
|  | Мешки полиэтиленовые | шт. |  |  | 0,40 |
| 7.2. | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,3 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,03 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,04 |
| 7.3. | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) Состав работ: Замена поврежденных досок, труб с последующей окраской. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 2 | 1,6 |
|  | Плотник | чел.-час. |  | 2 | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,6 |
|  | Шурупы с потайной головкой, 35 мм | кг |  |  | 0,01 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | м3 |  |  | 0,012 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,5 |
|  | Металлические трубы | кг |  |  | 2,0 |
| 7.4. | Окраска скамьи без спинки с бетонными опорами Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,29 |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 3 | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,22 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,01 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,03 |
|  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная | кг |  |  | 0,67 |
| 7.5. | Ремонт скамьи без спинки с бетонными опорами Состав работ: Замена поврежденных досок с последующей окраской. Подготовкой поврежденных мест к ремонту. Приготовление раствора (смеси). Заделка выбоин с уплотнением, шпатлевкой, и шлифовкой вручную. Железнение поверхности. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 2 | 1,6 |
|  | Плотник | чел.-час. |  | 2 | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,1 |
|  | Шурупы с потайной головкой, 35 мм | кг |  |  | 0,01 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | м3 |  |  | 0,012 |
|  | Раствор цементный | л |  |  | 0,1 |
|  | Портландцемент общего назначения М400 | кг |  |  | 0,003 |
| 7.6. | Окраска скамьи чугунной со спинкой Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,6 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,07 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,07 |
| 7.7. | Окраска качели-маятника Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 качели |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,4 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,09 |
| 7.8. | Ремонт качели-маятника Состав работ: Замена поврежденных досок, труб с последующей окраской. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 качели |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 2 | 2,5 |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,5 |
|  | Плотник | чел.-час. |  | 2 | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,7 |
|  | Шурупы с потайной головкой, 35 мм | кг |  |  | 0,05 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | м3 |  |  | 0,002 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,4 |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  |  | 1,0 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,1 |
| 7.9. | Окраска качели-балансира Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 качели |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,4 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,09 |
| 7.10. | Ремонт качели-балансира Состав работ: Замена поврежденных досок, труб с последующей окраской. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 качели |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,1 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 2 | 1,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,5 |
|  | Шурупы с потайной головкой, 35 мм | кг |  |  | 0,05 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | куб.м. |  |  | 0,02 |
|  | Шкурка шлифовальная | кв.м. |  |  | 0,1 |
| 7.11. | Окраска поверхности песочницы Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 песочница |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,60 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,5 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,03 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,07 |
| 7.12. | Ремонт песочницы Состав работ: Замена поврежденных досок с последующей окраской. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 песочница |  |  |
|  | Плотник | чел.-час. |  | 2 | 2,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,6 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | куб.м. |  |  | 0,2 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,07 |
|  | Гвозди | кг |  |  | 0,05 |
| 7.13. | Заполнение песочницы песком Состав работ: Транспортирование песка к песочнице, заполнение песочницы, разравнивание песка. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 песочница |  |  |
|  | Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладения | чел.-час. |  | 2 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Песок | куб.м. |  |  | 0,97 |
| 7.14. | Окраска лианы 3-х секционной Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 лиана |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,48 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,39 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,1 |
| 7.15. | Ремонт лианы 3-х секционной Состав работ: Выправка погнутых элементов, скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 лиана |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 4 | 24,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,75 |
|  | Круг шлифовальный | шт. |  |  | 1,0 |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  |  | 0,90 |
| 7.16. | Окраска лестницы Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 лестница |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,39 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,36 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,09 |
| 7.17. | Ремонт лестницы Состав работ: Выправка погнутых элементов, скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 лестница |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 4 | 22,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,702 |
|  | Круг шлифовальный | шт. |  |  | 1,0 |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  |  | 0,55 |
| 7.18. | Окраска турника Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 турник |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,17 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,04 |
| 7.19. | Ремонт турника Состав работ: Скрепление элементов электросваркой. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 турник |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 4 | 2,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,32 |
| 7.20. | Окраска хоккейных ворот Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 ворота |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,25 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,06 |
| 7.21. | Ремонт хоккейных ворот Состав работ: Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 ворота |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 4 | 15,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,48 |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  |  | 0,51 |
| 7.22. | Окраска футбольных ворот Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 ворота |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,95 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,51 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,13 |
| 7.23. | Ремонт футбольных ворот Состав работ: Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 ворота |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 4 | 31,71 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,99 |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  |  | 1,05 |
| 7.24. | Окраска металлических ограждений спортивных площадок Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,30 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,24 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,07 |
| 7.25. | Ремонт металлических ограждений спортивных площадок Состав работ: Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 3 | 1,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,03 |
|  | Металлические секции | пог. м. |  |  | 1,0 |
|  | Петли накладные | шт. |  |  | 0,05 |
| 7.26. | Окраска деревянных ограждений спортивных площадок Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,17 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,01 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,03 |
| 7.27. | Ремонт деревянных ограждений спортивных площадок Состав работ: Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 пог.м. |  |  |
|  | Плотник | чел.-час. |  | 3 | 130,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,03 |
|  | Гвозди | кг |  |  | 12,0 |
|  | Петли накладные | шт. |  |  | 0,6 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | м3 |  |  | 0,6 |
|  | Брусья хвойных пород | м3 |  |  | 0,5 |
| 8. | СБРАСЫВАНИЕ СНЕГА С КРЫШ, СБИВАНИЕ СОСУЛЕК Состав работ: Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз. Скалывание сосулек. Сгребание снега в кучи. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 м2 кровли |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. |  | 1 | 0,03 |

3.2.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 5

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Разряд | Нормативы ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений в зависимости от этажности многоквартирных домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 этажа | 3-5 этажей | 6-9 этажей | 10-16 этажей | Свыше 16 этажей |
| 1. | ПОДМЕТАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД Состав работ: Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 1,89 | 1,11 | 0,93 | 0,57 | 0,38 |
| 2. | ПОЛИВ ТРОТУАРОВ Состав работ: Поливка территории из шланга. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 0,36 | 0,21 | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
| 3. | УБОРКА МУСОРА С ГАЗОНА Состав работ: Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 8,34 | 4,89 | 4,08 | 2,5 | 1,67 |
| 4. | ОЧИСТКА УРН ОТ МУСОРА Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| 5. | УБОРКА МУСОРА НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | ПОЛИВ ГАЗОНОВ Состав работ: Поливка газонов из шланга. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 0,72 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | 0,14 |
| 7. | СТРИЖКА ГАЗОНОВ Состав работ: Приготовление газонокосилки к работе. Выкашивание газонов. Сбор и относка травы на расстояние до 30 м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. | 1 | 7,01 | 4,11 | 3,43 | 2,10 | 1,40 |
|  | Специнвентарь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусорные мешки, емкостью 60 л | шт. |  | 60,0 | 35,0 | 29,0 | 18,0 | 12,0 |
| 8. | ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ Состав работ: Вырезка сухих ветвей, поросли. Обрезка под естественный вид кроны (50%) и формовочная обрезка кроны (50%). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. | 3 | 34,07 | 19,99 | 16,66 | 10,22 | 6,81 |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. | 4 | 22,26 | 13,06 | 10,88 | 6,68 | 4,45 |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. | 5 | 26,46 | 15,53 | 12,94 | 7,94 | 5,29 |
| 9. | ОЧИСТКА И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Уборка детских и спортивных площадок Состав работ: Подметание площадки, уборка и транспортировка мусора в установленное место. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 0,98 | 0,58 | 0,48 | 0,30 | 0,20 |
| 9.2. | Текущий ремонт лавочек Состав работ: Окраска лавочек, ремонт поврежденных мест, замена сломанных досок. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 3,53 | 1,10 | 0,41 | 0,22 | 0,17 |
|  | Маляр | чел.-час. | 3 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 2 | 0,54 | 0,17 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
|  | Плотник | чел.-час. | 2 | 0,51 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,19 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  | 0,23 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлические трубы | кг |  | 0,46 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная | кг |  | 1,1 | 0,4 | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| 9.3. | Текущий ремонт качели-маятника Состав работ: Окраска, ремонт поврежденных мест, замена поврежденных досок, труб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 2 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 0,61 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,07 |
|  | Плотник | чел.-час. | 2 | 0,01 | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,17 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,01 | - | - | - | - |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 9.4. | Текущий ремонт качели-балансира Состав работ: Окраска, ремонт поврежденных мест, замена поврежденных досок. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 0,59 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,07 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,17 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,04 | 0,02 | 0,01 | - | - |
| 9.5. | Текущий ремонт песочницы Состав работ: Окраска, ремонт поврежденных мест, замена поврежденных досок, заполнение песочницы песком. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 0,26 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
|  | Плотник | чел.-час. | 2 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладения | чел.-час. | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Доски обрезные, 25 мм | куб.м. |  | 0,01 | - | - | - | - |
|  | Песок | куб.м. |  | 0,41 | 0,17 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 9.6. | Текущий ремонт лианы трехсекционной Состав работ: Окраска, сварка поврежденных мест, замена негодных элементов. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 0,63 | 0,26 | 0,15 | 0,08 | 0,07 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 4 | 0,68 | 0,28 | 0,16 | 0,09 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
|  | Круг шлифовальный | шт. |  | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 9.7. | Текущий ремонт лестницы Состав работ: Окраска, сварка поврежденных мест, замена негодных элементов. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 0,59 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,07 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 4 | 0,64 | 0,27 | 0,15 | 0,08 | 0,07 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
|  | Круг шлифовальный | шт. |  | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
| 9.8. | Текущий ремонт турника Состав работ: Окраска, сварка поврежденных мест, замена негодных элементов. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 0,27 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 4 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,01 | - | - | - | - |
| 9.9. | Текущий ремонт хоккейных ворот Состав работ: Окраска, сварка поврежденных мест, замена негодных элементов. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 0,81 | 0,34 | 0,19 | 0,10 | 0,09 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 4 | 0,87 | 0,36 | 0,20 | 0,11 | 0,10 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 9.10. | Текущий ремонт футбольных ворот Состав работ: Окраска, сварка поврежденных мест, замена негодных элементов. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 1,66 | 0,69 | 0,39 | 0,21 | 0,19 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 4 | 1,80 | 0,75 | 0,42 | 0,23 | 0,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,06 | 0,05 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлические трубы | пог. м. |  | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9.11. | Текущий ремонт металлических ограждений спортивных площадок Состав работ: Окраска, сварка поврежденных мест, замена негодных секций, навесов. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 15,45 | 6,44 | 3,60 | 1,97 | 1,80 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 3 | 0,80 | 0,34 | 0,19 | 0,1 | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 2,9 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Металлические секции | пог. м. |  | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 9.12. | Текущий ремонт деревянных ограждений спортивных площадок Состав работ: Окраска, сварка поврежденных мест, замена негодных секции, навесов. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 2,62 | 1,09 | 0,61 | 0,33 | 0,30 |
|  | Плотник | чел.-час. | 3 | 1,03 | 0,43 | 0,24 | 0,13 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  | 0,36 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
|  | Гвозди | кг |  | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные, 25 мм и брусья | м3 |  | 0,009 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 10. | СДВИЖКА И ПОДМЕТАНИЕ СНЕГА ПРИ ОТСУТСТВИИ СНЕГОПАДА Состав работ: Подметание территории, сдвигание снега в валы или кучи. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 3,14 | 1,84 | 1,54 | 0,94 | 0,63 |
| 11. | СДВИЖКА И ПОДМЕТАНИЕ СНЕГА ПРИ СНЕГОПАДЕ Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега, сдвигание снега в валы или кучи. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 13,58 | 7,96 | 6,64 | 4,07 | 2,72 |
| 12. | ЛИКВИДАЦИЯ НАЛЕДИ Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2 см. Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см реагентами. Скалывание разрушенной кромки наледи. Сгребание скола в валы или кучи. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | чел.-час. | 1 | 49,01 | 28,75 | 23,96 | 14,70 | 9,80 |
| 13. | СБРАСЫВАНИЕ СНЕГА С КРЫШ, СБИВАНИЕ СОСУЛЕК Состав работ: Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз. Скалывание сосулек. Сгребание снега в кучи. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсобный рабочий | чел.-час. | 1 | 41,04 | 12,83 | 6,21 | 3,90 | 1,78 |

3.3. Услуги вывоза бытовых отходов

3.3.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЫВОЗ КГМ БУНКЕРОВОЗОМ НА БАЗОВОМ ШАССИ ЗИЛ-495710,433362 (объем кузова - 7,8 куб.м) |  |  |  |  |
| 1.1. | Погрузка-разгрузка бункеровоза Состав работ: Установка контейнера (бункера) на площадке и погрузка бункера с КГМ на бункеровоз. Закрытие КГМ сеткой (брезентом) во избежание выпадения КГМ из бункера в процессе транспортировки. Очистка санитарной площадки от мусора и грязи, погрузка мусора в контейнер. Выгрузка бункера на полигоне. Очистка бункера от оставшегося мусора. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м3 КГМ |  |  |
|  | Водитель | чел.-час. |  | 4 | 2,826 |
|  | Грузчик | чел.-час. |  | 1 | 6,702 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Дизельное топливо | л |  |  | 28,21 |
|  | Моторные масла | л |  |  | 0,903 |
|  | Трансмиссионные масла | л |  |  | 0,113 |
|  | Специальные масла | л |  |  | 0,028 |
|  | Пластичные (консистентные) смазки | кг |  |  | 0,085 |
| 1.2. | Сбор и транспортировка бункеровоза в городе Состав работ: Подъезд бункеровоза к месту сбора КГМ, транспортировка КГМ на полигон и обратно до следующего рейса или в гараж в пределах города. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 км |  |  |
|  | Водитель бункеровоза | чел.-час. |  | 4 | 4,23 |
|  | Грузчик | чел.-час. |  | 1 | 4,23 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Дизельное топливо (базовая норма расхода топлива) | л |  |  | 35,5 |
|  | Моторные масла | л |  |  | 0,903 |
|  | Трансмиссионные масла | л |  |  | 0,113 |
|  | Специальные масла | л |  |  | 0,028 |
|  | Пластичные (консистентные) смазки | кг |  |  | 0,085 |
| 1.3. | Сбор и транспортировка бункеровоза за городом Состав работ: Подъезд бункеровоза к месту сбора КГМ, транспортировка КГМ на полигон и обратно до следующего рейса или в гараж вне города. |
| 1.3.1. | Сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на дорогах с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные) |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 км |  |  |
|  | Водитель бункеровоза | чел.-час. |  | 4 | 2,62 |
|  | Грузчик | чел.-час. |  | 1 | 2,62 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Дизельное топливо | л |  |  | 35,5 |
|  | Моторные масла | л |  |  | 0,903 |
|  | Трансмиссионные масла | л |  |  | 0,113 |
|  | Специальные масла | л |  |  | 0,028 |
|  | Пластичные (консистентные) смазки | кг |  |  | 0,085 |
| 1.3.2. | Сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на дорогах с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные) |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 км |  |  |
|  | Водитель бункеровоза | чел.-час. |  | 4 | 3,33 |
|  | Грузчик | чел.-час. |  | 1 | 3,33 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Дизельное топливо | л |  |  | 35,5 |
|  | Моторные масла | л |  |  | 0,903 |
|  | Трансмиссионные масла | л |  |  | 0,113 |
|  | Специальные масла | л |  |  | 0,028 |
|  | Пластичные (консистентные) смазки | кг |  |  | 0,085 |
| 1.3.3. | Сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на грунтовых (естественных) дорогах |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 км |  |  |
|  | Водитель бункеровоза | чел.-час. |  | 4 | 4,4 |
|  | Грузчик | чел.-час. |  | 1 | 4,4 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Дизельное топливо | л |  |  | 35,5 |
|  | Моторные масла | л |  |  | 0,903 |
|  | Трансмиссионные масла | л |  |  | 0,113 |
|  | Специальные масла | л |  |  | 0,028 |
|  | Пластичные (консистентные) смазки | кг |  |  | 0,085 |
| 2. | ВЫВОЗ ТБО Данные работы учтены в части 1 сборника «Обязательные работы» раздел 4.8. таблицы 46-47. |

Примечание:

1. Работа машин производится в различных климатических, дорожно-транспортных и иных эксплуатационных условиях. В нормах расхода топлива и ГСМ по вывозу КГМ приведены базовые (линейные) величины норм расхода топлива. К базовым нормам расхода топлива следует применять корректирующие надбавки. Надбавки даны в процентах от общего расхода топлива для конкретной машины за время ее работы в течение заданного времени (смена, сутки и т.п.). Суммарная относительная надбавка к расходу топлива исчисляется в долях единицы и определяется по формуле:

Д = Д1+Д2 + Д3 + Д4 + Д5, где

Д1 - надбавка на работу спецмашин в зимний период времени. Перечень регионов России и значений установленных для них зимних надбавок, представлен в Приложении 3;

Д2 - надбавка для автомобилей находящихся в длительной эксплуатации: более 5 лет - до 5%; более 8 лет - до 10%;

Д3 - надбавка при работе в городах с большой плотностью населения:

- в городах с населением свыше 3 млн. чел. - до 25%;

- в городах с населением от 1 до 3 млн. чел. - до 20%;

- в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн. чел. - до 15%;

- в городах с населением от 100 до 250 тыс. чел. - до 10%;

- в городах и поселках городского типа (при наличии на улицах светофоров и знаков дорожного движения) с населением до 100 тыс. чел. - до 5%;

Д4 - надбавка к общему расходу топлива на выполнение транспортной работы по перевозке технологического груза - до 10%;

Д5 - надбавка к общему расходу топлива для машин циклического действия при определении топлива и ГСм при погрузке-разгрузке КГМ - 3,2 л/100 м3.

Норма материалов для конкретного транспортного средства определяется по формуле:

Q = N*(1 + Д),

где Q - общий расход топлива;

N - линейный расход топлива, л/100 км;

Д - суммарная относительная надбавка к линейному расходу топлива.

2. Расходы на запасные части по ремонту и обслуживанию бункеровоза в данном сборнике не приведены и рассчитываются дополнительно в зависимости от пробега транспортного средства.

3.4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3.4.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И УСТРАНЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМАХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ |
| 1.1. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения Состав работ: Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 квартир |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. |  | 4 | 60 |
| 1.2. | Прочистка канализационного лежака Состав работ: Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 м канализационного лежака |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. |  | 2 | 0,185 |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. |  | 3 | 0,185 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Резина листовая рулонная | кг |  |  | 0,02 |
|  | Болты с шайбами и гайками | кг |  |  | 0,05 |
| 1.3. | Проверка исправности канализационных вытяжек Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов: Снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 площади помещений |  |  |
|  | Слесарь-ремонтник | чел.-час. |  | 3 | 4,2 |
| 1.4. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах Состав работ: Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 площади помещений |  |  |
|  | Слесарь-ремонтник | чел.-час. |  | 3 | 4,2 |
| 1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств Состав работ: Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок. |
| 1.5.1. | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 лестничных площадок |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. |  | 4 | 9,0 |
| 1.5.2. | Осмотр силовых установок |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 электромотор |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,5 |
| 1.5.3. | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление Состав работ: Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. |  | 3 | 5 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг |  |  | 0,2 |
|  | Лента киперная | кг |  |  | 5 |
| 1.5.4. | Проверка заземления оболочки электрокабеля Состав работ: Проверка заземления оболочки электрокабеля. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. |  | 3 | 2 |
| 1.5.5. | Замеры сопротивления изоляции проводов Состав работ: Обесточивание электросети. Замер величины волнового сопротивления цепи фаза-нуль и замеры величины сопротивления заземляющего контура с применением мегомметра. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 измерение |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,25 |
| 1.6. | Осмотр системы центрального отопления |
| 1.6.1. | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления Состав работ: Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м площади помещений |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. |  | 4 | 10 |
| 1.6.2. | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях Состав работ: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1000 м2 осматриваемых помещений |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. |  | 4 | 4 |
| 2. | РЕГУЛИРОВКА И НАЛАДКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Состав работ: Регулировка внутренней отопителъно-вентиляционной системы: подготовительные работы. Основные работы, внедрение мероприятий, составление технического отчета. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 здание |  |  |
|  | Слесарь-ремонтник | чел.-час. |  | 3 | 4 |
| 3. | ПРОВЕРКА И РЕМОНТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА |
| 3.1. | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 25-40 мм |
| 3.1.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,1 |
| 3.1.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,1 |
| 3.1.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,3 |
| 3.1.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,53 |
| 3.1.5. | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.1.6. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,2 |
| 3.1.7. | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 0,72 |
| 3.1.8. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 5 | 0,1 |
| 3.2. | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм |
| 3.2.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,16 |
| 3.2.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,1 |
| 3.2.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,3 |
| 3.2.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,86 |
| 3.2.5. | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.2.6. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,2 |
| 3.2.7. | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 0,72 |
| 3.2.8. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 5 | 0,16 |
| 3.3. | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм |
| 3.3.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,1 |
| 3.3.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,1 |
| 3.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,3 |
| 3.3.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,53 |
| 3.3.5. | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.3.6. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,2 |
| 3.3.7. | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 0,72 |
| 3.3.8. | Выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков) |
| 3.3.8.1. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 5 | 0,1 |
| 3.3.8.2. | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.3.8.3. | Поверка (настройка) тепловычислителя |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 5 | 1,05 |
| 3.3.8.4. | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 7 | 0,1 |
| 3.3.8.5. | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 7 | 1,2 |
| 3.4. | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм |
| 3.4.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,16 |
| 3.4.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,1 |
| 3.43. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,3 |
| 3.4.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,86 |
| 3.4.5. | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.4.6. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,2 |
| 3.4.7. | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 0,72 |
| 3.4.8. | Выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков) |  |  |  |  |
| 3.4.8.1. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 5 | 0,16 |
| 3.4.8.2. | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.4.8.3. | Поверка (настройка) тепловычислителя. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 5 | 1,05 |
| 3.4.8.4. | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 7 | 0,1 |
| 3.4.8.5. | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 7 | 1,2 |
| 3.5. | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,16 |
| 3.5.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,1 |
| 3.5.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,3 |
| 3.5.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 3 | 0,86 |
| 3.5.6. | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 фильтр |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.5.7. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 4 | 0,2 |
| 3.5.8. | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 0,72 |
| 3.5.9. | Выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков) |  |  |  |  |
| 3.5.9.1. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. |  | 5 | 0,16 |
| 3.5.9.2. | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 4 | 1 |
| 3.5.9.3. | Поверка (настройка) тепловычислителя. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 5 | 1,05 |
| 3.5.9.4. | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию). |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 7 | 0,1 |
| 3.5.9.5. | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 узел учета |  |  |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. |  | 7 | 1,2 |
| 3.6. | Ремонт коллективных приборов учета Учтены в разделе 2 «Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства» сборника «Дополнительные работы». |  |  |  |  |

3.4.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 9

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Разряд работ | Нормативы ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И УСТРАНЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМАХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения Состав работ: Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 24,5 | 31,8 | 29,6 | 28,2 | 30,5 | 38,5 | 34,8 | 22,6 | 20,8 | 21,4 | 20,2 | 19,1 | 18,9 |
| 1.2. | Прочистка канализационного лежака Состав работ: Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. | 2 | 19,86 | 4,18 | 1,53 | 0,98 | 0,57 | 0,54 | 0,63 | 0,40 | 0,24 | 0,20 | 0,38 | 0,42 | 0,41 |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. | 3 | 19,86 | 4,18 | 1,53 | 0,98 | 0,57 | 0,54 | 0,63 | 0,40 | 0,24 | 0,20 | 0,38 | 0,42 | 0,41 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резина листовая рулонная | кг |  | 2,15 | 0,45 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
|  | Болты с шайбами и гайками | кг |  | 8,37 | 1,76 | 0,64 | 0,41 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
| 1.3. | Проверка исправности канализационных вытяжек Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов: Снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 1.4. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах Состав работ: Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств Состав работ: Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок. |
| 1.5.1. | Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. | 4 | 0,72 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 0,50 | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,33 | 0,31 |
| 1.5.2. | Осмотр силовых установок |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. | 4 | 4,02 | 1,67 | 1,05 | 0,74 | 0,63 | 0,59 | 0,40 | 0,30 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
| 1.5.3. | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. Состав работ: Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. | 3 | 3,06 | 3,98 | 3,70 | 3,53 | 3,81 | 4,82 | 4,35 | 2,83 | 2,60 | 2,68 | 2,53 | 2,39 | 2,37 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная | кг |  | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
|  | Лента киперная | кг |  | 3,06 | 3,98 | 3,70 | 3,53 | 3,81 | 4,82 | 4,35 | 2,83 | 2,60 | 2,68 | 2,53 | 2,39 | 2,37 |
| 1.5.4. | Проверка заземления оболочки электрокабеля Состав работ: Проверка заземления оболочки электрокабеля. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. | 3 | 1,22 | 1,59 | 1,48 | 1,41 | 1,52 | 1,93 | 1,74 | 1,13 | 1,04 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,95 |
| 1.5.5. | Замеры сопротивления изоляции проводов Состав работ: Обесточивание электросети. Замер величины волнового сопротивления цепи фаза-нуль и замеры величины сопротивления заземляющего контура с применением мегомметра. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. | 4 | 7,4 | 7,2 | 6,4 | 6,1 | 6,5 | 8,2 | 7,4 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
| 1.6. | Осмотр системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления Состав работ: Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6.2. | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях Состав работ: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 4,07 | 2,18 | 1,48 | 1,11 | 0,89 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | 0,36 |
| 2. | РЕГУЛИРОВКА И НАЛАДКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Состав работ: Регулировка внутренней отопительно-вентиляционной системы: подготовительные работы. Основные работы, внедрение мероприятий, составление технического отчета. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 35,78 | 7,54 | 2,75 | 1,78 | 1,04 | 0,98 | 1,14 | 0,72 | 0,44 | 0,35 | 0,69 | 0,76 | 0,64 |
| 3. | ПРОВЕРКА И РЕМОНТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА |
| 3.1. | Обслуживание узлов учета холодной воды диаметром 25-40 мм Состав работ: Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком. Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 3 | 29,70 | 6,26 | 2,28 | 1,47 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 0,60 | 0,37 | 0,29 | 0,57 | 0,63 | 0,53 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 4 | 53,67 | 11,31 | 4,13 | 2,66 | 1,55 | 1,47 | 1,71 | 1,08 | 0,66 | 0,53 | 1,04 | 1,14 | 0,96 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 5 | 1,79 | 0,38 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. | 3 | 0,27 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 4 | 0,64 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.2. | Обслуживание узлов учета холодной воды диаметром 50-250 мм Состав работ аналогичен п. 3.1. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 3 | 41,50 | 8,75 | 3,19 | 2,06 | 1,20 | 1,14 | 1,32 | 0,83 | 0,51 | 0,41 | 0,80 | 0,88 | 0,75 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 4 | 60,11 | 12,67 | 4,62 | 2,98 | 1,74 | 1,65 | 1,91 | 1,21 | 0,74 | 0,59 | 1,16 | 1,28 | 1,08 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 5 | 2,86 | 0,60 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. | 3 | 0,27 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 4 | 0,64 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.3. | Обслуживание узлов учета горячей воды тепловой энергии диаметром 25-40 мм Состав работ: Состав работ аналогичен п. 3.1. а также выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 3 | 29,70 | 6,26 | 2,28 | 1,47 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 0,60 | 0,37 | 0,29 | 0,57 | 0,63 | 0,53 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 4 | 53,67 | 11,31 | 4,13 | 2,66 | 1,55 | 1,47 | 1,71 | 1,08 | 0,66 | 0,53 | 1,04 | 1,14 | 0,96 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 5 | 1,79 | 0,38 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. | 3 | 0,27 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 4 | 9,59 | 2,02 | 0,74 | 0,48 | 0,28 | 0,26 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,20 | 0,17 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 5 | 9,39 | 1,98 | 0,72 | 0,47 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,20 | 0,17 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 7 | 139,53 | 29,42 | 10,73 | 6,92 | 4,04 | 3,82 | 4,45 | 2,80 | 1,73 | 1,38 | 2,69 | 2,96 | 2,51 |
| 3.4. | Обслуживание узлов учета горячей воды тепловой энергии диаметром 50-250 мм Состав работ: Состав работ аналогичен п. 3.1. а также выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков). |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 3 | 41,50 | 8,75 | 3,19 | 2,06 | 1,20 | 1,14 | 1,32 | 0,83 | 0,51 | 0,41 | 0,80 | 0,88 | 0,75 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 4 | 60,11 | 12,67 | 4,62 | 2,98 | 1,74 | 1,65 | 1,91 | 1,21 | 0,74 | 0,59 | 1,16 | 1,28 | 1,08 |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-час. | 5 | 2,86 | 0,60 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | Контролер водопроводного хозяйства | чел.-час. | 3 | 0,27 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 4 | 9,59 | 2,02 | 0,74 | 0,48 | 0,28 | 0,26 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,20 | 0,17 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 5 | 9,39 | 1,98 | 0,72 | 0,47 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,20 | 0,17 |
|  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | чел.-час. | 7 | 139,53 | 29,42 | 10,73 | 6,92 | 4,04 | 3,82 | 4,45 | 2,80 | 1,73 | 1,38 | 2,69 | 2,96 | 2,51 |

3.5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Работы по укреплению водосточных труб, колен и воронок учтены в р. 5.2. сборника «Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Часть 1. Обязательные работы».

3.6. Устранение аварии и выполнение заявок населения

Работы по устранению аварии на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения, а также по выполнению заявок населения по устранению неисправности осветительного оборудования помещений общего пользования, неисправности электрической проводки оборудования, учтены в р. 6.5. части 1 сборника «Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

Работы по устранению нарушения водоотвода, замене разбитого стекла учтены соответственно в р. 5.2 и 5.5. части 1 сборника «Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

Работы по устранению протечек кровли учтены в р. 3.8. раздела 1 части 2 сборника «Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

Работы по устранению неисправности лифтов учтены в р. 3.8. раздела 2 части 2 сборника «Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

3.7. Ремонт и установка объектов внешнего благоустройства

3.7.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА |
| 1.1. | Текущий ремонт ограждений газона Состав работ: Вырезка сломанных элементов. Установление новых элементов. Исправление опор. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 2 | 0,33 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,5 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные) | пог.м |  |  | 1,0 |
| 1.2. | Покраска ограждений газона Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,04 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,01 |
| 1.3. | Ремонт газонов Состав работ: Штыковка почвы на поврежденных участках, внесение удобрений, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Засев газона вручную с заделкой семян граблями. Полив газона. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 м2 |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Минеральные удобрения | гр |  |  | 50,0 |
|  | Семена | гр |  |  | 20,0 |
| 1.4. | Ремонт цветников Состав работ: Штыковка почвы на поврежденных участках, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Посадка цветов. Установка колышков из досок. Мульчирование перегноем. Полив посадок. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 м2 |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 0,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Цветы | шт. |  |  | 16,8 |
|  | Перегной | л |  |  | 20,0 |
|  | Шпагат | кг |  |  | 0,01 |
| 1.5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов Состав работ: Разломка и обрубка краев асфальтобетон, очистка основания и смазка битумом краев обрубленных мест. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. Укатка катком. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 м2 |  |  |
|  | Дорожный рабочий | чел.-час. |  | 3 | 1,0 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Асфальтобетонная смесь | кг |  |  | 119,0 |
|  | Битумы | кг |  |  | 0,7 |
| 1.6. | Ремонт тротуаров Состав работ: Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением. Посыпка отремонтированных мест песком. Затирка трамбовкой. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1м2 |  |  |
|  | Дорожный рабочий | чел.-час. |  | 3 | 1,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Асфальт литой | л |  |  | 59,0 |
|  | Песок | л |  |  | 5,0 |
|  | Щебень | л |  |  | 63,0 |
| 1.7. | Ремонт бордюров Состав работ: Разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта. Рыхление и разломка материалов основания борта. Выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания. Засыпка пазух с трамбованием. Заливка швов раствором. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Дорожный рабочий | чел.-час. |  | 3 | 0,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Раствор цементный | л |  |  | 1,0 |
| 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА |
| 2.1. | Устройство газона Состав работ: Вспашка почвы, внесение удобрений, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Засев газона вручную с заделкой семян граблями. Полив газона. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 21,35 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Минеральные удобрения | кг |  |  | 50,0 |
|  | Семена | кг |  |  | 2,0 |
| 2.2. | Устройство цветников Состав работ: Вспашка почвы, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Посадка цветов. Установка колышков из досок. Мульчирование перегноем. Полив посадок. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 24,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Цветы | шт. |  |  | 1680,0 |
|  | Перегной | м3 |  |  | 2,0 |
|  | Шпагат | кг |  |  | 0,5 |
| 2.3. | Установка скамьи без спинки с металлическими опорами Состав работ: Установка металлических элементов, крепление к ним досок. Острожка деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,56 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 3,29 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,30 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,03 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,04 |
|  | Скамейка с комплектом креплений | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.4. | Установка скамьи без спинки с бетонными опорами Состав работ: Установка бетонных элементов, крепление к ним досок. Острожка деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,29 |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 3 | 0,06 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 3,50 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,22 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,01 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,03 |
|  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная | кг |  |  | 0,67 |
|  | Скамейка с комплектом креплений | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.5. | Установка скамьи чугунной со спинкой Состав работ: Установка чугунных элементов, крепление к ним досок. Острожка деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 скамья |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,21 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 4,29 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,60 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,07 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,07 |
|  | Скамейка с комплектом креплений | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.6. | Установка качели-маятника Состав работ: Земляные работы, установка железных опор, подвес качелей на креплениях. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 качели |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,32 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 24,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,4 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,09 |
|  | Качели с крепежами | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.7. | Установка качели-балансира Состав работ: Земляные работы, установка железных опор, навес балансира качелей. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 качели |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,32 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 24,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,4 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,09 |
|  | Качели с крепежами | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.8. | Устройство песочницы Состав работ: Земляные работы, установка каркаса, крепление досок. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска. Засыпка песка. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 песочница |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,60 |
|  | Плотник | чел.-час. |  | 3 | 8,23 |
|  | Дворник | чел.-час. |  | 1 | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,5 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,03 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,07 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | м3 |  |  | 0,2 |
|  | Гвозди | кг |  |  | 0,75 |
|  | Песок | м3 |  |  | 1,2 |
| 2.9. | Установка лианы 3-х секционной Состав работ: Земляные работы, установка лианы, укрепление. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 лиана |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,48 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 24,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,39 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,1 |
|  | Лиана 3-х секционная | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.10. | Установка лестницы Состав работ: Земляные работы, установка лестницы. укрепление. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 лестница |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,39 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 22,49 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,36 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,09 |
|  | Лестница | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.11. | Установка турника Состав работ: Земляные работы, установка турника, укрепление. Окраска. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 турник |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,64 |
|  | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | чел.-час. |  | 3 | 2,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,17 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,04 |
|  | Турник | ед. |  |  | 1,0 |
| 2.12. | Установка металлических ограждений спортивных площадок Состав работ: Установка и скрепление элементов электросваркой. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 1,30 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 3 | 1,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,24 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,07 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,03 |
|  | Металлические секции | пог. м. |  |  | 1,0 |
| 2.13. | Установка деревянных ограждений спортивных площадок Состав работ: Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 пог.м. |  |  |
|  | Маляр | чел.-час. |  | 2 | 0,22 |
|  | Плотник | чел.-час. |  | 3 | 1,30 |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. |  | 3 | 1,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  |  | 0,17 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  |  | 0,01 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  |  | 0,03 |
|  | Доски обрезные, 25 мм | пог.м. |  |  | 6,0 |
|  | Брусья хвойных пород | пог.м. |  |  | 1,5 |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  |  | 0,03 |
|  | Гвозди | кг |  |  | 0,12 |
| 2.14. | Посадка кустарника Состав работ: Выкапывание лунки, удобрение, установка саженца в яму. Установка кольев и подвязка саженца к кольям и полив. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 кустарник |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 1,02 |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 4 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Кустарники с комом земли | шт. |  |  | 1,0 |
|  | Колья | шт. |  |  | 1,0 |
|  | Мешковина | м2 |  |  | 0,05 |
|  | Шпагат | кг |  |  | 0,05 |
| 2.15. | Посадка дерева Состав работ: Выкапывание лунки, удобрение, установка саженца в яму. Установка кольев и подвязка саженца к кольям и полив. |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 кустарник |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 3 | 1,21 |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. |  | 4 | 0,35 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
|  | Деревья-саженцы | шт. |  |  | 1,0 |
|  | Колья | шт. |  |  | 1,0 |
|  | Мешковина | м2 |  |  | 0,03 |
|  | Шпагат | кг |  |  | 0,01 |

3.7.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 11

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Разряд | Нормативы ресурсов на 1000 м общей площади жилых помещений в зависимости от этажности многоквартирных домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 этажа | 3-5 этажей | 6-9 этажей | 10-16 этажей | свыше 16 этажей |
| 1. | РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА |
| 1.1. | Текущий ремонт ограждений газона Состав работ: Окраска ограждения и ремонт поврежденных участков. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрогазосварщик | чел.-час. | 2 | 7,08 | 4,15 | 3,46 | 2,12 | 1,42 |
|  | Маляр | чел.-час. | 2 | 50,63 | 29,70 | 24,75 | 15,19 | 10,13 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроды, 4-6 мм | кг |  | 10,7 | 6,3 | 5,2 | 3,2 | 2,1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные) | пог.м. |  | 21,5 | 12,6 | 10,5 | 6,4 | 4,3 |
|  | Краска масляная для наружных работ | кг |  | 9,3 | 5,4 | 4,5 | 2,8 | 1,9 |
|  | Олифа для окраски натуральная | кг |  | 2,9 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
| 1.2. | Ремонт газонов Состав работ: Штыковка почвы на поврежденных участках, внесение удобрений, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Засев газона вручную с заделкой семян граблями. Полив газона. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. | 3 | 15,24 | 8,94 | 7,45 | 4,57 | 3,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минеральные удобрения | гр. |  | 3575,42 | 2097,58 | 1747,84 | 1072,63 | 715,08 |
|  | Семена | кг |  | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| 1.3. | Ремонт цветников Состав работ: Штыковка почвы на поврежденных участках, внесение удобрений, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Засев газона вручную с заделкой семян граблями. Полив газона. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий зеленого хозяйства | чел.-час. | 3 | 6,88 | 4,03 | 3,36 | 2,06 | 1,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цветы | шт. |  | 481 | 282 | 235 | 144 | 96 |
|  | Перегной | mj |  | 0,57 | 0,34 | 0,28 | 0,17 | 0,11 |
|  | Шпагат | кг |  | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| 1.4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов Состав работ: Разломка и обрубка краев асфальтобетона, очистка основания и смазка битумом краев обрубленных мест. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. Укатка катком. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожный рабочий | чел.-час. | 3 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтобетонная смесь | кг |  | 4,32 | 2,53 | 2,11 | 1,30 | 0,86 |
|  | Битумы | кг |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5. | Ремонт тротуаров Состав работ: Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением. Посыпка отремонтированных мест песком. Затирка трамбовкой. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожный рабочий | чел.-час. | 3 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальт литой | л |  | 2,14 | 1,26 | 1,05 | 0,64 | 0,43 |
|  | Песок | л |  | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
|  | Щебень | л |  | 2,29 | 1,34 | 1,12 | 0,69 | 0,46 |
| 1.6. | Ремонт бордюров Состав работ: Разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта. Рыхление и разломка материалов основания борта. Выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания. Засыпка пазух с трамбованием. Заливка швов раствором. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожный рабочий | чел.-час. |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |

3.8. Прочие работы

3.8.1. Нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Измеритель | Разряд работ | Норма времени/норма расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДЕРАТИЗАЦИЯ ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ Состав работ: Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов мусоропроводов) с применением отравленных приманок. |
| 1.1. | Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина |  |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обрабатываемых помещений |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. |  | 3 | 1,45 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Гельцин | кг |  |  | 0,04 |
|  | Масло растительное | кг |  |  | 0,01 |
|  | Круппа | кг |  |  | 0,37 |
|  | Клей ALT | кг |  |  | 0,10 |
| 1.2. | Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обрабатываемых помещений |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. |  | 3 | 1,45 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Зоокумарин | кг |  |  | 0,06 |
|  | Масло подсолнечное | кг |  |  | 0,01 |
|  | Клей ALT | кг |  |  | 0,10 |
| 1.3. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обрабатываемых помещений |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. |  | 3 | 1,45 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Готовая приманка | кг |  |  | 0,42 |
|  | Клей ALT | кг |  |  | 0,10 |
| 2. | ДЕЗИНСЕКЦИЯ ПОДВАЛОВ Состав работ: Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых. |
|  | Трудовые ресурсы |  | 100 м2 обрабатываемых помещений |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. |  | 3 | 3,99 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  | Готовая смесь для уничтожения насекомых | кг |  |  | 1,81 |
| 3. | ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ РАДИОВЕЩАНИЯ Состав работ: Проверка состояния сети, наладка и регулирование, произведение мелкого ремонта. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
|  | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | чел.-час. | 10 км кабеля | 3 | 0,22 |
|  | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | чел.-час. | 1000 радиоточек | 3 | 0,14 |
| 4. | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА Состав работ: Проверка состояния антенного кабеля, наладка и регулирование, произведение мелкого ремонта, укрепление антенны. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. | 1000 м2 | 3 | 0,5 |

3.8.2. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Разряд работ | Нормативы ресурсов на 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этажность зданий |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | ДЕРАТИЗАЦИЯ ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ Состав работ: Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов мусоропроводов) с применением отравленных приманок. |
| 1.1. | Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. | 3 | 2,95 | 1,58 | 1,08 | 0,80 | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,26 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гельцин | кг |  | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Масло растительное | кг |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Круппа | кг |  | 0,75 | 0,40 | 0,27 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
|  | Клей ALT | кг |  | 0,20 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.2. | Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. | 3 | 2,95 | 1,58 | 1,08 | 0,80 | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,26 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоокумарин | кг |  | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Масло подсолнечное | кг |  | 0,020 | 0,011 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Клей ALT | кг |  | 0,20 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.3. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. | 3 | 2,95 | 1,58 | 1,08 | 0,80 | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,26 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовая приманка | кг |  | 0,86 | 0,46 | 0,31 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
|  | Клей ALT | кг |  | 0,20 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2. | ДЕЗИНСЕКЦИЯ ПОДВАЛОВ Состав работ: Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дезинфектор | чел.-час. | 3 | 8,12 | 4,36 | 2,96 | 2,21 | 1,78 | 1,50 | 1,29 | 1,09 | 1,01 | 0,89 | 0,81 | 0,82 | 0,71 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовая смесь для уничтожения насекомых | кг |  | 3,69 | 1,98 | 1,34 | 1,00 | 0,81 | 0,68 | 0,59 | 0,49 | 0,46 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,32 |
| 3. | ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ РАДИОВЕЩАНИЯ Состав работ: проверка состояния сети, наладка и регулирование, произведение мелкого ремонта. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | чел.-час. | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА Состав работ: проверка состояния антенного кабеля, наладка и регулирование, произведение мелкого ремонта, укрепление антенны. |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | чел.-час. | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение 1

Периодичность выполнения работ

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка |  |
| 1.1. | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования, лифтах и в местах перед мусороприемными камерами в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода | 1 раз в неделю |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей, полов в кабинах лифта с периодической сменой воды или моющего раствора. | 1 раз в неделю |
| 2. | Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |
| 2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 раз в неделю |
| 2.2. | Влажное подметание пола мусороприемных камер | 1 раз в неделю |
| 2.3. | Уборка мусороприемных камер | 1 раз в месяц |
| 3. | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 4. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц |
| 5. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер |  |
| 5.1. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 5.2. | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 5.3. | Мытье и протирка стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 6. | Уборка чердачного и подвального в год помещений |  |
| 6.1. | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения. | 2 раза в год |
| 6.2. | Транспортировка мусора в установленное место | 2 раза в год |
| 7. | Подготовка зданий к праздникам в год |  |
| 7.1. | Установка флажков во флагштоки | во время праздников |
| 7.3. | Протирка номерных фонарей | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 7.4. | Протирка номерных указателей | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 8. | Очистка и помывка фасадов зданий |  |
| 8.1. | Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата | 1 раз в 5 лет |
| 8.2. | Мытье фасадов, облицованных кафельной плиткой | 1 раз в 2 года (первый этаж) |
| 8.3. | Промывка фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками, водой | 1 раз в 3 года |
| 9. | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами |  |
| 9.1. | Известковое окрашивание оштукатуренных фасадов | 1 раз в 3 года |
| 9.2. | Казеиновое окрашивание фасадов | 1 раз в 6 лет |
| 9.3. | Окрашивание кирпичных фасадов водными составами | 1 раз в 3 года |
| 9.4. | Окрашивание деревянных фасадов известковыми составами | 1 раз в 3 года |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в год |
| 2. | Полив тротуаров | 1 раз в год |
| 3. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в год |
| 4. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в год |
| 5. | Ликвидация наледи | 1 раз в год |
| 6. | Уборка мусора с газонов | 1 раз в год |
| 7. | Очистка урн от мусора | 1 раз в год |
| 8. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в год |
| 9. | Полив газонов | 1 раз в год |
| 10. | Стрижка газонов | 1 раз в год |
| 11. | Подрезка деревьев и кустов | 1 раз в год |
| 11.1. | Формовочная обрезка деревьев и кустарников | 1 раз в год |
| 11.2. | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 раз в год |
| 11.3. | Обрезка под естественный вид крон деревьев и кустарников | 1 раз в год |
| 11.4. | Стрижка живой изгороди | 1 раз в год |
| 12. | Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  |
| 12.1. | Уборка детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 12.2. | Окраска объектов детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 раз в год |
| 12.3. | Заполнение песочницы песком | 1 раз в год |
| III. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств |  |
| 1.1. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 раза в год |
| 1.2. | Прочистка канализационного лежака | 2 раза в год |
| 1.3. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 1.4. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
| 1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств | 1 раз в год |
| 1.5.1. | Осмотр электросети, арматура, электрооборудование в квартирах | 1 раз в год |
| 1.5.2. | Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках | 1 раз в год |
| 1.5.3. | Осмотр силовых установок | 1 раз в год |
| 1.5.4. | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. | 1 раз в год |
| 1.5.5. | Проверка заземления ванн | 1 раз в год |
| 1.5.6. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
| 1.5.7. | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 1.6. | Осмотр системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.6.1. | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.6.2. | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |
| 2. | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год |
| 3. | Проверка коллективных приборов учета |  |
| 3.1. | Обслуживание узлов учета холодной воды |  |
| 3.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
| 3.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
| 3.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | каждый сотый |
| 3.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 4 раза в год |
| 3.5. | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | 4 раза в год |
| 3.6. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | 4 раза в год |
| 3.7. | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. | каждый сотый |
| 3.8. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). | 2 раза в год |
| 3.9. | Выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков): |  |
| 3.9.1. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). | 2 раза в год |
| 3.9.2. | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины. | 1 раз в год |
| 3.9.3. | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в год |
| 3.9.4. | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию). | 1 раз в месяц |
| 3.9.5. | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
| IV. | Прочие |  |
| 1. | Дератизация чердаков и подвалов | 1 раз в год |
| 2. | Дезинсекция подвалов | 1 раз в год |
| 3. | Осмотр сетей радиовещания и антенного хозяйства | 1 раз в год |

Примечание:

В основу периодичности выполнения работ положены следующие документы:

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (Р);

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.

Приложение 2

Средний срок эксплуатации объектов внешнего благоустройства

| № п/п | Наименование объекта благоустройства | Средний срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лавочки | 15 |
| 2 | Качели-балансиры и качели маятники | 15 |
| 3 | Песочница | 15 |
| 4 | Лестница и лиана 3-х секционная | 15 |
| 5 | Турник | 15 |
| 6 | Хоккейные и футбольные ворота | 15 |
| 7 | Ограждения спортивных площадок | 15 |
| 8 | Ограждения газона | 10 |
| 9 | Покрытия проездов и тротуаров, бордюры | 15 |

Приложение 3

Значения зимних надбавок к показателям расхода топлива в регионах России по климатическим районам

| № п/п | Регионы России (по Федеральным округам) | Количество месяцев действия надбавок в зимний период | Предельная величина надбавок в зимний период эксплуатации (%), не более |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Центральный |
| 1. | Москва | 5,0 | 10 |
| 2. | Белгородская область | 4,0 | 7 |
| 3. | Брянская область | 5,0 | 10 |
| 4. | Владимирская область | 5,0 | 10 |
| 5. | Воронежская область | 5,0 | 10 |
| 6. | Ивановская область | 5,0 | 10 |
| 7. | Калужская область | 5,0 | 10 |
| 8. | Костромская область | 5,0 | 10 |
| 9. | Курская область | 5,0 | 10 |
| 10. | Липецкая область | 5,0 | 10 |
| 11. | Московская область | 5,0 | 10 |
| 12. | Орловская область | 5,0 | 10 |
| 13. | Рязанская область | 5,0 | 10 |
| 14. | Смоленская область | 5,0 | 10 |
| 15. | Тамбовская область | 5,0 | 10 |
| 16. | Тверская область | 5,0 | 10 |
| 17. | Тульская область | 5,0 | 10 |
| 18. | Ярославская область | 5,0 | 10 |
| II. | Северо-Западный |
| 1. | Санкт-Петербург | 5,0 | 10 |
| 2. | Республика Карелия | 5,5 | 12 |
| 3. | Республика Коми | 6,0 | 15 |
| 4. | Архангельская область (без Ненецкого ФО) | 6,0 | 15 |
| 5. | Вологодская область | 5,0 | 10 |
| 6. | Калининградская область | 4,0 | 7 |
| 7. | Ленинградская область | 5,0 | 10 |
| 8. | Мурманская область | 6,0 | 15 |
| 9. | Новгородская область | 5,0 | 10 |
| 10. | Псковская область | 5,0 | 10 |
| 11. | Ненецкий авт. округ | 6,0 | 18 |
| III. | Северо-Кавказский |
| 1. | Республика Адыгея | 3,0 | 5 |
| 2. | Республика Дагестан | 3,0 | 5 |
| 3. | Республика Ингушетия | 3,0 | 5 |
| 4. | Чеченская Республика | 3,0 | 5 |
| 5. | Кабардино-Балкарская Республика | 3,0 | 5 |
| 6. | Республика Калмыкия | 5,0 | 10 |
| 7. | Карачаево-Черкесская Республика | 3,0 | 5 |
| 8. | Республика Северная Осетия - Алания | 3,0 | 5 |
| 9. | Краснодарский край | 3,0 | 5 |
| 10. | Ставропольский край | 3,0 | 5 |
| 11. | Астраханская область | 5,0 | 10 |
| 12. | Волгоградская область | 5,0 | 10 |
| 13. | Ростовская область | 4,0 | 7 |
| IV. | Приволжский |
| 1. | Республика Башкортостан | 5,5 | 12 |
| 2. | Республика Марий Эл | 5,0 | 10 |
| 3. | Республика Мордовия | 5,0 | 10 |
| 4. | Республика Татарстан | 5,0 | 10 |
| 5. | Удмуртская Республика | 5,0 | 10 |
| 6. | Чувашская Республика | 5,0 | 10 |
| 7. | Кировская область | 5,5 | 10 |
| 8. | Нижегородская область | 5,0 | 10 |
| 9. | Оренбургская область | 6,0 | 15 |
| 10. | Пензенская область | 5,0 | 10 |
| 11. | Пермская область (без Коми-Пермяцкого АО) | 5,5 | 10 |
| 12. | Самарская область | 5,0 | 10 |
| 13. | Саратовская область | 5,0 | 10 |
| 14. | Ульяновская область | 5,0 | 10 |
| 15. | Коми-Пермяцкий автономный округ | 6,0 | 18 |
| V. | Уральский |
| 1. | Курганская область | 5,5 | 10 |
| 2. | Свердловская область | 5,5 | 10 |
| 3. | Тюменская область (без Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого АО) | 5,5 | 10 |
| 4. | Челябинская область | 5,5 | 10 |
| 5. | Ханты-Мансийский автономный округ | 6,5 | 18 |
| 6. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,5 | 10 |
| VI. | Сибирский |
| 1. | Республика Алтай | 5,5 | 15 |
| 2. | Республика Бурятия | 6,0 | 18 |
| 3. | Республика Тува | 6,0 | 18 |
| 4. | Республика Хакасия | 6,0 | 18 |
| 5. | Алтайский край | 5,5 | 15 |
| 6. | Красноярский край (без Таймырского и Эвенкийского АО) | 5,5 | 15 |
| 7. | Иркутская область (без Усть-Ордынского Бурятского АО) | 6,0 | 18 |
| 8. | Кемеровская область | 6,0 | 15 |
| 9. | Новосибирская область | 5,5 | 12 |
| 10. | Омская область | 5,5 | 12 |
| 11. | Томская область | 5,5 | 12 |
| 12. | Читинская область (без Агинскоского Бурятского АО) | 6,0 | 18 |
| 13. | Таймырский автономный | 7,0 | 18 |
| 14. | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 6,0 | 18 |
| 15. | Эвенкийский автономный округ | 7,0 | 18 |
| 16. | Агинский Бурятский автономный округ | 6,0 | 18 |
| VII. | Дальневосточный |
| 1. | Республика Саха-Якутия (без Чукотского АО) | 7,0 | 20 |
| 2. | Приморский край | 5,5 | 12 |
| 3. | Хабаровский край | 5,5 | 12 |
| 4. | Амурская область | 6,0 | 15 |
| 5. | Камчатская область (без Корякского АО) | 6,0 | 15 |
| 6. | Магаданская область | 6,5 | 18 |
| 7. | Сахалинская область - юг | 5,0 | 12 |
| 8. | Сахалинская область север (выше 50° сев. широты) | 6,0 | 15 |
| 9. | Корякский автономный округ | 6,0 | 15 |
| 10. | Еврейская автономная область | 5,5 | 12 |
| 11. | Чукотский автономный округ | 6,5 | 20 |
| 12. | Острова Северного Ледовитого океана и морей | 7,0 | 20 |