# Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда
Часть 1 "Нормы расхода материальных ресурсов и обеспеченности уборочным инвентарем на санитарное содержание домовладений"
(утв. приказом Госстроя РФ от 22 августа 2000 г. N 191)

См. также часть 2 "Нормы расхода материальных ресурсов на обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем" и часть 3 "Нормы расхода материальных ресурсов на ремонт конструктивных элементов жилых зданий" настоящих рекомендаций

# 1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов и нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по санитарному содержанию домовладений (уборку территорий домовладений, обслуживание мусоропроводов, уборку лестничных клеток), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах и уборочном инвентаре, на основании которой в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости, и соответственно, в экономически обоснованном тарифе на содержание и ремонт жилищного фонда.

Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов и уборочного инвентаря, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

См. Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. N 303

1.3. Нормы расхода материальных ресурсов и обеспеченности уборочным инвентарем носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов).

1.4. В основу разработки сборника положены действующие нормативно-технические документы, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 26.12.97 г. N 17-139, "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (Р)", утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 г. N 312.

Показатели расхода материалов в нормах определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.

1.5. Сборник составлен по аналогии с перечнем и составом работ, предусмотренных в "Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда", разработанных ЦНИС и утвержденных приказом Госстроя России от 9.12.99 г. N 139.

1.6. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу работы при определенных организационно-технических условиях.

1.7. Нормы обеспеченности уборочным инвентарем установлены на одного исполнителя по каждой профессии с учетом состава и периодичности выполняемых работ, установленных в сборнике. Если установлена другая периодичность, то нормы обеспеченности уборочным инвентарем необходимо корректировать с учетом местных особенностей.

1.8. Нормы расхода материальных ресурсов и уборочного инвентаря приведены в натуральных измерителях.

1.9. В нормах расхода материальных ресурсов учтены минимальные нормы отходов по материалам в процессе производства работ.

1.10. Нормы расхода материальных ресурсов определяют максимально допустимый расход материалов на работы по санитарному содержанию домовладений. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией работ. В нормы не включены устранимые отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.

1.12. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (периодичности и технологий, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.

# 2. Уборка территорий домовладений

# 2.1. Техническая часть

2.1.1. Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную или тротуароуборочными, подметально-уборочными и поливо-моечными машинами. Места, недоступные для машин, убираются вручную до начала работы этих машин.

2.1.2. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.

2.1.3. Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливо-моечных машин.

2.1.4. Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований. Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

2.1.5. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега - плугом и щеткой. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в валы или кучи, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей, или вывозить автотранспортом. Погрузка снега на автотранспорт производится с помощью снегопогрузчиков или вручную. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального движения троллейбусов и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м.

2.1.6. Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную.

2.1.7. Для удаления отдельных образований льда толщиной до 2 см производится предварительная обработка этих образований хлоридами.

2.1.8. При гололеде производится посыпка территорий песком с помощью машин (с пескоразбрасывающим устройством) или вручную. Для посыпки применяется крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений. Песок предварительно просеивается через сито с отверстиями диаметром 5 мм.

2.1.9. Механизированная уборка территории производится по маршрутным картам, содержащим план тротуаров и дворов с находящимися на них зелеными насаждениями, столбами и мачтами электроосвещения и различного рода препятствиями.

На маршрутных картах устанавливается наиболее рациональное направление движения машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, схема перемещения снега и смета, сочетание участков механизированной и ручной уборки, расстояние нулевых (от места стоянки до места работы) и холостых пробегов (переезды на другие места работы).

2.1.10. Периодичность выполняемых работ приведена в приложении 1.

# 2.2. Нормативная часть

# 2.2.1. Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при зимней ручной уборке территорий домовладений

Перечень работ:

Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами;

Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки;

Подготовка смеси песка с хлоридами;

Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами;

Сдвигание свежевыпавшего снега;

Очистка территории от уплотненного снега;

Очистка территории от наледи без предварительной обработки хлоридами;

Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев;

Перекидывание снега и скола;

Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш;

Погрузка снега и скола;

Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке;

Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки;

Очистка контейнерной площадки в холодный период.

Таблица 1

┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐

│ N │   Наименование уборочного инвентаря │  Ед.измер.  │     Норма     │

│п/п│                                     │             │обеспеченности │

│   │                                     │             │   на одного   │

│   │                                     │             │   дворника    │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│1. │Движок                               │   шт./год   │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│2. │Емкость для смеси песка              │  шт./5 лет  │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│3. │Лом                                  │  шт./5 лет  │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│4. │Лопата штыковая                      │ шт./2 года  │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│5. │Лопата совковая                      │ шт./2 года  │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│6. │Метла березовая                      │   шт./год   │      70       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│7. │Пескопосыпочный механизм             │   шт./год   │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│8. │Сито строительное                    │ шт./2 года  │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│9. │Скребок                              │   шт./год   │       1       │

├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.│Тележка                              │ шт./2 года  │       1       │

└───┴─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘

# 2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов при зимней ручной уборке территорий домовладений

2.2.2.1. Посыпка территории

Таблица 2

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │  на 1000 м2  │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Песок или песок с хлоридами (хлорированная│     м3      │      2,0     │

│соль из расчета 3 - 5% от массы песка)    │             │              │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.2.2. Очистка территории от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

Таблица 3

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │  на 1000 м2  │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Песок или песок с хлоридами (хлорированная│     м3      │      3,0     │

│соль из расчета 3 - 5% от массы песка)    │             │              │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

# 2.2.3. Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при летней ручной уборке территорий домовладений

Перечень работ:

Уборка отмосток;

Уборка приямков;

Подметание территории;

Уборка газонов;

Погрузка мусора на автотранспорт вручную;

Уборка контейнерных площадок;

Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке;

Очистка урн от мусора;

Подметание ступеней и площадок;

Мытье ступеней и площадок.

Таблица 4

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│ N │   Наименование уборочного инвентаря  │  Ед.измер.  │     Норма    │

│п/п│                                      │             │обеспеченности│

│   │                                      │             │   на одного  │

│   │                                      │             │   дворника   │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│1. │Ведро                                 │ шт./3 года  │       1      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│2. │Грабли                                │ шт./3 года  │       1      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│3. │Лопата совковая                       │   шт./год   │       1      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│4. │Метла березовая                       │   шт./год   │      53      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┴──────────────┤

│5. │Метла с синтетическим ворсом          │  количество определяется в │

│   │                                      │ соответствии с сертификатом│

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┬──────────────┤

│6. │Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л    │   шт./год   │      365     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│7. │Тележка                               │ шт./2 года  │       1      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│8. │Шланг поливочный (25 п.м.)            │     шт.     │       1      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│9. │Щетка                                 │   шт./год   │       4      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│10.│Швабра                                │   шт./год   │       1      │

│   │                                      │             │              │

└───┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

# 2.2.4. Нормы расхода материальных ресурсов при летней ручной уборке территорий домовладений

2.2.4.1. Поливка газонов из шланга

Таблица 5

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │  на 1000 м2  │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Вода                                      │     м3      │      23      │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.4.2. Мойка территории

Таблица 6

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │  на 1000 м2  │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Вода                                      │     м3      │      50      │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.4.3. Поливка территории из шланга

Таблица 7

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │  на 1000 м2  │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Вода                                      │     м3      │      30      │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.4.4. Промывка урн

Таблица 8

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │  на 100 урн  │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Вода                                      │     м3      │       5      │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.4.5. Промывка номерных фонарей

Таблица 9

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│ N │        Наименование материала        │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│п/п│                                      │             │  на 100 шт.  │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│1. │Вода                                  │     м3      │      0,5     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│2. │Мешковина                             │     кг      │      0,2     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│3. │Моющее средство                       │     кг      │      0,1     │

└───┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.4.6. Протирка указателей

Таблица 10

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│ N │        Наименование материала        │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│п/п│                                      │             │  на 100 шт.  │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│1. │Вода                                  │     м3      │      0,2     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│2. │Мешковина                             │     кг      │      0,2     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│3. │Моющее средство                       │     кг      │     0,05     │

└───┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.4.7. Мытье ступеней и площадок

Таблица 11

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│ N │        Наименование материала        │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│п/п│                                      │             │   на 100 м2  │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│1. │Вода                                  │      л      │      250     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│2. │Мешковина                             │     кг      │     0,3      │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│3. │Моющее средство                       │     кг      │     0,07     │

└───┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

# 2.2.5. Нормы расхода материальных ресурсов при механизированной уборке территорий домовладений

2.2.5.1. Посыпка территорий

Таблица 12

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │  на 1000 м2  │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Песок или песок с хлоридами (хлорированная│     м3      │      3,0     │

│соль из расчета 3 - 5% от массы песка)    │             │              │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.5.2. Мойка территорий

Таблица 13

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │    на 1 м2   │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Вода                                      │      л      │       6      │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

2.2.5.3. Поливка территорий

Таблица 14

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│          Наименование материала          │  Ед.измер.  │Норма расхода,│

│                                          │             │    на 1 м2   │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Вода                                      │      л      │       3      │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

# 3. Обслуживание мусоропроводов

# 3.1. Техническая часть

3.1.1. Работы по обслуживанию мусоропроводов включают:

профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер, уборку загрузочных клапанов и бункеров, устранение засоров, мойку мусоросборочных емкостей и дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборочных емкостей.

3.1.2. Профилактические осмотры мусоропроводов производятся периодически, обнаруженные во время осмотров повреждения и неисправности устраняются немедленно. Удаление мусора из мусороприемных камер производится в сроки, установленные санитарными нормами.

3.1.3. Мусоросборники транспортируются из камер во двор и устанавливаются до их вывоза на свободные места в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и окон. После каждого удаления мусора полы камер подметаются. Стены и полы камер, загрузочные клапаны мусоропроводов, а также мусоросборники периодически очищаются от грязи и моются. Засоры стволов мусоропроводов устраняются немедленно. При появлении насекомых и грызунов в мусоропроводе производятся дезинфекционные работы специализированными организациями с участием рабочих по обслуживанию мусоропроводов.

3.1.4. Вывоз мусора осуществляется по системе "опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или "сменной" системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение). При системе "опорожнения" переносные мусоросборники ежедневно моет уборщик мусоропровода струей воды из шланга. Эта работа должна проводиться в специальных помещениях или мусороприемных камерах.

3.1.5. Нормы расхода материалов и уборочного инвентаря установлены на работы по обслуживанию наиболее распространенных типов мусоропроводов (холодные, изолированные и обслуживающие одну вертикальную группу квартир, имеющие загрузочные клапаны с отверстиями размером от 150х200 мм до 200х200 мм).

Нормы установлены на следующие мусороприемники: переносные металлические емкостью 80 - 100 л; контейнеры емкостью 500 - 800 л; бункеры емкостью 400 - 600 л.

3.1.6. Перемещение мусоросборников производится с помощью ручных лебедок или ручных тележек.

3.1.7. Периодичность выполняемых работ по обслуживанию мусоропроводов приведена в приложении 2.

# 3.2. Нормативная часть

# 3.2.1. Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по обслуживанию мусоропроводов

Перечень работ:

Удаление мусора из мусороприемных камер;

Уборка бункеров;

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

Влажное подметание пола мусороприемных камер;

Мойка сменных мусоросборников;

Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

Дезинфекция мусоросборников.

Таблица 15

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│ N │ Наименование уборочного инвентаря │ Ед.измер. │       Норма       │

│п/п│                                   │           │ обеспеченности на │

│   │                                   │           │  одного уборщика  │

│   │                                   │           │   мусоропровода   │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│1. │Ведро                              │  шт./год  │         1         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Метла                              │  шт./год  │         6         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │Шланг поливочный (25 п.м.)         │    шт.    │         1         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│4. │Щетка                              │  шт./год  │        12         │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

Примечание.

Использование уборочного инвентаря для обслуживания мусоропровода (щетки, метлы, ведра) при уборке других помещений не допускается.

# 3.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по обслуживанию мусоропроводов

3.2.2.1. Профилактический осмотр мусоропроводов, устранение мелких неисправностей клапанов

Таблица 16

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│ N │      Наименование материала       │ Ед.измер. │Норма расхода, на 1│

│п/п│                                   │           │      клапан       │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│1. │Винты с гайками                    │    шт.    │         2         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Прокладки для клапана              │    шт.    │         1         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │Ручки для клапана                  │    шт.    │         1         │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

3.2.2.2. Уборка бункеров

Таблица 17

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│ N │      Наименование материала       │ Ед.измер. │Норма расхода, на 1│

│п/п│                                   │           │      бункер       │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│1. │Вода                               │     л     │        150        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Мыло (1)*                          │     г     │        375        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │Сода кальцинированная (2)          │     г     │        125        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│4. │Моющее средство (вместо мыла и соды│     г     │        400        │

│   │кальцинированной) (3)              │           │                   │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

* Здесь и далее, цифровое обозначение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

3.2.2.3. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов

Таблица 18

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│ N │      Наименование материала       │ Ед.измер. │ Норма расхода, на │

│п/п│                                   │           │      10 шт.       │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│1. │Вода                               │     л     │        100        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Моющее средство                    │     кг    │        0,2        │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

3.2.2.4. Уборка мусороприемных камер

Таблица 19

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│ N │       Наименование материала      │ Ед.измер. │Норма расхода, на 1│

│п/п│                                   │           │         м2        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│1. │Вода                               │     л     │        0,5        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Мыло (1)                           │     г     │         15        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │Сода кальцинированная (2)          │     г     │         5         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│4. │Моющее средство (вместо мыла и соды│     г     │         20        │

│   │кальцинированной) (3)              │           │                   │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

3.2.2.5. Мойка сменных мусоросборников

Таблица 20

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│N  │       Наименование материала      │ Ед.измер. │ Норма расхода, на │

│п/п│                                   │           │      100 шт.      │

│   │                                   │           │                   │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│1. │Вода при уборке с помощью шланга   │    м3     │         3         │

│   ├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│   │Вода при уборке без шланга         │    м3     │         1         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Мыло (1)                           │    кг     │         3         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │Сода кальцинированная (2)          │    кг     │         1         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│4. │Моющее средство (вместо мыла и соды│    кг     │        1,5        │

│   │кальцинированной) (3)              │           │                   │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

3.2.2.6. Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода

Таблица 21

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│N  │       Наименование материала      │ Ед.измер. │ Норма расхода, на │

│п/п│                                   │           │100 м мусоропровода│

│   │                                   │           │                   │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│1. │Вода                               │     л     │        200        │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Мыло (1)                           │    кг     │         3         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │Сода кальцинированная (2)          │    кг     │         1         │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│4. │Моющее средство (вместо мыла и соды│    кг     │        1,5        │

│   │кальцинированной) (3)              │           │                   │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│5. │Хлорная известь                    │    кг     │        5,38       │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

3.2.2.7. Дезинфекция мусоросборников

Таблица 22

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐

│ N │       Наименование материала     │ Ед.измер. │Норма расхода, на 10│

│п/п│                                  │           │        шт.         │

│   │                                  │           │                    │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│1. │Вода                              │     л     │        300         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│2. │Мыло (1)                          │    кг     │         3          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│3. │Сода кальцинированная (2)         │    кг     │         1          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│4. │Моющее средство (вместо мыла и сод│    кг     │        1,5         │

│   │кальцинированной) (3)             │           │                    │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│5. │Хлорная известь                   │    кг     │        5,38        │

└───┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┘

# 4. Уборка лестничных клеток

# 4.1.Техническая часть

4.1.1. Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, подоконников, перил, оконных и лифтовых ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье кабин и лифтов.

4.1.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по уборке лестничных клеток разработаны в зависимости от видов уборочных работ различных элементов и оборудования лестничных клеток.

4.1.3. В начале смены рабочий доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.

4.1.4. Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов, клапанов мусоропроводов. При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару и транспортируют в установленное место. Лестницы перед мытьем нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, гвозди, иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам. Ведро с водой при мытье ставят на верхнюю ступеньку.

4.1.5. Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) производят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой. Выполняя эту работу, рабочий должен стоять несколько в стороне от стен, применяя при этом защитные очки.

Элементы лестничных клеток: стены (окрашенные масляной краской), двери, подоконники, оконные ограждения, перила деревянные, чердачные лестницы, отопительные приборы (радиаторы), плафоны, почтовые ящики, шкафы для электрощитов и слаботочные устройства.

4.1.6. Перед мытьем окон лестничных клеток рабочий должен убедиться в исправности переплетов и надежном креплении стекол. При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. Рабочий приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его.

4.1.7. Периодичность работ по уборке лестничных клеток приведена в приложении 3.

# 4.2. Нормативная часть

# 4.2.1. Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по уборке лестничных клеток

Перечень работ:

Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки;

Уборка кабин лифтов;

Мытье окон;

Обметание пыли с потолков;

Влажное подметание лестничных площадок и маршей;

Мытье лестничных площадок и маршей;

Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов.

Таблица 23

┌───┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┐

│ N │ Наименование уборочного инвентаря │Ед.измер. │Норма обеспеченности│

│п/п│                                   │          │ на одного рабочего │

│   │                                   │          │   по комплексной   │

│   │                                   │          │уборке и содержанию │

│   │                                   │          │    домовладений    │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤

│1. │Ведро                              │ шт./год  │         1          │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤

│2. │Веник обыкновенный                 │ шт./год  │         12         │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┴────────────────────┤

│3. │Веник с синтетическим ворсом       │   количество определяется     │

│   │                                   │         сертификатом          │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┬────────────────────┤

│4. │Совок                              │шт./2 год │         1          │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤

│5. │Швабра                             │ шт./год  │         1          │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤

│6. │Щетка                              │ шт./год  │         1          │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤

│7. │Щетка для мытья окон               │ шт./год  │         1          │

└───┴───────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┘

# 4.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по уборке лестничных клеток

4.2.2.1. Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки

Таблица 24

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐

│ N │       Наименование материала     │ Ед.измер. │ Норма расхода, на  │

│п/п│                                  │           │       100 м2       │

│   │                                  │           │                    │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│1. │Вода                              │     л     │        100         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│2. │Мыло (1)                          │    кг     │        0,3         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│3. │Моющее средство (вместо мыла)(2)  │    кг     │        0,15        │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│4. │Мешковина                         │    кг     │        0,2         │

└───┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┘

4.2.2.2. Уборка кабин лифтов

Таблица 25

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐

│ N │       Наименование материала     │ Ед.измер. │ Норма расхода, на  │

│п/п│                                  │           │       100 м2       │

│   │                                  │           │                    │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│1. │Вода                              │     л     │        200         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│2. │Мешковина                         │    кг     │        0,3         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│3. │Мыло (1)                          │    кг     │        0,5         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│4. │Моющее средство (вместо мыла)(2)  │    кг     │        0,25        │

└───┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┘

4.2.2.3. Мытье окон

Таблица 26

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐

│ N │       Наименование материала     │ Ед.измер. │ Норма расхода, на  │

│п/п│                                  │           │       100 м2       │

│   │                                  │           │                    │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│1. │Вода                              │     л     │        500         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│2. │Мешковина                         │    кг     │        0,3         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│3. │Мыло (1)                          │    кг     │        1,35        │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│4. │Мел (2)                           │    кг     │         3          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│5. │Синтетический   очиститель  стекол│    кг     │        0,6         │

│   │(вместо мыла и мела) (3)          │           │                    │

└───┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┘

4.2.2.4. Обметание пыли с потолков

Таблица 27

┌──────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────┐

│        Наименование материала        │ Ед.измер.  │ Норма расхода, на │

│                                      │            │      100 м2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤

│Мешковина                             │     кг     │       0,15        │

└──────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────┘

4.2.2.5. Мытье лестничных площадок и маршей

Таблица 28

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐

│ N │       Наименование материала     │ Ед.измер. │ Норма расхода, на  │

│п/п│                                  │           │       100 м2       │

│   │                                  │           │                    │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│1. │Вода                              │     л     │        200         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│2. │Мешковина                         │    кг     │        0,2         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│3. │Моющее средство                   │    кг     │        0,2         │

└───┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┘

4.2.2.6. Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов

Таблица 29

┌───┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┐

│ N │       Наименование материала       │Ед.измер.│ Норма расхода, на  │

│п/п│                                    │         │       100 м2       │

│   │                                    │         │                    │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤

│1. │Вода                                │     л   │        100         │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤

│2. │Мешковина                           │    кг   │        0,15        │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤

│3. │Мыло (1)                            │    кг   │        0,3         │

├───┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤

│4. │Моющее средство (вместо мыла) (2)   │    кг   │        0,2         │

└───┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┘

Приложение 1

# Периодичность работ по уборке территорий домовладений

Таблица 30

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│Вид уборочных работ│                 Классы территории                 │

│                   ├─────────────────┬────────────────┬────────────────┤

│                   │        I        │       II       │       III      │

├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┤

│                            Холодный период                            │

├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┤

│Подметание         │ 1 раз в сутки в │1 раз в сутки в │2 раза в сутки в│

│свежевыпавшего     │  дни снегопада  │ дни снегопада  │  дни снегопада │

│снега толщиной до 2│                 │                │                │

│см                 │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Сдвигание          │ Через 3 часа во │Через 2 часа во │ Через 1 час во │

│свежевыпавшего     │ время снегопада │время снегопада │ время снегопада│

│снега толщиной слоя│                 │                │                │

│свыше 2 см         │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Посыпка  территории│1 раз в сутки во │ 2 раза в сутки │ 2 раза в сутки │

│песком  или  смесью│ время гололеда  │    во время    │    во время    │

│песка с хлоридами  │                 │    гололеда    │    гололеда    │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Очистка  территорий│  1 раз в трое   │  1 раз в двое  │1 раз в сутки во│

│от наледи и льда   │ суток во время  │ суток во время │ время гололеда │

│                   │    гололеда     │    гололеда    │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Подметание         │  1 раз в двое   │1 раз в сутки в │ 1 раз в сутки в│

│территории  в   дни│ суток в дни без │    дни без     │    дни без     │

│без снегопада      │    снегопада    │   снегопада    │   снегопада    │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Очистка   урн    от│  1 раз в сутки  │ 1 раз в сутки  │  1 раз в сутки │

│мусора             │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Промывка урн       │  1 раз в месяц  │ 1 раз в месяц  │  1 раз в месяц │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Протирка указателей│2 раза в холодный│    2 раза в    │    2 раза в    │

│улиц   и   промывка│     период      │холодный период │холодный период │

│номерных фонарей   │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Уборка контейнерных│  1 раз в сутки  │ 1 раз в сутки  │  1 раз в сутки │

│площадок           │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Сдвигание          │ 3 раза в сутки  │ 3 раза в сутки │ 3 раза в сутки │

│свежевыпавшего     │                 │                │                │

│снега в дни сильных│                 │                │                │

│снегопадов         │                 │                │                │

├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┤

│                             Теплый период                             │

├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┤

│Подметание         │  1 раз в двое   │ 1 раз в сутки  │ 2 раза в сутки │

│территории  в   дни│      суток      │                │                │

│без осадков и в дни│                 │                │                │

│с осадками до 2 см │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Частичная    уборка│  1 раз в двое   │ 1 раз в сутки  │  1 раз в сутки │

│территорий в дни  с│   суток (50%    │(50% территории)│ (50%территории)│

│осадками более 2 см│   территории)   │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Очистка   урн    от│  1 раз в сутки  │ 1 раз в сутки  │  1 раз в сутки │

│мусора             │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Промывка урн       │ 2 раза в месяц  │ 2 раза в месяц │ 2 раза в месяц │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Протирка указателей│ 5 раз в теплый  │ 5 раз в теплый │ 5 раз в теплый │

│улиц   и   промывка│     период      │     период     │     период     │

│номерных фонарей   │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Уборка газонов     │  1 раз в двое   │  1 раз в двое  │  1 раз в двое  │

│                   │      суток      │     суток      │      суток     │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Поливка    газонов,│  1 раз в двое   │  1 раз в двое  │  1 раз в двое  │

│зеленых насаждений │      суток      │     суток      │      суток     │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Уборка контейнерных│  1 раз в сутки  │ 1 раз в сутки  │  1 раз в сутки │

│площадок           │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Подметание         │  1 раз в двое   │  1 раз в двое  │  1 раз в двое  │

│территории в дни  с│      суток      │     суток      │      суток     │

│сильными осадками  │                 │                │                │

├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Мойка территории   │ 3 раза в теплый │3 раза в теплый │ 3 раза в теплый│

│                   │     период      │     период     │     период     │

└───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘

Приложение 2

# Периодичность работ по обслуживанию мусоропроводов

Таблица 31

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│                   Вид работ                   │     Периодичность     │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Профилактический осмотр мусоропроводов         │     2 раза в месяц    │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Удаление мусора из мусороприемных камер        │       Ежедневно       │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Уборка мусороприемных камер                    │       Ежедневно       │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов     │     1 раз в неделю    │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Мойка сменных мусоросборников                  │       Ежедневно       │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Мойка   нижней   части    ствола    и    шибера│     1 раз в месяц     │

│мусоропровода                                  │                       │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Уборка бункеров                                │     1 раз в месяц     │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Очистка и  дезинфекция  всех  элементов  ствола│     1 раз в месяц     │

│мусоропровода                                  │                       │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Дезинфекция мусоросборников                    │     1 раз в месяц     │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Устранение засора                              │ По мере необходимости │

└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 3

# Периодичность работ по уборке лестничных клеток

Таблица 32

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│      Вид работы       │     Вид оборудования на лестничных клетках    │

│                       ├───────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│                       │оборудова- │мусоропро- │    лифт    │  лифт и  │

│                       │    ние    │    вод    │            │мусоропро-│

│                       │отсутствует│           │            │    вод   │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Влажное      подметание│ Ежедневно │ Ежедневно │ Ежедневно  │ Ежедневно│

│лестничных  площадок  и│           │           │            │          │

│маршей   нижних    трех│           │           │            │          │

│этажей                 │           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Влажное      подметание│ 3 раза в  │ 3 раза в  │  1 раз в   │ 2 раза в │

│лестничных  площадок  и│  неделю   │  неделю   │   неделю   │  неделю  │

│маршей  выше   третьего│           │           │            │          │

│этажа                  │           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Влажное подметание мест│     -     │ Ежедневно │     -      │ Ежедневно│

│перед      загрузочными│           │           │            │          │

│камерами мусоропроводов│           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Мытье пола кабины лифта│     -     │     -     │ Ежедневно  │ Ежедневно│

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Влажная протирка  стен,│     -     │     -     │  2 раза в  │ 2 раза в │

│дверей,      плафонов и│           │           │   месяц    │   месяц  │

│потолков кабины лифта  │           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Мытье        лестничных│ 2 раза в  │ 2 раза в  │  2 раза в  │ 2 раза в │

│площадок    и    маршей│   месяц   │   месяц   │   месяц    │   месяц  │

│нижних трех этажей     │           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Мытье        лестничных│ 2 раза в  │ 2 раза в  │  1 раз в   │ 2 раза в │

│площадок и маршей  выше│   месяц   │   месяц   │   месяц    │   месяц  │

│третьего этажа         │           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Обметание        пыли с│1 раз в год│1 раз в год│1 раз в год │ 1 раз в  │

│потолков               │           │           │            │   год    │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Влажная протирка  стен,│1 раз в год│1 раз в год│1 раз в год │ 1 раз в  │

│дверей,   плафонов   на│           │           │            │   год    │

│лестничных     клетках,│           │           │            │          │

│оконных        решеток,│           │           │            │          │

│чердачных      лестниц,│           │           │            │          │

│шкафов              для│           │           │            │          │

│электросчетчиков      и│           │           │            │          │

│слаботочных  устройств,│           │           │            │          │

│почтовых ящиков        │           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Влажная        протирка│ 2 раза в  │ 2 раза в  │2 раза в год│ 2 раза в │

│подоконников,          │    год    │    год    │            │    год   │

│отопительных приборов  │           │           │            │          │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Мытье окон             │ 2 раза в  │ 2 раза в  │2 раза в год│ 2 раза в │

│                       │    год    │    год    │            │    год   │

├───────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Очистка   металлической│  1 раз в  │  1 раз в  │   1 раз    │  1 раз в │

│решетки   и    приямка.│  неделю   │  неделю   │  внеделю   │  неделю  │

│Уборка  площадки  перед│           │           │            │          │

│входом в подъезд       │           │           │            │          │

└───────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

# Рекомендации
по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда
Часть 2 "Нормы расхода материальных ресурсов на обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем"
(утв. приказом Госстроя РФ от 22 августа 2000 г. N 191)

См. также часть 1 "Нормы расхода материальных ресурсов и обеспеченности уборочным инвентарем на санитарное содержание домовладений" и часть 3 "Нормы расхода материальных ресурсов на ремонт конструктивных элементов жилых зданий" настоящих рекомендаций

# 1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, вентиляции, дымоудаления), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования, на основании которых в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости, и соответственно, в экономически обоснованном тарифе на содержание и ремонт жилищного фонда. Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

См. Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. N 303

1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов).

1.4. В основу разработки норм расхода материальных ресурсов положены действующие нормативно-технические документы, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 26.12.97 г. N 17-139, "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (Р)", утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 г. N 312. Показатели расхода материальных ресурсов в нормах определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.

1.5. Сборник составлен по аналогии с перечнем и составом работ, предусмотренных в "Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда", разработанных ЦНИС и утвержденных приказом Госстроя России N 139 от 9.12.99 г.

1.6. На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

1.7. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу продукции или работы при определенных организационно-технических условиях.

1.8. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-строительных работ.

1.9. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу измерения выполняемой работы (например: смена ванны, унитаза, кран и т.д.) и на элементные единицы измерения выполняемой работы (смена прокладок, сальников, поплавка и т.д.).

Нормы расхода материальных ресурсов приведены в натуральных единицах измерения.

1.10. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02-8 "Нормы потребности в строительном инструменте".

1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

1.12. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.

1.13. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.

1.14. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к нормам могут применяться повышающие коэффициенты.

1.15. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнения работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.

# 2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения

# 2.1. Техническая часть

2.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

2.1.4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3-6 раз в месяц, системы центрального отопления 3-6 раз в месяц в отопительный период. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 6 раз в месяц.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).

2.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

2.1.6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

2.1.7. Техническое обслуживание должно проводится постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

2.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

2.1.9. Сроки проведения ремонта оборудования или отдельных элементов, а также его замены, должны определятся на основе оценки их технического состояния.

# 2.2. Нормативная часть

# 2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому
обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения

# 2.2.1.1. Отопление

Таблица 1

┌──────────────────┬─────────┬──────┬───────────────────────────────────┐

│  Наименование и  │Наимено- │ Ед.  │           Норма расхода           │

│  состав работы   │  вание  │измер.├───────────────────────────────────┤

│                  │материала│      │  Притирка запорной арматуры без   │

│                  │         │      │ снятия с места, при диаметре, мм  │

│                  │         │      ├─────────────────┬─────────────────┤

│                  │         │      │ Пробочный кран  │ Клапан вентиля  │

│                  │         │      ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤

│                  │         │      │ 20  │ 32  │ 50  │ 20  │ 32  │ 50  │

│                  │         │      ├─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┤

│                  │         │      │    на 1 кран    │  на 1 вентиль   │

├──────────────────┼─────────┼──────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤

│1.1       Притирка│  Паста  │  кг  │0,012│0,017│0,027│0,006│0,01 │0,015│

│запорной  арматуры│корундо- │      │     │     │     │     │     │     │

│без снятия с места│   вая   │      │     │     │     │     │     │     │

│Перекрытие   воды.├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Удаление  сальника│ Набивка │  кг  │0,004│0,007│0,011│0,004│0,006│0,009│

│и старой  набивки.│   для   │      │     │     │     │     │     │     │

│Очистка  сальника.│сальников│      │     │     │     │     │     │     │

│Набивка  сальника.│         │      │     │     │     │     │     │     │

│Установка сальника│         │      │     │     │     │     │     │     │

│на         место с│         │      │     │     │     │     │     │     │

│завертыванием     │         │      │     │     │     │     │     │     │

│гаек.     Притирка│         │      │     │     │     │     │     │     │

│пробочного крана и│         │      │     │     │     │     │     │     │

│клапана у вентиля.│         │      │     │     │     │     │     │     │

└──────────────────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2

┌──────────────────────────┬────────────────┬───────────┬───────────────┐

│  Наименование и состав   │  Наименование  │Ед. измер. │ Норма расхода │

│          работы          │   материала    │           │     на 10     │

│                          │                │           │  кронштейнов  │

├──────────────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤

│1.2.  Укрепление   крючков│     Крючки     │  шт./кг   │    10/1,9     │

│для   труб   и    приборов│  (кронштейны)  │           │               │

│центрального отопления    │                │           │               │

│                          ├────────────────┼───────────┼───────────────┤

│Снятие  крючка  с  выемкой│    Раствор     │    м3     │     0,002     │

│деревянной         пробки.│ цементный М100 │           │               │

│Установка       деревянной├────────────────┼───────────┼───────────────┤

│пробки в старое отверстие.│     Пробка     │    шт.    │      10       │

│Установка крючка.         │   деревянная   │           │               │

└──────────────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────────┘

Таблица 3

┌──────────────────────────┬────────────────┬───────────┬───────────────┐

│  Наименование и состав   │  Наименование  │Ед. измер. │ Норма расхода │

│          работы          │   материала    │           │     на 1      │

│                          │                │           │  радиаторную  │

│                          │                │           │    пробку     │

├──────────────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤

│1.3.        Вывертывание и│ Прядь льняная  │    кг     │     0,006     │

│ввертывание    радиаторной│                │           │               │

│пробки                    │                │           │               │

├──────────────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤

│Очистка пробки и секции от│Сурик свинцовый │    кг     │     0,012     │

│старой прокладки. Прочист-├────────────────┼───────────┼───────────────┤

│ка и проход  старой резьбы│     Олифа      │    кг     │     0,006     │

│на   радиаторной   пробке.│  натуральная   │           │               │

│Постановка  прокладки  или│                │           │               │

│уплотняющей пряди на сури-│                │           │               │

│ке. Ввертывание пробки.   │                │           │               │

└──────────────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────────┘

Таблица 4

┌────────────────┬───────────┬─────┬────────────────────────────────────┐

│ Наименование и │Наименова- │ Ед. │    Норма расхода на 1 радиатор     │

│ состав работы  │    ние    │ из- ├────────────┬───────┬───────┬───────┤

│                │ материала │ мер.│Перегруппи- │ Тоже, │ То же │  На   │

│                │           │     │ровка секций│  при  │  при  │каждую │

│                │           │     │   старых   │ весе  │ весе  │следую-│

│                │           │     │радиаторов с│радиа- │радиа- │  щую  │

│                │           │     │ отсоедине- │тора до│тора до│секцию │

│                │           │     │   нием и   │160 кг │240 кг │ сверх │

│                │           │     │  обратным  │       │       │первой │

│                │           │     │соединением │       │       │добав- │

│                │           │     │одной секции│       │       │ лять  │

│                │           │     │  при весе  │       │       │       │

│                │           │     │радиатора до│       │       │       │

│                │           │     │   80 кг    │       │       │       │

├────────────────┼───────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤

│1.4. Перегруппи-│  Ниппели  │шт./к│   2/0,05   │2/0,05 │2/0,05 │   -   │

│ровка     секций│радиаторные│  г  │            │       │       │       │

│старого радиато-│           │     │            │       │       │       │

│ра              │           │     │            │       │       │       │

│                ├───────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Отсоединение    │    Лен    │ кг  │    0,05    │ 0,05  │ 0,05  │ 0,014 │

│секций  с вывер-│ трепаный  │     │            │       │       │       │

│тыванием  радиа-│           │     │            │       │       │       │

│торных пробок.  │           │     │            │       │       │       │

│                ├───────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Прочистка и про-│   Олифа   │ кг  │    0,05    │ 0,05  │ 0,05  │ 0,014 │

│мывка    секций.│натуральная│     │            │       │       │       │

│Очистка   ниппе-│           │     │            │       │       │       │

│лей.            │           │     │            │       │       │       │

│                ├───────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Присоединение   │   Сурик   │ кг  │    0,12    │ 0,12  │ 0,12  │ 0,034 │

│секций с вверты-│ свинцовый │     │            │       │       │       │

│ванием радиатор-├───────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤

│ных пробок и на-│ Прокладки │ шт. │     2      │   2   │   2   │   2   │

│моткой   льняной│           │     │            │       │       │       │

│пряди на сурике │           │     │            │       │       │       │

└────────────────┴───────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 5

┌─────────────────────────┬─────────────────────┬───────┬───────────────┐

│  Наименование и состав  │    Наименование     │  Ед.  │Норма расхода, │

│         работы          │      материала      │измер. │   на 1 кран   │

├─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────────┤

│1.5.    Ремонт     кранов│Лен трепаный         │  кг   │     0,01      │

│регулировки у радиаторных│                     │       │               │

│блоков                   │                     │       │               │

│                         ├─────────────────────┼───────┼───────────────┤

│Разборка крана.  Притирка│Олифа натуральная    │  кг   │     0,01      │

│крана.  Сборка  и регули-├─────────────────────┼───────┼───────────────┤

│ровка крана.             │Сурик свинцовый      │  кг   │     0,02      │

│                         ├─────────────────────┼───────┼───────────────┤

│                         │Паронит, 3 мм        │  кг   │     0,03      │

│                         ├─────────────────────┼───────┼───────────────┤

│                         │Шнур  асбестовый,  10│  кг   │     0,03      │

│                         │мм                   │       │               │

│                         ├─────────────────────┼───────┼───────────────┤

│                         │Минеральное масло    │  кг   │      0,1      │

└─────────────────────────┴─────────────────────┴───────┴───────────────┘

Таблица 6

┌─────────────────────────┬─────────────────┬───────┬───────────────────┐

│  Наименование и состав  │  Наименование   │  Ед.  │   Норма расхода   │

│         работы          │    материала    │измер. │                   │

│                         │                 │       ├─────────┬─────────┤

│                         │                 │       │Прочистка│Прочистка│

│                         │                 │       │    и    │    и    │

│                         │                 │       │промывка │промывка │

│                         │                 │       │радиато- │ребристых│

│                         │                 │       │ров, на 1│  труб,  │

│                         │                 │       │радиатор │длиной до│

│                         │                 │       │         │2 м, на 1│

│                         │                 │       │         │  трубу  │

├─────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│1.6. Консервация  системы│Лен трепаный     │  кг   │  0,012  │    -    │

│отопления                │                 │       │         │         │

│                         ├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Осмотр системы. Составле-│Олифа натуральная│  кг   │  0,012  │    -    │

│ние   описи  недостатков.├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Проведение    необходимых│Сурик свинцовый  │  кг   │  0,024  │    -    │

│ремонтных работ. Промывка├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│системы. Пробная топка.  │Прокладка        │шт./ кг│    -    │ 1/0,12  │

│                         │паронитовая,     │       │         │         │

│                         │толщиной 3 мм    │       │         │         │

│                         ├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                         │Болты с гайками  │  кг   │    -    │  0,308  │

│                         ├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                         │Вода             │  м3   │  0,08   │  0,018  │

└─────────────────────────┴─────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 7

┌──────────────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────┐

│  Наименование и  │Наименова- │  Ед.   │     Норма расхода на 1 м      │

│  состав работы   │    ние    │ измер. │         трубопровода          │

│                  │ материала │        │                               │

│                  │           │        ├───────────────────────────────┤

│                  │           │        │       диаметр труб, мм        │

│                  │           │        ├───────┬───────┬───────┬───────┤

│                  │           │        │  50   │  75   │  100  │  125  │

├──────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.7. Мелкий ремонт│Мастика    │   кг   │ 0,77  │ 1,03  │ 1,46  │  1,8  │

│изоляции          │битумно-ре-│        │       │       │       │       │

│                  │зиновая    │        │       │       │       │       │

│                  │           │        │       │       │       │       │

│Очистка  трубы  от│           │        │       │       │       │       │

│грязи и  ржавчины.│           │        │       │       │       │       │

│Нанесение  мастич-│           │        │       │       │       │       │

│ной   изоляции  на│           │        │       │       │       │       │

│горячую трубу дву-│           │        │       │       │       │       │

│мя слоями толщиной│           │        │       │       │       │       │

│по 3 мм.          │           │        │       │       │       │       │

└──────────────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

# 2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 8

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬───────┬───────────┐

│  Наименование и состав   │ Наименование материала │  Ед.  │   Норма   │

│          работы          │                        │измер. │расхода на │

│                          │                        │       │  1 кран   │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.1. Ремонт водопроводного│Прокладка паронитовая, 3│  шт.  │     1     │

│крана без снятия  с  места│мм                      │       │           │

│Набивка сальников         │                        │       │           │

│                          ├────────────────────────┼───────┼───────────┤

│Смена прокладок           │Набивка для сальников   │  кг   │   0,01    │

│                          ├────────────┬───────────┼───────┼───────────┤

│Перекрытие     квартирного│   Состав   │Сурик      │  кг   │   0,005   │

│вентиля.  Вывертывание го-│уплотнитель-│свинцовый  │       │           │

│ловки крана. Замена уплот-│    ный*    │           │       │           │

│нительной прокладки. Уста-│            │           │       │           │

│новка  головки  крана   на│            │           │       │           │

│место. Открытие квартирно-│            │           │       │           │

│го вентиля. Проверка рабо-│            │           │       │           │

│ты крана.                 │            │           │       │           │

│                          │            ├───────────┼───────┼───────────┤

│Набивка сальников         │            │Олифа      │  кг   │   0,003   │

│                          │            │натуральная│       │           │

│                          │            ├───────────┼───────┼───────────┤

│Перекрытие     квартирного│            │Лен        │  кг   │   0,003   │

│вентиля. Снятие  маховичка│            │трепаный   │       │           │

│и сальниковой гайки. Уста-├────────────┴───────────┼───────┼───────────┤

│новка гайки и маховичка на│Лента    ФУМ     (вместо│  кг   │   0,003   │

│место. Открытие квартирно-│уплотнительного состава)│       │           │

│го вентиля. Проверка рабо-│(2)                     │       │           │

│ты.                       │                        │       │           │

└──────────────────────────┴────────────────────────┴───────┴───────────┘

* Здесь и далее, цифровое обозначение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

Таблица 9

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬───────┬───────────┐

│  Наименование и состав   │ Наименование материала │  Ед.  │   Норма   │

│          работы          │                        │измер. │расхода, на│

│                          │                        │       │1 смеситель│

├──────────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.2. Ремонт смесителя  без│ Набивка для сальников  │  кг   │   0,01    │

│снятия с места            │                        │       │           │

│                          ├────────────────────────┼───────┼───────────┤

│Смена прокладок           │Прокладка паронитовая, 3│  шт.  │     1     │

│                          │           мм           │       │           │

│                          ├────────────┬───────────┼───────┼───────────┤

│Перекрытие     квартирного│Состав      │Сурик      │  кг   │   0,006   │

│вентиля.      Вывертывание│уплотнитель-│свинцовый  │       │           │

│вентильной головки. Замена│ный (1)     │или  белила│       │           │

│уплотнительной  прокладки.│            │свинцовые  │       │           │

│Установка       вентильной│            │           │       │           │

│головки на место. Открытие│            │           │       │           │

│квартирного вентиля.      │            │           │       │           │

│                          │            ├───────────┼───────┼───────────┤

│Набивка сальников         │            │Олифа      │  кг   │   0,003   │

│                          │            │натуральная│       │           │

│                          │            ├───────────┼───────┼───────────┤

│Перекрытие     квартирного│            │Лен        │  кг   │   0,003   │

│вентиля. Вывертывание вен-│            │трепаный   │       │           │

│тильной  головки.  Набивка├────────────┴───────────┼───────┼───────────┤

│сальника.  Установка  вен-│Лента    ФУМ     (вместо│  кг   │   0,002   │

│тильной головки  на место.│уплотнительного состава)│       │           │

│Открытие  квартирного вен-│(2)                     │       │           │

│тиля.                     │                        │       │           │

└──────────────────────────┴────────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 10

┌──────────────┬────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и│ Наименование материала │  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│состав работы │                        │измер. │         сгон          │

│              │                        │       ├───────────────────────┤

│              │                        │       │      диаметр, мм      │

│              │                        │       ├───────┬───────┬───────┤

│              │                        │       │ до 20 │ до 32 │ до 50 │

├──────────────┼───────────┬────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.3.Уплотнение│Состав     │Сурик    или│  кг   │ 0,008 │ 0,016 │ 0,024 │

│сгонов        │уплотните- │белила      │       │       │       │       │

│              │льный (1)  │свинцовые   │       │       │       │       │

│              │           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│С  применением│           │Олифа       │  кг   │ 0,004 │ 0,008 │ 0,012 │

│льняной  пряди│           │натуральная │       │       │       │       │

│или   асбесто-│           ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│вого     шнура│           │Лен трепаный│  кг   │ 0,002 │ 0,006 │ 0,01  │

│(без  разборки├───────────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│сгонов).      │Лента    ФУМ     (вместо│  кг   │ 0,004 │ 0,004 │ 0,004 │

│              │уплотельного    состава)│       │       │       │       │

│              │(2)                     │       │       │       │       │

└──────────────┴────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 11

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────┐

│ Наименование и состав работы │    Наименование    │  Ед.  │   Норма   │

│                              │     материала      │измер. │расхода на │

│                              │                    │       │   1 ед.   │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.4.  Укрепление  расшатанного│Шурупы 8х60 мм      │шт./кг │  4/0,074  │

│унитаза.                      │                    │       │           │

│                              ├────────────────────┼───────┼───────────┤

│Установка деревянных пробок  в│Пробки деревянные   │  шт.  │     4     │

│отверстие  тафты.  Закрепление│                    │       │           │

│унитаза шурупами              │                    │       │           │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 12

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬───────┬───────────┐

│  Наименование и состав   │ Наименование материала │  Ед.  │   Норма   │

│          работы          │                        │измер. │расхода на │

│                          │                        │       │ 1 прибор  │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.5. Прочистка и  промывка│ Набивка для сальников  │  кг   │   0,01    │

│сифонов         санитарных│                        │       │           │

│приборов                  │                        │       │           │

│                          ├────────────────────────┼───────┼───────────┤

│Снятие крышки сифона. Про-│Прокладка паронитовая, 3│  шт.  │     1     │

│чистка  сифона.  Установка│           мм           │       │           │

│крышки. Отвинчивание  кол-├────────────┬───────────┼───────┼───────────┤

│пачка сифона. Отсоединение│Состав      │Сурик      │  кг   │   0,006   │

│сифона от санитарного при-│уплотнитель-│свинцовый  │       │           │

│бора. Прочистка и промывка│ный (1)     │или  белила│       │           │

│сифона   и  трубопроводов.│            │свинцовые  │       │           │

│Установка сифона на место.│            ├───────────┼───────┼───────────┤

│                          │            │Олифа      │  кг   │   0,003   │

│                          │            │натуральная│       │           │

│                          │            ├───────────┼───────┼───────────┤

│                          │            │Лен        │  кг   │   0,003   │

│                          │            │трепаный   │       │           │

│                          ├────────────┴───────────┼───────┼───────────┤

│                          │Лента    ФУМ     (вместо│  кг   │   0,002   │

│                          │уплотнительного состава)│       │           │

│                          │(2)                     │       │           │

└──────────────────────────┴────────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 13

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────┐

│ Наименование и состав работы │    Наименование    │  Ед.  │   Норма   │

│                              │     материала      │измер. │расхода, на│

│                              │                    │       │     1     │

│                              │                    │       │соединение │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.6. Устранение течи из гибких│     Прокладки      │кг/шт. │  0,056/2  │

│подводок         присоединения│ паронитовые, 3 мм  │       │           │

│санитарных приборов           │                    │       │           │

│                              │                    │       │           │

│Отвинчивание  гаек присоедине-│                    │       │           │

│ния.  Замена прокладок. Завин-│                    │       │           │

│чивание гаек.                 │                    │       │           │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 14

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────┐

│ Наименование и состав работы │    Наименование    │  Ед.  │   Норма   │

│                              │     материала      │измер. │расхода на │

│                              │                    │       │  1 место  │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.7. Временная заделка  свищей│Накладка   резиновая│  шт.  │     1     │

│и   трещин    на    внутренних│эластичная          │       │           │

│трубопроводах и стояках       │                    │       │           │

│                              ├────────────────────┼───────┼───────────┤

│Зачистка    места     заделки.│Болты с гайками     │кг/шт. │  0,37/2   │

│Установка эластичной  накладки├────────────────────┼───────┼───────────┤

│с  закреплением     хомутов на│Кольцо              │  шт.  │     1     │

│болтах.                       │уплотнительное      │       │           │

│                              │(хомут)             │       │           │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 15

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────┐

│ Наименование и состав работы │    Наименование    │  Ед.  │   Норма   │

│                              │     материала      │измер. │расхода, на│

│                              │                    │       │1 патрубок │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.8.     Набивка     сальников│Набивка          для│  кг   │   0,043   │

│компенсационных  патрубков  на│сальников           │       │           │

│стояках внутренних водостоков │                    │       │           │

│                              ├────────────────────┼───────┼───────────┤

│Очистка поверхности патрубка с│Канат белый         │  кг   │   0,02    │

│помощью металлической щетки  и├────────────────────┼───────┼───────────┤

│скребка  от  сухого   битума и│Прядь смоляная      │  кг   │   0,05    │

│старого  уплотнителя.  Набивка├────────────────────┼───────┼───────────┤

│сальника и уплотнителя  стыков│Цемент              │  кг   │   0,24    │

│с заделкой битумной мастикой. │                    │       │           │

│                              ├────────────────────┼───────┼───────────┤

│                              │Мастика битумная    │  кг   │   0,024   │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────────┘

# 2.2.1.3. Электроснабжение

Таблица 16

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────┐

│ Наименование и состав работы │    Наименование    │  Ед.  │   Норма   │

│                              │     материала      │измер. │расхода, на│

│                              │                    │       │  100 шт.  │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────────┤

│3.1.    Замена    перегоревшей│Электролампы        │  шт.  │    100    │

│электролампы                  │                    │       │           │

│                              │                    │       │           │

│Снятие  плафона (при необходи-│                    │       │           │

│мости). Вывертывание из патро-│                    │       │           │

│на перегоревшей  электролампы.│                    │       │           │

│Ввинчивание  новой электролам-│                    │       │           │

│пы.   Установка  плафона  (при│                    │       │           │

│необходимости). Проверка рабо-│                    │       │           │

│ты электролампы.              │                    │       │           │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 17

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────┐

│ Наименование и состав работы │    Наименование    │  Ед.  │   Норма   │

│                              │     материала      │измер. │расхода, на│

│                              │                    │       │  100 шт.  │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────────┤

│3.2. Ремонт  штепсельных розе-│Лента изоляционная  │  кг   │   0,11    │

│ток и выключателей            │                    │       │           │

│                              ├────────────────────┼───────┼───────────┤

│Разборка  розетки или выключа-│Алебастр            │  кг   │   3,15    │

│теля. Замена  подгоревших кон-│                    │       │           │

│тактов. Зачистка и смазка всех│                    │       │           │

│контактов.  Проверка  крепежа.│                    │       │           │

│Сборка  розетки или выключате-│                    │       │           │

│ля.  Проверка работы и регули-│                    │       │           │

│ровка.                        │                    │       │           │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 18

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────┐

│ Наименование и состав работы │    Наименование    │  Ед.  │   Норма   │

│                              │     материала      │измер. │расхода, на│

│                              │                    │       │   100 м   │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────────┤

│3.3. Мелкий ремонт электропро-│Лента изоляционная  │  кг   │    0,2    │

│водки                         │                    │       │           │

│                              ├────────────────────┼───────┼───────────┤

│Проверка  изоляции электропро-│Лента киперная      │  кг   │    5      │

│водки и ее укрепление.        │                    │       │           │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────────┘

# 2.2.2. Нормы расходы материальных ресурсов на работы по текущему
ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения

# 2.2.2.1 Отопление

Таблица 19

┌────────────┬───────────────┬─────┬────────────────────────────────────┐

│Наименование│ Наименование  │ Ед. │Норма расхода, на 100 м трубопровода│

│  и состав  │   материала   │ из- ├────────────────────────────────────┤

│   работы   │               │ мер.│      Диаметр трубопровода, мм      │

│            │               │     ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│            │               │     │  15  │ 20  │ 25  │ 32  │ 40  │ 50  │

├────────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1.1.   Смена│Трубы          │  м  │ 100  │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │

│отдельных   │водогазопрово  │     │      │     │     │     │     │     │

│участков    │дные           │     │      │     │     │     │     │     │

│трубопрово- │               │     │      │     │     │     │     │     │

│дов       из│               │     │      │     │     │     │     │     │

│стальных    │               │     │      │     │     │     │     │     │

│водогазопро-│               │     │      │     │     │     │     │     │

│водных      │               │     │      │     │     │     │     │     │

│неоцинкован-│               │     │      │     │     │     │     │     │

│ных труб    │               │     │      │     │     │     │     │     │

│            ├───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Снятие      │Арматура       │ шт. │22    │22   │22   │22   │22   │22   │

│средств     │муфтовая       │     │      │     │     │     │     │     │

│крепления,  ├───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│отсоединение│Известь хлорная│ кг  │ 0,001│0,001│0,003│0,004│0,006│0,01 │

│поврежденно-├───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│го  участка,│Вода           │ м3  │ 0,065│0,113│0,177│0,288│0,454│0,709│

│установка   ├───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│нового      │Скоба СТД-651  │ кг  │ 1,6  │1,4  │1,3  │  -  │  -  │  -  │

│участка     ├───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│трубопровода│Кронштейн      │ кг  │  -   │  -  │  -  │69,6 │54,3 │49,7 │

│с  предвари-├───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│тельной  от-│Дюбели - гвозди│ кг  │  -   │  -  │  -  │1,07 │0,95 │0,85 │

│резкой  труб├───────┬───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│и   нарезкой│Состав │Олифа  │ кг  │ 0,53 │0,53 │0,53 │0,53 │0,53 │0,62 │

│резьбы вруч-│уплот- │натура-│     │      │     │     │     │     │     │

│ную,   уста-│нитель-│льная  │     │      │     │     │     │     │     │

│новка       │ный (1)├───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│средств     │       │Сурик  │ кг  │ 0,44 │0,44 │0,44 │0,44 │0,44 │0,55 │

│крепления.  │       │свинцо-│     │      │     │     │     │     │     │

│            │       │вый    │     │      │     │     │     │     │     │

│            │       │       │     │      │     │     │     │     │     │

│            │       ├───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│            │       │Лен    │ кг  │ 3,8  │3,8  │3,8  │3,8  │3,8  │1,9  │

│            │       │трепа- │     │      │     │     │     │     │     │

│            │       │ный    │     │      │     │     │     │     │     │

│            ├───────┴───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│            │Лента       ФУМ│ кг  │ 0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │

│            │(вместо        │     │      │     │     │     │     │     │

│            │уплотнительного│     │      │     │     │     │     │     │

│            │состава) (2)   │     │      │     │     │     │     │     │

└────────────┴───────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 20

┌────────────┬─────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┐

│Наименование│Наимено- │ Ед. │   Норма расхода, на 100 м трубопровода   │

│  и состав  │  вание  │ из- ├──────────────────────────────────────────┤

│   работы   │материала│ мер.│         Диаметр трубопровода, мм         │

│            │         │     ├─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│            │         │     │ 40  │  50  │ 65  │ 80  │ 100 │ 125 │ 150 │

├────────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1.2.   Смена│Трубопро-│  м  │100  │100   │100  │100  │100  │100  │100  │

│отдельных   │вод    из│     │     │      │     │     │     │     │     │

│участков    │стальных │     │     │      │     │     │     │     │     │

│трубопрово- │электрос-│     │     │      │     │     │     │     │     │

│дов       из│варных   │     │     │      │     │     │     │     │     │

│стальных    │труб     │     │     │      │     │     │     │     │     │

│электросвар-│         │     │     │      │     │     │     │     │     │

│ных труб    │         │     │     │      │     │     │     │     │     │

│            ├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Снятие      │Кронштейн│ кг  │49,7 │49,7  │39,6 │39,3 │44,0 │45,3 │38,5 │

│средств     ├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│крепления,  │Дюбели-гв│ кг  │ 0,8 │ 0,8  │ 0,7 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,5 │

│отсоединение│озди     │     │     │      │     │     │     │     │     │

│или  вырезка├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│поврежденно-│Известь  │ кг  │ 0,01│ 0,01 │ 0,17│0,025│0,039│0,062│ 0,09│

│го   участка│хлорная  │     │     │      │     │     │     │     │     │

│трубопрово- ├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│да.  Отрезка│Вода     │ м3  │0,709│ 0,709│ 1,2 │ 1,59│ 2,82│ 4,5 │ 6,48│

│нового      ├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│участка     │Кислород │ м3  │ 0,35│ 0,35 │ 0,45│ 0,67│ 0,67│ 1   │ 1   │

│трубопрово- ├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│да, установ-│Карбид   │ кг/ │ 4,2/│ 4,2/ │ 4,2/│ 4,2/│ 4,2/│ 4,2/│ 4,2/│

│ка трубопро-│кальция  │ м3  │ 0,32│ 0,32 │ 0,41│ 0,61│ 0,61│ 0,91│ 0,91│

│вода на мес-│или      │     │     │      │     │     │     │     │     │

│то с  поста-│ацетилен │     │     │      │     │     │     │     │     │

│новкой      ├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│средств     │Проволока│ кг  │ 0,2 │ 0,2  │ 0,3 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,7 │ 0,7 │

│крепления.  │сварочная│     │     │      │     │     │     │     │     │

│            ├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│            │Электро- │ кг  │ 2,9 │ 2,9  │ 2,9 │ 2,9 │ 2,9 │ 2,9 │ 2,9 │

│            │ды Э-42  │     │     │      │     │     │     │     │     │

└────────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 21

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│        работы        │   материала    │измер. │       радиатор        │

│                      │                │       ├───────────────────────┤

│                      │                │       │Вес радиаторного блока │

│                      │                │       │          до           │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │ 80 кг │ 160 кг│ 240 кг│

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.3. Смена радиаторных│Ниппели         │  кг   │ 0,5   │ 0,5   │ 0,5   │

│блоков                │радиаторные     │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Отсоединение радиатор-│Лен трепаный    │  кг   │ 0,05  │ 0,05  │ 0,05  │

│ного блока  от  трубо-├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│провода. Снятие радиа-│Олифа           │  кг   │ 0,05  │ 0,05  │ 0,05  │

│торного  блока.  Уста-│натуральная     │       │       │       │       │

│новка нового радиатор-├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ного  блока  с присое-│Сурик свинцовый │  кг   │ 0,12  │ 0,12  │ 0,12  │

│динением  его к трубо-│                │       │       │       │       │

│проводу.              │                │       │       │       │       │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 22

┌──────────┬───────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┐

│Наименова-│Наименова- │ Ед. │       Норма расхода, на 1 радиатор       │

│  ние и   │    ние    │ из- ├──────────────┬───────────────────────────┤

│  состав  │ материала │ мер.│ Прочистка и  │  Добавление к радиатору:  │

│  работы  │           │     │   промывка   │                           │

│          │           │     │    секций    │                           │

│          │           │     ├───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤

│          │           │     │  Вес  │ Вес  │Одной │То же │Свыше │Одной │

│          │           │     │прибора│прибо-│край- │ двух │ двух │сред- │

│          │           │     │ до 80 │ра до │ ней  │секций│край- │ ней  │

│          │           │     │  кг   │160 кг│секции│      │ них  │секции│

│          │           │     │       │      │      │      │секций│      │

├──────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │     2     │  3  │   4   │  5   │  6   │  7   │  8   │  9   │

├──────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.4. Пере-│Лен        │ кг  │ 0,012 │0,012 │0,028 │0,056 │0,028 │0,056 │

│борка сек-│трепаный   │     │       │      │      │      │      │      │

│ций радиа-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│торного   │           │     │       │      │      │      │      │      │

│блока.    │           │     │       │      │      │      │      │      │

│          ├───────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Отсоедине-│Олифа      │ кг  │ 0,012 │0,012 │0,028 │0,056 │0,028 │0,056 │

│ние радиа-│натуральная│     │       │      │      │      │      │      │

│торного   ├───────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│блока.    │Сурик      │ кг  │ 0,024 │0,024 │0,068 │0,136 │0,068 │0,136 │

│          │свинцовый  │     │       │      │      │      │      │      │

│Отсоедине-├───────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ние   сек-│Секции     │ шт. │   -   │  -   │1     │2     │1     │1     │

│ций.      │радиатора  │     │       │      │      │      │      │      │

│Прочистка ├───────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│и промывка│Ниппели    │ шт. │   -   │  -   │2     │4     │2     │2     │

│секций.   │радиаторные│     │       │      │      │      │      │      │

│Очистка   │           │     │       │      │      │      │      │      │

│ниппелей. │           │     │       │      │      │      │      │      │

│Присоеди- │           │     │       │      │      │      │      │      │

│нение  но-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│вых   сек-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│ций.      │           │     │       │      │      │      │      │      │

│Присоеди- │           │     │       │      │      │      │      │      │

│нение  ра-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│диаторного│           │     │       │      │      │      │      │      │

│блока    к│           │     │       │      │      │      │      │      │

│трубопро- │           │     │       │      │      │      │      │      │

│воду.     │           │     │       │      │      │      │      │      │

│Добавление│           │     │       │      │      │      │      │      │

│секции.   │           │     │       │      │      │      │      │      │

│Отсоедине-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│ние радиа-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│торного   │           │     │       │      │      │      │      │      │

│блока.    │           │     │       │      │      │      │      │      │

│Вывертыва-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│ние радиа-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│торной    │           │     │       │      │      │      │      │      │

│пробки.   │           │     │       │      │      │      │      │      │

│Присоеди- │           │     │       │      │      │      │      │      │

│нение  но-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│вых   сек-│           │     │       │      │      │      │      │      │

│ций.      │           │     │       │      │      │      │      │      │

└──────────┴───────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 23

┌──────────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────┐

│Наименование и│Наименова- │  Ед.   │           Норма расхода           │

│состав работы │    ние    │ измер. ├─────────────────┬─────────────────┤

│              │ материала │        │ Смена задвижки  │ Гидравлическое  │

│              │           │        │                 │    испытание    │

│              │           │        ├─────────────────┼─────────────────┤

│              │           │        │  на 1 задвижку  │     на 1 м      │

│              │           │        │                 │  трубопровода   │

│              │           │        ├─────────────────┴─────────────────┤

│              │           │        │            диаметр, мм            │

│              │           │        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│              │           │        │ до  │ до  │ до  │ до  │ до  │ до  │

│              │           │        │ 100 │ 150 │ 200 │ 100 │ 150 │ 200 │

├──────────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      1       │     2     │   3    │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │

├──────────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1.5.     Смена│Набивка для│   кг   │0,043│0,06 │0,08 │  -  │  -  │  -  │

│параллельной  │сальников  │        │     │     │     │     │     │     │

│задвижки      │           │        │     │     │     │     │     │     │

│              ├───────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Отсоединение  │Масло      │   кг   │0,073│ 0,1 │0,133│  -  │  -  │  -  │

│задвижки    от│минеральное│        │     │     │     │     │     │     │

│трубопровода, ├───────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│снятие задвиж-│Прокладки  │  шт.   │  3  │  3  │  3  │  -  │  -  │  -  │

│ки.    Очистка│паронито-  │        │     │     │     │     │     │     │

│мест  соедине-│вые, 3 мм  │        │     │     │     │     │     │     │

│ния. Установка│           ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│новой задвижки│           │   кг   │0,084│0,111│ 0,2 │  -  │  -  │  -  │

│с  постановкой├───────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│прокладок    и│Болты     с│   кг   │0,62 │1,46 │1,46 │  -  │  -  │  -  │

│болтов.   Про-│гайками    │        │     │     │     │     │     │     │

│верка правиль-├───────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ности установ-│Вода       │   м3   │  -  │  -  │     │0,08 │0,013│0,018│

│ки   гидравли-├───────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ческим испыта-│Задвижка   │  шт.   │  1  │  1  │  1  │  -  │  -  │  -  │

│нием.         │параллель- │        │     │     │     │     │     │     │

│              │ная        │        │     │     │     │     │     │     │

└──────────────┴───────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 24

┌──────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│  Наименование и  │    Наименование    │  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│  состав работы   │     материала      │измер. │         кран          │

│                  │                    │       ├───────────────────────┤

│                  │                    │       │   диаметр труб, мм    │

│                  │                    │       ├───────┬───────┬───────┤

│                  │                    │       │  15   │  19   │  32   │

├──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.6. Смена  кранов│Кран         двойной│  шт.  │ 1     │ 1     │ 1     │

│двойной           │регулирующий        │       │       │       │       │

│регулировки.      │                    │       │       │       │       │

│                  ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Разборка    сгона.│Сгон                │  шт.  │ 1     │ 1     │ 1     │

│Снятие  крана. От-├───────┬────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│соединение патруб-│Состав │Сурик       │  кг   │ 0,008 │ 0,016 │ 0,024 │

│ка от крана. Уста-│уплот- │свинцовый   │       │       │       │       │

│новка  нового кра-│нитель-├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│на.  Присоединение│ный (1)│Олифа       │  кг   │ 0,004 │ 0,008 │ 0,012 │

│патрубка к  крану.│       │натуральная │       │       │       │       │

│Сборка сгона.     │       ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                  │       │Лен трепаный│  кг   │ 0,002 │ 0,006 │ 0,010 │

│                  ├───────┴────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                  │Лента  ФУМ   (вместо│  кг   │ 0,004 │ 0,004 │ 0,004 │

│                  │уплотнительного     │       │       │       │       │

│                  │состава) (2)        │       │       │       │       │

└──────────────────┴────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 25

┌──────────────────────────┬────────────┬───────┬───────────────────────┐

│  Наименование и состав   │Наименование│  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│          работы          │ материала  │измер. │    кран пробковый     │

│                          │            │       ├───────────────────────┤

│                          │            │       │   диаметр труб, мм    │

│                          │            │       ├───────┬───────┬───────┤

│                          │            │       │ до 25 │  26   │  50   │

├──────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.7.    Смена    пробковых│Паста       │  кг   │ 0,011 │ 0,017 │ 0,027 │

│кранов                    │корундовая  │       │       │       │       │

│                          ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Разборка   сгона.   Снятие│Набивка  для│  кг   │ 0,004 │ 0,006 │ 0,011 │

│крана,        отсоединение│сальников   │       │       │       │       │

│патрубка     от     крана.├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Установка  нового   крана.│Кран        │  шт.  │ 1     │ 1     │ 1     │

│Присоединение  патрубка  к│пробковый   │       │       │       │       │

│крану. Сборка сгона.      │            │       │       │       │       │

└──────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 26

┌──────────────────────────┬────────────┬───────┬───────────────────────┐

│  Наименование и состав   │Наименование│  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│          работы          │ материала  │измер. │        вентиль        │

│                          │            │       ├───────────────────────┤

│                          │            │       │   диаметр труб, мм    │

│                          │            │       ├───────┬───────┬───────┤

│                          │            │       │  25   │  26   │  50   │

├──────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.8. Смена вентиля        │Паста       │  кг   │ 0,006 │ 0,01  │ 0,015 │

│                          │корундовая  │       │       │       │       │

│                          ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Разборка   сгона.   Снятие│Набивка  для│  кг   │ 0,003 │ 0,006 │ 0,009 │

│вентиля,      отсоединение│сальников   │       │       │       │       │

│патрубка. Установка нового├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│вентиля.     Присоединение│Вентиль     │  шт.  │ 1     │ 1     │ 1     │

│патрубка к вентилю. Сборка│            │       │       │       │       │

│сгона.                    │            │       │       │       │       │

└──────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 27

┌───────────────────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┐

│     Наименование и состав работы      │ Наименование  │  Ед.  │ Норма │

│                                       │   материала   │измер. │ расхо-│

│                                       │               │       │ да, на│

│                                       │               │       │ 1 кран│

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┤

│1.9.  Установка   кранов   для   спуска│Краны       для│  шт.  │ 1     │

│воздуха из системы                     │спуска  воздуха│       │       │

│                                       │из системы     │       │       │

│                                       ├───────────────┼───────┼───────┤

│Вырезка участка трубопровода. Заготовка│Фланцы стальные│  шт.  │ 1     │

│сгона  с  нарезкой  резьбы.   Установка├───────────────┼───────┼───────┤

│крана. Сборка сгона.                   │Болты с гайками│  кг   │ 0,61  │

│                                       ├───────────────┼───────┼───────┤

│                                       │Электроды Э-42 │  кг   │ 0,42  │

│                                       ├───────────────┼───────┼───────┤

│                                       │Асбест         │  кг   │ 3     │

│                                       ├───────────────┼───────┼───────┤

│                                       │Паронит        │  кг   │ 0,07  │

└───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┘

Таблица 28

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │     Норма расхода     │

│        работы        │   материала    │измер. │                       │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │Утепле-│Оштука-│Окраши-│

│                      │                │       │  ние  │турива-│ вание │

│                      │                │       │поверх-│  ние  │поверх-│

│                      │                │       │ ности │поверх-│ ности │

│                      │                │       │       │ ности │       │

│                      │                │       ├───────┼───────┼───────┤

│                      │                │       │ на 10 │на 100 │на 100 │

│                      │                │       │  м2   │  м2   │  м2   │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.10. Утепление трубо-│Маты          из│  м3   │ 1,31  │   -   │   -   │

│провода   центрального│стекловаты      │       │       │       │       │

│отопления (водоснабже-│                │       │       │       │       │

│ния)                  │                │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Обертывание     труб и│Маты  из  крафт-│  м3   │ 0,155 │   -   │   -   │

│приборов   матами   из│бумаги          │       │       │       │       │

│крафт-бумаги и стекло-├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ваты. Крепление метал-│Сетка           │  кг   │ 3,5   │   -   │   -   │

│лической сетки на тру-│металлическая   │       │       │       │       │

│бопроводе.     Обмазка│20х20  мм,   Д =│       │       │       │       │

│трубопровода   асбоце-│1,5 мм          │       │       │       │       │

│ментным     раствором.├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Масляная  окраска тру-│Раствор         │  м3   │ 2,55  │  0,6  │   -   │

│бопровода.            │асбоцементный   │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │"Портланд"      │   т   │   -   │  0,9  │   -   │

│                      │цемент  М400   и│       │       │       │       │

│                      │М500            │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Олифа оксоль    │  кг   │   -   │   -   │ 18    │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Краски тертые   │  кг   │   -   │   -   │  2,7  │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 29

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│        работы        │   материала    │измер. │         насос         │

│                      │                │       ├───────────────────────┤

│                      │                │       │ диаметр патрубка, мм  │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │  25   │  40   │  50   │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.11.  Замена  насосов│Насос           │  шт.  │ 1     │ 1     │ 1     │

│малой         мощности│                │       │       │       │       │

│(ручного насоса)      │                │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Отсоединение насоса от│Солидол         │  кг   │ 0,082 │ 0,099 │ 0,103 │

│трубопроводов.  Снятие├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│насоса.       Разборка│Сурик свинцовый │  кг   │ 0,041 │ 0,051 │ 0,051 │

│нового        насоса с├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│притиркой  и  осмотром│Прядь льняная   │  кг   │ 0,034 │ 0,038 │ 0,036 │

│деталей.        Сборка├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│насоса.  Установка  на│Набивка      для│  кг   │ 0,071 │  0,1  │ 0,104 │

│место.   Присоединение│сальников       │       │       │       │       │

│насоса к трубопроводу.├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Опробование насоса.   │Керосин         │   л   │ 1     │ 1     │ 1     │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Ветошь          │  кг   │ 0,138 │ 0,15  │ 0,17  │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 30

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │Норма расхода, на 1 м3 │

│        работы        │   материала    │измер. │утепляемой поверхности │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │шнуром │шнуром │матами │

│                      │                │       │асбес- │минера-│минера-│

│                      │                │       │ товым │ловат- │ловат- │

│                      │                │       │       │  ным  │ ными  │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│          1           │       2        │   3   │   4   │   5   │   6   │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.12.   Восстановление│Шнур асбестовый │  м3   │ 1,03  │   -   │   -   │

│разрушенной   тепловой│                │       │       │       │       │

│изоляции              │                │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Разборка     отдельных│Шнур            │  м3   │   -   │ 1,03  │   -   │

│участков   разрушенной│минераловатный  │       │       │       │       │

│тепловой     изоляции.├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Утепление             │Маты            │  м3   │   -   │   -   │ 1,33  │

│трубопровода.         │минеральватные  │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Проволока       │  кг   │ 0,38  │ 0,29  │   -   │

│                      │черная,         │       │       │       │       │

│                      │отожженная,  0,8│       │       │       │       │

│                      │мм              │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Лента   стальная│  кг   │   -   │   -   │  6,8  │

│                      │упаковочная,    │       │       │       │       │

│                      │0,7х20 мм       │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Пряжка          │  кг   │   -   │   -   │  0,5  │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 31

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │ Норма расхода, на 1 м │

│        работы        │   материала    │измер. │     трубопровода      │

│                      │                │       ├───────────────────────┤

│                      │                │       │   диаметр труб, мм    │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │  100  │  125  │  150  │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.13.         Промывка│      Вода      │  м3   │ 0,03  │ 0,05  │ 0,06  │

│трубопроводов  системы│                │       │       │       │       │

│центрального отопления│                │       │       │       │       │

│                      │                │       │       │       │       │

│Присоединение шланга к│                │       │       │       │       │

│трубопроводу. Промывка│                │       │       │       │       │

│системы под давлением.│                │       │       │       │       │

│Отсоединение шланга от│                │       │       │       │       │

│трубопровода.         │                │       │       │       │       │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 32

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│        работы        │   материала    │измер. │         насос         │

│                      │                │       ├───────────────────────┤

│                      │                │       │   диаметр труб, мм    │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │  25   │  40   │  50   │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│          1           │       2        │   3   │   4   │   5   │   6   │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.14.  Ремонт  насосов│Солидол         │  кг   │ 0,082 │  0,1  │ 0,103 │

│малой мощности        │                │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Снятие   и   установка│Сурик свинцовый │  кг   │ 0,041 │ 0,051 │ 0,051 │

│бывшего в эксплуатации├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ручного насоса  с  его│Прядь льняная   │  кг   │ 0,034 │ 0,038 │ 0,04  │

│разборкой,  прочисткой├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│и  сборкой,  а   также│Набивка      для│  кг   │ 0,071 │ 0,1   │ 0,104 │

│разборкой,  прочисткой│сальников       │       │       │       │       │

│и   сборкой   отводной├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│линии.                │Керосин         │   л   │ 1     │ 1     │ 1     │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Ветошь          │  кг   │ 0,138 │ 0,15  │ 0,17  │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 33

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │  Норма расхода, на 1  │

│        работы        │   материала    │измер. │       задвижку        │

│                      │                │       ├───────────────────────┤

│                      │                │       │   диаметр труб, мм    │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │до 100 │до 150 │до 200 │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.15.          Снятие,│Набивка      для│  кг   │ 0,043 │ 0,06  │ 0,08  │

│прочистка и  установка│сальников       │       │       │       │       │

│параллельной задвижки │                │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Отсоединение        от│Масло           │  кг   │ 0,073 │ 0,1   │ 0,133 │

│трубопровода.   Снятие│минеральное     │       │       │       │       │

│прибора    с    места.├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Полная        разборка│Прокладки       │шт./кг │1/0,028│3/0,084│3/0,111│

│прибора.      Осмотр и│паронитовые     │       │       │       │       │

│очистка всех частей  и├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│отдельных      деталей│Болты с гайками │  кг   │ 0,62  │ 1,46  │ 1,46  │

│прибора.      Проверка│                │       │       │       │       │

│комплектности.  Сборка│                │       │       │       │       │

│прибора   с   набивкой│                │       │       │       │       │

│сальников.    Проверка│                │       │       │       │       │

│взаимодействия  частей│                │       │       │       │       │

│в  собранном  приборе.│                │       │       │       │       │

│Припасовка  дисков   с│                │       │       │       │       │

│изготовлением         │                │       │       │       │       │

│прокладок.   Установка│                │       │       │       │       │

│на   место    прибора.│                │       │       │       │       │

│Проверка  правильности│                │       │       │       │       │

│установки.            │                │       │       │       │       │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

# 2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 34

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬───────┬───────────┐

│  Наименование и состав   │ Наименование материала │  Ед.  │   Норма   │

│          работы          │                        │измер. │расхода, на│

│                          │                        │       │    1 м    │

│                          │                        │       │трубопрово-│

│                          │                        │       │    да     │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.1.    Смена    отдельных│Трубы         стальные с│   м   │     1     │

│участков     трубопроводов│креплениями и гильзами  │       │           │

│холодного    и    горячего│                        │       │           │

│водоснабжения из  стальных│                        │       │           │

│водогазопроводных         │                        │       │           │

│оцинкованных труб         │                        │       │           │

│                          ├────────────────────────┼───────┼───────────┤

│Снятие средств  крепления.│Скобы                   │  кг   │   0,013   │

│Отсоединение  или  вырезка├──────────┬─────────────┼───────┼───────────┤

│поврежденного      участка│Состав    │Лен трепаный │  кг   │   0,04    │

│трубопровода.   Подготовка│уплотните-├─────────────┼───────┼───────────┤

│нового             участка│льный (1) │Сурик        │  кг   │   0,07    │

│трубопровода.    Прокладка│          │свинцовый    │       │           │

│трубопровода  из  стальных│          ├─────────────┼───────┼───────────┤

│труб     с      установкой│          │Олифа        │  кг   │   0,034   │

│креплений.                │          │натуральная  │       │           │

│                          ├──────────┴─────────────┼───────┼───────────┤

│                          │Лента    ФУМ     (вместо│  кг   │   0,004   │

│                          │уплотнительного состава)│       │           │

│                          │(2)                     │       │           │

└──────────────────────────┴────────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 35

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬───────┬───────────┐

│  Наименование и состав   │ Наименование материала │  Ед.  │   Норма   │

│          работы          │                        │измер. │расхода, на│

│                          │                        │       │    1 м    │

│                          │                        │       │трубопрово-│

│                          │                        │       │    да     │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────────┤

│2.2.    Смена    отдельных│Углекислый газ          │  кг   │  19,38    │

│участков     трубопроводов│                        │       │           │

│холодного    и    горячего│                        │       │           │

│водоснабжения из  стальных│                        │       │           │

│электросварных труб       │                        │       │           │

│                          ├────────────────────────┼───────┼───────────┤

│Снятие средств  крепления.│Проволока сварочная     │  кг   │   0,01    │

│Вырезка      поврежденного├────────────────────────┼───────┼───────────┤

│участка      трубопровода.│Электроды Э-42          │  кг   │   0,127   │

│Подготовка нового  участка│                        │       │           │

│трубопровода.    Прокладка│                        │       │           │

│трубопровода  из  стальных│                        │       │           │

│труб     с      установкой│                        │       │           │

│крепления.                │                        │       │           │

└──────────────────────────┴────────────────────────┴───────┴───────────┘

Таблица 36

┌──────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед.  │Норма расхода, на 100 м│

│        работы        │   материала    │измер. │     трубопровода      │

│                      │                │       ├───────────────────────┤

│                      │                │       │   диаметр труб, мм    │

│                      │                │       ├───────┬───────┬───────┤

│                      │                │       │  50   │  100  │  150  │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.3.  Смена  отдельных│Трубы   чугунные│   м   │ 99,8  │ 99,8  │ 99,8  │

│участков    внутренних│канализационные │       │       │       │       │

│чугунных              │                │       │       │       │       │

│канализационных       │                │       │       │       │       │

│выпусков              │                │       │       │       │       │

├──────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Снятие         средств│Фасонные части  │   т   │  0,17 │  0,25 │  0,29 │

│крепления.  Расчеканка├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│раструбов.    Разборка│Крепления       │  кг   │ 38    │ 38    │ 38    │

│негодных        труб и│кронштейнов     │       │       │       │       │

│фасонных       частей.├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Укладка новых  труб  с│Раствор         │   т   │  0,019│  0,022│  0,025│

│постановкой    средств│цементный   M100│       │       │       │       │

│крепления.   Зачеканка│или             │       │       │       │       │

│раструбов.            │                │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Дюбели - гвозди │  шт.  │ 76    │ 76    │ 76    │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Прядь  пеньковая│   т   │  4,75 │  5,6  │  6,0  │

│                      │смоляная        │       │       │       │       │

│                      ├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                      │Цемент или сера │  кг   │ 51    │ 92    │133    │

│                      │                │       ├───────┼───────┼───────┤

│                      │                │       │ 32,1  │ 59,9  │ 85,2  │

└──────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 37

┌──────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────────┐

│  Наименование и состав   │    Наименование    │  Ед.  │Норма расхода, │

│          работы          │     материала      │измер. │   на 100 м    │

│                          │                    │       │ трубопровода  │

│                          │                    │       ├───────────────┤

│                          │                    │       │ диаметр труб, │

│                          │                    │       │      мм       │

│                          │                    │       ├───────┬───────┤

│                          │                    │       │  50   │  100  │

├──────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2.4.    Смена    отдельных│Хомуты стальные     │  кг   │ 13,4  │ 16,8  │

│участков     трубопроводов│                    │       │       │       │

│канализации             из│                    │       │       │       │

│полиэтиленовых        труб│                    │       │       │       │

│высокой плотности         │                    │       │       │       │

│                          ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Снятие средств  крепления.│Трубопроводы        │   м   │ 99,8  │ 99,8  │

│Разборка негодных  труб  и│канализационные   из│       │       │       │

│фасонных  частей.  Укладка│полиэтиленовых  труб│       │       │       │

│новых труб  с  постановкой│высокой плотности  с│       │       │       │

│средств крепления.        │гильзами            │       │       │       │

│                          ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│                          │Раствор    цементный│  м3   │  0,01 │  0,013│

│                          │M100                │       │       │       │

└──────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 38

┌──────────────────┬─────────────┬────────┬─────────────────────────────┐

│  Наименование и  │Наименование │  Ед.   │ Норма расхода на 100 стыков │

│  состав работы   │  материала  │ измер. │                             │

│                  │             │        ├─────────────────────────────┤

│                  │             │        │      диаметр труб в мм      │

│                  │             │        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                  │             │        │до 50│до 75│ до  │ до  │ до  │

│                  │             │        │     │     │ 100 │ 125 │ 150 │

├──────────────────┼─────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│2.5.    Подчеканка│               Трубы асбестоцементные               │

│раструбов         │                                                    │

│канализационных   │                                                    │

│труб              │                                                    │

│                  ├─────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│Расчистка верхнего│Муфты   марки│  шт.   │100  │100  │100  │100  │100  │

│слоя        стыка.│ВМ           │        │     │     │     │     │     │

│Зачеканка раструба├─────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│асбоцементным     │Прядь        │   кг   │ 9,7 │11,3 │14,2 │17,6 │34,4 │

│раствором.        │смоляная     │        │     │     │     │     │     │

│                  ├─────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│                  │Раствор      │   м3   │0,061│0,065│0,068│0,072│0,108│

│                  │цементный    │        │     │     │     │     │     │

│                  │М100         │        │     │     │     │     │     │

│                  ├─────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│                  │Кольца       │  шт.   │200  │200  │200  │200  │200  │

│                  │резиновые    │        │     │     │     │     │     │

│                  ├─────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                  │                 Трубы керамические                 │

│                  ├─────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                  │Прядь        │   кг   │18,5 │19,2 │27,4 │31,6 │43,4 │

│                  │смоляная     │        │     │     │     │     │     │

│                  ├─────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│                  │Раствор      │   м3   │0,085│0,087│0,090│0,093│ 0,1 │

│                  │цементный    │        │     │     │     │     │     │

│                  │М100         │        │     │     │     │     │     │

│                  ├─────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                  │                   Трубы чугунные                   │

│                  ├─────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                  │Кольца       │  шт.   │100  │100  │100  │100  │100  │

│                  │резиновые    │        │     │     │     │     │     │

│                  ├─────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│                  │Раствор      │   м3   │0,064│ 0,1 │ 0,2 │0,25 │ 0,3 │

│                  │асбоцементный│        │     │     │     │     │     │

│                  │М100         │        │     │     │     │     │     │

│                  ├─────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│                  │Прядь        │   кг   │16,8 │17,5 │24,9 │25,3 │40,2 │

│                  │смоляная     │        │     │     │     │     │     │

└──────────────────┴─────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 39

┌───────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │  Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                   │    материала    │измер. │расхода, │

│                                   │                 │       │на 1 стык│

├───────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤

│2.6.  Заделка   стыков   соединений│Прокладки        │  шт.  │    1    │

│стояков внутренних водостоков      │                 │       │         │

│                                   ├─────────────────┼───────┼─────────┤

│Очистка  стыковых     соединений от│Раствор          │  м3   │   0,2   │

│цемента  и   старого   уплотнителя.│асбоцементный    │       │         │

│Уплотнение соединений  жгутами  или│                 │       │         │

│прокладками. Заполнение  кольцевого│                 │       │         │

│пространства раструба асбоцементным│                 │       │         │

│раствором.                         │                 │       │         │

└───────────────────────────────────┴─────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 40

┌──────────────────────┬──────────────────────────────┬───────┬─────────┐

│Наименование и состав │    Наименование материала    │  Ед.  │  Нормы  │

│        работы        │                              │измер. │расхода, │

│                      │                              │       │на 1 кран│

├──────────────────────┼──────────────────────────────┼───────┼─────────┤

│2.7. Замена внутренних│       Вентиль пожарный       │  шт.  │    1    │

│пожарных кранов       │                              │       │         │

│                      ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие пожарного крана│Рукав пожарный пеньковый      │   м   │   10    │

│с зачисткой резьбы  от├──────────────────────────────┼───────┼─────────┤

│пряди    и     краски.│Ствол ручной                  │  шт.  │    1    │

│Установка нового крана├──────────────────────────────┼───────┼─────────┤

│на место.             │Головка   для    присоединения│  шт.  │    3    │

│                      │рукава                        │       │         │

│                      ├──────────────────────────────┼───────┼─────────┤

│                      │Шкафчики для пожарных рукавов │  шт.  │    1    │

│                      ├──────────────┬───────────────┼───────┼─────────┤

│                      │Состав        │Лен трепаный   │  кг   │    0,01 │

│                      │уплотнительный│               │       │         │

│                      │              ├───────────────┼───────┼─────────┤

│                      │              │Сурик свинцовый│  кг   │    0,024│

│                      │              ├───────────────┼───────┼─────────┤

│                      │              │Олифа          │  кг   │    0,012│

│                      │              │натуральная    │       │         │

└──────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 41

┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────┬─────────┐

│ Наименование и состав работы │Наименование материала│  Ед.  │  Норма  │

│                              │                      │измер. │расхода, │

│                              │                      │       │на 100 м │

│                              │                      │       │трубопро-│

│                              │                      │       │  вода   │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┼─────────┤

│2.8.    Устранение     засоров│Резина        листовая│  кг   │    2    │

│внутренних     канализационных│рулонная              │       │         │

│трубопроводов                 │                      │       │         │

│                              ├──────────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие     крышки     ревизии.│Болты  с     шайбами и│  кг   │    5    │

│Устранение  засора  с  помощью│гайками               │       │         │

│троса.    Установка     крышки│                      │       │         │

│ревизии.                      │                      │       │         │

└──────────────────────────────┴──────────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 42

┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────┬─────────┐

│ Наименование и состав работы │Наименование материала│  Ед.  │  Норма  │

│                              │                      │измер. │ расхода,│

│                              │                      │       │  на 1   │

│                              │                      │       │  сифон  │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┼─────────┤

│2.9. Смена сифона             │Сифон                 │  шт.  │  1      │

│                              ├──────────────────────┼───────┼─────────┤

│Отсоединение         сифона от│Прядь        пеньковая│  кг   │  0,06   │

│санитарного прибора и  выпуска│смоляная              │       │         │

│канализации.     Присоединение├──────────────────────┼───────┼─────────┤

│нового   сифона   с   заделкой│Цемент расширяющийся  │  кг   │  0,158  │

│стыка.                        │                      │       │         │

└──────────────────────────────┴──────────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 43

┌──────────────────────────┬────────────────────┬───────┬───────────────┐

│  Наименование и состав   │    Наименование    │  Ед.  │Норма расхода, │

│          работы          │     материала      │измер. │   на 1 трап   │

│                          │                    │       ├───────────────┤

│                          │                    │       │ диаметр труб, │

│                          │                    │       │      мм       │

│                          │                    │       ├───────┬───────┤

│                          │                    │       │  50   │  100  │

├──────────────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2.10. Смена трапов        │Трап        чугунный│  шт.  │ 1     │ 1     │

│                          │комплектный         │       │       │       │

│                          ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Снятие  трапа,   установка│Прядь      пеньковая│  кг   │ 0,061 │ 0,104 │

│нового со съемной решеткой│смоляная            │       │       │       │

│и  резиновой  пробкой  для├────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│удаления засоров.         │Цемент расширяющийся│  кг   │ 0,24  │ 0,32  │

└──────────────────────────┴────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

# 2.2.2.3. Электроснабжение

Таблица 44

┌──────────────────────────┬────────────────────────────┬───────┬───────┐

│  Наименование и состав   │   Наименование материала   │  Ел.  │ Норма │

│          работы          │                            │измер. │ расхо-│

│                          │                            │       │ да, на│

│                          │                            │       │ 1  м  │

│                          │                            │       │провода│

├──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼───────┤

│3.1.  Замена   неисправных│Провод одножильный          │   м   │ 1,02  │

│участков     электрической│                            │       │       │

│сети здания               │                            │       │       │

│                          ├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Отсоединение  проводов  от│Тальк                       │  кг   │ 0,011 │

│зажимов  распределительных├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│щитков     и      коробок.│Втулка изолирующая          │  шт.  │ 0,122 │

│Вытягивание  проводов   из├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│труб      и       каналов.│Лента изоляционная          │  кг   │ 0,2   │

│Присоединение       концов├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│провода     к      зажимам│Сжим ответвительный         │  шт.  │ 0,061 │

│распределительных щитков и│                            │       │       │

│коробок.                  │                            │       │       │

└──────────────────────────┴────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица 45

┌──────────────────────────┬────────────────────────────┬───────┬───────┐

│  Наименование и состав   │   Наименование материала   │  Ед.  │ Норма │

│          работы          │                            │измер. │ расхо-│

│                          │                            │       │ да, на│

│                          │                            │       │ 1 эле-│

│                          │                            │       │ мент  │

│                          │                            │       │ плит  │

├──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼───────┤

│3.2.   Замена    групповой│Провод сечением, 4 и 6 мм2  │   м   │ 0,075 │

│линии питания электроплиты├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│(без   заделки    штрабов)│Провод           монтажный с│   м   │ 0,075 │

│Частичная замена  проводов│нагревостойкой изоляцией    │       │       │

│и шин                     │                            │       │       │

│                          ├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│                          │Провод сечением 4 мм2       │   м   │ 0,021 │

│                          ├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│                          │Кабель с резиновой изоляцией│   м   │ 0,021 │

│                          ├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│                          │Лента изоляционная          │  кг   │ 0,86  │

│                          ├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│                          │Стекловата                  │  кг   │ 5,7   │

│                          ├────────────────────────────┼───────┼───────┤

│                          │Вазелин технический         │  кг   │ 0,38  │

└──────────────────────────┴────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица 46

┌──────────────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────┐

│  Наименование и состав   │  Наименование  │  Ед.  │ Норма расхода на  │

│          работы          │   материала    │измер. │      100 шт.      │

│                          │                │       ├─────────┬─────────┤

│                          │                │       │выключа- │штепсель-│

│                          │                │       │  тели   │   ные   │

│                          │                │       │         │ розетки │

├──────────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│3.3.  Замена  вышедших  из│Выключатели     │  шт.  │   100   │    -    │

│строя  электроустановочных│                │       │         │         │

│изделий      (выключатели,│                │       │         │         │

│штепсельные розетки)      │                │       │         │         │

│                          ├────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Снятие   выключателя   или│Подрозетники    │  шт.  │   100   │   100   │

│розетки с отсоединением их│деревянные,   80│       │         │         │

│от     сети     освещения.│мм              │       │         │         │

│Установка           нового├────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│выключателя или розетки  с│Дюбели          │  шт.  │   100   │   100   │

│присоединением их  к  сети├────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│освещения. Проверка работы│Коробки         │  шт.  │   100   │    -    │

│выключателя или розетки.  │установочные    │       │         │         │

│                          ├────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                          │Раствор         │  м3   │   0,9   │    -    │

│                          │цементный М50   │       │         │         │

│                          ├────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                          │Штепсельные     │  шт.  │    -    │   100   │

│                          │розетки         │       │         │         │

└──────────────────────────┴────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 47

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │     материала    │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │светиль- │

│                                  │                  │       │   ник   │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│                 1                │        2         │   3   │    4    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.4. Замена светильников          │Светильник        │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│для ламп накаливания              │                  │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие   бра    или   светильника.│Крюки             │  шт.  │    1    │

│Отсоединение от  электропроводки и├──────────────────┼───────┼─────────┤

│снятие арматуры крепления  бра или│Розетка           │  шт.  │    1    │

│светильника. Установка  нового бра│потолочная        │       │         │

│или светильника с подсоединением к├──────────────────┼───────┼─────────┤

│электропроводке.       Ввинчивание│Сжим              │  шт.  │    2    │

│электролампы. Проверка  работы бра│ответвлительный   │       │         │

│или светильника.                  │                  │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Алебастр          │  кг   │    0,031│

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Светильник        │  шт.  │    1    │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Для люминесцентных ламп           │Шпилька           │  шт.  │    2    │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие  плафона  или  рассеивателя│Трубка            │  кг   │    0,028│

│(при    необходимости).     Снятие├──────────────────┼───────┼─────────┤

│вышедшего   из   строя   источника│Розетка потолочная│  шт.  │    2    │

│света. Установка нового  источника├──────────────────┼───────┼─────────┤

│света.   Установка     плафона или│Алебастр          │  кг   │    0,031│

│рассеивателя (при  необходимости).│                  │       │         │

│Проверка работы светильника.      │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 48

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │предохра-│

│                                  │                  │       │ нитель  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.5. Замена предохранителей       │Предохранители    │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Снятие  предохранителя.   Зачистка│                  │       │         │

│контактов    зажимов,    установка│                  │       │         │

│нового предохранителя.            │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 49

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │автомати-│

│                                  │                  │       │ ческий  │

│                                  │                  │       │выключа- │

│                                  │                  │       │  тель   │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.6.     Замена     автоматических│Автоматический    │  шт.  │    1    │

│выключателей                      │выключатель       │       │         │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение    подводящих     шин│                  │       │         │

│(проводов)     от     выключателя,│                  │       │         │

│открепление и снятие  выключателя.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепления   нового│                  │       │         │

│выключателя,       подсоединение к│                  │       │         │

│выключателю         подводящих шин│                  │       │         │

│(проводов).                       │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 50

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │пакетный │

│                                  │                  │       │переклю- │

│                                  │                  │       │ чатель  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.7.        Замена        пакетных│Пакетный          │  шт.  │    1    │

│переключателей                    │переключатель     │       │         │

│вводно-распределительных устройств│                  │       │         │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих кабелей от│                  │       │         │

│переключателя.       Открепление и│                  │       │         │

│снятие переключателя. Установка  и│                  │       │         │

│закрепление нового  переключателя,│                  │       │         │

│подсоединение подводящих кабелей. │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 51

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │на 1 щит │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.8. Замена щитов                 │Щит               │  шт.  │  1      │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие крышки  щита.  Отсоединение│Сжим              │  шт.  │  4      │

│проводов питающей  и  потребляющей│ответвительный    │       │         │

│линии.  Снятие  креплений.  Снятие├──────────────────┼───────┼─────────┤

│щита.  Установка  нового    щита с│Перемычка         │  шт.  │  1      │

│закреплением   его.    Подключение│заземляющая       │       │         │

│питающей  и  потребляющей   линий.├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Проверка  работы  щита. Ремонт щи-│Трубка            │  кг   │  0,124  │

│тов. Снятие  крышки  щита.  Осмотр├──────────────────┼───────┼─────────┤

│щита.  Замена  вышедших  из  строя│Лента изоляционная│  кг   │  0,016  │

│элементов. Протирка щита. Проверка├──────────────────┼───────┼─────────┤

│работы щита.                      │Бирка             │  шт.  │  2      │

│                                  │маркировочная     │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Винты М6          │  кг   │  0,25   │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Профиль монтажный │  шт.  │  1,64   │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Электроды         │  кг   │  0,05   │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Лак битумный      │  кг   │  0,58   │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Краска масляная   │  кг   │  0,2    │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 52

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │крепление│

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.9. Замена деталей               │Пробка            │  шт.  │    1    │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие   деталей       крепления и│Штыри             │  шт.  │    1    │

│удаление     негодных      пробок.│металлические     │       │         │

│Установка новых пробок.  Установка├──────────────────┼───────┼─────────┤

│деталей крепления.                │Штанги            │  шт.  │    1    │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Блоки на коробах и│  шт.  │    1    │

│                                  │на тросе          │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Кронштейн         │  шт.  │    1    │

│                                  │металлический     │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Дюбели            │  шт.  │    4    │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Крюки             │  шт.  │    1    │

│                                  │металлические     │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Алебастр          │  кг   │    0,031│

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Розетка потолочная│  шт.  │    2    │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 53

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │ расхода,│

│                                  │                  │       │ на 100  │

│                                  │                  │       │   шт.   │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.10.    Замена       стенного или│Розетки деревянные│  шт.  │   100   │

│потолочного патрона               │                  │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие   негодного       патрона с│Дюбели-винты      │  кг   │     1,12│

│отсоединением    его       от сети├──────────────────┼───────┼─────────┤

│освещения.    Установка     нового│Крюки для подвески│  шт.  │   100   │

│патрона  с  подсоединением   его к│светильников      │       │         │

│сети освещения.                   │                  │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Патрон         для│  шт.  │   100   │

│                                  │поршневых         │       │         │

│                                  │пистолетов        │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Гайки центрирующие│  шт.  │   100   │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Шурупы            │  кг   │     0,97│

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Лента изоляционная│  кг   │     0,11│

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Алебастр          │  кг   │     3,15│

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Наконечники       │  шт.  │   100   │

│                                  │полиэтиленовые    │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 54

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │ элемент │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│                1                 │        2         │   3   │    4    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.11. Замена реле времени         │Реле времени      │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление   и    снятие    реле.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепление   нового│                  │       │         │

│реле    времени,     подсоединение│                  │       │         │

│подводящего провода.              │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.12. Замена рубильника           │Рубильник         │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих кабелей от│                  │       │         │

│рубильника, открепление  и  снятие│                  │       │         │

│тяги, основания привода, рукоятки,│                  │       │         │

│рубильника.            Установка и│                  │       │         │

│закрепление   нового   рубильника,│                  │       │         │

│рукоятки  с  основанием   привода,│                  │       │         │

│тяги,   подсоединение   подводящих│                  │       │         │

│кабелей.                          │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.13.   Замена    электромагнитных│Электромагнитный  │  шт.  │    1    │

│контакторов                       │контактор         │       │         │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение    подводящих    шин,│                  │       │         │

│открепление и  снятие  контактора.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепление   нового│                  │       │         │

│контактора,          подсоединение│                  │       │         │

│подводящих шин и проводов.        │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.14. Замена магнитных пускателей │Магнитный         │  шт.  │    1    │

│                                  │пускатель         │       │         │

│                                  │                  │       │         │

│Открепление   и   снятие   крышки,│                  │       │         │

│отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│заземление  и  снятие   магнитного│                  │       │         │

│пускателя. Установка и закрепление│                  │       │         │

│нового    магнитного    пускателя,│                  │       │         │

│подсоединение подводящего провода,│                  │       │         │

│заземление и закрепление крышки.  │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.15.   Замена   маслонаполненного│Маслонаполненный  │  шт.  │    1    │

│кнопочного  поста     управления и│кнопочный     пост│       │         │

│конечного выключателя             │управления        │       │         │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление    кнопочного    поста│                  │       │         │

│управления              (конечного│                  │       │         │

│выключателя).          Установка и│                  │       │         │

│закрепление   нового    кнопочного│                  │       │         │

│поста    управления     (конечного│                  │       │         │

│выключателя),        подсоединение│                  │       │         │

│подводящих проводов.              │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.16.    Замена     универсального│Универсальный     │  шт.  │    1    │

│переключателя                     │переключатель     │       │         │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление               и снятие│                  │       │         │

│переключателя.         Установка и│                  │       │         │

│закрепление нового  переключателя,│                  │       │         │

│подсоединение подводящих проводов.│                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.17. Замена ключей управления    │Ключ управления   │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление   и    снятие    ключа│                  │       │         │

│управления.            Установка и│                  │       │         │

│закрепление      нового      ключа│                  │       │         │

│управления,          подсоединение│                  │       │         │

│подводящих проводов.              │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.18. Замена кнопок управления    │Кнопка управления │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление   и   снятие   кнопки.│                  │       │         │

│Установка  и   закрепление   новой│                  │       │         │

│кнопки,  подсоединение  подводящих│                  │       │         │

│проводов.                         │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.19. Замена промежуточного реле  │Промежуточное реле│  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление   и    снятие    реле.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепление   нового│                  │       │         │

│реле,   подсоединение   подводящих│                  │       │         │

│проводов.                         │                  │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.20.  Замена  реле  (указательных│Реле  указательных│  шт.  │    1    │

│сигнальных устройств)             │сигнальных        │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│устройств         │       │         │

│открепление   и    снятие    реле.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепление   нового│                  │       │         │

│реле,   подсоединение   подводящих│                  │       │         │

│проводов.                         │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.21. Замена реле напряжения      │Реле напряжения   │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление   и    снятие    реле.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепление   нового│                  │       │         │

│реле,   подсоединение   подводящих│                  │       │         │

│проводов.                         │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.22. Замена реле тока            │Реле тока         │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление   и    снятие    реле.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепление   нового│                  │       │         │

│реле,   подсоединение   подводящих│                  │       │         │

│проводов.                         │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.23. Замена теплового реле       │Тепловое реле     │  шт.  │    1    │

│                                  │                  │       │         │

│Отсоединение подводящих  проводов,│                  │       │         │

│открепление   и    снятие    реле.│                  │       │         │

│Установка  и  закрепление   нового│                  │       │         │

│реле,   подсоединение   подводящих│                  │       │         │

│проводов.                         │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 55

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │электрод-│

│                                  │                  │       │вигатель │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.24. Замена электродвигателя     │Электродвигатель  │  шт.  │    1    │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Демонтаж электродвигателя.  Монтаж│Винты             │  шт.  │    2    │

│нового           электродвигателя.├──────────────────┼───────┼─────────┤

│Опробование     электродвигателя с│Дюбели распорные  │  шт.  │    2    │

│проверкой  отсутствия  посторонних│                  │       │         │

│шумов в  работе,  степени  нагрева│                  │       │         │

│корпуса и подшипников. Включение в│                  │       │         │

│работу.                           │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 56

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │расхода, │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │ элемент │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│                1                 │        2         │   3   │    4    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│3.25.       Ремонт       напольных│Конфорка          │  шт.  │    1    │

│стационарных электроплит          │                  │       │         │

│                                  │                  │       │         │

│Замена чугунной конфорки          │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена ТЭНов                      │ТЭН               │  шт.  │    1    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена терморегулятора  "жарочного│Терморегулятор    │  шт.  │    1    │

│шкафа"                            │"жарочного шкафа" │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена переключателя мощности     │Переключатель     │  шт.  │    1    │

│                                  │мощности          │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена кольца-обода конфорки      │Кольцо-ободок     │  шт.  │    1    │

│                                  │конфорки          │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена ламп  освещения  "жарочного│Лампа    освещения│  шт.  │    1    │

│шкафа"                            │"жарочного шкафа" │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена ручки переключателя        │Ручка-переключа-  │  шт.  │    1    │

│                                  │тель              │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена стекла жарочного шкафа     │Стекло  "жарочного│  шт.  │    1    │

│                                  │шкафа"            │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена автовыключателя            │Автовыключатель   │  шт.  │    1    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена штепсельного разъема (вилки│Соединение        │  шт.  │    1    │

│и розетки)                        │штепсельное       │       │         │

│                                  │силовое           │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Ремонт переключателя на  месте  (с│Лента изоляционная│  кг   │    0,003│

│зачисткой контактов)              │                  │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Бумага наждачная  │  см2  │    3,5  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена  и  ремонт  др.   элементов│Ручка дверцы      │  шт.  │    1    │

│(ручек     дверцы,     выключателя├──────────────────┼───────┼─────────┤

│подсвета,         терморегулятора,│Выключатель       │  шт.  │    1    │

│штепсельного разъема)             │подсвета          │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Терморегулятор    │  шт.  │    1    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена стационарных электроплит   │Электроплита      │  шт.  │    1    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│Замена приборов  учета  (счетчиков│Счетчик           │  шт.  │    1    │

│электроэнергии)                   │электроэнергии    │       │         │

│Отсоединение проводов  от  старого│                  │       │         │

│счетчика.     Демонтаж     старого│                  │       │         │

│счетчика.              Установка и│                  │       │         │

│присоединение   нового   счетчика.│                  │       │         │

│Проверка его работы.              │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

# 3. Содержание и ремонт вентиляционных систем

# 3.1. Техническая часть

3.1.1. В жилых домах предусматривается вентиляция с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные каналы кухонь, санитарных узлов.

3.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.

3.1.3. В кухнях, санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.

3.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление необходимого воздуха из всех предусмотрительных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5°C и ниже.

3.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

Температура воздуха холодного чердака должна быть не более чем на 4°С выше, чем температура наружного воздуха.

Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения должна быть шахта.

Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не ниже 12°С.

3.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.

Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

3.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.

3.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего осмотра.

3.1.9. Осмотры систем вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов проводится 1 раз в три года.

# 3.2. Нормативная часть

# 3.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому
обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных систем

Таблица 57

┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────┬─────────┐

│  Наименование и состав работы   │   Наименование    │  Ед.  │  Норма  │

│                                 │     материала     │измер. │расхода, │

│                                 │                   │       │на 100 м │

│                                 │                   │       │ короба  │

├─────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┤

│1.1.     Прочистка     засоренных│Гипсовые    вяжущие│   т   │  0,17   │

│вентиляционных каналов           │Г-3                │       │         │

│                                 ├───────────────────┼───────┼─────────┤

│Пробивка  в  каналах   прочистных│Растворы  кладочные│  м3   │  0,03   │

│отверстий. Удаление  засорения  с│тяжелые известковые│       │         │

│проверкой    каналов.     Заделка│марки 10           │       │         │

│прочистных             отверстий.│                   │       │         │

│Оштукатуривание мест заделок.    │                   │       │         │

└─────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 58

┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────┬─────────┐

│  Наименование и состав работы   │   Наименование    │  Ед.  │  Норма  │

│                                 │     материала     │измер. │расхода, │

│                                 │                   │       │ на 100  │

│                                 │                   │       │   шт.   │

├─────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┤

│1.2. Смена вентиляционной решетки│Гипсовые    вяжущие│   т   │  0,05   │

│                                 │Г-3                │       │         │

│                                 ├───────────────────┼───────┼─────────┤

│                                 │Решетки жалюзийные │  шт.  │100      │

│                                 ├───────────────────┼───────┼─────────┤

│                                 │Раствор   цементный│  м3   │  0,015  │

│                                 │М50                │       │         │

│                                 ├───────────────────┼───────┼─────────┤

│                                 │Штыри металлические│  кг   │ 43      │

└─────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 59

┌─────────────────────────────────┬────────────────┬─────┬──────────────┐

│  Наименование и состав работы   │  Наименование  │ Ед. │Норма расхода,│

│                                 │   материала    │ из- │   на 1 шт.   │

│                                 │                │ мер.│              │

│                                 │                │     ├──────────────┤

│                                 │                │     │ диаметр, мм  │

│                                 │                │     ├──────┬───────┤

│                                 │                │     │до 200│до 400 │

├─────────────────────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼───────┤

│1.3.Текущий                ремонт│Дроссель-клапаны│ шт. │1     │ 1     │

│дроссель-клапана                 │                │     │      │       │

│                                 ├────────────────┼─────┼──────┼───────┤

│                                 │Болты с  гайками│ кг  │0,055 │ 0,074 │

│                                 │и шайбами       │     │      │       │

│                                 ├────────────────┼─────┼──────┼───────┤

│                                 │Прокладки       │ кг  │0,231 │ 0,318 │

│                                 │резиновые       │     │      │       │

└─────────────────────────────────┴────────────────┴─────┴──────┴───────┘

# 4. Содержание и ремонт систем дымоудаления

# 4.1. Техническая часть

4.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы расхода материальных ресурсов, являются техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

4.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: временный осмотр, контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) визульный и в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам.

Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций определенных назначением.

4.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробирование и проверка их.

4.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.

4.1.5. Частичные осмотры систем дымоудаления проводятся ежемесячно.

# 4.2. Нормативная часть

# 4.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому
обслуживанию и текущему ремонту систем дымоудаления

# Техническое обслуживание и текущий ремонт щита дистанционного
управления системой дымоудаления

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы   │   Наименование   │  Ед.  │  Норма  │

│                                  │    материала     │измер. │ расхода │

│                                  │                  │       │  на 1   │

│                                  │                  │       │ панель  │

│                                  │                  │       │  щита   │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│                1                 │        2         │   3   │    4    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│1.1. Очистить  от  пыли  и   грязи│Ветошь            │  кг   │  0,1    │

│корпус  и  лицевую  панель   щита,├──────────────────┼───────┼─────────┤

│колпачки   сигнальных       ламп и│Керосин           │   л   │  0,32   │

│светового табло. Произвести чистку├──────────────────┼───────┼─────────┤

│и   устранить       повреждения во│Бумага наждачная  │  см2  │  3,5    │

│внутреннем монтаже. Поднять  винты│                  │       │         │

│крепления    клеммных     колодок.│                  │       │         │

│Очистка  контактов  реле     и при│                  │       │         │

│необходимости        произвести их│                  │       │         │

│регулировку.  Проверить   номиналы│                  │       │         │

│предохранителей.          Измерить│                  │       │         │

│сопротивление изоляции.           │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│1.2.  Очистить  от  пыли  и  грязи│Керосин           │   л   │  0,32   │

│исполнительное устройство,  жалюзи├──────────────────┼───────┼─────────┤

│системы    дымоудаления,     места│Ветошь            │  кг   │  0,1    │

│сочленения  вращающихся   деталей.├──────────────────┼───────┼─────────┤

│При   необходимости   производится│Вода              │   л   │  5      │

│смазка.                           │                  │       │         │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Моющее средство   │  кг   │  0,15   │

│                                  ├──────────────────┼───────┼─────────┤

│                                  │Вазелин           │  кг   │  0,031  │

│                                  │технический       │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│1.3.  Очистить  внутренний  монтаж│Керосин           │   л   │  0,32   │

│щита  электропанели  от     пыли и├──────────────────┼───────┼─────────┤

│грязи,   устранение   повреждений.│Ветошь            │  кг   │  0,1    │

│Очистить      контакты       реле,├──────────────────┼───────┼─────────┤

│отрегулировать              их при│Бумага наждачная  │  см2  │  3,5    │

│необходимости, проверить свободный├──────────────────┼───────┼─────────┤

│ход   механического      привода и│Лента изоляционная│  кг   │  0,016  │

│электромагнита. Очистить  клеммные│                  │       │         │

│соединения,    подтянуть    винты.│                  │       │         │

│Проверить сопротивление изоляции. │                  │       │         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┤

│1.4.  Очистить  от  пыли  и  грязи│Вода              │   л   │  5      │

│лицевую   панель   щита,   корпуса├──────────────────┼───────┼─────────┤

│автоматов, реле, пускатели,  жгуты│Моющее средство   │  кг   │  0,15   │

│проводов,     клеммные     колодки├──────────────────┼───────┼─────────┤

│контактов пакетного  переключателя│Ветошь            │  кг   │  0,1    │

│и кнопок  управления.   Убедится в├──────────────────┼───────┼─────────┤

│свободном  перемещении   от   руки│Керосин           │   л   │  0,32   │

│подвижных  частей     пускателей и│                  │       │         │

│реле, подтянуть винты крепления,  │                  │       │         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┘

Примечание.

На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

# Рекомендации
по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда
Часть 3. "Нормы расхода материальных ресурсов на ремонт конструктивных элементов жилых зданий"
(утв. приказом Госстроя РФ от 22 августа 2000 г. N 191)

См. также часть 1 "Нормы расхода материальных ресурсов и обеспеченности уборочным инвентарем на санитарное содержание домовладений" и часть 2 "Нормы расхода материальных ресурсов на обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем"

# 1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши, кровли, оконные и дверные проемы, лестницы, полы), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при проведении работ по ремонту конструктивных элементов жилых зданий, на основании которых в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости и соответственно в экономически обоснованном тарифе на жилищные услуги.

Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

См. Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. N 303

1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов).

1.4. В основу разработки норм расхода материальных ресурсов на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий положены действующие нормативно-технические документы, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 26.12.97 г. N 17-139, "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (Р)", утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 г. N 312. Показатели расхода материальных ресурсов на ремонт конструктивных элементов жилых зданий в нормах определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.

1.5. Сборник составлен по аналогии с перечнем и составом работ, предусмотренных в "Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда", разработанных ЦНИС и утвержденных приказом Госстроя от 9.12.99 г. N 139.

1.6. На виды работ, связанные с разборкой конструктивных элементов, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

1.7. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу работы при определенных организационно-технических условиях.

1.8. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-строительных работ.

1.9. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу измерения выполняемой работы (смена оконного полотна, пола, крыши и т.д.) и на элементные единицы измерения выполняемых работ (смена лаг, плит перекрытия, обоев и т.д.).

Расход материальных ресурсов приведен в натуральных единицах измерения.

1.10. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02.-8 "Нормы потребности в строительном инструменте".

1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

1.12. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.

1.13. Нормы расхода материальных ресурсов учитывают специфические условия ремонтно-строительного производства; усложнение условий выполнения работ из-за стесненности строительных площадок; невозможность применения высокопроизводительных средств механизации, рассредоточенность объемов работ и т.п.

1.14. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.

1.15. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к нормам могут применятся повышающие коэффициенты.

1.16. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.

# 2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

# 2.1. Техническая часть

2.1.1. Текущий ремонт жилых зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающих преждевременный их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда, а также в обеспечении безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфорта проживания.

2.1.2. Контроль за техническим состоянием конструкций жилых домов осуществляется проведением плановых, общих и частичных осмотров, а при необходимости - внеочередных осмотров. В процессе осмотров выявляются неисправности и причины их появления, а так же определяют объемы работ по текущему ремонту.

Общие осмотры проводят 2 раза в год - весной и осенью. При этом обследуют конструктивные элементы здания.

Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. При этом устраняются мелкие неисправности.

Внеочередные осмотры проводят через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. При этом в первую очередь проверяют наиболее пострадавшие конструкции.

2.1.3. Работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденных работам относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации здания.

2.1.4. К мероприятиям технического осмотра относятся работы по обеспечению нормативных режимов и параметров, контролю и учету технического состояния элементов здания, выявлению появившихся в них неисправностей, устранению в процессе контроля мелких неисправностей.

2.1.5. Текущий ремонт - комплекс работ по поддержанию установленных эксплуатационных показателей здания (элемента). К текущему ремонту относится: плановые профилактические ремонты, мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации, аварийно-диспетчерское обслуживание.

2.1.6. Техническое обслуживание должно проводится постоянно в течение всего срока эксплуатации здания.

2.1.7. При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей, конструктивных элементов выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

2.1.8. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенная в годовой план текущего ремонта, должна быть согласована с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

# 2.2. Нормативная часть

# 2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту фундаментов и подвальных помещений

Таблица 1

┌───────────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────┐

│   Наименование и состав   │   Наименование    │  Ед.   │Норма расхода,│

│          работы           │    материалов     │ измер. │  на 100 м2   │

│                           │                   │        ├───────┬──────┤

│                           │                   │        │  из   │  из  │

│                           │                   │        │ песка │щебня │

├───────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┼──────┤

│1.1. Ремонт фундаментов под│Песок              │   м3   │  105  │  -   │

│стенами        существующих│                   │        │       │      │

│зданий.          Устройство│                   │        │       │      │

│основания                  │                   │        │       │      │

│                           ├───────────────────┼────────┼───────┼──────┤

│Насыпка песка или щебня  на│Щебень             │   м3   │   -   │ 105  │

│дно               траншеи с│                   │        │       │      │

│разравниванием.   Послойное│                   │        │       │      │

│трамбование вручную.       │                   │        │       │      │

└───────────────────────────┴───────────────────┴────────┴───────┴──────┘

Таблица 2

┌───────────────────────┬───────────────┬───────┬───────────────────────┐

│ Наименование и состав │ Наименование  │  Ед.  │Норма расхода, на 1 м3 │

│        работы         │  материалов   │измер. │                       │

│                       │               │       ├────────────────┬──────┤

│                       │               │       │  из бутового   │  из  │

│                       │               │       │     камня      │кирпи-│

│                       │               │       │                │  ча  │

│                       │               │       ├────────┬───────┤      │

│                       │               │       │  под   │  под  │      │

│                       │               │       │лопатку │ залив │      │

├───────────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┤

│1.2. Кладка фундаментов│Раствор        │  м3   │  0,614 │ 0,614 │ 0,226│

│Кладка под  лопатку  на│цементный М50  │       │        │       │      │

│цементном  растворе   с├───────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┤

│перевязкой      кладки.│Кирпич глиняный│  шт.  │   -    │   -   │397   │

│Выравнивание      верха│обыкновенный   │       │        │       │      │

│кладки        цементным├───────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┤

│раствором:   устройство│Камень бутовый │  м3   │  1,03  │ 1,03  │  -   │

│горизонтальной   гидро-├───────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┤

│изоляции. Обжатие клад-│Толь           │  м2   │  1,67  │ 1,67  │ 1,67 │

│ки.                    │гидроизоляцион-│       │        │       │      │

│                       │ная            │       │        │       │      │

│                       ├───────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┤

│                       │Смола          │   т   │  0,004 │ 0,004 │ 0,004│

│                       │каменноугольная│       │        │       │      │

└───────────────────────┴───────────────┴───────┴────────┴───────┴──────┘

Таблица 3

┌───────────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────┐

│   Наименование и состав   │   Наименование    │  Ед.   │Нормы расхода,│

│          работы           │    материалов     │ измер. │  на 100 м2   │

│                           │                   │        ├───────┬──────┤

│                           │                   │        │ одно- │двухс-│

│                           │                   │        │слойные│лойные│

├───────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┼──────┤

│1.3.    Ремонт    оклеечной│Рулонные материалы │   м2   │110    │220   │

│гидроизоляции стен  подвала├───────────────────┼────────┼───────┼──────┤

│рубероидом                 │Мастика битумная   │   т    │  0,189│ 0,378│

│Заливка               бачка├───────────────────┼────────┼───────┼──────┤

│гидроизоляционным составом.│Раствор   цементный│   м3   │  2,5  │ 2,5  │

│Присоединение      шланга к│М50                │        │       │      │

│бачку                  (для├───────────────────┼────────┼───────┼──────┤

│механизированного способа).│Дрова или          │   м3   │  0,3  │ 0,7  │

│Покрытие  горячим   битумом│                   ├────────┼───────┼──────┤

│оклеиваемых поверхностей  и│Дизельное топливо  │   кг   │ 24,36 │48,6  │

│наклеиваемого    материала.│                   │        │       │      │

│Наклеивание    изоляционных│                   │        │       │      │

│пропитанных  материалов  на│                   │        │       │      │

│поверхность с натягиванием,│                   │        │       │      │

│разглаживанием            и│                   │        │       │      │

│необходимым     креплением.│                   │        │       │      │

│Шпатлевание и заделка швов.│                   │        │       │      │

└───────────────────────────┴───────────────────┴────────┴───────┴──────┘

Таблица 4

┌──────────────────┬─────────────┬──────┬───────────────────────────────┐

│  Наименование и  │Наименование │ Ед.  │   Норма расхода, на 1 стул    │

│  состав работы   │ материалов  │измер.│                               │

│                  │             │      ├───────┬────────────────┬──────┤

│                  │             │      │  на   │   на лежнях    │  на  │

│                  │             │      │подкла-├───────┬────────┤крес- │

│                  │             │      │ дках  │  без  │   с    │тови- │

│                  │             │      │       │подко- │подкоса-│ нах  │

│                  │             │      │       │  сов  │   ми   │      │

├──────────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│        1         │      2      │  3   │   4   │   5   │   6    │  7   │

├──────────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│1.4.         Смена│Бревна    для│  м3  │ 0,095 │ 0,095 │ 0,095  │0,095 │

│деревянных стульев│выработки    │      │       │       │        │      │

│под стенами зданий│пиломатериа- │      │       │       │        │      │

│Постановка        │лов         и│      │       │       │        │      │

│временных  опор  и│заготовок    │      │       │       │        │      │

│разгрузочных      │Толщина 20-24│      │       │       │        │      │

│креплений.        │см. II сорт  │      │       │       │        │      │

│Выкапывание       ├─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│стульев  в   талом│Доски        │  м3  │ 0,006 │   -   │   -    │  -   │

│грунте.  Заготовка│необрезные   │      │       │       │        │      │

│стульев с выделкой│длинной 4-6,5│      │       │       │        │      │

│сопряжений.       │м всех ширин,│      │       │       │        │      │

│Антисептирование. │толщ. 44 мм и│      │       │       │        │      │

│Засыпка  грунта  с│более     III│      │       │       │        │      │

│трамбованием.     │сорт         │      │       │       │        │      │

│                  ├─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│                  │Пластины   II│  м3  │   -   │ 0,056 │ 0,028  │0,056 │

│                  │сорт 22 мм   │      │       │       │        │      │

│                  ├─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│                  │Гвозди 125 мм│  кг  │ 0,025 │ 0,052 │ 0,08   │0,1   │

│                  ├─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│                  │Смола        │  кг  │ 1,2   │ 1,2   │ 2,5    │4,0   │

│                  │каменноуголь-│      │       │       │        │      │

│                  │ная          │      │       │       │        │      │

│                  ├─────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│                  │Поковки      │  кг  │   -   │   -   │ 0,72   │1,44  │

│                  │строительные │      │       │       │        │      │

└──────────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────┘

Таблица 5

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.   │Нормы расхода, на │

│        работы         │    материалов     │измере- │   1 м2 цоколя    │

│                       │                   │  ния   │                  │

│                       │                   │        ├─────────┬────────┤

│                       │                   │        │толщина 1│толщина │

│                       │                   │        │   1/2   │1 кирпич│

│                       │                   │        │ кирпича │        │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.5. Кладка  цоколя  из│Кирпич     глиняный│  шт.   │   194   │  130   │

│кирпича под деревянными│обыкновенный       │        │         │        │

│стенами                ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│Кладка цоколя  толщиной│Мастика битумная   │   кг   │   2,7   │  2,7   │

│в   1   1/2    кирпича.├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│Выравнивание      верха│Раствор            │   м3   │  0,102  │ 0,072  │

│кладки        цементным│цементно-известко- │        │         │        │

│раствором.   Устройство│вый М10            │        │         │        │

│по     верху     цоколя├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│горизонтальной         │Дрова              │   м3   │  0,003  │ 0,003  │

│гидроизоляции  из  двух│                   │        │         │        │

│слоев          рулонных│                   │        │         │        │

│материалов с  промазкой│                   │        │         │        │

│битумной мастикой.     │                   │        │         │        │

└───────────────────────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────┘

Таблица 6

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед.  │  Нормы │

│                                   │    материалов    │измер. │расхода,│

│                                   │                  │       │ на 1 м3│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┤

│1.6. Ремонт кирпичных стен приямков│Кирпич    глиняный│  шт.  │   394  │

│Разборка поврежденных мест  кладки.│обыкновенный      │       │        │

│Заделка    разобранных       мест с├──────────────────┼───────┼────────┤

│перевязкой новой кладки со старой. │Раствор  цементный│  м3   │  0,24  │

│                                   │М50               │       │        │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────┘

Таблица 7

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│1.7. Заделка и герметизация швов  и│Прядь смоляная    │  кг  │   139   │

│стыков                             ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка швов (стыков).  Конопатка│Раствор  цементный│  м3  │  0,005  │

│смоляной   прядью.   Заделка   швов│М25               │      │         │

│(стыков) цементным раствором.      │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 8

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.   │Нормы расхода, на │

│        работы         │    материалов     │ измер. │     1 место      │

│                       │                   │        ├─────────┬────────┤

│                       │                   │        │    с    │   с    │

│                       │                   │        │заделкой │заделкой│

│                       │                   │        │ мелких  │отбитых │

│                       │                   │        │ выбоин  │ мест и │

│                       │                   │        │         │больших │

│                       │                   │        │         │ выбоин │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│           1           │         2         │   3    │    4    │   5    │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.8.  Ремонт   бетонных│Доски IV сорт      │   м3   │    -    │  0,01  │

│ступней и полов        ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│Расчистка  трещин   или│Проволока 4 мм     │   кг   │    -    │ 0,038  │

│отбитых         мест на├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ступенях   или   полах.│Гвозди 60 мм       │   кг   │    -    │  0,01  │

│Промывка    расчищенных├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│мест.        Устройство│Бетонная смесь (1)*│   м3   │  0,002  │ 0,002  │

│опалубки           (при├─────────┬─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│необходимости). Заделка│Вместо   │Цемент   │   кг   │  0,34   │ 0,402  │

│ремонтируемых      мест│бетонной ├─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│раствором с затиркой  и│смеси (2)│Песок    │   м3   │  0,001  │ 0,001  │

│железнением.           │         │         │        │         │        │

│                       │         ├─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│                       │         │Гравий   │   м3   │    -    │ 0,001  │

└───────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘

* Здесь и далее, цифровое обозначение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

# 2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту стен и перегородок

Таблица 9

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.   │  Норма расхода   │

│        работы         │    материалов     │ измер. │                  │

│                       │                   │        ├──────────────────┤

│                       │                   │        │  объем кладки в  │

│                       │                   │        │  одном месте до  │

│                       │                   │        ├─────────┬────────┤

│                       │                   │        │ 50 шт.  │  5м3   │

│                       │                   │        ├─────────┼────────┤

│                       │                   │        │ на 100  │на 1 м3 │

│                       │                   │        │   шт.   │ кладки │

│                       │                   │        │ кирпича │        │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.1.  Кладка  отдельных│Кирпич     глиняный│  шт.   │   101   │  402   │

│участков кирпичных стен│обыкновенный       │        │         │        │

│и   заделка    проемов,├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│отверстий или гнезд    │Известковое тесто  │   м3   │  0,008  │ 0,028  │

│Расчистка заделываемого├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│участка  стен,  проема,│Раствор   цементный│   м3   │  0,075  │ 0,253  │

│отверстия  или  гнезда.│М50 (1)            │        │         │        │

│Кладка        отдельных├─────────┬─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│участков    стен    или│Вместо   │Цемент   │   кг   │   11    │  37,4  │

│заделка        проемов,│раствора ├─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│отверстий или  гнезд  с│цементно-│Песок    │   м3   │  0,08   │ 0,268  │

│перевязкой        новой│го (2)   │         │        │         │        │

│кладки.                │         │         │        │         │        │

└───────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘

Таблица 10

┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Наименование и состав работы │Наименование материалов │  Ед. │  Норма  │

│                             │                        │измер.│расхода, │

│                             │                        │      │на 100 м2│

├─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼─────────┤

│2.2.   Устройство   отдельных│Камни керамические      │  шт. │  2600   │

│участков       перегородок из├────────────────────────┼──────┼─────────┤

│пустотелых       керамических│Раствор цементный М50   │  м3  │   1,4   │

│камней                       ├────────────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка           места под│Щебень                  │  м3  │  4,08   │

│перегородку.       Устройство├────────────────────────┼──────┼─────────┤

│основания  из  щебня.  Кладка│Раствор  цементный   М25│  м3  │   3,1   │

│камней      на      растворе.│(1)                     │      │         │

│Устройство гидроизоляции.    │                        │      │         │

│                             ├────────────────────────┼──────┼─────────┤

│                             │Стекло жидкое (2)       │  кг  │   50    │

│                             ├─────────┬──────────────┼──────┼─────────┤

│                             │Вместо   │Раствор       │  м3  │  3,06   │

│                             │раствора │цементный    с│      │         │

│                             │и  стекла│жидким стеклом│      │         │

│                             │(3)      │              │      │         │

└─────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 11

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│ расхода │

│                                   │                  │      │ на 1 м3 │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.3. Кладка отдельных участков стен│Камень            │  м3  │   0,9   │

│и  заделка  проемов  шлакобетонными│шлакобетонный     │      │         │

│камнями                            ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка  мест  примыкания  старой│Раствор           │  м3  │  0,111  │

│кладки. Кладка  отдельных  участков│цементно-известко-│      │         │

│стен   или   заделка      проемов с│вый               │      │         │

│перевязкой новой кладки со старой. │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Утеплитель        │  м3  │  0,261  │

│                                   │засыпной (шлак)   │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 12

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│ расхода │

│                                   │                  │      │ на 1 м3 │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.4.   Ремонт   кирпичной    кладки│Раствор  цементный│  м3  │  0,24   │

│карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича)│М50               │      │         │

│Разборка   поврежденных    участков├──────────────────┼──────┼─────────┤

│кладки вручную. Заделка разобранных│Кирпич    глиняный│  шт. │   394   │

│участков с перевязкой новой  кладки│обыкновенный      │      │         │

│со старой.                         │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 13

┌───────────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┐

│   Наименование и состав   │   Наименование    │  Ед.  │Норма расхода, │

│          работы           │    материалов     │ измер.│    на 1 м2    │

│                           │                   │       ├───────────────┤

│                           │                   │       │толщина заделки│

│                           │                   │       │   кладки, в   │

│                           │                   │       │   кирпичах    │

│                           │                   │       ├───────┬───────┤

│                           │                   │       │  1/2  │   1   │

├───────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2.5.   Ремонт   поверхности│Кирпич     глиняный│  шт.  │  52   │  104  │

│кирпичных стен             │обыкновенный       │       │       │       │

│Разборка       поврежденных├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│участков  кладки   вручную.│Известковое тесто  │   м3  │ 0,004 │ 0,007 │

│Заделка         разобранных├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│участков         кирпичом с│Раствор   цементный│   м3  │ 0,036 │ 0,068 │

│перевязкой новой кладки  со│М50 (1)            │       │       │       │

│старой. Расшивка швов новой├─────────┬─────────┼───────┼───────┼───────┤

│кладки.                    │Вместо   │Цемент   │   кг  │ 5,33  │ 10,1  │

│                           │раствора ├─────────┼───────┼───────┼───────┤

│                           │цементно-│Песок    │   м3  │ 0,038 │ 0,072 │

│                           │го (2)   │         │       │       │       │

└───────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 14

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 10 м │

│                                   │                  │      │ борозды │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.6.  Заделка  борозд  в  кирпичных│Раствор           │  м3  │   0,4   │

│стенах                             │цементно-известко-│      │         │

│Удаление  отдельных  кирпичей   для│вый М-50          │      │         │

│перевязки новой кладки  со  старой.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Очистка борозды со  смачиванием  ее│Кирпич    глиняный│  шт. │   500   │

│водой. Заделка борозды кирпичом  на│обыкновенный      │      │         │

│готовом        известково-цементном│                  │      │         │

│растворе  с  соблюдением  перевязки│                  │      │         │

│новой кладки со старой.            │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 15

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование в состав работы    │   Наименование   │ Ед.  │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 10 м │

│                                   │                  │      │ трещин  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.7.  Заделка  трещин  в  кирпичных│Раствор           │  м3  │  0,304  │

│стенах кирпичом                    │цементно-известко-│      │         │

│Разборка  кирпичной  кладки   вдоль│вый М50           │      │         │

│трещины.   Расчистка      штрабы от├──────────────────┼──────┼─────────┤

│старого раствора с промывкой водой.│Кирпич    глиняный│  шт. │   482   │

│Заделка    трещины       кирпичом с│обыкновенный      │      │         │

│перевязкой старой кладки с новой.  │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 16

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 10 м │

│                                   │                  │      │ трещин  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.8.  Заделка  трещин  в   каменных│Раствор  цементный│  м3  │   0,2   │

│стенах цементным раствором         │М25               │      │         │

│Расчистка    поврежденных     мест.│                  │      │         │

│Смачивание водой. Заделка цементным│                  │      │         │

│раствором трещин.                  │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 17

┌────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Наименование и состав работы│ Наименование материалов │ Ед.  │  Нормы  │

│                            │                         │измер.│расхода, │

│                            │                         │      │ на 1 м3 │

├────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────┤

│2.9.  Заделка    отверстий в│Арматура                 │   т  │  0,07   │

│бетонных  и   железобетонных├─────────────────────────┼──────┼─────────┤

│стенах и перегородках       │Доски III сорт 25 мм     │  м3  │  0,181  │

│Расчистка     и     промывка├─────────────────────────┼──────┼─────────┤

│отверстий водой.  Устройство│Брусок III сорт 50 мм    │  м3  │  0,208  │

│и     разборка     опалубки.├─────────────────────────┼──────┼─────────┤

│Установка     дополнительной│Гвозди 125 мм            │  кг  │   5,9   │

│арматуры.      Приготовление├─────────────────────────┼──────┼─────────┤

│бетонной смеси и раствора на│Бетонная смесь (1)       │  м3  │  1,04   │

│месте. Заделка  отверстий  с├──────────────┬──────────┼──────┼─────────┤

│затиркой поверхности.       │Вместо        │Цемент    │  кг  │   218   │

│                            │бетонной смеси├──────────┼──────┼─────────┤

│                            │(2)           │Щебень    │  м3  │  0,735  │

│                            │              ├──────────┼──────┼─────────┤

│                            │              │Песок     │  м3  │  0,65   │

└────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────────┘

Таблица 18

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав   │ Наименование материалов  │ Ед.  │  Нормы  │

│          работы           │                          │измер.│расхода, │

│                           │                          │      │ на 1 т  │

│                           │                          │      │уложенных│

│                           │                          │      │  балок  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┤

│2.10. Укрепление  кирпичных│Балки или рельсы          │   т  │    1    │

│стен   заделкой    стальных├──────────────────────────┼──────┼─────────┤

│балок                      │Поковки строительные      │  кг  │   205   │

│Разметка   мест   установки├──────────────────────────┼──────┼─────────┤

│стальных балок. Пробивка  в│Кирпич            глиняный│  шт. │   500   │

│стене  борозд  и   сквозных│обыкновенный              │      │         │

│отверстий вручную. Зачистка├──────────────────────────┼──────┼─────────┤

│поверхности       пробивки.│Проволока         стальная│  кг  │   11    │

│Обматывание         готовых│низкоуглеродистая   общего│      │         │

│стальных балок проволокой и│назначения       Д-4-10 мм│      │         │

│укладка      на      место.│неоцинкованная            │      │         │

│Скрепление   балок    между├──────────────────────────┼──────┼─────────┤

│собой      стяжнымиболтами.│Известковое тесто         │  м3  │  0,038  │

│Заделка  балок  в   стене с├──────────────────────────┼──────┼─────────┤

│заполнением         зазоров│Раствор цементный М50 (1) │  м3  │  0,34   │

│кирпичом на растворе.      │                          │      │         │

│                           ├─────────────┬────────────┼──────┼─────────┤

│                           │Вместо       │Цемент      │  кг  │  50,3   │

│                           │раствора     ├────────────┼──────┼─────────┤

│                           │цементного   │Песок       │  м3  │  0,36   │

│                           │(2)          │            │      │         │

└───────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 19

┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────┬───────────────────┐

│Наименование и состав│    Наименование     │  Ед.  │Норма расхода, на 1│

│       работы        │     материалов      │ измер.│        м2         │

│                     │                     │       ├───────────────────┤

│                     │                     │       │  толщина заделки  │

│                     │                     │       │ кладки в кирпичах │

│                     │                     │       ├─────────┬─────────┤

│                     │                     │       │   1/2   │    1    │

├─────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│2.11. Ремонт наружных│Кирпич       глиняный│  шт.  │   52    │   97    │

│углов кирпичных стен │обыкновенный         │       │         │         │

│Разборка поврежденных├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│участков      кладки.│Известковое тесто    │   м3  │  0,004  │  0,007  │

│Заделка   разобранных├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│участков с перевязкой│Раствор цементный М50│   м3  │  0,036  │  0,061  │

│новой       кладки со│(1)                  │       │         │         │

│старой.              │                     │       │         │         │

│                     ├───────────┬─────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                     │Вместо     │Цемент   │   кг  │   5,4   │   9,1   │

│                     │раствора   ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                     │цементного │Песок    │   м3  │  0,038  │  0,065  │

│                     │(2)        │         │       │         │         │

└─────────────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 20

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед.  │ Норма  │

│                                   │    материалов    │измер. │расхода,│

│                                   │                  │       │на 100 м│

│                                   │                  │       │  шва   │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┤

│2.12. Заделка и герметизация швов и│Клей мастика КН3  │  кг   │  13,0  │

│стыков                             ├──────────────────┼───────┼────────┤

│Расчистка швов (стыков).           │Прокладка         │   м   │ 105,0  │

│Прокладка   уплотнителя.   Промазка│уплотнительная  40│       │        │

│мастикой.                          │мм                │       │        │

│                                   ├──────────────────┼───────┼────────┤

│                                   │Мастика           │  кг   │  20,9  │

│                                   │вулканизирующая   │       │        │

│                                   │тиоколовая        │       │        │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────┘

Таблица 21

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед.  │ Норма  │

│                                   │    материалов    │измер. │расхода,│

│                                   │                  │       │на 1 м3 │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┤

│2.13. Утепление промерзающих  углов│Доски III сорт  25│  м3   │  0,18  │

│зданий и стыков панелей со  стороны│мм                │       │        │

│помещения                          ├──────────────────┼───────┼────────┤

│Удаление  обоев.  Разборка   полов.│Утеплитель        │  м3   │  1,02  │

│Вырубка   в   местах    промерзания│минерало-ватные   │       │        │

│стеновой     панели.      Установка│плиты             │       │        │

│опалубки.  Заполнение   вырубленных├──────────────────┼───────┼────────┤

│мест утеплителем и бетонной смесью.│Бетонная смесь    │  м3   │  0,87  │

│Разборка     опалубки.      Затирка├──────────────────┼───────┼────────┤

│поверхности цементным раствором.   │Раствор  цементный│  м3   │  0,22  │

│                                   │М50               │       │        │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────┘

Таблица 22

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │   Норма расхода   │

│        работы         │    материалов     │ измер.│                   │

│                       │                   │       ├───────────────────┤

│                       │                   │       │  Объем кладки в   │

│                       │                   │       │    одном месте    │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │ 50 шт.  │  5 м3   │

│                       │                   │       ├─────────┼─────────┤

│                       │                   │       │ на 100  │ на 1 м3 │

│                       │                   │       │   шт.   │ кладки  │

│                       │                   │       │ кирпича │         │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│           1           │         2         │   3   │    4    │    5    │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│2.14. Заделка  проемов,│Кирпич     глиняный│  шт.  │   101   │   402   │

│отверстий, гнезд       │обыкновенный       │       │         │         │

│Расчистка заделываемого├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│участка.        Заделка│Известковое тесто  │   м3  │  0,008  │  0,028  │

│проемов, отверстий  или├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│гнезд        кирпичом с│Раствор   цементный│   м3  │  0,075  │  0,253  │

│перевязкой новой кладки│М50 (1)            │       │         │         │

│со старой.             │                   │       │         │         │

│                       ├───────────┬───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Вместо     │Цемент │   кг  │   11    │  37,4   │

│                       │раствора   ├───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │цементного │Песок  │   м3  │  0,08   │  0,268  │

│                       │(2)        │       │       │         │         │

└───────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 23

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │  место  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.15.     Заделка      на      зиму│Кирпич    глиняный│  шт. │    8    │

│вентиляционных продухов            │обыкновенный      │      │         │

│Закладка  отверстия     кирпичом на├──────────────────┼──────┼─────────┤

│глиняном растворе.                 │Глина             │  м3  │  0,02   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Песок             │  м3  │  0,013  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 24

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м │

│                                   │                  │      │ венцов  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.16.   Смена   частей     венцов в│Бревна  III   сорт│  м3  │  0,21   │

│бревенчатых стенах                 │толщиной до 240 мм│      │         │

│Удаление негодной части венца (до 2├──────────────────┼──────┼─────────┤

│м). Заготовка  новой  части  венца.│Бревна  III   сорт│  м3  │  2,36   │

│Подгонка и укладка части  венца  на│толщиной 100 мм  и│      │         │

│место. Оконопатка.                 │более             │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Смола             │  кг  │   33    │

│                                   │каменноугольная   │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Пакля             │  кг  │  17,1   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Толь              │  м2  │   63    │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди 150 мм     │  кг  │   1,6   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 25

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │ Ед.  │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м │

│                                   │                  │      │сменяемых│

│                                   │                  │      │  досок  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│                 1                 │        2         │   3  │    4    │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.17.   Смена    отдельных    досок│Доски   строганные│  м3  │   0,4   │

│наружной обшивки деревянных стен   │III сорт, 20-25 мм│      │         │

│Снятие     поврежденных      досок.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Заготовка новых досок  с  подгонкой│Гвозди 70 мм      │  кг  │    2    │

│по  месту.  Пришивка  новых   досок├──────────────────┼──────┼─────────┤

│гвоздями.                          │Паста             │   т  │  0,13   │

│                                   │антисептическая   │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 26

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │Норма расхода, на 1│

│        работы         │    материалов     │ измер.│        м2         │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │подшивка │ чистая  │

│                       │                   │       │   под   │подшивка │

│                       │                   │       │штукатур-│         │

│                       │                   │       │   ку    │         │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│2.18.  Смена   подшивки│Доски необрезные IV│   м3  │  0,004  │    -    │

│внутренних стен        │сорт, 25-32 мм     │       │         │         │

│Разборка отдельных мест├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│подшивки.       Отбивка│Доски строганные  в│   м3  │    -    │  0,004  │

│штукатурки и  перерубка│четверть  II  сорт,│       │         │         │

│драни (при подшивке под│25-32 мм           │       │         │         │

│штукатурку).  Заготовка├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│новых досок с подгонкой│Гвозди 70 мм       │   кг  │  0,126  │  0,06   │

│по   месту.    Пришивка│                   │       │         │         │

│новых досок гвоздями.  │                   │       │         │         │

└───────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 27

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │подкосов │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.19. Установка подкоса  (подпорки)│Бревна III сорт до│  м3  │  1,25   │

│к стене                            │240 мм            │      │         │

│Рытье ямы для  столбика.  Заготовка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│столбика  и   подкоса.   Смазывание│Доски   III   сорт│  м3  │  0,001  │

│конца столбика  битумом.  Установка│обрезные 50 мм    │      │         │

│столбика в яму. Установка подкоса с├──────────────────┼──────┼─────────┤

│креплением   верхнего   и   нижнего│Гвозди 70 мм      │  кг  │  0,16   │

│концов. Засыпка ямы.               │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Поковки           │  кг  │  0,225  │

│                                   │строительные      │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 28

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м │

│                                   │                  │      │  шва с  │

│                                   │                  │      │  одной  │

│                                   │                  │      │ стороны │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.20. Ремонт конопатки в деревянных│Пакля пропитанная │  кг  │  9,55   │

│рубленых стенах                    │                  │      │         │

│Расчистка  шва.  Конопатка    шва с│                  │      │         │

│добавлением пакли.                 │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 29

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │ Ед.  │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │ цоколя  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.21. Смена  деревянного  засыпного│Доски   строганные│  м3  │  0,011  │

│цоколя (высотой до 0,6 м)          │III сорт, 19-22 мм│      │         │

│Разборка отливной  доски.  Разборка│                  │      │         │

│обшивки. Ремонт продухов и заглушек│Доски II  сорт  22│  м3  │  0,011  │

│(при     необходимости).      Смена│мм                │      │         │

│утепляющей засыпки.  Восстановление│                  │      │         │

│отливной доски и обшивки.          │Доски IV  сорт  50│  м3  │  0,032  │

│                                   │мм                │      │         │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │Доски II  сорт  25│  м3  │  0,013  │

│                                   │мм                │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Бруски  III   сорт│  м3  │  0,002  │

│                                   │50х50 мм          │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди 70 мм      │  кг  │  0,06   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Утеплитель (шлак) │  м3  │  0,264  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Смола             │  кг  │  1,86   │

│                                   │каменноугольная   │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 30

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │ Ед.  │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │отливных │

│                                   │                  │      │  досок  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.22. Замена отливных досок цоколя │Доски  III   сорт,│  м3  │  0,011  │

│Разборка негодной  отливной  доски.│строганные 220 мм │      │         │

│Заготовка  новой  доски.  Установка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│доски с креплением.                │Гвозди 70 мм      │  кг  │  0,06   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 31

┌─────────────────────┬─────────────┬──────┬────────────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименование │  Ед. │   Норма расхода, на 1 м2   │

│       работы        │ материалов  │измер.│                            │

│                     │             │      ├────────┬───────────────────┤

│                     │             │      │ чистые │  отштукатуренные  │

│                     │             │      │        ├─────────┬─────────┤

│                     │             │      │        │каркасно-│из досок │

│                     │             │      │        │обшивные │забранных│

│                     │             │      │        │         │в обвязки│

├─────────────────────┼─────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤

│2.23. Смена отдельных│Доски:       │      │        │         │         │

│участков   деревянных│             │      │        │         │         │

│перегородок          │II сорт 50 мм│  м3  │  0,04  │         │    -    │

│При    оштукатуренных│             │      │        │         │         │

│перегородках: отбивка│IV сорт 25 мм│  м3  │   -    │  0,052  │    -    │

│старой  штукатурки  с│             │      │        │         │         │

│перерубкой     драни.│IV сорт 50 мм│  м3  │   -    │  0,017  │  0,053  │

│Смена  нижней   части├─────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤

│перегородки         с│Бруски:      │      │        │         │         │

│подвешиванием верхней│             │      │        │         │         │

│части перегородки  (в│II сорт      │  м3  │ 0,002  │         │         │

│случае               │             │      │        │         │         │

│необходимости).      │IV сорт      │  м3  │   -    │    -    │  0,002  │

│                     ├─────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤

│                     │Клей         │  кг  │  0,04  │    -    │    -    │

│                     │столярный    │      │        │         │         │

│                     ├─────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤

│                     │Гвозди 150 мм│  кг  │   -    │   0,1   │   0,1   │

│                     ├─────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤

│                     │Гвозди 70 мм │  кг  │  0,04  │  0,12   │    -    │

│                     ├─────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤

│                     │Толь         │  м2  │   -    │  0,13   │  0,13   │

└─────────────────────┴─────────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 32

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │  бруса  │

│                                   │                  │      │(бревна) │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.24. Укрепление стен сжимами      │Бревна или  брусья│  м3  │  0,025  │

│Разметка  отверстий   для   болтов.│III сорт до 240 мм│      │         │

│Заготовка брусьев  или  бревен  для├──────────────────┼──────┼─────────┤

│сжима. Подтеска  горбин  в  венцах.│Пластины II сорт  │  м3  │  0,019  │

│Установка    временных    подпорок.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Проолифливание и  подгонка  болтов.│Пластины III сорт │  м3  │ 0,0006  │

│Подтягивание стен  болтами.  Защита├──────────────────┼──────┼─────────┤

│болтов от промерзания.             │Болты строительные│  кг  │  0,69   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Олифа             │  кг  │  0,076  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Поковки           │  кг  │  1,05   │

│                                   │строительные      │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 33

┌───────────────────────────┬──────────────┬────────┬───────────────────┐

│   Наименование и состав   │ Наименование │  Ед.   │   Норма расхода   │

│          работы           │  материалов  │ измер. │                   │

│                           │              │        ├─────────┬─────────┤

│                           │              │        │ на 1 м  │ на 1 м3 │

│                           │              │        │  доски  │         │

├───────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│2.25. Добавление утепляющей│Гвозди 70 мм  │   кг   │  0,02   │    -    │

│засыпки   в       стены или├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│перегородки                │Шлак          │   м3   │    -    │   1,2   │

│Снятие    досок    обшивки.│              │        │         │         │

│Пришивка досок.  Подготовка│              │        │         │         │

│засыпки  (разбивка  крупных│              │        │         │         │

│кусков шлака, просеивание).│              │        │         │         │

│Добавление        засыпки с│              │        │         │         │

│послойным трамбованием.    │              │        │         │         │

└───────────────────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 34

┌───────────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┐

│  Наименование и   │Наименование │ Ед.  │    Норма расхода, на 1 м     │

│   состав работы   │ материалов  │измер.│          периметра           │

│                   │             │      ├──────────────────────────────┤

│                   │             │      │         место работы         │

│                   │             │      ├──────────┬───────────────────┤

│                   │             │      │    в     │   в деревянных    │

│                   │             │      │деревянных│  отштукатуренных  │

│                   │             │      │рубленных │   перегородках    │

│                   │             │      │  стенах  │                   │

│                   │             │      │          ├─────────┬─────────┤

│                   │             │      │          │из досок │каркасно-│

│                   │             │      │          │забранных│обшивных │

│                   │             │      │          │стоймя в │         │

│                   │             │      │          │ обвязки │         │

├───────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│2.26.    Устройство│Брусья    III│      │          │         │         │

│проемов для печей  │сорт         │      │          │         │         │

│Выпиливание проема.│             │      │          │         │         │

│Нарубание гребня на│150х180 мм   │  м3  │  0,018   │    -    │    -    │

│торцах     бревен и│             │      │          │         │         │

│выборка      паза в│50х50 мм     │  м3  │    -     │  0,002  │    -    │

│стойках.  Установка│             │      │          │         │         │

│и       закрепление│50х70 мм     │  м3  │          │         │  0,002  │

│стоек.      Отбивка│             │      │          │         │         │

│штукатурки        и│100х100 мм   │  м3  │    -     │    -    │  0,008  │

│перерубание  драни.├─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Выпиливание.       │Гвозди:      │      │          │         │         │

│Установка   обделки│             │      │          │         │         │

│из   брусков    или│200 мм       │  кг  │  0,083   │    -    │    -    │

│досок с  креплением│             │      │          │         │         │

│гвоздями.          │150 мм       │  кг  │    -     │    -    │  0,086  │

│                   │             │      │          │         │         │

│                   │100 мм       │  кг  │    -     │  0,045  │    -    │

│                   │             │      │          │         │         │

│                   │70 мм        │  кг  │    -     │    -    │  0,07   │

└───────────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 35

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м │

│                                   │                  │      │  шва с  │

│                                   │                  │      │  одной  │

│                                   │                  │      │ стороны │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.27.  Заделка   паклей     щелей в│Пакля             │  кг  │  9,55   │

│верхней части перегородок          │                  │      │         │

│Заготовка жгута из пакли. Конопатка│                  │      │         │

│щелей.                             │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 36

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │перегоро-│

│                                   │                  │      │   док   │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│2.28. Подвешивание перегородок  при│Доски III сорт  50│  м3  │  0,04   │

│смене перекрытий                   │мм                │      │         │

│Расшивка верха перегородки досками.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Установка  подкосов  из  досок  или│Бруски   II   сорт│  м3  │  0,002  │

│брусков с креплением гвоздями.     │50х70 мм          │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Поковки           │  кг  │  0,22   │

│                                   │строительные      │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди 70 мм      │  кг  │   0,3   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

# 2.2.3. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту перекрытий

Таблица 37

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │   Нормы расхода   │

│        работы         │    материалов     │ измер.│                   │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │  смена  │усиление │

│                       │                   │       │ концов  │деревян- │

│                       │                   │       │деревян- │ных балок│

│                       │                   │       │ных балок│         │

│                       │                   │       ├─────────┼─────────┤

│                       │                   │       │  на 1   │ на 1 м2 │

│                       │                   │       │  конец  │перекры- │

│                       │                   │       │  балки  │   тий   │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│           1           │         2         │   3   │    4    │    5    │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│3.1.           Усиление│Пластины II сорт   │   м3  │  0,98   │  0,028  │

│деревянных      балок в├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│неоштукатуренных    или│Бруски II  сорт  50│   м3  │  0,004  │  0,004  │

│оштукатуренных         │мм                 │       │         │         │

│перекрытиях            ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Снятие штукатурки  (при│Доски  обрезные  II│   м3  │  0,037  │  0,021  │

│оштукатуренных         │сорт 50 мм         │       │         │         │

│перекрытиях).          ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Стесывание   пораженной│Щиты наката        │   м2  │  0,408  │  0,12   │

│поверхности     балки и├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│окантовка.    Заготовка│Раствор            │   м3  │  0,024  │    -    │

│досок    по    размеру.│цементно-известко- │       │         │         │

│Установка  накладок  из│вый М50            │       │         │         │

│досок с  их  креплением├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│болтами или гвоздями.  │Кирпич     глиняный│  шт.  │    4    │    -    │

│                       │обыкновенный       │       │         │         │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Бруски   III   сорт│   м3  │  0,018  │    -    │

│                       │более 75 мм        │       │         │         │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Утеплитель засыпной│   м3  │  0,155  │  0,103  │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Бревна III сорт  до│   м3  │  0,371  │  0,62   │

│                       │240 мм             │       │         │         │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Гвозди 150 мм      │   кг  │   6,0   │   6,0   │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Болты   с   гайками│   кг  │  0,023  │    -    │

│                       │строительные       │       │         │         │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Толь               │   м2  │  0,261  │    -    │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Паста              │   кг  │   0,4   │   0,3   │

│                       │антисептическая    │       │         │         │

└───────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 38

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м2 │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│3.2.  Смена   местами     накатов в│Доски   II    сорт│  м3  │  0,034  │

│чердачных перекрытиях              │толщиной 40 мм    │      │         │

│Расчистка   наката   от    засыпки.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Разборка  негодной  части   наката.│Щиты наката       │  м2  │   0,8   │

│Заготовка щитов, пластин или  досок├──────────────────┼──────┼─────────┤

│с    установкой    и    креплением.│Утеплитель        │  м3  │  0,061  │

│Простилка       наката       толем.│засыпной          │      │         │

│Восстановление засыпки.  Устройство├──────────────────┼──────┼─────────┤

│глиняно-песчаной стяжки.           │Глина             │  м3  │  0,018  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Песок             │  м3  │  0,02   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 39

┌───────────────────┬──────────────┬───────┬────────────────────────────┐

│  Наименование и   │ Наименование │  Ед.  │   Нормы расхода на 1 м2    │

│   состав работы   │  материалов  │измер. │                            │

│                   │              │       ├─────────────┬──────────────┤

│                   │              │       │отштукатурен-│    чистая    │

│                   │              │       │ная подшивка │   подшивка   │

│                   │              │       ├─────────────┴──────────────┤

│                   │              │       │ подшив нового материала, в%│

│                   │              │       ├──────┬──────┬───────┬──────┤

│                   │              │       │  25  │  50  │  25   │  50  │

├───────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│3.3. Смена подшивки│Доски         │  м3   │      │      │       │      │

│потолков           │необрезные  IV│       │      │      │       │      │

│Разборка подшивки в│сорт 25-32 мм │       │      │      │       │      │

│отдельных местах  с│              │       │      │      │       │      │

│отбивкой штукатурки│новые         │       │0,001 │ 0,01 │       │      │

│и перерубкой драни.│              │       │      │      │       │      │

│Заготовка     новых│старые        │       │0,022 │0,015 │       │      │

│досок  с  подгонкой├──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│по месту.  Подшивка│Доски         │  м3   │      │      │       │      │

│потолка      новыми│строганные    │       │      │      │       │      │

│досками.           │вчетверть   II│       │      │      │       │      │

│                   │сорт 25-32 мм │       │      │      │       │      │

│                   │              │       │      │      │       │      │

│                   │новые         │       │      │      │ 0,004 │0,011 │

│                   │              │       │      │      │       │      │

│                   │старые        │       │      │      │ 0,025 │0,017 │

│                   ├──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│                   │Гвозди 100 мм │  кг   │0,126 │0,126 │ 0,06  │ 0,06 │

└───────────────────┴──────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

Таблица 40

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м3 │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│3.4  Заделка  борозд   в   бетонных│Бетонная смесь    │  м3  │  1,04   │

│перекрытиях                        ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка  борозды.   Приготовление│Раствор  цементный│  м3  │  0,24   │

│бетонной  смеси  вручную.   Заделка│М50               │      │         │

│борозды      бетоном.       Затирка│                  │      │         │

│поверхности.                       │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 41

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м2 │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│3.5. Заделка отверстий в деревянных│Бруски   II   сорт│  м3  │  0,002  │

│перекрытиях     после      разборки│40х50 мм          │      │         │

│двухъярусных печей                 ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка краев отверстий. Прибивка│Щиты наката       │  м2  │   0,8   │

│черепных   брусков   с   поперечным├──────────────────┼──────┼─────────┤

│перепиливанием. Устройство щитового│Глина             │  м3  │  0,018  │

│наката  или  подбора  из  отдельных├──────────────────┼──────┼─────────┤

│досок. Устройство  стяжки  глиняным│Толь              │  м2  │  0,13   │

│раствором   или   укладка   толевой├──────────────────┼──────┼─────────┤

│изоляции.    Устройство    засыпки.│Доски половые,  37│  м3  │  0,002  │

│Настилка    пола    с    поперечным│мм                │      │         │

│перепиливанием  досок  и  острожкой├──────────────────┼──────┼─────────┤

│провесов. Подшивка потолка.        │Доски строганные в│  м3  │  0,004  │

│                                   │четверть          │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди            │      │         │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │150 мм            │  кг  │   0,1   │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │90 мм             │  кг  │  0,24   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 42

┌───────────────────┬─────────────┬───────┬─────────────────────────────┐

│  Наименование и   │Наименование │  Ед.  │        Нормы расхода        │

│   состав работы   │ материалов  │измер. │                             │

│                   │             │       ├──────────┬─────────┬────────┤

│                   │             │       │ усиление │  смена  │ смена  │

│                   │             │       │  балок   │ концов  │черепных│

│                   │             │       │прибивкой │  балок  │брусков │

│                   │             │       │ досок по │         │        │

│                   │             │       │  длине   │         │        │

│                   │             │       ├──────────┼─────────┼────────┤

│                   │             │       │  на 1 м  │  на 1   │ на 1 м │

│                   │             │       │  доски   │  конец  │ бруска │

│                   │             │       │          │  балки  │        │

├───────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤

│3.6.         Ремонт│Доски II сорт│       │          │         │        │

│деревянных балок   │             │       │          │         │        │

│При усилении  балок│50 мм        │  м3   │  0,007   │    -    │   -    │

│по    всей    длине│             │       │          │         │        │

│Стесывание         │80 мм        │  м3   │    -     │  0,04   │   -    │

│пораженной         ├─────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤

│поверхности балки и│Бруски     II│       │          │         │        │

│окантовка.         │сорт         │       │          │         │        │

│Установка   дощатых│             │       │          │         │        │

│накладок          с│100х200 мм   │  м3   │    -     │  0,01   │   -    │

│креплением.        │             │       │          │         │        │

│Антисептирование.  │40х50 мм     │  м3   │    -     │  0,003  │ 0,002  │

│При  смене   концов├─────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤

│балок  в   каменных│Гвозди       │       │          │         │        │

│стенах             │             │       │          │         │        │

│Удаление           │150 мм       │  кг   │  0,143   │  0,371  │   -    │

│пораженного  гнилью│             │       │          │         │        │

│конца        балки.│125 мм       │  кг   │    -     │    -    │ 0,027  │

│Установка    нового├─────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤

│конца        балки,│Толь         │  м2   │    -     │  0,261  │   -    │

│дощатых накладок  с├─────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤

│двух сторон  балки.│Проволока    │  кг   │    -     │  0,007  │   -    │

│Крепление накладок.├─────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Антисептирование,  │Поковки      │  кг   │    -     │  3,33   │   -    │

│противогнилостная  │строительные │       │          │         │        │

│обработка конца.   │             │       │          │         │        │

│При смене  черепных│             │       │          │         │        │

│брусков            │             │       │          │         │        │

│Снятие       старых│             │       │          │         │        │

│черепных   брусков.│             │       │          │         │        │

│Заготовка         и│             │       │          │         │        │

│прибивка      новых│             │       │          │         │        │

│черепных брусков.  │             │       │          │         │        │

└───────────────────┴─────────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┘

Таблица 43

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │Норма расхода, на 1│

│        работы         │    материалов     │ измер.│  балку с ригелем  │

│                       │                   │       ├───────────────────┤

│                       │                   │       │      здания       │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │деревян- │каменные │

│                       │                   │       │   ные   │         │

│                       │                   │       │рубленные│         │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│3.7. Укладка  балки  на│Поковки            │   кг  │  4,95   │  4,95   │

│ригель с врубкой ригеля│строительные       │       │         │         │

│Разборка     потолочной├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│подшивки.     Заготовка│Гвозди             │       │         │         │

│балки   и     ригеля из│                   │       │         │         │

│брусьев  или  отесанных│70 мм              │   кг  │  0,023  │  0,023  │

│бревен. Врубка ригеля в│                   │       │         │         │

│балку и балки в  ригель│25 мм              │   кг  │    -    │  0,002  │

│с           устройством├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│сопряжений            и│Смола              │   кг  │    -    │  0,165  │

│скреплением    скобами,│каменноугольная    │       │         │         │

│хомутами  или  болтами.├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Противогнилостная      │Толь               │   м2  │    -    │  0,33   │

│обработка    (изоляция)├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│конца балки.           │Пакля              │   кг  │  0,025  │    -    │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Гвозди, 100 мм     │   кг  │  0,163  │  0,155  │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Добавлять        на│   м3  │  0,018  │  0,018  │

│                       │подтягивание      и│       │         │         │

│                       │крепление подшивки │       │         │         │

│                       │Доски IV сорт 60 мм│       │         │         │

└───────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Примечание.

Расход брусьев или бревен исчислять по фактической потребности.

Таблица 44

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.   │Норма расхода, на │

│        работы         │    материалов     │ измер. │   1 м2 засыпки   │

│                       │                   │        ├──────────────────┤

│                       │                   │        │Выполняемые работы│

│                       │                   │        ├─────────┬────────┤

│                       │                   │        │    с    │   со   │

│                       │                   │        │укладкой │смазкой │

│                       │                   │        │  толя   │глиняным│

│                       │                   │        │         │раство- │

│                       │                   │        │         │  ром   │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│           1           │         2         │   3    │    4    │   5    │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.8.   Смена    засыпки│Толь               │   м2   │  1,12   │   -    │

│перекрытия толщиной  до├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│150 мм                 │Шлак               │   м3   │  0,111  │ 0,111  │

│Разборка        засыпки├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│перекрытия.    Удаление│Глина              │   м3   │    -    │ 0,018  │

│смазки   или    толевой├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│изоляции.    Устройство│Песок              │   м3   │    -    │ 0,0117 │

│новой  смазки  глиняным├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│раствором  или  укладка│Добавлять       или│        │         │        │

│толевой       изоляции.│исключать на каждые│        │         │        │

│Устройство засыпки.    │50    мм    толщины│        │         │        │

│                       │засыпки            │        │         │        │

│                       │                   │        │         │        │

│                       │Шлак               │   м3   │  0,055  │ 0,055  │

└───────────────────────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────┘

Таблица 45

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед.  │ Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер. │расхода,│

│                                   │                  │       │ на 1 т │

│                                   │                  │       │ балок  │

│                                   │                  │       ├────────┤

│                                   │                  │       │междуэ- │

│                                   │                  │       │ тажное │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┤

│3.9.  Укладка  металлических  балок│Электроды  Д-2  мм│  кг   │  0,3   │

│при ремонте перекрытий             │Э-42              │       │        │

│Укладка  балок  вручную  в  готовые├──────────────────┼───────┼────────┤

│гнезда  с   установкой   подкладок.│Анкерные детали   │  кг   │   45   │

│Выверка балок по осям и уровню.    │                  │       │        │

│                                   ├──────────────────┼───────┼────────┤

│                                   │Бетон             │  м3   │ 0,265  │

│                                   ├──────────────────┼───────┼────────┤

│                                   │Раствор    готовый│  м3   │  0,22  │

│                                   │кладочный  тяжелый│       │        │

│                                   │цементный         │       │        │

│                                   ├──────────────────┼───────┼────────┤

│                                   │Кирпич    глиняный│  шт.  │  370   │

│                                   │обыкновенный      │       │        │

│                                   ├──────────────────┼───────┼────────┤

│                                   │Балки  двутавровые│   т   │  1,02  │

│                                   │N 16-22  из  стали│       │        │

│                                   │спокойной 18СП    │       │        │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────┘

Таблица 46

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.   │Нормы расхода, на │

│        работы         │    материалов     │ измер. │       1 м3       │

│                       │                   │        ├─────────┬────────┤

│                       │                   │        │массой до│ массой │

│                       │                   │        │ 0,35 т  │ до 1 т │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.10.           Укладка│Сборные            │   м3   │    1    │   1    │

│железобетонных    балок│железобетонные     │        │         │        │

│при ремонте перекрытий │конструкции        │        │         │        │

│Расширение            и├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│выравнивание     старых│Бетон M100         │   м3   │  0,087  │ 0,043  │

│гнезд.                 ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│Устройство    кирпичных│Раствор   цементный│   м3   │  0,101  │ 0,027  │

│подушек. Выверка  балок│М50                │        │         │        │

│по уровню.             │                   │        │         │        │

│                       ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│                       │Раствор   цементный│   м3   │  0,013  │   -    │

│                       │M100               │        │         │        │

│                       ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│                       │Кирпич     глиняный│  шт.   │   171   │   46   │

│                       │обыкновенный       │        │         │        │

│                       ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│                       │Анкеры             │   кг   │  16,8   │  7,1   │

│                       ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│                       │Электроды          │   кг   │  0,065  │  1,71  │

└───────────────────────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────┘

Таблица 47

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.   │Нормы расхода, на │

│        работы         │    материалов     │ измер. │  1 конец балки   │

│                       │                   │        ├─────────┬────────┤

│                       │                   │        │ 1 слой  │ 2 слой │

├───────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.11. Утепление  концов│Толь               │   м2   │  0,261  │  0,5   │

│металлических     балок├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│междуэтажного          │Стекловата (войлок)│   м2   │   0,3   │  0,64  │

│перекрытия             ├───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│Навертывание     толя и│Проволока          │   кг   │  0,007  │ 0,015  │

│резка    на     полосы.├───────────────────┼────────┼─────────┴────────┤

│Обертывание      концов│Доски необрезные IV│   м3   │      0,026       │

│балок           толем и│сорт, 25-32 мм     │        │                  │

│стекловатой (войлоком).├───────────────────┼────────┼──────────────────┤

│Изготовление    дощатых│Гвозди, 100 мм     │   кг   │       0,06       │

│коробов с  разметкой  и│                   │        │                  │

│перепиливанием досок.  │                   │        │                  │

└───────────────────────┴───────────────────┴────────┴──────────────────┘

Таблица 48

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │  балки  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│3.12. Утепление металлических балок│Доски   необрезные│  м3  │  0,03   │

│чердачного перекрытия              │IV сорт, 25-32 мм │      │         │

│Изготовление дощатого короба на всю├──────────────────┼──────┼─────────┤

│длину балки из двух боковых  щитов.│Гвозди, 125 мм    │  кг  │  0,04   │

│Установка короба с креплением щитов├──────────────────┼──────┼─────────┤

│поперечными  планками  на  гвоздях.│Шлак              │  м3  │  0,067  │

│Засыпка шлаком балки в коробе.     │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 49

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед.  │ Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер. │расхода,│

│                                   │                  │       │ на 1 м │

│                                   │                  │       │ стойки │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┤

│3.13. Установка  стойки  под  балку│Доски III сорт    │   м   │  1,5   │

│или прогон перекрытия              ├──────────────────┼───────┼────────┤

│Укладка     разгрузочной     доски.│Бревна III сорт   │   м   │  1,05  │

│Установка  стойки  на  клиньях  под├──────────────────┼───────┼────────┤

│балку. Закрепление стойки скобами. │Поковки           │  кг   │  0,12  │

│                                   │строительные      │       │        │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────┘

# 2.2.4. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту крыш и кровель

Таблица 50

┌───────────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┐

│  Наименование и   │Наименование │  Ед. │   Нормы расхода, на 100 м2   │

│   состав работы   │ материалов  │измер.│           покрытия           │

│                   │             │      ├──────────┬─────────┬─────────┤

│                   │             │      │ простые  │ средней │ сложные │

│                   │             │      │  крыши   │сложности│  крыши  │

│                   │             │      │          │  крыши  │         │

├───────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│4.1. Смена рядового│Сталь        │   т  │  0,069   │  0,073  │  0,08   │

│покрытия           │кровельная   │      │          │         │         │

│металлической      │листовая     │      │          │         │         │

│кровли   отдельными├─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│местами            │Гвозди 50 мм │  кг  │   1,1    │  1,15   │   1,2   │

│Разборка     старой├─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│кровли.   Заготовка│Поковки      │  кг  │    52    │   64    │   73    │

│картин.     Укладка│оцинкованные │      │          │         │         │

│картин            с│             │      │          │         │         │

│присоединением    к│             │      │          │         │         │

│старому покрытию.  │             │      │          │         │         │

└───────────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 51

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │ Нормы расхода, на │

│        работы         │    материалов     │ измер.│    100 заплат     │

│                       │                   │       ├───────────────────┤

│                       │                   │       │   размер заплат   │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │1/4 листа│1/2 листа│

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│4.2. Постановка  заплат│Сталь    кровельная│   т   │   0,1   │   0,2   │

│на          покрытия из│черная             │       │         │         │

│кровельной стали       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Очистка  ремонтируемого│Гвозди кровельные  │   кг  │  0,75   │   1,5   │

│места. Вырубка негодной├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│части          кровли с│Олифа              │   кг  │   1,4   │   2,8   │

│разгибанием    фальцев.├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Заготовка  заплаты   из│Пигмент            │   кг  │   0,1   │   0,1   │

│кровельной       стали.├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Постановка  заплаты  на│Ветошь             │   кг  │  0,05   │   0,1   │

│место с соединением  ее├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│рядовым      покрытием.│Сурик густотертый  │   кг  │  0,81   │   1,2   │

│Промазка        фальцев│                   │       │         │         │

│суриком.               │                   │       │         │         │

└───────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 52

┌─────────────────┬─────────┬──────┬────────────────────────────────────┐

│ Наименование и  │Наимено- │  Ед. │  Нормы расхода, на 1 м сменяемого  │

│  состав работы  │  вание  │измер.│              элемента              │

│                 │материа- │      ├────────────────────────────────────┤

│                 │   лов   │      │            части кровли            │

│                 │         │      ├─────────┬──────────┬───────────────┤

│                 │         │      │настенные│карнизные │  разжелобки   │

│                 │         │      │ желоба  │ свесы с  │ шириной, в м  │

│                 │         │      │         │настенными├───────┬───────┤

│                 │         │      │         │ желобами │  0,7  │  1,4  │

├─────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│4.3.        Смена│Сталь    │  кг  │  2,98   │   5,92   │ 2,98  │  6,2  │

│отдельных        │кровель- │      │         │          │       │       │

│конструктивных   │ная      │      │         │          │       │       │

│элементов  кровли│листовая │      │         │          │       │       │

│из листовой стали├─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│Разборка  старого│Гвозди:  │      │         │          │       │       │

│покрытия.        │         │      │         │          │       │       │

│Заготовка  картин│75 мм    │  кг  │    -    │    -     │ 0,017 │ 0,018 │

│и        кляммер.├─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│Укладка картин на│50 мм    │  кг  │  0,005  │   0,01   │   -   │   -   │

│место с выправкой├─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│или     частичной│Проволока│  кг  │  0,059  │  0,118   │   -   │   -   │

│заменой  костылей│, 3 мм   │      │         │          │       │       │

│для     карнизных├─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│свесов,         с│Крючья   │  кг  │  1,17   │   1,17   │   -   │   -   │

│установкой       │металли- │      │         │          │       │       │

│крючьев       для│ческие   │      │         │          │       │       │

│желобов          │         │      │         │          │       │       │

│                 ├─────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│                 │ Костыли │  кг  │    -    │   2,89   │   -   │   -   │

└─────────────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┘

Таблица 53

┌───────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────────────────┐

│   Наименование и состав   │ Наименование  │  Ед.  │Нормы расхода, на 1│

│          работы           │  материалов   │ измер.│     м желоба      │

│                           │               │       ├─────────┬─────────┤

│                           │               │       │ желоба  │ желоба  │

│                           │               │       │подвесные│настенные│

├───────────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│             1             │       2       │   3   │    4    │    5    │

├───────────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│4.4.     Смена      желобов│Сталь          │   кг  │  2,94   │  2,98   │

│(подвесных и настенных)    │кровельная     │       │         │         │

│При смене подвесных желобов│листовая       │       │         │         │

│Разборка  старого   желоба,├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│крючьев.       Изготовление│Гвозди, 50 мм  │   кг  │  0,005  │  0,005  │

│желоба из кровельной стали.│               │       │         │         │

│Навеска желоба.            │Проволока, 3 мм│   кг  │  0,059  │  0,059  │

│При смене настенных желобов│               │       │         │         │

│Разборка  старого   желоба.│               │       │         │         │

│Заготовка элементов желоба.│               │       │         │         │

│Укладка нового желоба.     │               │       │         │         │

└───────────────────────────┴───────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 54

┌───────────────────┬───────────┬──────┬────────────────────────────────┐

│  Наименование и   │Наименова- │  Ед. │         Нормы расхода          │

│   состав работы   │    ние    │измер.├────────────────┬───────────────┤

│                   │материалов │      │ на 1 м изделия │   на 1 шт.    │

│                   │           │      ├───────┬────────┼───────┬───────┤

│                   │           │      │звенья │простое │ отлив │воронки│

│                   │           │      │ труб  │ колено │       │       │

├───────────────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│4.5.   Изготовление│Сталь      │   т  │ 0,03  │  0,03  │ 0,04  │ 0,04  │

│отдельных    частей│кровельная │      │       │        │       │       │

│водосточных труб   │листовая,  │      │       │        │       │       │

│Разметка и  раскрой│0,7 мм     │      │       │        │       │       │

│листов   кровельной├───────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│стали.             │Проволока  │  кг  │ 0,052 │ 0,054  │ 0,005 │ 0,006 │

│Выгибание          │канатная   │      │       │        │       │       │

│кровельной стали по│           │      │       │        │       │       │

│форме     деталей и│           │      │       │        │       │       │

│соединение        в│           │      │       │        │       │       │

│фальцы.  Соединение│           │      │       │        │       │       │

│отдельных    частей│           │      │       │        │       │       │

│деталей по заданной│           │      │       │        │       │       │

│форме и сборка их. │           │      │       │        │       │       │

└───────────────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица 55

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │  ухват  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.6. Смена  ухватов  (стремян)  для│Поковки         из│   т  │  0,007  │

│водосточных труб                   │квадратных        │      │         │

│Снятие  старых  ухватов.  Установка│заготовок         │      │         │

│новых ухватов в  прежние   гнезда с├──────────────────┼──────┼─────────┤

│заготовкой и  заменой  пробок  (при│Пробка деревянная │  шт. │    1    │

│необходимости).                    │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Раствор  цементный│  м3  │  0,008  │

│                                   │М25               │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 56

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │ элемент │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.7. Ремонт водосточных труб       │Проволока канатная│  кг  │   0,3   │

│Снятие труб с коленами и воронками.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Выправка помятых мест частей труб и│Болты с гайками   │  кг  │  0,268  │

│креплений.    Навеска        труб с├──────────────────┼──────┼─────────┤

│креплением к ухватам проволокой или│Поковки         из│   т  │  0,007  │

│хомутами. Замена  части   ухватов и│квадратных        │      │         │

│пробок.                            │заготовок         │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Пробки деревянные │  шт. │    1    │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 57

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │комплект │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.8. Смена частей водосточных труб │Звенья        труб│   м  │  1,06   │

│Открепление  звеньев  труб,  колен,│прямые, 1 м       │      │         │

│отливов  и  воронок   от   ухватов.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Снятие  негодных  частей.   Навеска│Воронки           │  шт. │    1    │

│новых готовых частей с укреплением.│                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Колена            │  шт. │    2    │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Поковки           │  кг  │   1,4   │

│                                   │строительные      │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Проволока канатная│  кг  │   0,5   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 58

┌──────────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────┐

│Наименование и│Наимено- │ Ед. │             Нормы расхода              │

│состав работы │  вание  │ из- ├───────┬────────────────────────────────┤

│              │материа- │ мер.│100 м2 │         100 м покрытия         │

│              │   лов   │     │покры- │                                │

│              │         │     │  тия  │                                │

│              │         │     ├───────┼────────────────┬───────────────┤

│              │         │     │ зонты │брандмауэры или │пояски-сандри- │

│              │         │     │  над  │    парапет.    │ки, подоконные │

│              │         │     │крыль- ├────────┬───────┤  отливы или   │

│              │         │     │цами и │  без   │   с   │   отдельные   │

│              │         │     │подъез-│отделки │отдел- │  карнизы при  │

│              │         │     │ дами  │боковых │  кой  │    ширине     │

│              │         │     │       │ сторон │боковых│ покрытия, в м │

│              │         │     │       │  при   │сторон ├───────┬───────┤

│              │         │     │       │ ширине │  при  │  0,4  │  0,7  │

│              │         │     │       │покрыт. │ширине │       │       │

│              │         │     │       │ в 1 м  │покрыт.│       │       │

│              │         │     │       │        │в 1,75 │       │       │

│              │         │     │       │        │   м   │       │       │

├──────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│4.9.     Смена│Сталь    │  т  │ 0,47  │  0,41  │ 0,74  │ 0,18  │ 0,32  │

│покрытия      │кровель- │     │       │        │       │       │       │

│зонтов,       │ная      │     │       │        │       │       │       │

│поясков,      ├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│сандриков,    │Гвозди   │ кг  │  4,1  │  4,0   │  2,0  │  4,0  │  4,0  │

│подоконных    │кровель- │     │       │        │       │       │       │

│отливов      и│ные      │     │       │        │       │       │       │

│карнизов    из├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│кровельной    │Проволока│ кг  │  5,3  │  12,0  │   -   │  5,8  │  5,8  │

│стали,        │канатная │     │       │        │       │       │       │

│брандмауэров  ├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│или парапетов │Олифа    │ кг  │  5,6  │  5,6   │  9,8  │ 2,24  │ 3,92  │

│Снятие старого├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│покрытия.     │Пигмент  │ кг  │  0,4  │  0,4   │  0,7  │ 0,16  │ 0,28  │

│Заготовка     ├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│новых деталей.│Ветошь   │ кг  │  0,2  │  0,2   │ 0,35  │ 0,08  │ 0,14  │

│Укрепление    │         │     │       │        │       │       │       │

│покрытия    на│         │     │       │        │       │       │       │

│месте.        │         │     │       │        │       │       │       │

└──────────────┴─────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 59

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

│                                   │                  │      │ кровли  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.10. Поджатые  фальцев  и  гребней│Олифа             │  кг  │   0,7   │

│стальной кровли                    ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка  поврежденных     мест от│Замазка суриковая │  кг  │   0,6   │

│старой краски,  ржавчины.  Поджатие├──────────────────┼──────┼─────────┤

│фальцев и гребней. Промазка фальцев│Краска тертая     │  кг  │   0,2   │

│и  гребней  замазкой  или  битумной│                  │      │         │

│мастикой.   Подкраска   промазанных│                  │      │         │

│мест масляной краской.             │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 60

┌───────────────┬───────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Наименование и │Наименова- │ Ед. │             Нормы расхода, на 100 м              │ Нормы расхода, на │

│ состав работы │    ние    │ из- │                                                  │      10 шт.       │

│               │материалов │ мер.│                                                  │                   │

│               │           │     ├──────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬───────┼───────┬───────────┤

│               │           │     │разже-│настен-│карниз-│примыка-│примыкание│обделки│фартуки│  обделки  │

│               │           │     │лобки │  ные  │  ные  │ ние к  │к дымовым │темпе- │   к   │ креплений │

│               │           │     │      │желоба │ свесы │ стенам │ и вент.  │ рат.  │слухо- │  радио,   │

│               │           │     │      │       │       │        │  трубам  │ швов  │  вым  │телеантенн │

│               │           │     │      │       │       │        │          │       │ окнам │           │

├───────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┤

│4.11.1.   Смена│Гвозди   60│ кг  │  2   │   2   │   3   │   1    │    1     │   1   │   -   │     -     │

│обделок        │мм         │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│примыканий   из├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┤

│листовой  стали│Мастика    │ кг  │  -   │   -   │   -   │   -    │    -     │   -   │   -   │     6     │

│(с  применением│герметизи- │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│герметизирующей│рующая     │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│мастики)       │бутэпрол 2М│     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│Разборка       ├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┤

│старого        │Сталь      │ кг  │ 311  │  306  │  306  │  277   │   314    │  435  │  455  │    623    │

│покрытия.      │листовая   │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│Очистка        │оцинкован- │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│поверхности  от│ная        │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│пыли  и  грязи.│толщиной   │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│Разметка      и│0,7 мм     │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│резка    лисов.├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┤

│Заготовка      │Кляммеры,  │ шт. │ 200  │  200  │  200  │   -    │    -     │   -   │   -   │     -     │

│картин,        │приведенные│     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│элементов      │к     марке│     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│покрытия      и│КЛ-1       │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│кляммер.       ├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┤

│Пришивка картин│Детали     │ кг  │  -   │  66   │  160  │  127   │    -     │   -   │   -   │     2     │

│по       месту.│крепления  │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│Приготовление  │стальные   │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│замазки       и├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┤

│промазка швов. │Гермит     │ кг  │  -   │   -   │   -   │   -    │    -     │   -   │   -   │   0,403   │

│               │(шнур  Д-40│     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               │мм)        │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               ├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┤

│               │Сталь      │ кг  │  -   │   -   │   -   │   -    │    -     │  117  │   -   │     -     │

│               │полосовая  │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               │спокойная  │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               │марки СТ-3,│     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               │СП   50-200│     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               │мм,        │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               │толщиной   │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

│               │4-5 мм     │     │      │       │       │        │          │       │       │           │

└───────────────┴───────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴───────────┘

Таблица 61

┌───────────────┬───────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│Наименование и │Наименова- │ Ед. │             Нормы расхода, на 100 м              │Нормы расхода, на 10│

│ состав работы │    ние    │ из- │                                                  │        шт.         │

│               │материалов │ мер.│                                                  │                    │

│               │           │     ├───────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬────────┼─────────┬──────────┤

│               │           │     │разже- │насте-│карниз-│примыка-│примыка- │обделки │фартуки к│ обделки  │

│               │           │     │лобки  │ нные │  ные  │ ние к  │  ние к  │темпе-  │слуховым │креплений │

│               │           │     │       │желоба│ свесы │ стенам │дымовым и│рат.    │  окнам  │  радио,  │

│               │           │     │       │      │       │        │  вент.  │швов    │         │телеантенн│

│               │           │     │       │      │       │        │ трубам  │        │         │          │

├───────────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│4.11.2.   Смена│Сталь      │ кг  │  311  │ 306  │  306  │  277   │   314   │  435   │   455   │   623    │

│обделок        │листовая   │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│примыканий   из│оцинкован- │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│листовой  стали│ная        │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│(с  применением├───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│смоляной  пакли│Гвозди     │ кг  │   2   │  2   │   3   │   1    │    1    │   1    │    -    │    -     │

│и битума)      ├───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Разборка       │Гильзы     │ кг  │   -   │  -   │   -   │   -    │    -    │   -    │    -    │   150    │

│старого        │стальные  с│     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│покрытия.      │фланцами   │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│Очистка        ├───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│поверхностей от│Хомуты,    │ кг  │  15   │  18  │  18   │   -    │    -    │   15   │   16    │    15    │

│пыли  и  грязи.│болты     с│     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│Заготовка      │гайками    │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│картин        и├───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│элементов      │Битум      │ кг  │   -   │  -   │   -   │   -    │    -    │   -    │    -    │   4,8    │

│покрытия.      ├───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Установка      │Пакля      │ кг  │  142  │ 142  │  142  │   2    │   21    │  142   │   142   │   14,2   │

│стальных  гильз│смоляная   │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│с    зачеканкой├───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│зазоров        │Резина     │ кг  │   -   │  -   │   -   │   -    │    -    │   -    │    -    │    11    │

│смоляной       │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│паклей.        │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│Установка      │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│металлических  │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│фартуков      с│           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│креплением     │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│хомутами.      │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│Пригонка,      │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│укладка       и│           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│пришивка     по│           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

│месту.         │           │     │       │      │       │        │         │        │         │          │

└───────────────┴───────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

Таблица 62

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м2 │

│                                   │                  │      │сменяемо-│

│                                   │                  │      │   го    │

│                                   │                  │      │покрытия │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.12. Смена  мягкой  кровли  в  два│Рубероид, толь или│  м2  │   2,3   │

│слоя отдельными местами            │пергамин          │      │         │

│Снятие старого покрытия.  Расчистка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│основания. Укладка нового  покрытия│Гвозди толевые    │  кг  │  0,002  │

│на   мастике   с    предварительным├──────────────────┼──────┼─────────┤

│разогреванием.                     │Мастика горячая   │  кг  │   5,8   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Дрова             │  м3  │  0,006  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 63

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м2 │

│                                   │                  │      │ заплаты │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.13. Постановка заплат на покрытия│Рубероид, толь или│  м2  │  1,15   │

│из мягкой кровли                   │пергамин          │      │         │

│Снятие   старой   части   покрытия.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка    основания.     Вырезка│Гвозди толевые    │  кг  │  0,002  │

│заплаты (до 1 м2). Укладка  заплаты├──────────────────┼──────┼─────────┤

│на   мастике   с    предварительным│Мастика горячая   │  кг  │   3,3   │

│разогреванием.                     │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Дрова             │  м3  │  0,003  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 64

┌───────────────────────┬───────────────┬──────┬────────────────────────┐

│ Наименование и состав │ Наименование  │  Ед. │Норма расхода, на 100 м2│

│        работы         │  материалов   │измер.│                        │

│                       │               │      ├────────────────────────┤

│                       │               │      │        покрытие        │

│                       │               │      ├────────┬───────┬───────┤

│                       │               │      │ смолой │толевым│руберо-│

│                       │               │      │        │ лаком │ идной │

│                       │               │      │        │       │масти- │

│                       │               │      │        │       │  кой  │

├───────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│4.14.  Покрытие  старых│Смола          │  кг  │  152   │   -   │   -   │

│рулонных        кровель├───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│готовым составом       │Толевый лак    │  кг  │   -    │  200  │   -   │

│Очистка кровли от песка├───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│и  пыли.   Разогревание│Мастика        │  кг  │   -    │   -   │  250  │

│готового       состава.├───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│Покрытие кровли горячим│Песок          │  м3  │ 0,203  │  0,2  │   -   │

│составом.       Посыпка├───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│поверхности    покрытия│Дрова          │  м3  │  0,2   │ 0,26  │ 0,33  │

│песком.     Втапливание│               │      │        │       │       │

│посыпки ручным катком. │               │      │        │       │       │

└───────────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица 65

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м2 │

│                                   │                  │      │сменяемо-│

│                                   │                  │      │   го    │

│                                   │                  │      │покрытия │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.15.  Смена  поврежденных   листов│Асбестоцементные  │  м2  │  1,35   │

│асбоцементных кровель              │листы             │      │         │

│Снятие поврежденных листов. Обрезка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│углов  новых  листов.    Разметка и│Шурупы, 85 мм     │  кг  │  0,106  │

│сверление   отверстий   в    листах├──────────────────┼──────┼─────────┤

│вручную или электродрелью.  Укладка│Шайбы           из│  шт. │    5    │

│листов   по   месту   с   прибивкой│оцинкованной стали│      │         │

│гвоздями и прокладкой шайб.        │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Прокладки толевые │  шт. │    5    │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди 60 мм      │  кг  │  0,015  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Шаблоны коньковые,│  шт. │   0,2   │

│                                   │длиной 1200 мм    │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Поковки:          │      │         │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │строительные      │  кг  │  0,05   │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │оцинкованные      │  кг  │   0,1   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 66

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │Нормы расхода, на 1│

│        работы         │    материалов     │ измер.│        шт.        │

│                       │                   │       ├───────────────────┤

│                       │                   │       │     кровля из     │

│                       │                   │       │ асбестоцементных  │

│                       │                   │       │      плиток       │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │ рядовое │  свесы  │

│                       │                   │       │покрытие │         │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│4.16.             Смена│Асбестоцементные   │  шт.  │    1    │    -    │

│поврежденных     плиток│плитки 400х400 мм  │       │         │         │

│асбоцементных кровель  ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Снятие     поврежденных│Асбестоцементные   │  шт.  │    -    │    1    │

│плиток. Подборка  новых│плитки краевые     │       │         │         │

│плиток.       Частичная├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│обрезка         углов и│Противоветровые    │  шт.  │    1    │    1    │

│сверление  отверстий  в│кнопки             │       │         │         │

│плитках   вручную   или├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│электродрелью.  Укладка│Гвозди, 60 мм      │   кг  │  0,006  │  0,006  │

│плиток   по     месту с│                   │       │         │         │

│прибивкой  гвоздями   и│                   │       │         │         │

│прокладкой шайб.       │                   │       │         │         │

└───────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 67

┌───────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование  │  Ед.  │  Нормы  │

│                                   │    материалов   │измер. │расхода, │

│                                   │                 │       │на 1 шт. │

├───────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤

│4.17.  Смена  поврежденных   плиток│Черепица         │  шт.  │    1    │

│(черепиц) черепичной кровли        ├─────────────────┼───────┼─────────┤

│Снятие    поврежденных     черепиц.│Гвозди, 50 мм    │  кг   │  0,006  │

│Укладка новых черепиц и  укрепление├─────────────────┼───────┼─────────┤

│их  проволокой.  Промазка   швов со│Известь          │  кг   │  0,259  │

│стороны  чердака  готовым   сложным├─────────────────┼───────┼─────────┤

│раствором   с   добавкой     в него│Раствор          │  м3   │ 0,0003  │

│волокнистых веществ.               │                 │       │         │

│                                   ├─────────────────┼───────┼─────────┤

│                                   │Проволока        │  кг   │  0,001  │

│                                   ├─────────────────┼───────┼─────────┤

│                                   │Пакля            │  кг   │  0,528  │

└───────────────────────────────────┴─────────────────┴───────┴─────────┘

Таблица 68

┌───────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────────────────┐

│   Наименование и состав   │ Наименование  │  Ед.  │Норма расхода, на 1│

│          работы           │  материалов   │ измер.│       м.п.        │

│                           │               │       ├───────────────────┤

│                           │               │       │разжелобки шириной,│

│                           │               │       │        м.         │

│                           │               │       ├─────────┬─────────┤

│                           │               │       │   0,7   │   1,4   │

├───────────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│4.18.    Смена     стальных│Сталь          │   т   │  0,298  │  0,62   │

│разжелобков (в рулонных или│кровельная     │       │         │         │

│штучных кровлях)           ├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Разборка  старого  покрытия│Гвозди,75 мм   │   кг  │   1,8   │   1,8   │

│разжелобков (до  0,7   м) и├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│необходимой         для его│Олифа          │   кг  │  3,98   │  7,96   │

│освобождения части рулонной├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│или из  штучных  материалов│Пигмент        │   кг  │  0,284  │  0,568  │

│кровли. Заготовка картин  и├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│укладка   их   по    месту.│Ветошь         │   кг  │  0,142  │  0,284  │

│Восстановление            и│               │       │         │         │

│присоединение   разобранных│               │       │         │         │

│участков кровли.           │               │       │         │         │

└───────────────────────────┴───────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 69

┌───────────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────┐

│Наименование и │Наимено- │ Ед. │      Норма расхода, на 1 колпак       │

│ состав работы │  вание  │ из- ├───────────────────┬───────────────────┤

│               │материа- │ мер.│    установка      │   изготовление    │

│               │   лов   │     │                   │                   │

│               │         │     ├───────────────────┴───────────────────┤

│               │         │     │      количество каналов в трубе       │

│               │         │     ├────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│               │         │     │ один   │добавление│  один   │добавле- │

│               │         │     │        │на каждый │         │ ние на  │

│               │         │     │        │последую- │         │ каждый  │

│               │         │     │        │   щий    │         │последую-│

│               │         │     │        │          │         │   щий   │

├───────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│       1       │    2    │  3  │   4    │    5     │    6    │    7    │

├───────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│4.19.     Смена│Сталь    │ кг  │   -    │    -     │  5,16   │  1,52   │

│колпаков       │кровель- │     │        │          │         │         │

│дымовых       и│ная      │     │        │          │         │         │

│вентиляционных ├─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│труб           │Проволока│ кг  │ 0,025  │  0,007   │    -    │    -    │

│Снятие  старого├─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│колпака.       │Гвозди,  │ кг  │ 0,057  │  0,028   │    -    │    -    │

│Изготовление   │100 мм   │     │        │          │         │         │

│нового колпака.│         │     │        │          │         │         │

│Установка      │         │     │        │          │         │         │

│нового  колпака│         │     │        │          │         │         │

│на      место с│         │     │        │          │         │         │

│закреплением.  │         │     │        │          │         │         │

└───────────────┴─────────┴─────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 70

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │флюгарку │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.20. Смена флюгарок  на  патрубках│Сталь   кровельная│  кг  │  3,06   │

│канализационных стояков            │оцинкованная,     │      │         │

│Снятие       старой       флюгарки.│толщиной 0,7 мм   │      │         │

│Изготовление    новой     флюгарки.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Установка    новой       флюгарки с│Проволока         │  кг  │  0,021  │

│креплением    ее     к     патрубку├──────────────────┼──────┼─────────┤

│канализационного стояка.           │Гвозди, 100 мм    │  кг  │  0,043  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 71

┌───────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────────────────┐

│   Наименование и состав   │ Наименование  │  Ед.  │   Норма расхода   │

│          работы           │  материалов   │ измер.│                   │

│                           │               │       ├─────────┬─────────┤

│                           │               │       │на 100 м │ на 100  │

│                           │               │       │ фальца  │ свищей  │

├───────────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│             1             │       2       │   3   │    4    │    5    │

├───────────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│4.21.  Промазка   фальцев и│Сурик          │   кг  │   1,2   │  0,364  │

│свищей   в      покрытии из│густотертый    │       │         │         │

│кровельной стали           ├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Расчистка поврежденных мест│Мел молотый    │   кг  │  0,224  │  0,068  │

│от старой краски, замазки и├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│ржавчины. Выправка  загибов│Олифа          │   кг  │   1,0   │  0,303  │

│и              заусенцев на├───────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│ремонтируемых местах.      │Краска тертая  │   кг  │  0,24   │  0,16   │

│Приготовление     суриковой│               │       │         │         │

│замазки.  Промазка  фальцев│               │       │         │         │

│или    свищей.    Подкраска│               │       │         │         │

│промазанных мест.          │               │       │         │         │

└───────────────────────────┴───────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 72

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │ решетки │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.22.     Ремонт      металлических│Прокладки       из│  кг  │  0,114  │

│парапетных решеток                 │листовой          │      │         │

│Снятие  старой  парапетной  решетки│технической резины│      │         │

│отдельными частями.                ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Постановка на глухари с  выправкой.│Гвозди 100 мм     │  кг  │  0,025  │

│Пригонка  и  соединение   звеньев и│                  │      │         │

│оттяжек.    Выпрямление    погнутых│                  │      │         │

│элементов  парапетной  решетки  без│                  │      │         │

│снятия    с    места.    Укрепление│                  │      │         │

│отдельных   элементов    парапетной│                  │      │         │

│решетки.   Укрепление    парапетной│                  │      │         │

│решетки в местах заделки.          │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 73

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │сменяемой│

│                                   │                  │      │  части  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│                 1                 │        2         │   3  │    4    │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.23. Смена концов стропильных ног │Бревна III сорт   │  м3  │  0,063  │

│Удаление негодной части стропильной├──────────────────┼──────┼─────────┤

│ноги.   Заготовка    новой    части│Поковки (хомуты)  │  кг  │  1,56   │

│стропильной   ноги    с    вырезкой├──────────────────┼──────┼─────────┤

│сопряжении. Установка новой части с│Болты строительные│  кг  │  0,336  │

│постановкой средств крепления.     │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Скобы строительные│  кг  │  0,317  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 74

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │сменяемой│

│                                   │                  │      │конструк-│

│                                   │                  │      │   ции   │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.24.   Смена   отдельных    частей│Скобы строительные│  кг  │  0,164  │

│подстропильных брусьев             ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Установка  стоек  под   стропильные│Брусья  III   сорт│  м3  │  0,019  │

│ноги.   Удаление   негодной   части│100 мм            │      │         │

│подстропильных  брусьев.  Заготовка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│новых частей брусьев с  осмолкой  и│Доски II  сорт  25│  м3  │  0,002  │

│обертыванием    толем.    Установка│мм                │      │         │

│подстропильных  брусьев  по  месту.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Установка и  крепление  стропильных│Поковки           │  кг  │  0,247  │

│ног с удалением стоек.             │строительные      │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Проволока стальная│  кг  │  0,123  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Смола             │  кг  │   0,8   │

│                                   │каменноугольная   │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Толь              │  м2  │  0,37   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 75

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │укреплен-│

│                                   │                  │      │   ную   │

│                                   │                  │      │конструк-│

│                                   │                  │      │   цию   │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│                 1                 │        2         │   3  │    4    │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.25. Постановка подкосов и стоек в│Доски II сорт 5х20│  м3  │  0,021  │

│отдельных местах провисания  балок,│см                │      │         │

│прогонов, стропил                  ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Укладка     разгрузочной     доски.│Гвозди, 125 мм    │  кг  │  0,379  │

│Установка  стойки  или   подкоса на├──────────────────┼──────┼─────────┤

│клиньях.    Закрепление     скобами│Бревна III сорт до│  м3  │  0,067  │

│Укрепление     стропильных     ног.│24 см             │      │         │

│Усиление стропильных  ног  обшивкой├──────────────────┼──────┼─────────┤

│из досок  с  двух  боковых  сторон.│Скобы строительные│  кг  │  0,63   │

│Ремонт мауэрлатов. Смена  отдельных├──────────────────┼──────┼─────────┤

│частей  мауэрлата  с     осмолкой и│Поковки (хомуты)  │  кг  │  0,71   │

│обертыванием толем.                │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Болты строительные│  кг  │  0,309  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Бревна III сорт 20│  м3  │  0,047  │

│                                   │см                │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Толь              │  м2  │  0,31   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди толевые    │  кг  │  0,005  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Смола             │  кг  │   0,8   │

│                                   │каменноугольная   │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди, 150 мм    │  кг  │  0,045  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 76

┌─────────────────┬───────────┬─────┬───────────────────────────────────┐

│ Наименование и  │Наименова- │ Ед. │     Норма расхода, на 100 м2      │

│  состав работы  │    ние    │ из- ├──────────────────────┬────────────┤

│                 │материалов │ мер.│обрешетка с прозорами │  сплошным  │

│                 │           │     │                      │  настилом  │

│                 │           │     ├──────────────┬───────┼────────────┤

│                 │           │     │  из досок,   │  из   │ из досок,  │

│                 │           │     │  толщ., мм   │брусков│ толщ., мм  │

│                 │           │     ├──────┬───────┤       ├──────┬─────┤

│                 │           │     │  32  │  40   │       │  32  │ 40  │

├─────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│4.26.       Смена│Гвозди,  60│  т  │0,001 │ 0,004 │ 0,001 │0,004 │0,001│

│местами обрешетки│мм         │     │      │       │       │      │     │

│крыши        (при├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│разобранной      │Бруски     │ м3  │  -   │   -   │ 1,03  │  -   │  -  │

│крыше)           │обрезные   │     │      │       │       │      │     │

│Удаление негодной│длинной    │     │      │       │       │      │     │

│части  обрешетки.│4-6,5    м,│     │      │       │       │      │     │

│Разметка        и│шириной    │     │      │       │       │      │     │

│заготовка   новой│75-100  мм,│     │      │       │       │      │     │

│обрешетки.       │толщиной   │     │      │       │       │      │     │

│Установка        │40-75   мм,│     │      │       │       │      │     │

│обрешетки      по│II сорт    │     │      │       │       │      │     │

│месту           с├───────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│укреплением.     │Доски      │ м3  │ 0,8  │  1,3  │  1,2  │ 3,2  │ 5,2 │

│                 │необрезные │     │      │       │       │      │     │

│                 │длиной     │     │      │       │       │      │     │

│                 │4-6,5    м,│     │      │       │       │      │     │

│                 │всех ширин,│     │      │       │       │      │     │

│                 │толщиной   │     │      │       │       │      │     │

│                 │32-40   мм,│     │      │       │       │      │     │

│                 │II сорт    │     │      │       │       │      │     │

└─────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┘

Таблица 77

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м2 │

│                                   │                  │      │ кровли  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│4.27. Смена отдельных досок тесовой│Доски III сорт, 20│  м3  │  0,039  │

│кровли (без снятия обрешетки)      │мм                │      │         │

│Удаление  негодных  досок   тесовой├──────────────────┼──────┼─────────┤

│кровли. Разметка и заготовка  новых│Гвозди, 70 мм     │  кг  │  0,028  │

│досок. Покрытие  кровли   досками с├──────────────────┼──────┼─────────┤

│укреплением их гвоздями            │Дрань строительная│  шт. │   600   │

│Ремонт местами драночной кровли    ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Удаление негодной драни с  очисткой│Гвозди, 50 мм     │  кг  │   0,7   │

│основания  от   гвоздей.   Покрытие│                  │      │         │

│участка новой дранью  с  креплением│                  │      │         │

│гвоздями.                          │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 78

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │ Норма расхода, на │

│        работы         │    материалов     │ измер.│      100 м2       │

│                       │                   │       │  обрабатываемой   │

│                       │                   │       │    поверхности    │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │однократ-│двукрат- │

│                       │                   │       │   ное   │   ное   │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│4.28.  Антисептирование│Антисептичный      │   л   │   70    │   140   │

│древесины однократное и│водный раствор     │       │         │         │

│двукратное             ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Очистка  обрабатываемой│Паста битумная:    │       │         │         │

│поверхности.           │                   │       │         │         │

│Антисептирование       │М100               │   кг  │   34    │   68    │

│поверхности:    водными│                   │       │         │         │

│составами,       пастой│М200               │   кг  │   65    │   130   │

│битумной,   пастой   на├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│каменноугольном   лаке,│Паста              │       │         │         │

│экстратной      пастой,│каменноугольная:   │       │         │         │

│маслянистым            │                   │       │         │         │

│антисептиком.  Просушка│М100               │   кг  │   46    │   92    │

│обрабатываемой         │                   │       │         │         │

│поверхности       после│М200               │   кг  │   86    │   172   │

│первой обработки.      │                   │       │         │         │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Паста экстратная   │       │         │         │

│                       │                   │       │         │         │

│                       │М100               │   кг  │   47    │   94    │

│                       │                   │       │         │         │

│                       │М200               │   кг  │   62    │   124   │

│                       ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                       │Антисептик         │   кг  │   60    │   120   │

│                       │маслянистый        │       │         │         │

└───────────────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

# 2.2.5. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту оконных и дверных проемов

Таблица 79

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │ створку │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.1. Ремонт оконных переплетов     │Угольники оконные,│  шт. │    4    │

│Снятие створки с петель. Пристрожка│50х50 мм          │      │         │

│створки   к   фальцам     коробки и├──────────────────┼──────┼─────────┤

│притвора.   Установка   угольников.│Шурупы            │  кг  │  0,023  │

│Обратная    навеска       створок с│                  │      │         │

│укреплением петель.                │                  │      │         │

│Смена створок оконных переплетов.  │                  │      │         │

│Снятие створки. Крепление петель.  │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 80

┌───────────────────┬───────────────┬────┬──────────────────────────────┐

│  Наименование и   │ Наименование  │Ед. │ Нормы расхода, на 1 м2 плиты │

│   состав работы   │  материалов   │из- ├──────────┬─────────┬─────────┤

│                   │               │мер.│ заделка  │ заделка │шпатлевка│

│                   │               │    │  трещин  │ выбоин  │  плиты  │

├───────────────────┼───────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│5.2.         Ремонт│Раствор        │ м3 │  0,001   │  0,003  │  0,001  │

│мозаичных       или│цементный   М50│    │          │         │         │

│бетонных подоконных│(1)            │    │          │         │         │

│плит на месте      ├────────┬──────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Заделка  трещин   в│Вместо  │Цемент│ кг │  0,519   │  0,922  │  0,487  │

│плите с  расчисткой│раствора├──────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│и    приготовлением│цемент- │Песок │ м3 │  0,005   │  0,002  │  0,001  │

│цементного         │ного (2)│      │    │          │         │         │

│раствора.          │        │      │    │          │         │         │

│Заделка  выбоин   в│        │      │    │          │         │         │

│плите  и  подправка│        │      │    │          │         │         │

│углов             с│        │      │    │          │         │         │

│приготовлением     │        │      │    │          │         │         │

│цементного         │        │      │    │          │         │         │

│раствора.          │        │      │    │          │         │         │

│Шпатлевание плиты с│        │      │    │          │         │         │

│приготовлением     │        │      │    │          │         │         │

│шпатлевочного      │        │      │    │          │         │         │

│состава,  заправкой│        │      │    │          │         │         │

│кромок,    заделкой│        │      │    │          │         │         │

│мелких     выбоин и│        │      │    │          │         │         │

│царапин,  зачисткой│        │      │    │          │         │         │

│отремонтированных  │        │      │    │          │         │         │

│мест  карборундовым│        │      │    │          │         │         │

│камнем.            │        │      │    │          │         │         │

└───────────────────┴────────┴──────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 81

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 1 шт. │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.3. Ремонт форточек               │Угольники оконные,│  шт. │    4    │

│Снятие     форточки.     Пристрожка│50х50 мм          │      │         │

│форточки   к   фальцам    притвора.│                  │      │         │

│Установка   угольников.    Обратная│                  │      │         │

│навеска форточки.                  │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 82

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │подокон- │

│                                   │                  │      │ной доски│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.4. Ремонт  подоконных  досок  без│Рейка деревянная  │   м  │  1,05   │

│снятия с места                     ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расшивка щелей в подоконной  доске.│Клей столярный    │  кг  │  0,079  │

│Установка рейки в щель с  прирезкой│                  │      │         │

│и подгонкой по  месту.   Острожка и│                  │      │         │

│крепление рейки.                   │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 83

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │ полотно │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.5. Ремонт дверных полотен        │Доски   II    сорт│  м3  │  0,002  │

│Снятие дверного полотна (без снятия│40-70 мм          │      │         │

│петель).   Прирезка   и    пригонка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│дверных полотен к  проему.  Навеска│Клей столярный    │  кг  │  0,02   │

│дверного полотна на петли.         │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 84

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │  петлю  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.6. Смена оконных и дверных петель│Петли             │  шт. │    1    │

│Снятие  оконной  створки,  дверного├──────────────────┼──────┼─────────┤

│полотна, петель. Заделка отверстий,│Шурупы            │  кг  │  0,018  │

│гнезд.                             │                  │      │         │

│Расширение,          углубление или│                  │      │         │

│долбление   гнезд    для    петель.│                  │      │         │

│Установка   и   крепление    петель│                  │      │         │

│шурупами. Навеска оконной  створки,│                  │      │         │

│дверного полотна.                  │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 85

┌─────────────────────┬─────────────┬────┬──────────────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименование │Ед. │    Норма расхода, на 1 м     │

│       работы        │ материалов  │из- │          наличников          │

│                     │             │мер.│                              │

│                     │             │    ├──────────┬─────────┬─────────┤

│                     │             │    │    с     │    с    │    с    │

│                     │             │    │укреплени-│укрепле- │навеской │

│                     │             │    │    ем    │  нием   │на крючья│

│                     │             │    │ гвоздями │шурупами │         │

├─────────────────────┼─────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│5.7. Смена наличников│Наличники    │  м │   1,13   │  1,13   │  1,13   │

│оконных   и   дверных├─────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│проемов              │Гвозди, 80 мм│ кг │   0,01   │    -    │    -    │

│Снятие         старых├─────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│наличников. Установка│Шурупы       │ кг │    -     │  0,007  │    -    │

│готовых наличников  с├─────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│прирезкой по месту.  │Крючки       │ шт.│    -     │    -    │   1,5   │

│                     │металлические│    │          │         │         │

└─────────────────────┴─────────────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 86

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1м  │

│                                   │                  │      │ бруска  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.8.  Нашивка  брусков  на  дверные│Доски II сорт     │   м  │   1,1   │

│коробки                            ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Поперечное перепиливание и острожка│Бруски II сорт    │   м  │   1,1   │

│брусков    рубанком.     Постановка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│брусков  на  коробку  с   пришивкой│Гвозди, 150 мм    │  кг  │  0,033  │

│гвоздями. Пристрожка брусков.      │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Клей столярный    │  кг  │  0,01   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 87

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │наличника│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.9. Укрепление оконных  и  дверных│Гвозди, 80 мм     │  кг  │  0,010  │

│наличников                         │                  │      │         │

│Укрепление   оконных   и    дверных│                  │      │         │

│наличников прошивкой гвоздями.     │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 88

┌─────────────────────┬─────────────┬────┬──────────────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименование │Ед. │Норма расхода, на 100 м фальца│

│       работы        │ материалов  │из- ├──────────────────────────────┤

│                     │             │мер.│остекление на двойной замазке │

│                     │             │    │   при размере фальцев, мм.   │

│                     │             │    ├──────────┬─────────┬─────────┤

│                     │             │    │  10х15   │  15х15  │  15х20  │

├─────────────────────┼─────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│5.10.       Перемазка│Замазка:     │    │          │         │         │

│фальцев в  деревянных│             │    │          │         │         │

│переплетах           │битумная     │ кг │   11,6   │  15,4   │  23,2   │

│Очистка  фальцев   от│             │    │          │         │         │

│старой замазки.      │белильная    │ кг │   16,1   │  21,4   │  32,2   │

│Промазка фальцев.    │             │    │          │         │         │

└─────────────────────┴─────────────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 89

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│ расхода │

│                                   │                  │      │шурупов, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │ прибор  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.11.  Смена  оконных   и   дверных│Шпингалет:        │      │         │

│приборов                           │                  │      │         │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │оконный, длиной до│  кг  │  0,032  │

│                                   │2100 мм с ручкой  │      │         │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │1100 мм с личинкой│  кг  │  0,018  │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │дверные с личинкой│  кг  │  0,015  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Пружина           │  кг  │  0,035  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Угольники, в мм:  │      │         │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │50                │  кг  │  0,004  │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │75                │  кг  │  0,006  │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │100               │  кг  │  0,01   │

│                                   │                  │      │         │

│                                   │125               │  кг  │  0,012  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Ручки             │      │         │

│                                   │оконные           │  кг  │  0,004  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │дверные          с│  кг  │  0,003  │

│                                   │ключевиной        │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │без ключевины     │  кг  │  0,002  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Таблички          │  кг  │  0,005  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Скобы             │  кг  │  0,007  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 90

┌───────────────────────┬───────────────┬──────┬────────────────────────┐

│ Наименование и состав │ Наименование  │  Ед. │Норма расхода на 100 м2 │

│        работы         │  материалов   │измер.│                        │

│                       │               │      ├────────────────────────┤

│                       │               │      │   площадь нарезанных   │

│                       │               │      │         стекол         │

│                       │               │      ├────────┬───────┬───────┤

│                       │               │      │  0,2   │   1   │   2   │

├───────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│5.12. Нарезка стекол   │Стекло оконное,│      │        │       │       │

│Нарезка   и    прирезка│в мм:          │      │        │       │       │

│стекол.                │               │      │        │       │       │

│                       │               │      │        │       │       │

│                       │2,5            │  м2  │  107   │  108  │ 109,5 │

│                       │               │      │        │       │       │

│                       │3              │  м2  │  105   │  106  │ 106,7 │

│                       │               │      │        │       │       │

│                       │4              │  м2  │  102   │  103  │  104  │

└───────────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица 91

┌────────────────┬──────────┬─────┬─────────────────────────────────────┐

│ Наименование и │Наименова-│ Ед. │    Норма расхода на 100 м фальца    │

│ состав работы  │   ние    │ из- ├─────────────────────────────────────┤

│                │материалов│ мер.│            остекление на            │

│                │          │     ├─────────────────────┬───────────────┤

│                │          │     │ двойной замазке при │   штапиках    │

│                │          │     │ размере фальцев, мм │               │

│                │          │     ├──────┬───────┬──────┼───────┬───────┤

│                │          │     │10х15 │ 15х15 │15х20 │  по   │  по   │

│                │          │     │      │       │      │замазке│эласти-│

│                │          │     │      │       │      │       │ чной  │

│                │          │     │      │       │      │       │прокла-│

│                │          │     │      │       │      │       │  дке  │

├────────────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│5.13.      Смена│Замазка:  │     │      │       │      │       │       │

│стекол          │          │     │      │       │      │       │       │

│Выемка стекол  с│меловая   │ кг  │ 11,5 │ 15,3  │  23  │   9   │   -   │

│очисткой фальцев│          │     │      │       │      │       │       │

│и        снятием│белильная │ кг  │ 16,1 │ 21,4  │ 32,2 │ 12,6  │   -   │

│штапиков.       │          │     │      │       │      │       │       │

│Промазка фальцев│железно-су│ кг  │ 20,1 │ 26,6  │ 40,3 │ 15,8  │   -   │

│и стекол.       │риковая   │     │      │       │      │       │       │

│                │          │     │      │       │      │       │       │

│                │битумная  │ кг  │ 11,6 │ 15,4  │ 23,2 │   -   │   -   │

│                ├──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│                │Проволока │ кг  │ 0,13 │ 0,13  │ 0,13 │ 0,13  │   -   │

│                │стальная  │     │      │       │      │       │       │

│                ├──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│                │Прокладка │ кг  │  -   │   -   │  -   │   -   │ 10,2  │

│                │резиновая │     │      │       │      │       │       │

│                ├──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│                │Штапики   │  м  │  -   │   -   │  -   │  102  │  102  │

└────────────────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица 92

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │ Ед.  │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м2 │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│5.14.  Вставка  фанеры  в   оконные│Фанера клееная    │  м2  │  1,03   │

│переплеты.                         ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Очистка фальцев. Разметка и вырезка│Гвозди, 25 мм     │  кг  │  0,011  │

│фанеры. Вставка  фанеры  в  оконные│                  │      │         │

│переплеты (взамен разбитых  стекол)│                  │      │         │

│с закреплением гвоздями.           │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 93

┌─────────────────────────┬─────────────────┬───────┬───────────────────┐

│  Наименование и состав  │  Наименование   │  Ед.  │ Норма расхода, на │

│         работы          │   материалов    │ измер.│      100 м2       │

│                         │                 │       ├─────────┬─────────┤

│                         │                 │       │протирка │промывка │

├─────────────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│5.15.          Промывка с│Мел              │   кг  │  2,98   │    -    │

│протиркой        стекол с├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│наружной  стороны   после│Мыло             │   кг  │    -    │  1,35   │

│окраски фасада.          │                 │       │         │         │

│                         ├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│                         │Ветошь           │   кг  │  0,02   │  0,02   │

└─────────────────────────┴─────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

# 2.2.6. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту лестниц, балконов, крылец над входами в подъезд

Таблица 94

┌───────────────────────────┬────────────────────────┬────────┬─────────┐

│   Наименование и состав   │Наименование материалов │  Ед.   │  Норма  │

│          работы           │                        │ измер. │расхода, │

│                           │                        │        │ на 1 м2 │

├───────────────────────────┼────────────────────────┼────────┼─────────┤

│6.1.   Заделка     выбоин в│Плита площадная         │   м2   │  1,07   │

│каменных ступенях          ├────────────────────────┼────────┼─────────┤

│Вырубка   в    поврежденных│Осколки природных камней│   м2   │  1,05   │

│местах   гнезд.   Заготовка├────────────────────────┼────────┼─────────┤

│вставок из природного камня│Раствор  цементный   М50│   м3   │  0,012  │

│с   околкой,      отеской и│(1)                     │        │         │

│обработкой     поверхности.├─────────────┬──────────┼────────┼─────────┤

│Установка вставок длиной до│Вместо       │Цемент    │   кг   │  4,87   │

│150   мм   в       гнезда с│раствора     ├──────────┼────────┼─────────┤

│приготовлением раствора.   │цементного   │Песок     │   м3   │  0,013  │

│                           │(2)          │          │        │         │

└───────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────┴─────────┘

Таблица 95

┌───────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование    │  Ед.  │Норма расхода, на 1│

│        работы         │    материалов     │ измер.│       место       │

│                       │                   │       ├─────────┬─────────┤

│                       │                   │       │    с    │    с    │

│                       │                   │       │заделкой │заделкой │

│                       │                   │       │трещин и │ отбитых │

│                       │                   │       │ мелких  │ мест и  │

│                       │                   │       │ выбоин  │ больших │

│                       │                   │       │         │ выбоин  │

├───────────────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│6.2.             Ремонт│Доски IV сорт      │   м3  │    -    │  0,009  │

│железобетонных        и├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│бетонных  ступеней   на│Проволока, 4 мм    │   кг  │    -    │  0,038  │

│месте                  ├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Расчистка  в   ступенях│Гвозди, 60 мм      │   кг  │    -    │  0,009  │

│трещин   или    выбитых├───────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│мест.      Устройство и│Бетонная смесь (1) │   м3  │  0,002  │  0,002  │

│разборка       опалубки├─────────┬─────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Промывка    расчищенных│Вместо   │Цемент   │   кг  │  0,34   │  0,402  │

│мест.     Приготовление│бетонной ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│раствора.       Заделка│смеси (2)│Песок    │   м3  │  0,001  │  0,001  │

│раствором мест ремонта.│         ├─────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Затирка и железнение.  │         │Гравий   │   м3  │    -    │  0,001  │

└───────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘

Таблица 96

┌───────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬─────────┐

│ Наименование и состав работы  │     Наименование     │  Ед. │  Норма  │

│                               │      материалов      │измер.│расхода, │

│                               │                      │      │ на 1 м  │

│                               │                      │      │ступеней │

├───────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┼─────────┤

│6.3.      Смена       отдельных│Ступени готовые       │   м  │    1    │

│железобетонных    и    каменных├──────────────────────┼──────┼─────────┤

│ступеней                       │Кирпич        глиняный│  шт. │    5    │

│Снятие  ступеней  с     опоры с│обыкновенный          │      │         │

│устройством          временного├──────────────────────┼──────┼─────────┤

│крепления вышележащей  ступени.│Раствор цементный  М50│  м3  │  0,007  │

│Укладка   новых      ступеней с│(1)                   │      │         │

│расчисткой основания и выверкой├─────────────┬────────┼──────┼─────────┤

│правильности установки. Заделка│Вместо       │Цемент  │  кг  │  2,46   │

│раствором щелей между проступью│раствора     ├────────┼──────┼─────────┤

│и подступенком.                │цементного   │Песок   │  м3  │  0,007  │

│                               │(2)          │        │      │         │

└───────────────────────────────┴─────────────┴────────┴──────┴─────────┘

Таблица 97

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │ Ед.  │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │ решетки │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│6.4. Ремонт лестничных и  балконных│Цемент М400       │  кг  │   3,0   │

│решеток                            ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Снятие решеток. Выправка решеток  с│Болты строительные│  кг  │  0,12   │

│очисткой  от  коррозии.   Расчистка│                  │      │         │

│гнезд. Установка решеток на место с│                  │      │         │

│заливкой гнезд.                    │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 98

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 100  │

│                                   │                  │      │укреплен-│

│                                   │                  │      │ных стоек│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│6.5. Укрепление стоек металлических│Металлические     │   т  │  0,036  │

│решеток    ограждения     балконов,│изделия           │      │         │

│лестниц и площадок                 ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка  гнезд  вокруг  основания│Раствор  цементный│  м3  │  0,07   │

│расшатавшейся стойки. Расклинивание│М50               │      │         │

│стойки   металлическими   клиньями.│                  │      │         │

│Заливка гнезда цементным  раствором│                  │      │         │

│с    затиркой    и    заглаживанием│                  │      │         │

│поверхности.                       │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 99

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │  на 1   │

│                                   │                  │      │ ступень │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│6.6. Смена  ступеней  в  деревянных│Доски обрезные  II│      │         │

│лестницах                          │сорт              │      │         │

│Снятие  старых  негодных  ступеней.│                  │      │         │

│Изготовление    новых     ступеней.│25 мм             │  м3  │  0,003  │

│Установка  на  место  заготовленных│                  │      │         │

│ступеней.                          │50 мм             │  м3  │  0,016  │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Гвозди, 70 мм     │  кг  │  0,011  │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 100

┌───────────────────┬─────────────┬────┬────────────────────────────────┐

│  Наименование и   │Наименование │Ед. │     Норма расхода, на 1 м      │

│   состав работы   │ материалов  │из- ├────────────────┬───────────────┤

│                   │             │мер.│  из готового   │ изготовление  │

│                   │             │    │    поручня     │    поручня    │

│                   │             │    ├────────────────┴───────────────┤

│                   │             │    │       вид части поручня        │

│                   │             │    ├───────┬────────┬───────┬───────┤

│                   │             │    │прямая │закруг- │прямая │закруг-│

│                   │             │    │       │ ленная │       │ленная │

├───────────────────┼─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│6.7.          Смена│Доски II сорт│ м3 │   -   │   -    │ 0,006 │ 0,004 │

│отдельных    частей├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│поручней           │Готовый      │  м │ 1,05  │   -    │   -   │   -   │

│Снятие     поручня.│поручень     │    │       │        │       │       │

│Установка на место.├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Крепление   вставок│Закругленная │ шт.│   -   │   1    │   -   │   -   │

│шурупами.          │часть поручня│    │       │        │       │       │

│Зачистка       мест├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│заделок.           │Шуруп        │ кг │ 0,023 │ 0,023  │   -   │   -   │

│Шпатлевание       и├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│шлифование.        │Бумага       │ м2 │   -   │   -    │ 0,05  │ 0,02  │

│Изготовление       │стеклянная   │    │       │        │       │       │

│поручня  Постановка├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│заделок   в    тело│Клей         │ кг │   -   │   -    │   -   │ 0,005 │

│поручней           │столярный    │    │       │        │       │       │

│Выдалбливание      ├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│поврежденных   мест│Олифа        │ кг │ 0,003 │ 0,004  │   -   │   -   │

│поручня.           │натуральная  │    │       │        │       │       │

│Изготовление       ├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│заделки.           │Мел молотый  │ кг │ 0,016 │ 0,018  │   -   │   -   │

│Постановка  заделки├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│на  клею.  Зачистка│Мыло         │  г │ 0,08  │  0,09  │   -   │   -   │

│циклей. Шпатлевание│хозяйственное│    │       │        │       │       │

│и шлифование  места├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│заделки.           │Клей         │  г │ 0,08  │  0,09  │   -   │   -   │

│                   │мездровый    │    │       │        │       │       │

│                   ├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│                   │Сиккатив     │  г │  0,3  │  0,4   │   -   │   -   │

│                   ├─────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│                   │Скипидар     │  г │  0,8  │  0,9   │   -   │   -   │

└───────────────────┴─────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

# 2.2.7. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту полов

Таблица 101

┌───────────────────────────┬─────────────────┬────┬────────────────────┐

│   Наименование и состав   │  Наименование   │Ед. │ Норма расхода, на  │

│          работы           │   материалов    │из- │    100 м2 пола     │

│                           │                 │мер.│                    │

│                           │                 │    ├──────────┬─────────┤

│                           │                 │    │сплачива- │установка│

│                           │                 │    │ние полов │плинтусов│

├───────────────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│7.1.            Сплачивание│Доски II сорт, 40│ м3 │  0,168   │    -    │

│неокрашенных полов         │мм               │    │          │         │

│Отрыв досок                ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Выколачивание       гвоздей│Гвозди,          │    │          │         │

│заподлицо     с      нижней│                 │    │          │         │

│плоскостью           досок.│40 мм            │ кг │   5,5    │    -    │

│Сплачивание досок сжимами с│                 │    │          │         │

│прибивкой         гвоздями.│80 мм            │ кг │    -     │  0,135  │

│Заготовка и укладка вставки├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│из   доски   с    прибивкой│Плинтус          │  м │    -     │  6,96   │

│гвоздями                   ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Снятие плинтусов  Установка│Добавлять     при│ м3 │  0,036   │    -    │

│плинтуса на старое место  с│выравнивании  лаг│    │          │         │

│креплением его гвоздями    │на  установку   и│    │          │         │

│                           │пришивку         │    │          │         │

│                           │подкладок        │    │          │         │

│                           │Доски  III  сорт,│    │          │         │

│                           │40 мм            │    │          │         │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Гвозди, 100 мм   │ кг │  0,847   │    -    │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Толь             │ м2 │   5,11   │    -    │

└───────────────────────────┴─────────────────┴────┴──────────┴─────────┘

Таблица 102

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │  доски  │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│7.2. Смена досок в полах           │Доски II сорт     │   м  │  1,05   │

│Удаление негодных досок (до 3 шт. в├──────────────────┼──────┼─────────┤

│одном месте). Заготовка  и  укладка│Гвозди, 100 мм    │  кг  │  0,038  │

│новых   досок.    Прибивка    досок│                  │      │         │

│гвоздями. Пристрожка провесов.     │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 103

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

│                                   │                  │      │покрытия │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│7.3.  Ремонт  покрытия     полов из│Мастика    клеящая│  кг  │   51    │

│линолеума                          │каучуковая КН-2   │      │         │

│Удаление   старого      покрытия из├──────────────────┼──────┼─────────┤

│линолеума. Расчистка  основания  от│Линолеум       без│  м2  │   102   │

│мастики. Заготовка нового  покрытия│подосновы         │      │         │

│и  разогревание  мастики.   Укладка│                  │      │         │

│мастики и наклейка линолеума.      │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 104

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │ на 1 м  │

│                                   │                  │      │плинтуса │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│7.4. Смена  плинтусов  в  отдельных│Плинтус готовый   │   м  │  1,02   │

│местах                             │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Удаление негодной части деревянного│Гвозди, 80 мм     │  кг  │  0,006  │

│плинтуса. Нарезка готового плинтуса│                  │      │         │

│с подгонкой по  размеру.  Установка│                  │      │         │

│плинтуса    с       укреплением его│                  │      │         │

│гвоздями.                          │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 105

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬────┬───────────┐

│   Наименование и состав   │ Наименование материалов  │Ед. │   Норма   │

│          работы           │                          │из- │расхода, на│

│                           │                          │мер.│1 м галтели│

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼───────────┤

│7.5.   Смена     галтелей в│Раствор цементный М50 (1) │ м3 │   0,002   │

│отдельных местах           ├───────────────┬──────────┼────┼───────────┤

│Вырубка   негодной    части│Вместо раствора│Цемент    │ кг │   0,905   │

│цементной          галтели.│цементного (2) ├──────────┼────┼───────────┤

│Расчистка        основания.│               │Песок     │ м3 │   0,002   │

│Приготовление    цементного│               │          │    │           │

│раствора.      Изготовление│               │          │    │           │

│новой галтели с устройством│               │          │    │           │

│опалубки.                  │               │          │    │           │

└───────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────┴───────────┘

Таблица 106

┌───────────────────────────┬─────────────┬────┬────────────────────────┐

│   Наименование и состав   │Наименование │Ед. │Норма расхода, на 100 м │

│          работы           │ материалов  │из- │          лаги          │

│                           │             │мер.│                        │

│                           │             │    ├────────┬───────┬───────┤

│                           │             │    │   из   │  из   │  из   │

│                           │             │    │брусков │пластин│ досок │

├───────────────────────────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│7.6. Смена лаг             │Брусок    III│ м3 │  1,32  │   -   │   -   │

│Снятие старых лаг.  Выверка│сорт, 75 мм  │    │        │       │       │

│основания.  Изготовление  и├─────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│осмолка прокладок и укладка│Толь         │ м2 │  21,0  │ 21,0  │ 26,9  │

│толя.   Нарезка      лаг по├─────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│размерам.  Укладка  готовых│Гвозди       │ кг │  1,5   │  1,5  │ 1,93  │

│лаг   с     наращиванием, с│толевые,   40│    │        │       │       │

│изготовлением сопряжений  и│мм           │    │        │       │       │

│выверкой   по     отметке и├─────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│уровню. Временное крепление│Доска     III│ м3 │  0,26  │ 0,26  │ 0,26  │

│расшивками.      Разметка и│сорт         │    │        │       │       │

│выделка  сопряжении   лаг с│25х150х250 мм│    │        │       │       │

│опорами.                   │             │    │        │       │       │

│                           ├─────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│                           │Пластины  III│ м3 │   -    │ 1,61  │   -   │

│                           │сорт         │    │        │       │       │

│                           ├─────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│                           │Пиломатериал │ м3 │   -    │   -   │ 1,18  │

│                           │обрезной     │    │        │       │       │

└───────────────────────────┴─────────────┴────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица 107

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────┬─────────┐

│  Наименование и состав работы   │     Наименование     │Ед. │  Норма  │

│                                 │      материалов      │из- │расхода, │

│                                 │                      │мер.│  на 1   │

│                                 │                      │    │  место  │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼─────────┤

│7.7. Ремонт бетонных полов       │Бетонная смесь (1)    │ м3 │  0,001  │

│Разборка отдельных мест бетонного├───────────┬──────────┼────┼─────────┤

│пола     вручную.      Устройство│Вместо     │Цемент    │ кг │  0,34   │

│подготовки  из   кусков   старого│бетонной   ├──────────┼────┼─────────┤

│бетона.   Заливка   ремонтируемых│смеси (2)  │Песок     │ м3 │  0,008  │

│мест готовым раствором.          │           │          │    │         │

└─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────┴─────────┘

Таблица 108

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────┬─────────┐

│  Наименование и состав работы   │     Наименование     │Ед. │  Норма  │

│                                 │      материалов      │из- │расхода, │

│                                 │                      │мер.│ на 1 м2 │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼─────────┤

│7.8. Заделка выбоин  в  цементных│Раствор цементный  М50│ м3 │  0,02   │

│полах                            │(1)                   │    │         │

│Вырубка, расчистка  и  смачивание├───────────┬──────────┼────┼─────────┤

│поврежденных мест.  Приготовление│Вместо     │Цемент    │ кг │  9,28   │

│раствора.     Заделка      выбоин│раствора   ├──────────┼────┼─────────┤

│раствором. Железнение  заделанной│цементного │Песок     │ м3 │  0,02   │

│поверхности.                     │(2)        │          │    │         │

└─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────┴─────────┘

Таблица 109

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────┬─────────┐

│  Наименование и состав работы   │     Наименование     │Ед. │  Норма  │

│                                 │      материалов      │из- │расхода, │

│                                 │                      │мер.│ на 1 м2 │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼─────────┤

│7.9. Ремонт поверхности цементных│Раствор цементный  М50│ м3 │  0,02   │

│полов                            │(1)                   │    │         │

│Очистка  и  насечка  поверхности.├───────────┬──────────┼────┼─────────┤

│Смачивание           поверхности.│Вместо     │Цемент    │ кг │  9,28   │

│Приготовление цементного раствора│раствора   ├──────────┼────┼─────────┤

│вручную.  Нанесение    раствора с│цементного │Песок     │ м3 │  0,02   │

│разравниванием.        Железнение│(2)        │          │    │         │

│поверхности.                     │           │          │    │         │

└─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────┴─────────┘

Таблица 110

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

│                                   │                  │      │  пола   │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│7.10. Ремонт дощатых полов вставкой│Доски III сорт  50│  м3  │   0,1   │

│реек                               │мм                │      │         │

│Расчистка щелей от грязи, шпатлевки├──────────────────┼──────┼─────────┤

│и краски. Подгонка и вставка реек с│Гвозди            │  кг  │   1,0   │

│креплением    гвоздями.    Острожка│строительные,     │      │         │

│отремонтированных мест рубанком.   │90х3,5 мм         │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

# 2.2.8. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по наружной отделке зданий

Таблица 111

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

│                                   │                  │      │поверхно-│

│                                   │                  │      │   сти   │

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│8.1. Очистка поверхности фасадов  с│Песок             │  м3  │  0,254  │

│помощью пескоструйного аппарата    │                  │      │         │

│Заполнение аппарата песком. Очистка│                  │      │         │

│поверхности фасада струей песка.   │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 112

┌─────────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────┬────────┐

│Наименование │Наимено- │ Ед. │    Норма расхода, на 100 м2    │ 100 м2 │

│  и состав   │  вание  │ из- │                                │проекции│

│   работы    │материа- │ мер.│                                │на стену│

│             │   лов   │     │                                │        │

│             │         │     ├───────┬────────┬───────┬───────┼────────┤

│             │         │     │ стены │столбы, │столбы │стены с│оконные │

│             │         │     │гладкие│пиляст- │   и   │прорез-│   и    │

│             │         │     │       │ры,  ко-│пиляст-│  кой  │дверные │

│             │         │     │       │лонны   │ ры с  │рустов │четвер- │

│             │         │     │       │        │прорез-│       │  ти, и │

│             │         │     │       │        │  кой  │       │  тяги  │

│             │         │     │       │        │рустов │       │        │

├─────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤

│8.2.   Ремонт│Раствор  │ м3  │  2,2  │  2,2   │  2,2  │  2,2  │  8,0   │

│декоративной │цементно-│     │       │        │       │       │        │

│штукатурки   │известко-│     │       │        │       │       │        │

│фасадов      │вый      │     │       │        │       │       │        │

│отдельными   ├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤

│местами      │Раствор  │ м3  │  0,7  │  0,7   │  1,0  │  1,0  │  2,9   │

│Отбивка      │декорати-│     │       │        │       │       │        │

│старой       │вный     │     │       │        │       │       │        │

│штукатурки.  ├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤

│Насечка     и│Кислота  │ кг  │  70   │   70   │  70   │  70   │  140   │

│смачивание   │соляная, │     │       │        │       │       │        │

│поверхности. │10%      │     │       │        │       │       │        │

│Нанесение    ├─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┤

│подготовите- │Вода     │  л  │  60   │   60   │  60   │  60   │  120   │

│льного  слоя.│         │     │       │        │       │       │        │

│Нанесение    │         │     │       │        │       │       │        │

│отделочного  │         │     │       │        │       │       │        │

│слоя.        │         │     │       │        │       │       │        │

└─────────────┴─────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┘

Таблица 113

┌─────────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Наимено- │ Ед. │        Норма расхода, на 100 м2         │

│  и состав   │  вание  │ из- ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   работы    │материа- │ мер.│стены│стол-│Глад-│Окон-│Стены│Стол-│Тяги │

│             │   лов   │     │глад-│ бы, │ кие │ные и│  с  │бы и │  и  │

│             │         │     │ кие │пиля-│коло-│двер-│про- │пиля-│коло-│

│             │         │     │     │стры │нны, │ ные │рез- │стры │нны с│

│             │         │     │     │глад-│кри- │чет- │ кой │  с  │кан- │

│             │         │     │     │ кие │воли-│верти│рус- │про- │нелю-│

│             │         │     │     │     │ней- │     │ тов │рез- │рами │

│             │         │     │     │     │ ной │     │     │ кой │     │

│             │         │     │     │     │пове-│     │     │рус- │     │

│             │         │     │     │     │рхно-│     │     │ тов │     │

│             │         │     │     │     │ сти │     │     │     │     │

├─────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│8.3.   Ремонт│Раствор  │     │     │     │     │     │     │     │     │

│обыкновенной │цементно-│     │     │     │     │     │     │     │     │

│штукатурки   │известко-│     │     │     │     │     │     │     │     │

│кирпичных   и│вый:     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│бетонных     │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│фасадов      │по камню │ м3  │ 2,2 │ 1,6 │ 1,6 │ 9,7 │ 4,4 │1,90 │9,70 │

│Простукивание│         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│поверхности и│по бетону│     │1,52 │     │     │     │5,65 │     │     │

│отбивка      ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│слабодержа-  │Раствор  │ м3  │0,68 │0,55 │0,55 │  -  │1,35 │0,55 │  -  │

│щейся        │цементный│     │     │     │     │     │     │     │     │

│штукатурки.  │М25      │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Насечка      │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│поверхности. │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Смачивание   │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│поверхности  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│водой.       │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Оштукатурива-│         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ние отдельных│         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│мест.        │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Прорезка     │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

│рустов.      │         │     │     │     │     │     │     │     │     │

└─────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 114

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│8.4. Ремонт обыкновенной штукатурки│Раствор           │  м3  │   2,8   │

│деревянных гладких фасадов         │известковый       │      │         │

│Простукивание поверхности и отбивка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│слабодержащейся штукатурки. Очистка│Дрань штукатурная │  шт. │   600   │

│поверхности.   Частичная   прибивка├──────────────────┼──────┼─────────┤

│новой    драни.     Оштукатуривание│Гвозди штукатурные│  кг  │   0,7   │

│отдельных мест                     │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 115

┌───────────────────────┬──────────────────┬────┬───────────────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │Ед. │Нормы расхода, на 1 м3 │

│        работы         │    материалов    │из- ├───────────┬───────────┤

│                       │                  │мер.│трубы сверх│перекидные │

│                       │                  │    │   крыши   │и въюшечные│

│                       │                  │    │           │ патрубки  │

├───────────────────────┼──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤

│8.5.    Оштукатуривание│Известковое тесто │ м3 │   0,002   │   0,004   │

│поверхности     дымовых├──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤

│труб и патрубков       │Гипс              │ кг │     -     │     9     │

│Навеска         правил.├──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤

│Оштукатуривание        │Раствор  цементный│ м3 │   0,018   │   0,017   │

│поверхности      труб и│М50 (1)           │    │           │           │

│патрубков.       Снятие├───────────┬──────┼────┼───────────┼───────────┤

│правил.        Разделка│Вместо     │Цемент│ кг │   2,69    │     -     │

│распушек.              │раствора   │      │    │           │           │

│                       │цементного ├──────┼────┼───────────┼───────────┤

│                       │(2)        │Песок │ м3 │   0,019   │   0,018   │

└───────────────────────┴───────────┴──────┴────┴───────────┴───────────┘

Таблица 116

┌───────────────────────┬─────────────────┬────┬────────────────────────┐

│ Наименование и состав │  Наименование   │Ед. │Норма расхода, на 100 м2│

│        работы         │   материалов    │из- ├────────────┬───────────┤

│                       │                 │мер.│   фасады   │ фасады с  │

│                       │                 │    │  гладкие   │ рустами и │

│                       │                 │    │            │орнаменто- │

│                       │                 │    │            │  ванные   │

├───────────────────────┼─────────────────┼────┼────────────┼───────────┤

│8.6.        Окрашивание│Состав           │ кг │   144,3    │   204,3   │

│оштукатуренных  фасадов│известковый      │    │            │           │

│водными составами      ├─────────────────┼────┼────────────┼───────────┤

│Известковое окрашивание│Раствор цементный│ м3 │    0,06    │   0,08    │

│Очистка набела  вручную│М25              │    │            │           │

│при        окрашивании.├─────────────────┼────┼────────────┼───────────┤

│Сглаживание поверхности│Ветошь           │ кг │    0,10    │   0,13    │

│торцом    дерева    или│                 │    │            │           │

│лещадью.       Расшивка│                 │    │            │           │

│трещин. Промазка трещин│                 │    │            │           │

│и  выбоин.   Шлифование│                 │    │            │           │

│подмазки.   Грунтование│                 │    │            │           │

│кистью.     Окрашивание│                 │    │            │           │

│кистью      известковым│                 │    │            │           │

│составом.              │                 │    │            │           │

└───────────────────────┴─────────────────┴────┴────────────┴───────────┘

Таблица 117

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│8.7. Казеиновое окрашивание        │Краски  сухие  для│  кг  │   2,3   │

│Очистка    набела       вручную при│внутренних работ  │      │         │

│окрашивании.            Сглаживание├──────────────────┼──────┼─────────┤

│поверхности   торцом     дерева или│Олифа          для│  кг  │   0,3   │

│лещадью. Расшивка трещин.  Промазка│улучшения окраски │      │         │

│трещин   и    выбоин.    Шлифование│                  │      │         │

│подмазки.    Грунтование     кистью│                  │      │         │

│первое. Грунтование кистью второе с│                  │      │         │

│подцветкой.   Окрашивание    кистью│                  │      │         │

│казеиновым составом.               │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 118

┌───────────────────────────┬─────────────────┬────┬────────────────────┐

│   Наименование и состав   │  Наименование   │Ед. │ Норма расхода, на  │

│          работы           │   материалов    │из- │       100 м2       │

│                           │                 │мер.│                    │

│                           │                 │    ├──────────┬─────────┤

│                           │                 │    │известко- │ клеевая │

│                           │                 │    │   выми   │ окраска │

│                           │                 │    │составами │         │

├───────────────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│8.8. Окрашивание  кирпичных│Известь негашеная│ кг │   19,0   │    -    │

│фасадов водными составами  ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Очистка   набела   вручную.│Раствор цементный│ м3 │   0,06   │    -    │

│Смачивание      поверхности│М25              │    │          │         │

│водой.                     ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│Грунтование         кистью.│Краски сухие     │ кг │   0,9    │         │

│Окрашивание кистью.        │                 │    │          │         │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Ветошь           │ кг │   0,1    │    -    │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Купорос медный   │ кг │          │  0,23   │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Олифа            │ кг │    -     │  0,03   │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Паста меловая    │ кг │    -     │  23,95  │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Шпатлевка        │ кг │    -     │   5,0   │

│                           │масляная, клеевая│    │          │         │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Клей животный    │ кг │    -     │  0,23   │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Мыло             │ кг │    -     │  0,27   │

│                           │хозяйственное    │    │          │         │

│                           ├─────────────────┼────┼──────────┼─────────┤

│                           │Краски сухие     │ кг │    -     │   1,7   │

└───────────────────────────┴─────────────────┴────┴──────────┴─────────┘

Таблица 119

┌───────────────────────────────────┬────────────────┬────┬─────────────┐

│   Наименование и состав работы    │  Наименование  │Ед. │    Норма    │

│                                   │   материалов   │из- │ расхода, на │

│                                   │                │мер.│   100 м2    │

│                                   │                │    ├─────────────┤

│                                   │                │    │ известковая │

│                                   │                │    │   окраска   │

├───────────────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────────┤

│8.9. Окрашивание деревянных фасадов│Известь         │ кг │    19,0     │

│водными составами                  │строительная    │    │             │

│Очистка набела вручную. Грунтование│негашеная       │    │             │

│кистью. Окрашивание кистью.        │                │    │             │

│                                   ├────────────────┼────┼─────────────┤

│                                   │Краски сухие    │ кг │     0,9     │

│                                   ├────────────────┼────┼─────────────┤

│                                   │Ветошь          │ кг │     0,1     │

│                                   ├────────────────┼────┼─────────────┤

│                                   │Раствор         │ м3 │    0,06     │

│                                   │цементный М25   │    │             │

└───────────────────────────────────┴────────────────┴────┴─────────────┘

Таблица 120

┌─────────────────────┬───────────┬────┬────────────────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименова- │Ед. │    Норма расхода, на 100 м2    │

│       работы        │    ние    │из- ├───────┬────────┬───────┬───────┤

│                     │материалов │мер.│гладкие│гладкие │русто- │русто- │

│                     │           │    │кирпич-│оштука- │ванные │ванные │

│                     │           │    │  ные  │туренные│кирпич-│оштука-│

│                     │           │    │       │        │  ные  │турен- │

│                     │           │    │       │        │       │  ные  │

├─────────────────────┼───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│8.10.     Окрашивание│Жидкое     │ кг │ 14.5  │  14,5  │ 14,5  │ 14,5  │

│фасадов   силикатными│стекло     │    │       │        │       │       │

│красками             ├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Очистка   поверхности│Краска     │ кг │ 14,0  │  14,0  │ 14,0  │ 14,0  │

│от      загрязнений и│сухая      │    │       │        │       │       │

│отстающей      краски│силикатная │    │       │        │       │       │

│вручную. Подмазывание├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│выбоин,      трещин и│Вода       │  л │ 20,0  │  20,0  │ 20,0  │ 20,0  │

│расчищенных     мест.├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Шлифование  подмазки.│Ветошь     │ кг │ 0,01  │  0,01  │ 0,01  │ 0,01  │

│Грунтование   кистью.├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Окрашивание кистью.  │Пемза      │ кг │  0,2  │  0,2   │  0,2  │  0,2  │

│                     ├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│                     │Раствор    │ м3 │ 0,08  │  0,08  │ 0,08  │ 0,08  │

│                     │цементный  │    │       │        │       │       │

│                     │М25        │    │       │        │       │       │

└─────────────────────┴───────────┴────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица 121

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│8.11.  Окрашивание   спецсоставом с│Состав  на  основе│  кг  │   8,4   │

│алюминиевой      пудрой      стыков│алюминиевого      │      │         │

│крупнопанельных зданий             │порошка           │      │         │

│Окрашивание  стыков  за  один   раз├──────────────────┼──────┼─────────┤

│кистью.                            │Ветошь            │  кг  │   0,1   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Пемза             │  кг  │   0,1   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 122

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│8.12.  Окрашивание   спецсоставом с│Состав  на  основе│  кг  │   8,4   │

│алюминиевой  пудрой   металлических│алюминиевого      │      │         │

│поверхностей                       │порошка           │      │         │

│Очистка поверхности от загрязнений.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Расчистка     отстающей     краски.│Ветошь            │  кг  │   0,1   │

│Выправка    поверхности     лаковой├──────────────────┼──────┼─────────┤

│подмазочной   пастой.   Окрашивание│Пемза             │  кг  │   0,1   │

│кистью.                            │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 123

┌───────────────────────────────┬────────────────────────┬────┬─────────┐

│ Наименование и состав работы  │Наименование материалов │Ед. │  Норма  │

│                               │                        │из- │расхода, │

│                               │                        │мер.│ на 1 м2 │

├───────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼─────────┤

│8.13.                Укрепление│Кирпич          глиняный│ шт.│   52    │

│слабодержащихся  кирпичей   или│обыкновенный            │    │         │

│облицовочных плиток на фасадах ├────────────────────────┼────┼─────────┤

│Простукивание     и      снятие│Известковое тесто       │ м3 │  0,004  │

│слабодержащихся  кирпичей   или├────────────────────────┼────┼─────────┤

│облицовочных  плиток,   очистка│Плитка облицовочная     │ м2 │  1,03   │

│их.  Укрепление  кирпичей   или├────────────────────────┼────┼─────────┤

│облицовочных          плиток на│Раствор  цементный   М50│ м3 │  0,036  │

│растворе.                      │(1)                     │    │         │

│                               ├─────────────┬──────────┼────┼─────────┤

│                               │Вместо       │Цемент    │ кг │  5,33   │

│                               │раствора     ├──────────┼────┼─────────┤

│                               │цементного   │Песок     │ м3 │  0,038  │

│                               │(2)          │          │    │         │

└───────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────┴─────────┘

Таблица 124

┌──────────────────────┬────────────┬────┬──────────────────────────────┐

│Наименование и состав │Наименование│Ед. │   Нормы расхода на 100 м2    │

│        работы        │ материалов │из- ├──────────┬─────────┬─────────┤

│                      │            │мер.│  крыши   │  трубы  │ пояски, │

│                      │            │    │          │водосточ-│сандрики,│

│                      │            │    │          │   ные   │ оконные │

│                      │            │    │          │         │ отливы  │

├──────────────────────┼────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│8.14. Масляная окраска│Олифа       │ кг │   2,98   │  4,05   │  9,75   │

│крыш       и        их├────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│конструктивных        │Сурик       │ кг │   16,0   │  16,0   │  13,6   │

│элементов             │железный    │    │          │         │         │

│Очистка поверхности от├────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│загрязнения,  ржавчины│Пигмент     │ кг │   0,02   │   0,1   │   2,5   │

│и окалины.            │тертый      │    │          │         │         │

│Расчистка    отстающей├────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│краски.    Проолифовка│Ветошь      │ кг │   0,1    │   0,2   │   0,3   │

│расчищенных      мест.├────────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Подмазка.             │Пемза       │ кг │   0,12   │    -    │    -    │

│Шлифовка   подмазанных│            │    │          │         │         │

│мест.  Окраска    за 1│            │    │          │         │         │

│раз.                  │            │    │          │         │         │

└──────────────────────┴────────────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 125

┌───────────────────────────────┬────────────────────────┬────┬─────────┐

│ Наименование и состав работы  │Наименование материалов │Ед. │  Норма  │

│                               │                        │из- │расхода, │

│                               │                        │мер.│ на 1 м2 │

├───────────────────────────────┼────────────────────────┼────┼─────────┤

│8.15. Ремонт штукатурки дымовых│Известковое тесто       │ м3 │  0,002  │

│труб                           ├────────────────────────┼────┼─────────┤

│Простукивание     и     отбивка│Раствор цементный М50(1)│ м3 │  0,018  │

│слабодержащейся          старой├─────────────┬──────────┼────┼─────────┤

│штукатурки.                    │Вместо       │Цемент    │ кг │  2,69   │

│Оштукатуривание     поверхности│раствора     ├──────────┼────┼─────────┤

│труб  (сверх  крыши).  Разделка│цементного   │Песок     │ м3 │  0,019  │

│распушек.                      │(2)          │          │    │         │

└───────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────┴─────────┘

# 2.2.9. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по внутренней отделке зданий

Таблица 126

┌─────────────┬───────────┬─────┬───────────────────────────────────────┐

│Наименование │Наименова- │ Ед. │       Норма расхода, на 100 м2        │

│  и состав   │    ние    │ из- ├─────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤

│   работы    │материалов │ мер.│стены│потолок│столбы,│откосы │карнизы, │

│             │           │     │     │       │пиляст-│       │  тяги   │

│             │           │     │     │       │  ры,  │       │горизон- │

│             │           │     │     │       │колонны│       │тальные и│

│             │           │     │     │       │       │       │ падуги  │

├─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│9.1.   Ремонт│Раствор    │ м3  │ 2,2 │   -   │   -   │   -   │   4,0   │

│внутренней   │известковый│     │     │       │       │       │         │

│штукатурки   ├───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│отдельными   │Раствор    │ м3  │0,75 │ 0,74  │ 0,75  │  2,0  │    -    │

│местами      │цементный  │     │     │       │       │       │         │

│Простукивание│М25        │     │     │       │       │       │         │

│и     отбивка├───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│слабодержа-  │Гипс       │  т  │  -  │  1,1  │ 1,05  │   -   │   2,5   │

│щейся  старой│строитель- │     │     │       │       │       │         │

│штукатурки.  │ный        │     │     │       │       │       │         │

│Очистка,     ├───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│смачивание  и│Дрань      │ шт. │  -  │  650  │  134  │   -   │   600   │

│подготовка   │штукатурная│     │     │       │       │       │         │

│поверхности  ├───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│(насечкой или│Гвозди     │ кг  │  -  │ 1,34  │ 0,65  │   -   │   0,7   │

│частичной    │штукатурные│     │     │       │       │       │         │

│прибивкой    ├───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│драни).      │Цемент М300│  т  │  -  │   -   │   -   │  0,2  │    -    │

│Оштукатурива-├───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│ние отдельных│Вода       │  л  │  -  │   -   │   -   │  145  │    -    │

│мест.        ├───────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│Отделка      │Раствор    │ м3  │  -  │ 2,31  │  2,2  │   -   │    -    │

│усенков,     │цементно-  │     │     │       │       │       │         │

│лузг, ребер и│известковый│     │     │       │       │       │         │

│фасок.       │           │     │     │       │       │       │         │

└─────────────┴───────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

Таблица 127

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Нормы  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│9.2.  Ремонт   облицовки     стен и│Листы        сухой│  м2  │   105   │

│потолков плитами сухой штукатурки  │штукатурки        │      │         │

│Определение    поврежденных    мест├──────────────────┼──────┼─────────┤

│простукиванием.                    │Гипс строительный │  кг  │  0,06   │

│Удаление негодных листов.          ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Разметка  и   нарезка     листов по│Клей животный     │  кг  │   0,8   │

│размеру.                           ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Подгонка   листов   по      месту с│Ткань             │  м2  │   12    │

│прибивкой гвоздями.                ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Заделка швов гипсовым раствором.   │Гвозди            │  кг  │   2,0   │

│                                   │оцинкованные      │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Раскладки         │   м  │   105   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Раствор           │  м3  │  0,03   │

│                                   │известковый       │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 128

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │ изм. │расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│9.3.      Перетирка      штукатурки│Раствор           │  м3  │  0,032  │

│поверхности стен и потолков        │известковый       │      │         │

│Смачивание             поверхности.│                  │      │         │

│Соскабливание  краски  или   обоев.│                  │      │         │

│Расшивка трещин.                   │                  │      │         │

│Перетирка штукатурки               │                  │      │         │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 129

┌─────────────────────┬──────────────┬─────┬────────────────────────────┐

│Наименование и состав│ Наименование │ Ед. │    Норма расхода, на 1     │

│       работы        │  материалов  │ из- │         отверстие          │

│                     │              │ мер.│                            │

│                     │              │     ├────────────────────────────┤

│                     │              │     │   площадь отверстий, м3    │

│                     │              │     ├──────────────┬─────────────┤

│                     │              │     │     0,1      │     0,2     │

│                     │              │     ├──────────────┴─────────────┤

│                     │              │     │   глубина отверстий, мм    │

│                     │              │     ├───────┬──────┬───────┬─────┤

│                     │              │     │  100  │ 150  │  100  │ 150 │

├─────────────────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┤

│9.4.          Заделка│  Доски III   │ м3  │ 0,001 │0,002 │ 0,003 │0,005│

│отверстий  при  смене│ сорт, 25 мм  │     │       │      │       │     │

│отдельных    участков├──────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┤

│труб (при переходе их│Бруски     III│ м3  │ 0,002 │0,001 │ 0,004 │0,006│

│через  перекрытия   и│сорт, 50 мм   │     │       │      │       │     │

│перегородки)         ├──────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┤

│Заделка     цементным│Гвозди, 125 мм│ кг  │ 0,058 │0,088 │ 0,118 │0,177│

│раствором           и├──────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┤

│оштукатуривание  мест│Бетонная смесь│ м3  │ 0,010 │0,015 │ 0,020 │0,031│

│прохода          труб│(1)           │     │       │      │       │     │

│отопления,           ├─────────┬────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┤

│водопровода         и│Вместо   │Це- │ кг  │ 2,18  │ 3,27 │ 4,36  │6,54 │

│канализации  с   двух│бетонной │мент│     │       │      │       │     │

│сторон.              │смеси (2)│    │     │       │      │       │     │

│                     │         ├────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┤

│                     │         │Ще- │ м3  │ 0,007 │0,011 │ 0,014 │0,022│

│                     │         │бень│     │       │      │       │     │

│                     │         ├────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┤

│                     │         │Пе- │ м3  │ 0,006 │0,009 │ 0,013 │0,019│

│                     │         │сок │     │       │      │       │     │

└─────────────────────┴─────────┴────┴─────┴───────┴──────┴───────┴─────┘

Таблица 130

┌─────────────────────┬───────────┬────┬────────────────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименова- │Ед. │    Норма расхода, на 100 м2    │

│       работы        │    ние    │из- ├────────────────┬───────────────┤

│                     │материалов │мер.│     стены      │    потолки    │

│                     │           │    ├───────┬────────┼───────┬───────┤

│                     │           │    │простая│улучшен-│простая│улучше-│

│                     │           │    │       │  ная   │       │ нная  │

├─────────────────────┼───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│          1          │     2     │  3 │   4   │   5    │   б   │   7   │

├─────────────────────┼───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│9.5. Клеевая  окраска│Паста      │ кг │ 23,95 │ 26,65  │ 26,37 │ 29,37 │

│стен и потолков      │меловая    │    │       │        │       │       │

│Простая окраска      ├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Очистка   поверхности│Шпатлевка  │ кг │  5,0  │  5,0   │  5,5  │  5,5  │

│от       загрязнения.│масляно-   │    │       │        │       │       │

│Сглаживание          │клеевая    │    │       │        │       │       │

│поверхности. Расшивка├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│трещин,   выбоин   со│Клей       │ кг │ 0,23  │  0,23  │ 0,25  │ 0,25  │

│шлифовкой подмазанных│животный   │    │       │        │       │       │

│мест.  Огрунтовка   и├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│окраска за 1 раз     │Мыло       │ кг │ 0,27  │  0,27  │  0,3  │  0,3  │

│Улучшенная окраска   │хозяйствен-│    │       │        │       │       │

│Очистка   поверхности│ное        │    │       │        │       │       │

│от       загрязнения.├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Сглаживание          │Олифа      │ кг │ 0,03  │  0,03  │ 0,03  │ 0,03  │

│поверхности    водой.├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Расшивка      трещин,│Известь    │ кг │ 0,23  │  0,23  │ 0,25  │ 0,25  │

│выбоин со  шлифовкой.│негашеная  │    │       │        │       │       │

│Шпаклевка подмазанных├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│мест.        Шлифовка│Краски     │ кг │  1,7  │  1,7   │ 1,87  │ 1,87  │

│прошпаклеванных мест.│сухие      │    │       │        │       │       │

│Огрунтовка и  окраска├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│за 1 раз.            │Ветошь     │ кг │   -   │  0,01  │   -   │ 0,011 │

│                     ├───────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│                     │Шлифоваль- │ м2 │   -   │  0,12  │   -   │ 0,12  │

│                     │ная бумага │    │       │        │       │       │

└─────────────────────┴───────────┴────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица 131

┌─────────────────────────┬───────────────┬────┬────────────────────────┐

│  Наименование и состав  │ Наименование  │Ед. │Норма расхода, на 100 м2│

│         работы          │  материалов   │из- ├────────┬───────┬───────┤

│                         │               │мер.│ стены  │потолки│стояки,│

│                         │               │    │        │       │ трубы │

├─────────────────────────┼───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│9.6. Известковая  окраска│Паста меловая  │ кг │  22,5  │ 24,8  │ 22,5  │

│ранее          окрашенных├───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│поверхностей             │Шпатлевка      │ кг │   5    │  5,5  │   5   │

│Очистка  поверхностей  от│масляно-клеевая│    │        │       │       │

│загрязнения  и   удаления├───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│пятен.        Сглаживание│Мыло           │ кг │  0,5   │ 0,55  │  0,5  │

│поверхности            со│хозяйственное  │    │        │       │       │

│смачиванием        водой.├───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│Расшивка трещин, подмазка│Олифа          │ кг │  0,06  │ 0,07  │ 0,06  │

│выбоин   и      трещин со├───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│шлифовкой     подмазанных│Известь        │ кг │  3,8   │  4,2  │  3,8  │

│мест.        Огрунтовка и│негашеная      │    │        │       │       │

│окраска       известковым├───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│составом.                │Краски сухие   │ кг │  1,7   │ 1,87  │  1,7  │

│                         ├───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│                         │Ветошь         │ кг │  0,1   │ 0,011 │  0,1  │

│                         ├───────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤

│                         │Шлифовальная   │ м2 │  0,12  │ 0,12  │ 0,12  │

│                         │бумага         │    │        │       │       │

└─────────────────────────┴───────────────┴────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица 132.1

┌───────────────────┬─────────────┬────┬────────────────────────────────┐

│  Наименование и   │Наименование │Ед. │    Норма расхода, на 100 м2    │

│   состав работы   │ материалов  │из- ├────────────────────────────────┤

│                   │             │мер.│        простая окраска         │

│                   │             │    ├─────┬────────┬─────┬─────┬─────┤

│                   │             │    │стена│потолки │полы │окна │двери│

├───────────────────┼─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│9.7.       Масляная│Шпалевка     │ кг │ 5,0 │  5,0   │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │

│окраска       ранее│маляно-клевая│    │     │        │     │     │     │

│окрашенных         ├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│поверхностей       │Олифа        │ кг │8,12 │  8,5   │ 9,7 │ 7,8 │ 7,8 │

│Простая     окраска├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│Очистка            │Белила       │ кг │ 4,2 │  4,2   │  -  │  -  │  -  │

│поверхности.       │густотертые  │    │     │        │     │     │     │

│Расчистка. Расшивка├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│трещин.            │Пигмент      │ кг │0,52 │  0,52  │  -  │  -  │  -  │

│Проолифовка.       │тертый       │    │     │        │     │     │     │

│Шлифовка.          ├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│Шпатлевка.         │Пемза        │ кг │0,12 │ 0,132  │0,12 │0,12 │0,12 │

│Огрунтовка.        ├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│Окраска.           │Ветошь       │ кг │0,06 │  0,06  │0,06 │0,06 │0,06 │

│                   ├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│                   │Колер        │ кг │  -  │   -    │19,5 │24,8 │24,8 │

│                   │масляный     │    │     │        │     │     │     │

└───────────────────┴─────────────┴────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 132.2

┌───────────────────┬─────────────┬────┬────────────────────────────────┐

│  Наименование и   │Наименование │Ед. │    Норма расхода, на 100 м2    │

│   состав работы   │ материалов  │из- ├────────────────────────────────┤

│                   │             │мер.│       улучшенная окраска       │

│                   │             │    ├─────┬────────┬─────┬─────┬─────┤

│                   │             │    │стена│потолки │полы │окна │двери│

├───────────────────┼─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│         1         │      2      │  3 │  4  │   5    │  6  │  7  │  8  │

├───────────────────┼─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│9.7.       Масляная│Шпалевка     │ кг │9,57 │  10,0  │54,3 │41,1 │39,8 │

│окраска       ранее│маляно-клевая│    │     │        │     │     │     │

│окрашенных         ├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│поверхностей       │Олифа        │ кг │8,42 │  9,37  │10,7 │10,4 │10,3 │

│Улучшенная  окраска├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│Очиста поверхности.│Белила       │ кг │4,51 │  4,94  │  -  │  -  │  -  │

│Расчистка.         │густотертые  │    │     │        │     │     │     │

│Расшивка.          ├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│Проолифовка.       │Пигмент      │ кг │0,57 │  0,61  │  -  │  -  │  -  │

│Шлифовка.          │тертый       │    │     │        │     │     │     │

│Шпаклевка. Шлифовка├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│шпаклевки.         │Пемза        │ кг │0,17 │  0,17  │  -  │  -  │  -  │

│Огрунтовка.        ├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│Флейцевание,       │Ветошь       │ кг │0,31 │  0,31  │0,31 │0,31 │0,31 │

│шлифовка.    Первая├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│окраска           и│Колер        │ кг │22,2 │  24,3  │21,6 │24,3 │ 7,5 │

│флейцевание.       │масляный     │    │     │        │     │     │     │

│Шлифовка   шкуркой.├─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┤

│Вторая  окраска   и│Шлифовальная │ м2 │0,84 │  0,84  │0,84 │0,84 │0,84 │

│флейцевание        │бумага       │    │     │        │     │     │     │

└───────────────────┴─────────────┴────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 133

┌─────────────────────────────────┬──────────────┬──────┬───────────────┐

│  Наименование и состав работы   │ Наименование │ Ед.  │Норма расхода, │

│                                 │  материалов  │измер.│   на 100 м2   │

│                                 │              │      ├───────┬───────┤

│                                 │              │      │плинту-│галтели│

│                                 │              │      │  са   │       │

├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┤

│9.9.    Масляная     (улучшенная)│Шпатлевка     │  кг  │ 38,9  │ 9,32  │

│окраска плинтусов и галтелей     │маслянно-клее-│      │       │       │

│Очистка            поверхности от│вая           │      │       │       │

│загрязнения.          Шпаклевка с├──────────────┼──────┼───────┼───────┤

│подмазкой   зазоров   в    местах│Олифа         │  кг  │ 10,2  │ 8,34  │

│примыкания  плинтусов  к  стенам.├──────────────┼──────┼───────┼───────┤

│Шлифовка          прошпаклеванной│Ветошь        │  кг  │  0,3  │  0,3  │

│поверхности. Огрунтовка.  Окраска├──────────────┼──────┼───────┼───────┤

│за 2 раза.                       │Коллер        │  кг  │ 23,0  │ 22,1  │

│                                 │маслянный     │      │       │       │

│                                 ├──────────────┼──────┼───────┼───────┤

│                                 │Шлифовальная  │  м2  │ 0,84  │ 0,84  │

│                                 │бумага        │      │       │       │

│                                 ├──────────────┼──────┼───────┼───────┤

│                                 │Пемза         │  кг  │   -   │ 0,17  │

└─────────────────────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица 134

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│9.10.     Окрашивание     масляными│Шпатлевка         │  кг  │  37,9   │

│составами деревянных поручней      │масляно-клеевая   │      │         │

│Очистка поверхности от загрязнений.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Грунтование   кистью.    Шлифование│Олифа             │  кг  │  11,6   │

│грунтовки. Окрашивание кистью за  2├──────────────────┼──────┼─────────┤

│раза.                              │Белила густотертые│  кг  │  10,5   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Пигмент тертый    │  кг  │   1,9   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Лак масляный      │  кг  │   2,2   │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Шлифовальная      │  м2  │  0,168  │

│                                   │бумага            │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Ветошь            │  кг  │  0,31   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Таблица 135

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────┐

│   Наименование и состав работы    │   Наименование   │  Ед. │  Норма  │

│                                   │    материалов    │измер.│расхода, │

│                                   │                  │      │на 100 м2│

├───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────┤

│9.11.     Окрашивание     масляными│Олифа             │  кг  │  5,35   │

│составами торцов лестничных  маршей├──────────────────┼──────┼─────────┤

│и площадок.                        │Белила            │  кг  │  10,8   │

│Очистка поверхности от загрязнений.├──────────────────┼──────┼─────────┤

│Грунтование   кистью.    Шлифование│Краски тертые     │  кг  │   1,6   │

│грунтовки. Окрашивание кистью.     │                  │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Шлифовальная      │  м2  │   0,4   │

│                                   │бумага            │      │         │

│                                   ├──────────────────┼──────┼─────────┤

│                                   │Ветошь            │  кг  │   0,1   │

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────┘

Примечание.

На виды работ, связанные с разборкой конструктивных элементов, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.